## Slide 1: PowerPoint 5: Gwybod am y gwahanol fathau o strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig
PowerPoint presentation
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig

## Slide 2: Seilwaith trafnidiaeth
Mae pobl a nwyddau yn cael eu cludo o amgylch y wlad a gweddill y byd gan ddefnyddio amrywiaeth o rwydweithiau sy’n cysylltu â’i gilydd.
Ffyrdd: yn cysylltu lleoliadau lleol a chenedlaethol, trefi, dinasoedd, meysydd awyr, dociau ac ati
Rheilffyrdd: yn cysylltu prif drefi a dinasoedd â dociau a meysydd awyr.
Awyr: mae meysydd awyr yn cysylltu cyrchfannau rhanbarthol a mewnol, gan gludo pobl a nwyddau.
Dŵr: roedd camlesi’n cael eu defnyddio’n draddodiadol i gludo nwyddau cyn i’r rheilffyrdd gael eu hadeiladu ond maent bellach yn cael eu defnyddio’n bennaf ar gyfer hamdden. Mae porthladdoedd modern i gyd yn rhai dŵr dwfn i ddarparu ar gyfer llongau a thanceri mawr sy’n cludo deunyddiau crai a nwyddau’n rhyngwladol.

## Slide 3: Priffyrdd
Mae’r mathau o briffyrdd yn y DU yn cynnwys:
Traffyrdd: Rhwydwaith o brif ffyrdd, lled tair lôn fel rheol, sy’n cysylltu pob rhan o’r DU ac yn
osgoi ardaloedd adeiledig.
Ffyrdd A/ Cefnffyrdd: Ffyrdd mawr rhwng trefi a dinasoedd a all fod yn ffyrdd sengl a deuol. Mae dros 28,000 o filltiroedd o ffyrdd A yn y DU.

## Slide 4: Priffyrdd (parhad)
Ffyrdd B a ffyrdd diddosbarth: Mân ffyrdd sy’n gwasanaethu trefi a phentrefi llai yn aml, yn amrywio o ran maint o ffyrdd deuol i lôn sengl gyda mannau pasio.
Llwybrau beiciau: Rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerdded a beicio ledled y DU. Gall y rhain redeg ochr yn ochr â ffordd A/B neu fod yn llwybr cwbl ar wahân.

## Slide 5: Pontydd
Mae pont yn strwythur sy’n croesi rhwystr fel afon, dyffryn neu ffordd arall, heb effeithio ar y rhwystr. Gellir codi pontydd gan ddefnyddio un o’r pum prif ddull adeiladu, neu drwy ddefnyddio cymysgedd o’r rhain.
2. Pont drawst – e.e. pont ffordd yn Aberteifi
1. Pont fwa – e.e. Pont Inigo Jones, Llanrwst, Gogledd Cymru

## Slide 6: Pontydd
3. Pont Graffrwym – e.e. Pont Ballachulish, Glencoe
5. Pont Grog – e.e. Pont Menai
4. Pont Gantilifrog – e.e. Pont Forth

## Slide 7: Traphontydd a thraphontydd dŵr
Mae traphont yn strwythur hir tebyg i bont sy’n cynnwys cyfres o fwâu sy’n cario ffordd neu reilffordd ar draws dyffryn neu geunant.
Mae traphont ddŵr yn cludo dŵr o ffynhonnell i fan dosbarthu. Yn aml, mae gan gamlesi draphontydd i groesi dyffrynnoedd neu ardaloedd isel yn yr un modd â thraphont.
Traphont ddŵr Pontcysyllte
Traphont y Waun a Chefn Mawr

## Slide 8: Twnelau
Mae twnelau’n llwybrau tanddaearol artiffisial sy’n cael eu hadeiladu i fynd drwy rwystr, fel bryn, neu o dan adeiladau, ffyrdd neu gorff o ddŵr.
Mathau o dwnelau
Torri a gorchuddio: Ffordd syml o adeiladu twnnel bas, lle mae’r tir yn cael ei gloddio, a strwythur cynhaliol uwchben yn cael ei osod a’i ôl-lenwi.
Turio: Mae hyn yn golygu drilio drwy dir solet neu dan gorff o ddŵr ac yna leinio’r tiwb.
Tiwb wedi’i drochi: Strwythur concrid sy’n cael ei greu ymlaen llaw ar y tir ac yna perir iddo arnofio allan i’w leoliad terfynol, lle mae’n cael ei suddo, ei roi at ei gilydd ac yna mae’r dŵr yn cael ei bwmpio allan i adael twnnel sych.

## Slide 9: Enghraifft o dwnnel wedi’i durio
Notes: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSExMVFhUVFxcXFxYYFxgXGBcaFxcWFxoXFRcYHSggGBolGxUXITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGg8QGi0eHSUvLS0tLS4tLS0tLS0rLjctLS0tLS0vMy0rLSsrKy01Ky0tKy0tLS0rListLS8tLSstLf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAEMQAAEDAQQGBQoEBgEEAwAAAAEAAhEDBBIhMQUTQVFh8AYicYGRFBYyQlKSobHR4WJywfEVI1OCotLCc4OTsgczQ//EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAsEQEAAQMCBQIGAgMAAAAAAAAAAQIREwMSBCExQVEiUjJxgZGh8GGxIyRC/9oADAMBAAIRAxEAPwDm0LW83q34fe+yXzerfh977L9Vvp8vx+OrwyFctDAKNIwJLqsnaYuRPifFW/N2tub732U9XQlY02MhvULzN7O9d4fhWZri8c/2zdNE2nl+3YKFr+blf8HvfZL5uV9zfe+y1vp8sbKvDHSrX826+5nvfZL5tV9zPe+yb6fJsq8MdC2fNmvuZ732R5sV9zPe+yZKfJsq8MZb1n6PB9nbVFQ33U31BThhm5U1d0de/jnN2BBkqMdF7RuZ732V6no23Np6prwGQRAcBg43iL129BJOErnqVTMRsmIddKIiZ3xdUPRO0B112rb6IkuIEufqw3KZvEDKMQZIxUY6M2iGOLWi/kJMjqucCQAZkMODZOWGIWg/R9vJkvbMtOBaJLXXw4w3E3sZzJzlKNH2/DrsMSMbhkEOaWulvXbD3C66QA4wue7V90OltL2yrt6KuAdrKtNjm62Rjhq6bKkk7GkPGyRhvgVKOgnF9dj3tY6gGk7b157WdUj84PeBtkaVTR1vcHA1GkPm8JbjLBTPq4SxoGG4Jg0Rbb73323qgh5vDrDDMRHqjwSKq+9UExp9qZQ1OiNbWOawse0FwD5w6tQ07roGDpHYN8Jmiejjq9J72uh7KrKdwjO8QHOmcLsyeAKsWmhbqTXPL5AvOIF1/pOvuddLYm91pzGyFm6HdaXk06DnDNxxgCWlhJPFriO9X/LNM+qP3yn+KKo9Mr1t6J1WufqyH02uAa49UvkMJMYgAawZmcDAMFRU+i1dzwxppkkYEOJEh7qZbIGBDmkE5cVeOjrec6jTJBklpIIu+ibstHUZIGBuiZTqNh0gz0ajc73qmDec+8JaYN57jOfWKzu1bfFDUxpTN9ssqy6IaawpvqXBqmVZN0El9NjwwFzg1pN8AFxHjgrNp6LuE3ajcHVARU/llrabGPL3YkRDxkTmCCZU1LQ9ta/WBzb1wMJkEFgAaGFpbDmw1ogjYE+po23uDgagIeXF3WGN5oYdmALQBAwgDcFZqrvyqhIjTtzplSp9GqtzWOLQ0sc4OByhrXdaQMIdm2du0Qs3Sti1FapRvB2rcW3hkY4bOxdC/R1vLS01GwRBxaJF0M6xDZcbrQJOOAVS1dHrXUeXvLHOdiTeAJMRJgZ4LVFdV/VVDOpTRMemJu55C3fNS0bme99knmraNzPe+y7ZKfLhjq8MNC3PNS0bme99keato3M977Jkp8myrwxFbLB5PegTrYnbFyY8Voeato3M977KfzdtGq1cM9O/N/8ADdjJZqrp5WlqmiefJzqRbnmraNzPe+yPNa0bme99lrJT5Z2VeGGlW35rWjcz3vsk81rRuZ732TJT5NlXhipFuea1o3M977ITJT5Nk+HZ6pApLU1HBLqOC+dkfRxyy9Unapaeo4JdRwUyGKWZqeCXVcFpajgl8n4JkXFLN1PBLqlpahLqFMhhZupS6krR1CXUpkXCzdUUuqK0dQjUKZDCztUUuqK0NSl1KZFws7VpdWtDUo1KZDCz7ihsthZTBDGBoJJMbSVrakJdSEyGFn3EXFoagI8nCZFwyz7iLi0PJwjycJkMMs64i4tHycJPJwmSDDLPuJNWtHUJNQmRMLP1aTVrR1CNSmQws7Vo1a0dSk1PBMiYmfq0ataGoSGgrkMShcSXFoahJqEyQmKVC4hXtQhN5ild1aNWtC5wS3OC8mR9HEztUlFJaIZwTrn4VMhiZ2pSijxWjc/ClufhUyNYoZ4ocUvk60QzgluLOSVxM8WZL5Mr9xLcTJK4oUPJ0eTK/cRcUyLjhQ8mR5MFfuIuJkMUKHk/BLqOCvXEtxMhjhQ1PBGqG5X7iLimQxwoaobkuqG5XriLibzGo6oeyjVD2VeuIuJvXGo6obkakbleuJLibzGpakbijUjcrtxF1XemNS1HBGoG5XbiLibzGpajgk1HBXdWjVpvMal5PwSGzq7q0apN5jhRNnSGzq9qe1IaHFXImOFDyZCvahCuRMS1CW6vOrLpq0033zVNRowNNxABnjGBxzWo7psGu61CpdjEgtJnDAAwIzxncvnRxVH/AHen5/tnpnl2djdS3VnWDStGsAWVWyQDdJAcOBbmCtALvFUVReJuFhF1KhVSQi6lQgSEQlQgSEQlQgSEEJUiCF9pYL0uAuRex9GcRO5ShZlr0UXuebwAfMiM4Y0NnscJ70N0Y68SXSC6e0Xr0HsGG3uyW7U26uO6u/wtJ7gBJyCjqWhjSGlwBMQO0wPE4LNdop/tD0bs4zF0iMt+OfdtVq12NznhwIHoicQcCTkMHAzkcktT5N9dvhXGuBEgyEgqCYkTu7p+RWY3RRDY6uTQN0Bzid8SCNhyT7Jo5zS0uIcWnjlca3D3Z70tT5Irr5elpwiEqFh2JdRdSoQJdRdSoQJCISoQJCISlRms0YFw8QpcPhEKG0WynTF572MBwBc4NBO4Elc3bOn1kZkXvguButw6piZJAIMYEdqxVq0U/FNk5OqhJdVDR+nLPWANOswmA67eF4A+0MwVafbKYxL2DtcAtRXTMXiVS3UKidOWYYa+l77fqhZzUe6PunJ57BTh8E1pTpXndkT6LDmAtPRulqtBoYw9UeqcRjxzVAJYUimKZvEc0tDbf0prn0dUO1rj8Q8fJVz0rtmxtnPYH/q5ZQcgnmCu9OvVHaJc6tGKu8x8paPnhbBnRp9zXH5PTvPO1DOi33Kn1WbCJ2yuscVHeiHCeFq7aktLz5q7W0x3OH6p7em9TdT/AMvqsy8ePimlgOYB7RPzW44nT70flieG1u2p+GyOmj91P4/VOHTJ+6n8fqsA2ZhzYzuAHyUJ0dTPqkdjnfVbjiNCetMuc6HFR0qif35OnHTJ25nx+qd54u3M5/uXLfw2nud7xUZ0Ww5OqDscD82rUa3Dz5YnS4yO8T9XXeeJ3N5/uSeeJ3N5/uXHO0YP6lQdsfZV36POyse9uHiHLUV8NPf+2Ko42O35h3HnkdzOe9HnmdzPj9V5++wVf6jPF/8Aqm+Q1dtVn+f+q3/r+6HLfxvtl6D55ncz4/VMPTR25ngf9lwJsh21j3MB+bgjycbX1P8AEfVZmvho7/23FPHT2/MO6d02fuZ7rv8AZRnpzU9lnuu/2XDGi3fUP9zR/wAEoa0erP5nOPyhZnW4eP5ajR42e9vq7Y9PKvs0/dd/smnp9V9mn4O/2XGGqdgaP7G/qEeUv9qOwAfJc54jS7UO0cNxHfUdk3p7WJhtNhPBrj8nId04tP8ASpjtBHzeuHq13nAucRuJJCqP38VmeIp7UQ6Rw2p31Jd67p/aBmLOO0k/Bryfgonf/JNUerTd2Mc0e858/wCK4Qjn7Jplc6taZ6REO1Gjt61TP1dTpTp3aqzXMljGuBBDRjHa7nFc6bY/f8Bj8FCecUc/Jeeqimqb1Rd2tCx5Y/ePAfRJ5a/f8GqABLHas4dP2x9ktCbyx59buw+iPKn+0e6AoYlL488/BMWn7Y+y2hJ5Q72neJQmgneha2U+IHagnd8TPglBG9EonYstlnn6puMft90s7AgZfSEConnBNOHelHOXjggUHakEzsj4oDUsIG3ezwSzP7EIkbEsT+/0QNEZ71QtdGrrA+mXEAAFt4gHrtnqEhs3L/7wtAc/sqFtsL3PDg4XbsXDIBl9N0EiRBDCCY27VYFYNtkDFkwScG4ODHQBwL7sncpaLbQagL4uguEC7EF1OCBPWF0OxMEYp9jstVhZeqzESJ9IAOB2ZyWHuO9QNsldrWjWtAEDMn2RMlu3EXeOcwiNRwULiqdWzV5wqCIyJxOJmSG45jHZd4qCjYqodfc+ThMEmerTDsC3D0XH+5FXH88/dROUzlDU4oInKFxUrionFBE5NTiE1xhWEJKjcnk8/eE0qojlQvUplRVFREUkoPOfO5EIhUD5IlHP2+SA8OxKDzz3Jo8fH6J4Y7cfA70UwlOaeHMbE9tmf7Dz2Nd27lLTsFY5UqnuO+iCuQd6FdGiq/8ASqe45CDrvLH5B7MfwU0028zGspzhhcZOJIGzeCFns0PTG1xxvSSJxc12YG9g+KZ/BKcAS/D8uMBzcerBwcR38FhWu20vOIcw/wDbYf0TRa35Xm/+Nn0UNCiGANGQ5x4qWEupzrW8CbrH8CwCRwuwrVkqUKwyuHdMhU+BVGu0sdeGR+BSJHQVdEkYgyFUfZXDYn6N0oRtW1SrsfmraJHOGmRsKbK6SpYwclTq2Dgm0ZCoWvR7nuLhULZAERIwIOMnLAiBvK3Kli7VTqlo9b9fkp0GT/CHzOtPDAyM8Qb2cEY/hGaWnotwImqXQ5rsQfVcxwjrZm7iYxnILTG+D4IDkuWRlQv7lO5QvUELlDUCmfzyVC7eghKiKleFG9UROTSrDLM92Qw3nAKdminHMx2AlIRmymlbdLRdPJz3fIfZadn0NTzDQeJx+atyzjyCcgTwCkZoys7KmeEwP/Zd9Q0eBkIV2lYQrzLQ4Cz9FqzjiWt8StWydCgfSe49kAfGV17ixnFZlv0oYgYBBRdoSx0BLm3iNhJd88Asa39IBTN2jRpNH5Z58FFpbSBg49i50knEmT+31QbR6T19lwdjG/RMd0ltPtx2NAWPHPO1Kql2oekFp/qu7kx2mrQc6z/ErOS8/BC67/E639V/ifqhVQ3iPihLDtRhyN6VLKFzaNBE/dOCCUkn7oAJHMkQcinApIQZrSWOjwO8LVslrVe1UL44jJUrPVhWJHW2a28VcqWxjWlzzAGZ52rmbPXVTSmkR1nOxp0o6ux9Q5A8MD3Ard0T6Y0yIvPkNOLKTYvvHtOOTW8fAHNcraNPWpxIpRRbj6AAO/Gq/EnsI7FFbNISL7zee4nbnkAPjAA3di57SOla7JAe9rXYENwJG6ZGGOW+dkLVNKTLRdpa0TPllaf+s/6wum6K6UtDrQKNqdrGODgC8AuDmi9hUbjkHYErzJtMwHNktJz4mZByIO3PZtXR6L0laQ5rjUcbhF0klxHAEzhsA38AVvl3R6bbbO0OLWOkgFxYfSDRgXD2mgkYjKRKz37vgsXSOmXV2U67OpVoOBvtIggksOH5oBGIx7lt07Q2rTbWaAA7BzRk17YvNHDEOHAhca6bdGonygO3JQ1MlM5QvWVQuV+y2FoGsqmGjhOPstHrO+A2pujqF50kwBJJ3ACSe4Kva7driCBDB1Wt9jbDvxbTv7FqijckzYaT029o/kNDI9YgPee9whvcO9URpiuSSa1X0SfTcPgCr1DR5fhvSWDRV6WlpvAlnol2e+Bhkuuxi6vT03XBALi9sYioA8bMJdiO4rW0ZpQOP8vqP/pkyx/BhOIPA9xWfatFOYTI/YfeVnVaZWZpIl6XYNIsqNkCHDBzTm0pLTbFx1h0gSNb67IbU/Gw4Bx4jI9y1q1pnEbVluElqtaxLZasySpLTWXP6StMy0bM+1Z6qhtNa+Se4KGOYSJeC0yVIefmkP1/ZOhEA5+CUDZ+nf4Jv7pQPh9EDpHP7ISXRzKEHcjtSHn7IhC5tgHn7JbyQDGeec0oQBKEkJN6B0qhb6WN8d/1V/nNNDp47N+xBn0q0Cd2KwdPVTq6Td4dUPEuddHwZ/kti2UrkjYQY8MljaZp3mU3RgaYHeHPW6eqS5rTFWnTqtbUNSboaA1rSOsBMy4YEncclXtFvLbpDDdEtv8AtgEmXA4CRhh4rp7XoqzWio81WVDUaGuZdMS1zGOBjbiVxLW1HOeyQ0SWbi6JwwzEb16tLr/LlXHLn0SNrS5zyfWBicCJIj5eCu2PSTg0uLZYZkwBtx9HZB3bNsrIpUpY4RjIGeEycBzsKsubUvBpeHNDC2TJIAui60k4CIIicoVjnTN+hPWLOl6P6Rp1Kjmay+0gsMAtAa8QDiBEGTH4QtjoTbi4VqRIPVbUHAscGmO1tT4Bczo2wUrOalx7nC4XuvAYNYyodg7PFafQQRVeYOFB/Zi6m35kLhMRZ07uweoXFSuyUTlxaTVagZZ3TgHlrJxgDF5kgGBLW+KzrPZ3SHNh0gRiMRGR2H5haRBdREOukVB3y3D/ANSqdGzODvSA2yBEz8D916NOPS51dW1ZLYaLAX04kQHSIkYfMKjXFS+XmpGsEm6JE5RiR1sst5VttnvMAYKhLSZMgCAdk4TABUllszcDMwZiJju2Htw/TrKH6Dddq06VcX6dSWsdJEYls75kEEHJU+kmidVUc0GQDgfiOeC1rNT19ek1uTHmo92Ybg0RIzMMBPEntUHSu0B9VxBzPwAjeszCuW0a6KobsqSw/wBwj5we5XbNXOrE7JHgqVjb/Np/naT4gpKdeGE7JJXCvq1SNIWmBAzOSxz4p9WpeJJ/ZN4c96zEEyQt5570oHP6/NAPP6JAefoqhePP7ZoA2oEoJ5/UoAcPslA557vBCUc8EC4bvgEIA5hCDuYSBIUELm2AEADntUVqtLKYvPMDATBzOQwUjXgiZGIB3Z9qBwCE2+N4w4qNtqYYAcOtJHEAgEjvIQS5xz8UQJ5+Sa94AJJECcczhmiQBs44gCeP2QMr0g4XSeztxWDUaTSfQI6zHhwwxumRhtiSD3ro2ztVDSdlcSKtMfzGbMw4bWnx+KsTYcvUsAiKzKjq9EgBnqVqb3Xg01GOkkdYgt9oDZjyOlqRDqnVcwCS0DHAFwIkDGCHCeC7fSFHWUzVp1Aw02wb+Gqa0CLxGJAIz3RkuatGn3SadSjTtJaYq1QwF7sIGIAMwIBwnCZK66VVU3mXTXoopttm91SzvL67aJphtEkDWwcGmP5l/bnOfxW7S0aGVC24BfIaC2Sy6260kB7nEXsOqSeu8DItXMUasvADKwbfEDVCQJwnr/GF1lnttZ1WrSY1tK7JbaSCXBreq917EtkAi9EwMCISq+63ZKaaZov1m/4Rafm5Ua260VLnVDLphhl4z6suDXZn0CtXolZLlC9trER/02Tj3un3E9nRylRdUZVc+pRLabqTg8XqpcA8BxxJHWExEnHPBbNCkcyADAAaMA1ogBoGwAALnFU2tLevFEVRs8R9w+dyhIjep3Dn7qFyjidQF4OpTF8CD+JpkZb8R3qJthjNzjwkx3hMf8efBXaNoFXA4P2j2uLeO8Lrp1dpZqhcsFtuYZDcrxqUX4vaJWC7OAmueYXdh0FXSrabblMBoO7PvXNW20lxPFLVM5qIMgEuIAGbvpvPBZmRGHXGufti638zhGHYJKzqrsA3YPmpq9fWERIY30R2+seJVd5XCZvN20JTSrlfR9VoY9zDdfF2IM3heGAylskTnCqmdx5/TiiADn5pvPPO1SPaRMgiM5GXA7ipKNne5wa1jiSWiI2ugNHCTETwQQXecUqlNB4AddMXrsxtADss5uwUlOk4kAAycRkJzxBOzBBEU4c/RBaRszxxH12Z/JK089yBQRuCE0uPP7oQd0EJBzCVc21e2UQ9t0mBLTMx6Lg/afwrNq6DYZl5MggYM6odrIPdrXY8Fct2jWVXNc/1YjAH12P277kdhKpU+jzQQdYeq1rBLQQbuqi8Mnf/AFDdmeEVDDoikXSHHBwa4DDrS50uiOt18zuVuroprrgvehIGDTINRjyR7JmmBIykqKroGmfWIMEEgNGYpjYB/TwH4ipKOhGNqCoCcDIbkB6XogQB6RmQZS4o1LBZm3mOq43KjMgIF0Mc7KC5oGLt5xUNtsFB4Ip1mBzw8G9AyFR73XbplwFoB2GLuIlav8JBBaXZi0NEbq7rxmRmFXd0cYSCXuzJwgDEUw4DDJzad0/nKXGrZ7S2oLzHBwwxHEBwPeHA96lJ5zVPRtg1IImR1ADwYxjMeMg/BXYUVQtmjA832ksf7Q2/mG1YdfQjh/8AkMz16NwHHPqPaQJzMNC6oJVYqmBxbtDNJBu2i8Mzq6WOcYXLo2YxOHctSw2B7GlrKQYHGXF10Xjvcym1rXf3NK6BAKszdbyo0rGG9Ykud7R2dg2J7lO9QPWUQvHMqNxUr1C9BA4TmoarfhtGxTuPYonFUK23PHpAP4nB3e7b3yippFpEFlQdkH6KJxTCFqKpZmE1TSRPo0u9x/QQqdUueZqOmMgPRHYBgpU0q3uInFQvU7lC4INenpa0FofcJpMYKRANzFtMMkPHWvwc8Yvbipj0otF2dWz03PDrpOIeKpBEzduuu/lcc81S0Xpt9ANaGhwa8vgkxJNE5f8AaHvFWKPSmo0NlodDS0kuMukUQb0g/wBFu444EHFauiLTGlazi1jmXdW/WXYz6tNovgABwAp7vWKv2bpFWBD20C7WOJbLnvvFpD3ReOQvA9WMDtzUI6V1ceoMZAxkibogXger1chnOYVep0iealKpcxpFzovOxvta1wb7DergBlKXE9DpTUBEUxgIxJc6Ja4dZ04ywY7jGGBVWrpyo40nGmJpNI24gtDNmwBuHhMQBPR6SvYG3WAEFhJvO61zUDuBFnaCPxOTqXSuo0EXW5QJMwLtNoiQQG/ypI23jiEuKOnLfUquDarbrm3jEnDWXXRmYEQR2rOB555wU9utGtqF7hEhogZdVrWf8R4qELIUE8/uhEnZCEHbl0eKUoQubZAgmEIQJgQljCPohCAnnnsQUiEDgEhQhAAIPDnxQhAJCY2IQgY4889qiehCCF3OSichCIgeVC4zj4IQgjcmpULUCMuTShCqI3ujNROSoVEDkQkQiHBJOSRCBxwSIQgXYgH5lCEDweCEIQf/2Q==

## Slide 10: Enghraifft o dwnnel trochi yn cael ei osod yn ei le
Notes: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEA8PDw8QDRAPDxAQDw8NDxAQDw8OFRUWFhYVFhUYHSggGRolGxUVITEhJSkrLi4uGB8zODMtNyktLisBCgoKDg0OGhAQGislHSAvLS0tLSstLSstLS0tKystLS0tLS0tLy0tKy0rKystLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALUBFwMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQMEBQIGB//EAEsQAAECBAMBCQ0FBQYHAAAAAAEAAgMREhMEITEFBhQiMkFRYZHRFSNSU2JjcXOBkqGy0jNCk7HBdIKis8IWVHKEo8MHJENkg+Hw/8QAGgEBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EADwRAAEDAQMGDAYCAQUBAAAAAAABAhEDBCExEhVBUaHhBRMiMlJhcYGxwdHwFBZTYpGSM3KyBiNCgsLx/9oADAMBAAIRAxEAPwDctr3z5cW1QLagFtCC2hRbQC2gFtALaAW0AtoQW0AoSQKFZBaEkpKEkChJIKEkChSQKEkChJAoSQKEkChJAtoUW0AtoBbQC2gFtALaAW0AtqgW1ALaA2raxkotpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpIgW0kQS2kgttJAtpIFCSBQkiBbSQLaSIFtJEChJEC2kiBbSRAtpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpIFtJAtpINq2sJMoFtJEC2kiBbSRAtpIgW0kQLaSIFtJEC2kiBbSRAtpIgttJEEtpIgCGrIgW0kgtpJYKYaEg821JLBbasiBbSRAtpIgW1JEFtqyIFtJEEtqSIFtJEC2kiBbSRAtpIgW0kQLaSIFtJEC2kiBbSRAtpIg2zDWEmcEtpIgttJEC2kiBbSRAtqyIFtSRAtqyIFtSRAtpIgUJIgUKyIFtSRBr42AXQ3NaA4mQkTKYnnn6JqOVVS4ypwjkVTRh7Lcb8QYcEQYIiPFyHMNFw5ZZngnqC5XvyFvbt3HdTpcY252HVvMOCwpqYGwpGG+bnF7JU1PYZADyXdQ51sbM4bdxpfkwvKW/q3nbtrok5YFCkiCiGrIgW1JEC2kiCW0kQW2rIgUJIgghqSILbSRAtpIgW0kQLaSIFtJEC2kiBbSRBLaSILbSRAtpIg2yxYSZwS2rIgtCSIJbUksFtpJIFCSIFCSIFCSIIGJIgttWRBLaSIPLpAgEgF05DnlmVMqCo1VvPVtJJBLasgrGyZj+CT/yRzEpDgx9c559AOnIuS0c5D0LJzF7Tm7Ohd9jmlzdc3Om09/j6CZl1Bb24r70qcj+anvQh0XNAzOmXxyWcmtGltqyIFtSSQAxWSwW2pIgGGkkgltWRB5hycA5pBB0IzBUR0lVqosKehDSSQKEkQKEkQKEkQLaSIFtJLAoSSQLasiC20kQS2pIgUJJYNq2sJM4I5gHtyHpSRBbasiBbUkQLasiAYaSIFtSSwLaSIFtWSQLaSXJFtJJkmviWAOhE5Cp8ydOI7VRVvQya25fek4m0NpYoRIogCCYbQ2kxA6sEw6s5H259GS8m28Kts9TIXVO2PQ9OycHJWp5S6zu4N4iMa7U0tqlzkTy1yXqo6TzFZCwIgAZjgagTgTKQdLi4jWQlzSmtFbnIddmTkr2mjsmGLkcTiOkM7jXAfbYjQkAH2Lc1bzmelye9CGbbTQIQLi9rRGgVmG5zXBhiNDpSz0msKz0axXKtyEZDVl2BxsZi8IWR7WJxhiUmyDGjyqpGvt51yfFU1uRy7TalWldhf1bj6e3LLPLLnXoSaIIYfQkkgtCSIObtvFPhtaIFBiGIxsog4MjPLXUgHTmXNa7UlnpLUXBDpslm46ojdZg2Hjo0Rz24gQ2nvdFrThBxkZmecsvaOha7FbUtLVcmhYNltsfEKiJpSTo7PZOFCMtWNXY1bjkqJylNgw1lJjAtqSIIIaSIFtJLBbaskgltJLAtqSILbSRAtpJIBhpIgW0kQbRYBrl0lYybMk5O3YkMb3rxDsNDOIlEiQi0uAtRHDItd95rOTlWLspbm3qbaSNReXgedg4hj7hbin4loEHhRaAWvLJvAk1vKUTLbz0gtVGKvIwOyGDUEEdGYWUmrJFtJJAoSRAtpIgW1JLBzsTtnCwnFkSPDY4AEtJnKfoWKvRNJklJy4Icrb26bDtgl0CJCjvrZ3twcQWzzyCwqVYbLb1LxT0SYPnTuyfMHe+GEjPKG/PLlzXP8TU6BMmp0V/Jr4rdY95aaMNDLZkSYdTLORd0LU61uXRCmLaqtWFacrfkObZQcJIEEzhAz405mrlq/hbzLji56X8rrvS6Ll0a+06s4PlvIw23zfd3dh0Nnbo7FQZCwpaSSGlgk0mU5SOmWnSV0UKzqTUbjGvH2vu40VrStR2Vkx2f/D6jc7te/htpvNphZhHgMhgBrwGR3TMyTlV1LobVWokqhvs7lVq3e7j5XA7rXh0WQwsQOYGiTRweHFM5h2vC/JYraXJ/xOZ73IiclfcdRsY/dW6MwsMLDMmWmpjTPIg+F0LXVtC1GKyMTU5yqkQvvuOQMY0FxAgzdrMTHKchVzkrlRFlMbjGVuxu96juP3ZuOkHCDMHJp5CD4S7vjHdE2cYupffcU7s3mXecIJGfFOeREjwun4KfGO6I4xdXv8D+2j5g2cLkCJSMs5eV0fFPjHdEZa6l99xzMZtgRnmJEhYVxkWtBhghgJLss88yuWu5azkVZSFRYTBepdaLpOmlbHU2qiMxSN+GgxYXaAhlrmwsMHtBFYhgEgtDSDn0dbjoqx2RUV6aYu0XTo65vDra5zMlWa+3w0HUwm6t0NjWCDhnymAXNcScyfC/+kuptrdgjTTluetzV/O49ndfEplvfDzDZB1D6py111WfxNSOYX/cnmr77j7OFugwZaCcTCBIBIq0PKuvLTWXiXajewOMgxpmDEZFpMjQZyOv6hVHIuBirFTFDZMNWTGBbVkQLSSWBbSSQLaSINHbRLIERwiGDTSbjQ0loqbMycCNJ8ixWdBmxEyr8DnbKjNdiGth4+JjG28S57XNgSbRFYyGZtY05tcTqo1KiLy0VO1DbVSnHIj8nftrOTng+K3Y7tt7xYcJmGbHhlrItUZ5hze15mymkzAk0z8pc1eo6mqIqHqWGyNtLVc12F2G9D5DbO7HfMK1vOFB78YtbIkzmHCniDwvgtbLZkrzdu47HcEKuD1/G88bH3X72huh70hxqorIlT4kiKXAylQcjL4o+2ZUcnDr79QbwQqYvX8bz6jczu9dFjPh7xkx5MUjDxGucyTGMya4NBzaOUarKjVWo6EQ5bbYW2emj3P6r07etT7B26LDDJxiQz5cJ4APNVKR9hXVkuTQeYjmLgplG2oHnPw3K5D9RjxlPWO7MDzn4TuxOLfqHGU9ZW7ZgeX+E/sTIfqHGU9Z+UYqZiOIJAqdUJa8L0elca4npJgeSB5XW5AY4k8pVAcuRzGXR6VAfc7htoQ4cCKHh4JxDiJQ3OyohjkHOCuik1ypKIcloe1HIiqdfH7Xgl+GIrk2MSZwomlqIObnIWTmOlLjBlRkOv0eaG53agec/Cidiz4t+ow4xnSML8YIgxjmB5a7Bhn2T5l4Ec+wCoci0VWqjoU6qD2qxVRTT2btNgixXPJpc1oZTBiT+1xDs9eR45BqtqU3zgc7qtOEv93HS7tQPOfhROxZZD9RhxrOkBtqB5z8GJ2Jxb9Q4xnSHdrD+c/BidiZD9Q4xmsd2oHnPwYnYmQ/UONZrHdqB5z8GJ2JkP1DjGdI8RtswKXZxOKf+lE5vQorH6ipUZPONfY21oAw2GDq5tw8IEWohzDBPkUax2SlxnUqMR636VPkN2uKZExQcyqVhgzhubnU/nC01UVFvOmg5HMuU4NQ5j7h7FrNp5e6YMpg8hpPYgQ7m4jENh4oOiVZQogJEN5z4PMFnSaquuNVdyI28/QO7OH53/gRvpXTkP1HFxlPWhhZugwpMg95I1FmNMfwrGHKZKrUSVUyd28MBMucANSYMUS/hVyH6iZbF0mI7o8NIll6NLkhwImfoc4Bp60RrlwQquYmKofn+1v+IIdEjsfs5hNL4DbsUFzJF4qlbMjmMgeTVcT7RCqioe1R4NymNej8YXA0tobu4cVsZo2bBhGLDYwObEBLC1znVDvQzNUuTRRlqyXI7JwM3cEqrVTL2L6mhsXdUMPEc92EZiQYbmBsR8gCS01ZsPgy9q31+EeNROTh17jVS4FVk8vYvqfo+4/dYzE4eqLCdAMNwhNDbkYRA1jeFMMEsycuhZ0FdUbKIcFtpMs9TIV3XqNPH7Ngx6b0JsWmdNXJPXT0BdtSkypzkk8uhaatCeLcqTian9msF/dofW7tWv4Sj0TozrbPqKX+zWC/u0P+LtT4Sj0RnS2fUXYbOB2XAgFxgwmwy6VRbOZA5M1sp0WU+akGiva61eEqOVYNtbDmMRwrNQKDrNhLJnplr7VMlDPKUlt40eHdERon1tlLqKl6CWroAiuHGhkc5Ya2j8nfBXKXSghNC+R8ZEiNL3SP3iZaHXm1Xkrip7zcEChQhT6Tc19k71p+Vq9CyczvPJt38idnmpuYzjwPWn+W9bH85vb5KaaXNf2f+kNkLYaTq7K+wxmU+9HMnTgRJLitH8ie9J6Vj/id70HDww4TsgOCMxy8J+uS624nA/BE94IZ1lJgVAJIAgCoPMQZH0FRcCtxMOA+yheqZ8oWFLmN7E8DZX/lf2r4nA3SDvw9W383LjtXP7j0bD/F3+hzJLmOsiFOhufjNEbn727JgLjqOQZrfZl5fccltT/b7z6QRXniw5dMRwHtk2fxkvQldCHkwmlfwQYc5kvlPW20Nq9JMz1SUyS5XtT03DMBnKpw0c8l7h7TMqo1CK9xlVMTl4vc7hIr3RIkEF7pFxDntmdJyBlNaH2Wk92UqXnfR4StVJiMY+ETDD0MR3K4LxH+pF+pY/B0ej4mzO9s+psT0B3KYLxH+pF+pPg6PR8SZ3tnT2J6HTweFhwWNhwm22NnICfKZnXpW9jGsbktS44a1apWer3rKqZisjAAICoAqQKAIUIAEIfLxdhxiTNrCJk5uBXnrZnyeu22UkRMTx3Aj8lI9D5jqOinw1QvxtL2gGw8SOSG79+ntT4aoPjaPX+DrbHYYLHNitcwl5IMqmyk0TqbMDTlkuqg1WNhxxWl6VHZTdRkxeMhl8CmJDcLpmREb4Dh7dZ+xV7kymxr8lMaTHZL5TR5objY7CQA9pJIAAe2ZJ0Gq2K9qJKqam03OXJRMTr7OjwRCxUnQ3SgkVOe0iI6l85Zzp5BLUCfKvOqqrnIq6dh69HJaxUbo2nJLoQ4THtofMtm8Fwkc2O6QT7QQeVdtJ6XouKHnV6aoqObzV2dRN8M8NnvBbZTWc8LqG+Ifhs94JKaxkrqLvhnhs94JKaxkrqJeZ4bPeCSghdRbrfDb7wSUGSp4jR2hrjU3JriBUM8lHKkKVrVykMOBxcMQoIc9gNpkgHtJPB5Of2LCm5MhvYhsrtdxr4TSvicza2DixoodDYS2gCb+9iczyOkeXmWitSc98tQ6rNWZSZDlvntNPuHiTyMHQ17Ses9i1fDVDo+No69gO5+NytDvS9pHVonw1QfG0tew6GxdmxYUSpzQG0EZOBzJHIFuoUXsdKnNarTTqMyWrpO4uw88KFIgCAIAhCoCFAEAQFQoQgQoQBUgQEUKJoBNAegUIcB2JawQ2mZc8SaANZCZz0GQOq8OvWZSlzvd+8+jo03PREaYTtHyPv2+MONOXNouTOFKcFwnRqnWdHwj9aA7R45tzoIaeFqSGnLLygmcKcoiIt/Z19fUX4V996XEftAgxBbHAY154ZkQatOD5J61inCNNURclb1jR1dfWVbI6+/AyQ8cJhrmlpcKgQQ4ATAz0OpHIt1G2U6qxELMefka6lnexJDNoQzlJwyccxyNBJ+UrY20UnLCLsUwWjURJVDwdpaFsPIxDD4bqSHAuB0B8Erndb6aKqIirdPh6m5LK+Jkh2keEbY4ERsMyfq51InxdOGOoqJwhTuSFvSdGievqC2V+tCxdoUiITDnbbUZO1Ep5ZKt4QpuVqQvK7PULZXpN6XHrfwqLTDMw0OMi05EkdHMjeEKKoi33rAWyVE1G1gorXugvZmHOcQZEEi2/kOa9Wyqi1EVOs8y2oqUlnq8TsL0zxiTUKVCQRAVAEKEBFSFUKAqQIAoUhwx8a7qh/SvEzhW6j6BeDKHX+dw3q7xr+qH9KucavUTNlHr/O4hgPGj6jzPAAPtaMvisqfCL55SJBjU4Lp5PIVUXrvPLIgJkZtdytdrLn6R0jJenSrMqpLVPIrUH0XQ9PQyLaaSICoRQUKhAoUFCFCoKgPk8X9phf3v5b18twpzV7/APJp9XYfTwUwu4v+a/3F5SY/9PI79Hf5kfpiPWw/khI3Gn2L4uC4O7fJD1H42J9Qz/dWLObT/sv/AJK7F3Z6nuXfIY83/XDXVYv5E/sv+LjTaeYvZ5oa2HOf/jjH2SiD9QttmYqVFnQl/wCDCq5MhOtU8TIzRn7VF+eKuJcV/qng06EwTtXxUsQcGL+0QvmhI3nN/qvg4LgvanihMXxMV6v+gpS51Lt8w/B3Z5GSIO+v9QPmetbf407fJDJed3G9sE8DC+35Ii+rsGKd/mfPcI8x3d5HfXrniBAVCEQoQFQBAQqkPAeXZMFRnImcmNPMTz9A+Gq5a9rZSuxXUdtnsVStfgmtfLWZW4d3K/0yYAPzXn5xq6kPSzXR1rs9AcO7w/4QmcaupPfeXNdHWv53De7vD/gCmcaupBmqjrX8p6HupcB6IqUKKlSHiK0OEnCfNyEHnBGiya5zVykW8j2NemS5JQwmpus4g5wOGPSBr7OperQ4QRbqn5PGtHBipfS/Hoe2uBAIIIOhC9JFRUlDyVRWrC4lSAEBZIAgCECok+UxfHwvoP8ALcvleFOb+f8AJp9ZYfTwUw/d/wA0f5q8rT/08jv0d/mSIMsR61nyQkbjT7F8XBcHdvkh7xAzxPqG/lFWLMKf9l/8lXF3Z6mRv20L1Y+di6rF/In9l/xU02nmL2eaGrgzxz/28f5nLro/y1e80VOYzuMkPis/aov8yKvLXFf6p4NOxME7V8VEU8F/7RB+eEq3nN/qvg4LgvankTGcTFer/oSnzqfb5h2DuzyM0Qd8f6ofM5YJ/Gn9vJDJecvZ6m5sPiYb0u+SIvqrBi3v8z57hHmO7vI+gXrniBARCBChAFSHiJFDZTzJ0aM3H0D9VrqVGsTKctxspUn1XZLElSCGXcfgjwGnUeUf0HWV5Fe3udcy5Nu49yzcGsZyql67N5sNIGQEgNAMgPYvPPRLUqUVoCVIQw1KAtSFFSAVKyAXoDE9mc2mh3OMwf8AE3l/PpW+haH0luW7Uc1ezU6ycpL9ekMjyMniknIH7rj0Hn6D8V7NC1sq3YLqPCtFhqUb8U1p5mYLpOQqAiAqENbHB5aKKp1CdBANMjznnktVXKyeTib6GRl/7mBzYmBqoJgxJsnTJwEspeFnkV51SxrUue2T1WW2mzmujuX0PI2YJStRONXx/vTnPjc61Ztb0NEd35M85J09m4HZg4XeonCILuHqQAPC8kdSJwa27kYde/rGck6ezcU7NBqnCicJoa7h6tE/K6T1onBrUjkYX47+oZyTp7NxW7Pk4OtRJgSBLp5TnpV0BZM4PyFlrPf5I7hBrkhX7Nx4h7LDZygxM2uaQXzFLjM6u6VkliVFVUbiRbcxURFdh2+g7ljIWouTi8cP7xJJPG53HrWvNjeh1e7+ozzknT2bh3LGYtRM3Bx4f3gQQeN5I6kza3odXu/rGck6ezcV2ywagYcQ1iTuHqJS8LmRODWpEMw695M5J09m4p2dmTbiTIkeHyZ+V0lTNjYjI27zLOSY5ezcem4Z7GBsOHEaWA2yCJgyI1J6TquplCqzmpBzvtFGpc9Z/J2l6Z44UAVIJKKUjnAAkmQGZJyAHSmAxwNcxXO4vBHhuGf7rf1PUV59fhBreSy9dh6dm4Nc/lVLk1adxkhMDdNTq45ud6T+i8l9Rz1lyntU6bKbclqQhkqWs2HmpUha0KK0IKlAYakAqQCpCipCEqQCpUBxBEjmDkQdCEB4a4t4vCb4JOYHkn9D8F30Le9lz702nm2jg5lS+ncuzcbEKM12hzGoOTh6QvXp1W1ElqyeJVovpOyXpB7Ww1hQEQp6QBARAJoAgLJARAEIUICFAJqlE1AEBUBgiYgAybwnDUA5D/EeT0a9C561qZSxvXUdVnsdStelyazERMgvNZBmORrT0D9SvGr2qpVxuTUe7Z7JTo4Xrr94GSpcx1AuQCpUhKlAKkAqQCpAYakKKkAqQgqQoqQCtCCpCipCEdIy1BGhBkR6Cs2VHMXKasKYvptqJkuSUPTMU8GTqSPDz+IH5j4LtfwrUYyUp5S9Sx5KeW/glqu5LoTsk3RBeQCDDIImCCSCF5y/6oaly0l/bcMz/fs3lsRPI63difNLfpL+24Zn+/ZvLYieR1u7E+aW/SX9twzP9+zeLETyOt3YnzS36S/tuGZ/v2bxYieR1u7E+aW/SX9twzP9+zeLMTyOt3YnzS36S/tuGZ/v2bxZieR1nsT5pb9Jf23DM69PZvJZieR1u7E+aW/SX9twzP8Afs3izE831u7E+aW/SX9twzP9+zeLETzfW7sT5pb9Jf23EzP9+zeDBieb63difNLfpL+24Zn+/ZvJZieb953YnzS36S/tuLmf79m8WIvm/ed2J80s+kv7bhmf79m8tiL5v3ndivzQz6S/lPQZo+/ZvMcZzmCbzDA5OE4knmApmVspf6k412Syiqr2p6EXghU/57N5qOjPfr3seC103EdLuT0DrXZV4Re5IakbTbR4MpsWXrPgGkDIZAaAaBefpPTgVIC1oBWgJUgFSAVIC1IBUgMFSoFSAVIBUgFSAVKAVoBWhBUhRWqBCiubxHFk+QSInzyOU+lc9azUqt72yv48AZN+RfGu92F9K05vs/R2r6llRvuL453uwvpVzfZ+jtX1JKjfcXxzvdhfSmb7P0dq+olRvuL453uwvpTN9n6O1fUSo35F8a73YX0pm+z9HavqJUb7i+Nd7sL6UzfZ+jtX1EqN9xfHO92F9KZvs/R2r6iVG+4vjne7C+lM32fo7V9RKjfkXxrvdhfSmb7P0dq+olRvyL40+7C+lM32fo7V9RKl35F8afdh/Smb7P0dq+pZUb8i+Nd7sL6VM32bo7V9RKk35F8a73YX0K5vs/R2r6iVMRfnMkucdXOzP/odAyXTTptptyWJCELWswSpUFrQCtQCpUCpQCpUCpAKkAqQGvWoQVoBWhRWhC1oBWgJWhS1oBWhBUhRUgFSAlaELWgFaAVoBWgFaAlSAVIBUgLWgFaFFSAVIBWgFaEJWgLWhRWhCVoBWgFaAVoBWgMNSFFSAVIBUgFSAVIBUgFSoFSgFaAVoC1oCVoBUgFSAVIBUgFaAVoBWgFSAVIBUgFSAVoBUgFSAVIBUgFSAVIBUgFSoFSAVIDBWoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWqBWgFSgFSAVIBWgFSAVIBUgFSAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAwVKgVIBUgFSAVIBUgFSAVIBUgLUgFSAVIBUoBUgFSoJUgLUgFSgFSAVKglSAVKAVIC1IBUqCVIC1KAVICVKgVIBUgFSAtSgFSAVIDBWqBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVqAVoBWqBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAVoBWgFaAwzQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQCaATQH/2Q==

## Slide 11: Dosbarthu gwasanaethau
Mae gwasanaethau’n cael eu cludo ar draws y wlad drwy rwydwaith o bibellau a cheblau o dan y ddaear neu uwchben y ddaear sy’n cludo nwy, trydan, dŵr a thelathrebu i gartrefi ac i fusnesau.
Mae peilonau’n cludo trydan foltedd uchel (sy’n aml yn uwch na 765,000 folt) o orsafoedd pŵer i is-orsafoedd lleol cyn cael ei ostwng i 240 folt i’w ddefnyddio mewn eiddo domestig.
Mae ceblau trydan a ffôn fel arfer yn croesi’r wlad ar bolion uwchben y ddaear, tra bo dŵr a nwy fel arfer yn mynd drwy bibellau dan y ddaear.
Notes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Overhead_power_lines_in_Dnipro%2C_Ukraine.jpg

## Slide 12: Tyrau
Tyrau ffonau symudol: Mae’r rhain yn gweithredu fel pe baent yn antenâu mawr, yn trosglwyddo ac yn derbyn tonnau radio i orsaf radio. O’r fan hon, mae’r alwad naill ai’n cael ei hanfon drwy gebl ffibr optig neu’n cael ei hanfon ymlaen i orsaf arall drwy gyswllt lloeren.
Notes: https://mattata30.files.wordpress.com/2012/12/gsm.png
https://image.slidesharecdn.com/cdocumentsandsettingss05299219desktop2mobilephonesstrengthweaknesses-100220003926-phpapp02/95/test-3-728.jpg?cb=1266626404

## Slide 13: Rheoli llifogydd ac amddiffynfeydd arfordirol
Mae rheoli llifogydd a gwarchod arfordiroedd Cymru yn fwyfwy pwysig gyda phwysau newid yn yr hinsawdd ac anwadalrwydd y tywydd.
Argaeau: Fe’u cynlluniwyd i reoleiddio llif dŵr ac i ffurfio cronfeydd ar gyfer defnydd domestig a masnachol, yn ogystal â chynhyrchu trydan dŵr.
Dalgylch dros dro: Er mwyn atal llifogydd sy’n cael eu hachosi gan ddŵr ffo, rhaid i bob datblygiad newydd gynnwys yn eu dalgylchoedd fannau sy’n dal dŵr yn ôl er mwyn gallu ei ryddhau’n arafach i’r prif gyrsiau dŵr.
Argae Craig Goch, Cronfeydd Dŵr Cwm Elan yng Nghanolbarth Cymru
Notes: https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/fileman/claerwen.png

## Slide 14: Rheoli llifogydd
Amddiffynfeydd afonydd: Caiff afonydd eu carthu’n rheolaidd er mwyn cynnal y llif. Mae llifgloddiau, byndiau a choredau’n helpu i reoli llif dŵr a lleihau’r risg o erydu a llifogydd.
Gorlifdiroedd: Ardaloedd naturiol isel yw’r rhain sy’n gorlifo’n naturiol pan fydd afonydd yn gorlifo’u glannau ar ôl glaw trwm. Pan godir tai ar orlifdiroedd, maent mewn mwy o berygl o lifogydd pe bai’r llifgloddiau’n torri.
Notes: https://i.pinimg.com/564x/2e/47/15/2e47159ab31d89dd3859ef7443ee99e1.jpg

## Slide 15: Coredau, byndiau, llifgloddiau, llifddorau a rhwystrau
Argae bach yw cored a luniwyd i reoleiddio llif dŵr i helpu i atal erydiad.
Mae bwnd yn wal sydd wedi’i hadeiladu o garreg neu bridd i ffurfio arglawdd sy’n dal dŵr yn ôl.
Mae llifglawdd fel bwnd ond fel arfer mae’n cael ei ffurfio’n naturiol gan yr afon.
Mae llifddorau wedi’u cynllunio i reoli lefelau dŵr mewn rhwystrau llifogydd, cronfeydd dŵr, afonydd a systemau llifgloddiau.
Rhwystr llifogydd dros dro yn Ironbridge
Cored ar yr Afon Twrch
Notes: https://i.pinimg.com/originals/bb/81/99/bb8199587af52ada4f5b6adcdbc06361.jpg
https://www.southwalesargus.co.uk/resources/images/11077271.jpg?display=1&htype=0&type=responsive-gallery

## Slide 16: Amddiffynfeydd arfordirol
Er mwyn atal tir rhag cael ei erydu gan y môr, mabwysiadwyd nifer o dechnegau yn dibynnu ar y lleoliad.
Mewn trefi glan môr ac ardaloedd sy’n dueddol o ddioddef grym nerthol ymchwyddiadau stormydd, mae morgloddiau’n aml yn ffurfio rhan o’r promenâd ac yn amddiffyn y tir rhag erydiad.
Storm Ciara, Porthcawl yn Ne Cymru

## Slide 17: Amddiffynfeydd arfordirol
Mae grwynau yn waliau isel neu rwystrau a adeiladwyd allan i’r môr, er mwyn helpu i atal erydiad ac atal traethau rhag llithro neu olchi i ffwrdd.
Mae caergewyll (gabion) yn ffordd amlbwrpas o amddiffyn erydiad. Maen nhw’n gewyll sy’n llawn briciau neu gerrig ac yn cael eu gosod mewn mannau sy’n dueddol o erydu, gan fod y cynnwys yn caniatáu i ddŵr lifo drwyddynt ac felly maent yn atal erydiad drwy leihau cyflymder y dŵr.
Mae waliau cynnal yn strwythurau ar oleddf wedi’u gwneud o bren, cerrig, blociau concrid neu balmant sy’n cael eu hadeiladu ar hyd traethlinau, clogwyni a morgloddiau i amsugno’r ynni o donnau, gan atal erydiad.
Notes: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/JtkevScYsHV3yKFFBB1nCCrnhgfZLQA9VbWbanxY9DTovUv5LOUW1g7wBEpnKhQ66ehs9EtEUAss7aTWQfuyHLmccWu52DOX_VtJKmRZ4c1QDmV3PFZsZlDAs4SqVbcVMJntcgCPbvmCdWPNX7yfwP1wNWQ
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320xn/p033wrp3.jpg

## Slide 18: Strwythurau camlesi a dyfrffyrdd
Wrth i gamlesi gael eu hadeiladu, gallai nwyddau a deunyddiau adeiladu gael eu cludo’n rhad dros y ffin ac felly roedd glo o Dde Cymru yn pweru dinasoedd diwydiannol Lloegr.
Ar gamlesi, defnyddir lociau i godi ac i ostwng cychod rhwng darnau o ddŵr ar wahanol lefelau, gan ganiatáu i gwch deithio dros rwystrau.
Notes: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/JtkevScYsHV3yKFFBB1nCCrnhgfZLQA9VbWbanxY9DTovUv5LOUW1g7wBEpnKhQ66ehs9EtEUAss7aTWQfuyHLmccWu52DOX_VtJKmRZ4c1QDmV3PFZsZlDAs4SqVbcVMJntcgCPbvmCdWPNX7yfwP1wNWQ
https://i.pinimg.com/originals/c0/7a/40/c07a409ccb70923f126bcfa6ea9e9fc4.jpg

## Slide 19: Ceiau, dociau a phierau
Mae ceiau yn llwyfannau carreg neu fetel sy’n cael eu hadeiladu wrth ochr y dŵr neu sy’n ymestyn dros y dŵr, gan ganiatáu i longau ddocio wrth lwytho a dadlwytho cargo.
Mae dociau yn strwythurau caeedig wedi’u gwneud gan ddynion sydd fel arfer wedi’u hamgylchynu gan warysau lle mae llongau’n docio i lwytho a dadlwytho cargo.
Mae dociau sych yn strwythurau wedi’u gwneud gan ddynion lle mae llong yn hwylio i ddoc sydd wedyn yn cael ei ddraenio fel bod modd gwneud gwaith ar y llong. Yna rhyddheir dŵr yn ôl i’r doc er mwyn i’r llong allu hwylio allan eto.
Mae pierau yn strwythurau uchel sydd fel arfer yn ymestyn o’r lan i’r môr. Yn draddodiadol, roedd y rhain yn cael eu defnyddio ar gyfer mynd ar fwrdd cychod ar y môr ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu defnyddio at ddibenion hamdden erbyn hyn.
Notes: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSE-5DyddP1rhY5kcXm98UqZv_oZjidCl5THw&usqp=CAU
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/D4O7-WMxrWMXVPXRDUTyiVmS7SnoOctKrNy2dbljVZPZUE7TVU5ZnBCOZMB3ItdjkkFfEx1fOYOrb9NR3nlTCIc2v0pfjuEekrKuU9d3rSJL_91kbYqp-8MTAghMAl2eRDgvesT9f86ZU2q2
http://www.simplonpc.co.uk/Piers-Wales/Tenby-01_b.jpg

## Slide 20: Ynni adnewyddadwy
Gyda chynhesu byd-eang yn cynyddu a diflaniad tanwyddau ffosil, mae cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn dod yn fwyfwy pwysig. Dyma’r ffyrdd mwyaf cyffredin o gynhyrchu ynni sy’n bwydo i’r Grid Cenedlaethol:
Ffermydd gwynt sy’n cynhyrchu trydan glân o dyrbinau gwynt.
Symudiad y llanw sy’n cael ei gynaeafu i gynhyrchu trydan.
Ffermydd solar sy’n cynhyrchu trydan o’r haul.
Boeleri biomas diwydiannol sy’n defnyddio pelenni pren neu goed i gymryd lle tanwyddau ffosil i gynhyrchu trydan cynaliadwy.

## Slide 21: Ynni adnewyddadwy parhad
Mae cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn nodwedd bwysig o’r dyluniad mewn adeiladau newydd. Gellir gwresogi adeiladau a chynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Mae’r technolegau hyn yn cynnwys:
System wresogi dŵr solar sy’n amsugno gwres yr haul yn uniongyrchol ac yn ei gylchredeg drwy gyfnewidydd gwres i mewn i danc storio dŵr poeth yr adeilad.
Boeleri biomas domestig, yn cael eu pweru gan belenni coed neu bren y gellir eu defnyddio i wresogi adeilad a dŵr poeth.
Pympiau gwresogi o ffynhonnell aer sy’n trosglwyddo gwres o'r aer y tu allan i adeilad gan ddefnyddio system oergell.

## Slide 22: Ynni adnewyddadwy parhad
Pympiau gwres o’r ddaear sy’n defnyddio dolen gyfnewid gwres daear sydd wedi’i gosod o dan y ddaear. Mae dŵr yn cael ei gynhesu’n naturiol o dan y ddaear ac mae’n cael ei bwmpio’n ôl i’r wyneb lle mae’n cael ei ddefnyddio i redeg systemau gwresogi ac i gynhyrchu dŵr poeth.
Celloedd ffotofoltaidd y gellir eu gosod ar do neu ar y ddaear i gyflenwi trydan i adeilad. Bydd unrhyw drydan dros ben wedyn yn cael ei fwydo i’r Grid Cenedlaethol.

## Slide 23: Pwmp gwresogi o ffynhonnell aer
Notes: https://www.staticwhich.co.uk/media/images/trusted-trader/desktop-main/air-source-heat-pumps-465255.jpg

## Slide 24: Pwmp gwres o’r ddaear

## Slide 25
Unrhyw gwestiynau?