## Slide 1: PowerPoint 4: Deunyddiau adeiladu traddodiadol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Deunyddiau adeiladu traddodiadol
Cyn sefydlu seilwaith trafnidiaeth modern, roedd y rhan fwyaf o’r tai traddodiadol yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio deunyddiau lleol. Arweiniodd hyn at amrywiaeth o eiddo ar hyd a lled Cymru a oedd wedi eu hadeiladu o gerrig lleol, llechi, pren neu glom (deunydd adeiladu naturiol wedi ei wneud o isbridd, dŵr, gwellt a chalch weithiau). Roedd llechi neu gerrig yn cael eu defnyddio fel deunyddiau toi.

## Slide 3: Calch
Roedd tai traddodiadol yn defnyddio morter calch i ddal y brics neu’r cerrig a ddefnyddiwyd i adeiladu’r uwchstrwythur allanol. Roedd rendr allanol a phlastr mewnol hefyd yn cynnwys calch.
Prif fantais defnyddio morter calch yn hytrach na gypswm neu forter sment yw ei fod yn gallu anadlu. Mae anadlu’n golygu bod y wal yn ‘hydraidd i anwedd’ ac mae’n gadael i ddŵr fynd i mewn ac allan o’r wal yn hawdd. Nid yw dŵr yn cael ei ddal y tu ôl i forter calch, felly nid yw’r waliau’n aros yn llaith ac yn achosi i goed bydru.
Plastro cadwraeth gan ddefnyddio plastr calch

## Slide 4: Calch (parhad)
Notes: https://www.wtbf.co.uk/images/old-building-information/Wall-Diagram.jpg

## Slide 5: Calch (parhad)
Nid yw adeiladau traddodiadol yn dal dŵr. Maent yn dibynnu ar drwch y wal i atal dŵr rhag cyrraedd y tu mewn. Mae rendradau a phlasterau calch yn amddiffyn strwythur y wal. Manteision eraill defnyddio morter calch yn hytrach na morter sment yw’r canlynol:
mae’n denu dŵr – felly mae’n tynnu dŵr o gerrig a choed
yn gymharol hyblyg ac yn hunan-drwsio, sy’n golygu ei fod yn llai tebygol o dorri
mae ganddo ôl troed carbon is na sment ac felly mae’n ddeunydd sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd; mae’n cael ei losgi ar dymheredd is ac yn ail-amsugno CO2 wrth iddo galedu.

## Slide 6: Pren
Mae tai ffrâm bren traddodiadol yn fwyaf cyffredin yn nwyrain Cymru. Mae’r rhain yn tueddu i ddefnyddio derw, sy’n tyfu’n dda yn yr ardal, lle mae’r hinsawdd yn llai gwlyb a gwyntog.
Mae adeiladwaith modern yn defnyddio dulliau ffrâm goed, er bod y pren fel arfer yn cael ei dyfu’n gyflymach ac yn cynnig llai o gryfder strwythurol. Gan hynny, mae angen mwy o bren fel arfer er mwyn darparu cryfder cyffredinol yr adeilad.

## Slide 7: Cydrannau adeiladu pren
Cafodd partisiynau nad ydynt yn cynnal llwythi eu hadeiladu’n draddodiadol gan ddefnyddio pren lleol a’u gorchuddio â lats pren tenau, gyda bwlch rhwng pob un er mwyn i blaster calch wedi ei gymysgu â rhawn lynu wrthynt.
Mae partisiynau modern yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio stydiau pren neu fetel wedi eu gorchuddio â byrddau plastr.
Yn draddodiadol, mae pren yn cael ei ddefnyddio fel capanau drysau, distiau llawr a byrddau mewn adeiladau traddodiadol, ac er ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn gwaith adeiladu modern, mae deunyddiau eraill fel byrddau pren cyfansawdd a choncrid hefyd yn cael eu defnyddio’n aml.
Notes: Rhan o fur delltog gyda phlastr wedi ei dynnu. Llun drwy garedigrwydd Museum Resources
Cefn wal ddelltog yn dangos yr ymylon calch yn glynu’r plastr wrth y dellt. Llun Canolfan Tywi.

## Slide 8: Ffenestri pren traddodiadol
Yn draddodiadol, roedd y rhan fwyaf o ffenestri a drysau wedi eu gwneud o bren lleol. Roeddent yn amrywio o ran arddull, dyluniad a deunydd yn dibynnu ar pryd y cawsant eu gwneud a ble cawsant eu gosod.
Mae ffenestri modern yn cael eu hadeiladu gan fwyaf gan ddefnyddio alwminiwm, dur neu uPVC.
Notes: Ffenestri Hanesyddol – Canolfan Tywi
https://www.litehausuk.com/aluminium-windows/
https://www.lycawindows.co.uk/windows/upvc-windows-london/modern-upvc-window-house/

## Slide 9: Cerrig a llechi
Fe’i defnyddir ar gyfer waliau allanol, waliau mewnol sy’n cynnal llwythi ac fel deunydd toi. Gall lliw a strwythur y garreg roi golwg arbennig i ardal.
Rhes o fythynnod carreg traddodiadol yn y Bala
Deunydd adeiladu naturiol sy’n amrywio’n fawr o ran defnydd ac ymddangosiad o ardal i ardal. Gellir torri cerrig i faint unffurf cyn eu defnyddio, neu eu defnyddio yn y cyflwr y daeth o'r chwarel.

## Slide 10: Carreg a llechi (parhad)
Gellir defnyddio llechi fel gorchudd to ond fe’u defnyddir hefyd i adeiladu waliau allanol.
Teils to llechi Glas Bangor ar ôl eu tynnu o do adeilad sy’n cael ei adnewyddu.
Wal lechi wrth fynedfa prif adeilad y Brifysgol, Bangor, Gwynedd.

## Slide 11: Copr
Roedd cloddio am gopr a’i fwyndoddi yn ddiwydiant enfawr yng Nghymru hyd at ganol yr 20fed ganrif, pan aeth yr adnoddau’n brin ac y gwelwyd cynnydd mewn mewnforion rhad. Yn draddodiadol, roedd copr yn cael ei ddefnyddio’n eang i orchuddio toeau mewn adeiladau cyhoeddus a diwydiannol. Mae’n troi’n wyrdd llachar wrth iddo ocsidio dros amser. Mae copr yn dal i gael ei ddefnyddio mewn gwaith adeiladu heddiw.
Adeilad y Dyniaethau â’i arwyneb copr, Plymouth, Lloegr
Cromen Verdigris wedi ei gwneud o gopr, Tŵr y Foel, ger Cronfa Ddŵr Garreg-ddu, Cwm Elan, Powys

## Slide 12: Plwm
Roedd gwaith plwm cynnar yn defnyddio pibelli plwm cyn y canfuwyd bod plwm yn hydoddi mewn dŵr ac yn wenwynig.
Erbyn hyn, peipiau copr neu blastig sy’n cael ei ddefnyddio i raddau helaeth mewn gwaith plymwr domestig. Mae plwm yn dal i gael ei ddefnyddio’n helaeth ar gyfer gorchuddio a selio toeau.

## Slide 13
Unrhyw gwestiwn?