## Slide 1: PowerPoint 7: Gwybod beth yw’r broses o ddymchwel a dad-adeiladu adeiladau a strwythurau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Prif ofynion datgomisiynu
Yn y pen draw, bydd angen dymchwel y rhan fwyaf o adeiladau am eu bod yn dod i ddiwedd eu cylch bywyd hyfyw neu am eu bod yn amharu ar ddatblygiad newydd.
Nid oes angen caniatâd cynllunio os yw adeilad yn llai na 50 metr ciwbig, ond mae’n ofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o adeiladau eraill. Mae hefyd yn ofynnol ar gyfer adeiladau sydd heb eu rhestru mewn ardal gadwraeth yng Nghymru yn unig.
Mae angen llunio trefn gwaith manwl cyn y gall unrhyw waith dymchwel ddechrau a rhaid cynnwys:
gwahanu’r holl wasanaethau
asesiadau risg a datganiadau dull.

## Slide 3: Effaith ar yr amgylchedd, iechyd a diogelwch.
Gwahanu gwasanaethau: Mae angen gwahanu cyflenwad nwy, trydan, dŵr a thelegyfathrebu. Gall methu â gwneud hynny arwain at ryddhau nwyon gwenwynig a ffrwydrol i’r atmosffer, y risg o drydanu gweithwyr, a llifogydd yn arwain at halogi’r dyfrffyrdd a’r tir.
Asesiadau risg a datganiadau dull: Rhaid i’r rhain gynnwys unrhyw risgiau a pheryglon penodol sy’n gysylltiedig â symud a dymchwel eiddo, ymdrin â’r deunyddiau dan sylw ac atal unrhyw falurion a halogiad rhag gadael y lleoliad, gan ddiogelu’r cyhoedd a’r amgylchedd lleol rhag y gwaith sy’n cael ei wneud.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch https://www.hse.gov.uk/construction/safetytopics/demolition.htm

## Slide 4: Dewis y dull dymchwel i’w ddefnyddio
Mae angen rhoi mesurau priodol ar waith i atal unrhyw lwch peryglus fel asbestos rhag gadael y safle. Mae’n gyffredin i hyn gael ei dynnu â llaw cyn i unrhyw waith arall ddechrau.
Rhaid datgysylltu cyflenwadau nwy’n ddiogel er mwyn lleihau’r siawns o ffrwydrad neu dân, datgysylltu trydan er mwyn lleihau’r siawns o drydanu a throi dŵr i ffwrdd i atal llifogydd a thrwytholchi halogyddion.
Cyn i unrhyw waith dymchwel ddechrau, rhaid ystyried yr effaith amgylcheddol, yn ogystal â mynediad i’r safle.

## Slide 5: Risgiau sy’n gysylltiedig â’r broses ddymchwel
Trapio
Cael eich gwasgu
Gwrthrychau’n syrthio
Ffrwydrad
Asbestosis – sy’n cael ei achosi drwy ddod i gysylltiad ag asbestos
Cysylltiad â chemegion
Anafiadau codi a chario
Anadlu nwyon a llwch i mewn

## Slide 6: Mathau o ddymchwel
Datgymalu/dad-adeiladu
Dyma’r broses o dynnu strwythur i lawr yn ofalus ac yn drefnus, yn aml mae’n golygu dad-wneud y broses a ddefnyddiwyd i’w adeiladu i ddechrau.
Mae’r dull yma’n cael ei ddefnyddio’n bennaf os yw’r adeilad o bwysigrwydd hanesyddol ac yn cael ei ailadeiladu mewn lleoliad arall, neu os yw mewn lleoliad sydd ddim yn caniatáu unrhyw ddull arall o ddymchwel.

## Slide 7: Mathau o ddymchwel (parhad)
Dymchwel mewnol Mae dymchwel mewnol yn golygu datgymalu unrhyw rannau y tu mewn i’r strwythur wrth gadw’r tu allan, fel arfer i baratoi ar gyfer prosiect adnewyddu. Mae hyn fel arfer yn cynnwys tynnu waliau, nenfydau, pibellau ac ati.
Dymchwel dethol Mae prosiect dymchwel dethol yn cynnwys tynnu rhai rhannau mewnol neu allanol adeilad tra’n gwarchod gweddill y strwythur a’r strwythurau cyfagos.
Dymchwel llwyr Mae hyn yn golygu dymchwel strwythur cyfan.

## Slide 8: Craen a phelen ddinistrio
Nid yw’n cael ei ddefnyddio gymaint heddiw gan fod dulliau modern yn fwy cywir a chyflymach.
Mae peli dinistrio yn pwyso rhwng 1,000 a 12,000 o bunnoedd ac yn cael eu creu o ddur cyredig (aloi o garbon a haearn).
Maent yn grwn fel nad ydynt yn cael eu dal mewn strwythur adeiladau, fel gordd enfawr neu pan gaiff ei ollwng o uchder gan graen.
Dolen i fideo yn dangos pelen ddinistrio ar waith:
https://www.dailymotion.com/video/x61zll3

## Slide 9: Mewnffrwydrad
Mae mewnffrwydrad yn defnyddio cyfres o ffrwydron i ddinistrio cynheiliaid fertigol adeiladau, gan achosi i’r adeilad ddymchwel i mewn iddo’i hun. Mae mewnffrwydrad yn cael ei ddefnyddio gan amlaf i dynnu strwythurau mawr i lawr, fel simneiau, tyrau oeri, blociau fflatiau uchel, ac ati.
Dolen fideo yn dangos tri bloc o fflatiau uchel yn cael eu mewnffrwydro:
https://youtu.be/uMIiQGkLQo8

## Slide 10: Dymchwel mecanyddol
Mae dymchwel mecanyddol yn defnyddio peiriant sydd â braich hir ac sy’n cynnwys malwr, gwelleifiau, morthwyl neu fwced i dorri a thynnu rhannau o adeilad gan ddechrau ar y top a gweithio i lawr.
Gwelleifiau
Malwr
Bwced

## Slide 11: Camau sy’n gysylltiedig â chael gwared ar wastraff dymchwel
Cynllunio: Sicrhau bod pob polisi a gweithdrefn caniatâd, peiriannau a chyfarpar yn eu lle.
Diogelwch y safle: Diogelu’r cyhoedd rhag gweithgareddau gwaith.
Gwahanu gwasanaethau: Diogelu gweithwyr a’r amgylchedd.
Cael gwared â gwastraff peryglus: Diogelu gweithwyr a’r amgylchedd, gan gynnwys llai o dirlenwi.

## Slide 12: Camau sy’n gysylltiedig â chael gwared ar wastraff dymchwel (parhad)
Achub nodweddion archeolegol: Tynnu eitemau penodol o werth i'w hailddefnyddio.
Prosesu agregau ar y safle: Gellir eu hailddefnyddio ar y safle neu eu cludo wedi’u prosesu.
Ailgylchu gwastraff metel: Lleihau ôl troed carbon.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?