## Slide 1: PowerPoint 3: Deall y gwahanol gamau mewn adeiladu a gosod gwasanaethau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Strwythur adeilad
Mae adeilad yn cael ei rannu’n dair rhan:
Is-strwythur: Mae unrhyw beth sy’n is na lefel y ddaear yn cael ei ystyried yn rhan o’r is-strwythur.
Uwchstrwythur: Mae unrhyw strwythur sydd uwch ben lefel y ddaear yn cael ei ystyried yn rhan o’r uwchstrwythur.
Cydrannau mewnol: Mae popeth anstrwythurol sy’n mynd i mewn i adeilad yn cael ei ystyried yn gydran fewnol.

## Slide 3: Rhannau o’r is-strwythur: Sylfeini
Bydd y math o sylfaen a fydd yn cael ei defnyddio’n dibynnu ar y math o adeilad a chyflwr y tir. Dyma’r mathau mwyaf cyffredin:
Pileri brics
Sylfaen pad
Colofn ddur
Sylfaen stribed traddodiadol
Sylfaen pad
Sylfaen pad gyda bolltau

## Slide 4: Rhannau o’r is-strwythur: Sylfeini (parhad)
Bydd y math o sylfaen a fydd yn cael ei defnyddio’n dibynnu ar y math o adeilad a chyflwr y tir. Dyma’r mathau mwyaf cyffredin:
Seiliau caled
Concrid sylfaen
Sylfaen rafft
Sylfaen pentwr silindr

## Slide 5: Enghreifftiau o is-strwythur adeilad domestig nodweddiadol

## Slide 6: Rhannau o’r uwchstrwythur
Mae’n well disgrifio'r uwchstrwythur fel unrhyw ran o’r adeilad sydd uwch ben lefel y ddaear ac sy’n cario llwyth byw. Mae’r rhain yn cynnwys:
Waliau allanol: Mae’r haen allanol yn cael ei hadeiladu gan ddefnyddio brics, blociau neu gerrig gyda linteli a silffoedd yn ffurfio agoriadau. Mae'r haen fewnol o frics, blociau neu ffrâm bren yn cael ei diogelu gan ddefnyddio clymau brics ac mae’r ceudod rhwng y rhain yn cael ei lenwi ag insiwleiddiad.
Gorffeniad addurnol
Llawr
Haen fewnol
Clymau Waliau
Inswleiddiad
Haen allanol

## Slide 7: Bondiau brics cyffredin
Bond brics ar eu hyd yw’r bond mwyaf cyffredin ar gyfer brics. Mae’n hawdd ei osod heb lawer o wastraff ac mae’n cynnwys brics ar eu hyd wedi’u gosod mewn rhesi, gyda phob cwrs yn gorffen gyda hanner bricsen.
Mae bond brics Saesnig yn cynnwys cyrsiau eiledol o frics ar eu hyd a brics croes.
Mae bond brics Ffleminaidd yn haen eiledol o frics ar eu hyd a brics croes ar gwrs sengl, gyda’r cwrs nesaf yn cael ei osod gyda’r fricsen groes yng nghanol y fricsen ar ei hyd.

## Slide 8: Waliau mewnol sy’n cynnal llwythi
Mae unrhyw wal fewnol sy’n cefnogi'r strwythur cyffredinol yn cael ei galw’n wal cynnal llwythi. Maent fel arfer yn cynnwys pen y distiau ar y llawr uchaf. Fel arfer, maent yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio blociau; fodd bynnag, mae brics a ffrâm bren yn cael eu defnyddio hefyd.
Pen
Plât unigol
Nogins
Stydiau
Plât pen
Wal stydiau pren
Ysbwrlath

## Slide 9: Lloriau gwaelod solet
Mae’r mathau o loriau’n cynnwys: llawr solet, blociau a thrawstiau, llawr pren crog a phren uchaf.
Roedd gan loriau gwaelod solet a gafodd eu hadeiladu rhwng 1930 a 1950 broblemau gyda lleithder yn codi gan nad oedd pilen atal lleithder wedi’i osod mewn llawer ohonynt. Mae lloriau solet modern yn cynnwys pilen atal lleithder a haen o inswleiddiad.
Ffon lefelu
Inswleiddiad
DPM concrid
Gorchudd tywod
Seiliau caled
Llawr concrid

## Slide 10: Lloriau pren crog
Mae’r egwyddor yn dal i fod yr un fath: mae distiau pren yr un hyd â lled yr adeilad gyda chynheiliaid canol ffordd (waliau bach crwybrog) 1.2m, sy’n golygu bod modd defnyddio darnau bach o bren.
Dim ond ychydig o newid sydd wedi bod dros y blynyddoedd i’r broses o osod lloriau pren crog, wrth i osodiadau perchnogol a rheoliadau inswleiddio modern ac awyru gael eu cyflwyno.
Wal drawst crwybrog
Distiau yn cael eu cefnogi gan ategolion
Slab ar sylfaen caled neu orchudd
DPC o leiaf 150mm
uwch ben lefel y ddaear
Llawr pren crog

## Slide 11: Lloriau uchaf pren
Mae angen i loriau uchaf pren rychwantu pellter llawn yr ystafell islaw heb unrhyw gymorth yn y canol. Mae angen i’r rhannau pren allu rhychwantu’r pellter hwn a chymryd unrhyw lwyth heb fethu, felly maent fel arfer yn llawer mwy trwchus (mae’r rheoliadau adeiladu yn rhoi’r meintiau i’w defnyddio).
Mae dulliau mwy modern yn cynnwys trawstiau I a gwe metel (posi-joists); mae’r rhain yn ddewisiadau peirianyddol ysgafn.
Posi-joist
Trawst I

## Slide 12: Toeau
Gellir naill ai torri a chodi toeau yn draddodiadol gan ddefnyddio darnau o bren neu eu hadeiladu gan ddefnyddio cyplau parod. Mae gwahanol fathau o ddyluniadau to a gorchuddion, rhai syml a rhai cymhleth. Mae pob un yn cyflawni’r pwrpas o ddiogelu rhag yr elfennau ac insiwleiddiad.
To coler
Mae’r llwythi’n cael eu gwasgaru i atal y to rhag cwympo

## Slide 13: Cydrannau to torri traddodiadol
DIPLOMA LEFEL 2 MEWN GWAITH COED AR Y SAFLE A GWAITH COED PENSAERNÏOL MEINCIAU
305
Talcen
Talcen
Bondo
Bondo
Ceibr byr
Walblat Ceibr crwm
Pen talcennog
Ceibr talcen
Trawslath
Bargod
Ceibr cafnog
Ceibr byr cripl
Bwrdd crib
Ceibr cyffredin

## Slide 14: Toeau cypledig
Mae cyplau ar gael mewn sawl fformat er mwyn siwtio’r defnyddiwr, y rhychwant a’r llwythi a osodir arnynt.
Bwa
Atig
Mono
Hytrawst
Brenhinbost
Gwehydd

## Slide 15: Toeau cypledig (parhad)
Y ffordd fwyaf diogel o godi to. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar lefel y ddaear ac yn cael eu gosod â chraen.
Craen
Bar lledaenu
Sling distiau
Codi’r cyplau â llaw
Codi’r cyplau yn fecanyddol

## Slide 16: Gorchuddion to
Mae gorchuddion to ar gael mewn amrywiaeth eang o ddeunyddiau. Yn y gorffennol, defnyddiwyd deunyddiau traddodiadol a oedd ar gael yn lleol. Heddiw, mae llawer o ddeunyddiau wedi’u gwneud gan ddyn yn cael eu defnyddio fel clai, teils, llechi, teils concrid, gwellt, dalenni metel pleth lapiad, gwydr ffibr ac ati.
Llechi
Llechi ffibr sment
Teils to

## Slide 17: Grisiau
Mae grisiau’n cael eu dylunio i ganiatáu mynediad rhwng lloriau. Maent ar gael mewn gwahanol arddulliau a chynlluniau i ffitio’r gofod sydd ar gael. Fodd bynnag, rhaid i bob math gydymffurfio â rheoliad Adeiladu K.

## Slide 18: Llinyn grisiau
Mae gan bob set o risiau ddau linyn yn y ddelwedd:
mae’r llinyn ar y dde wedi’i dorri i ddilyn y grisiau a’r wynebau; gelwir hyn yn llinyn toredig
mae'r llinyn ar y chwith yr un lled i lawr yr hyd lawn sy’n amgylchynu'r grisiau a’r wynebau; gelwir hyn yn llinyn caeedig.
Mae llinyn grisiau neu’r llinyn yn cyfeirio at y darn o bren sydd wedi’i osod ar gyfer y grisiau a’r wyneb.

## Slide 19: Cydrannau mewnol
Mae unrhyw gydran y gellir ei thynnu heb effeithio ar gyfanrwydd y strwythur yn cael ei hystyried yn gydran fewnol. Mae’r rhain yn cynnwys:
pared sydd ddim yn cynnal llwyth
plastrfyrddau a phlastr
gwaith coed yr ail ffics: drysau, ffenestri, fframiau, mowldinau, unedau gosod (cegin, ystafell wely)
offer glanweithdra’r ail ffics: toiledau, baddonau, cawodydd, sinc a draeniau
gorffeniadau addurnol: paent a gorchuddion waliau.

## Slide 20: Uwchstrwythur
Waliau allanol: bondiau brics, cerrig, blociau, linteli (traddodiadol, modern), silffoedd, insiwleiddiad, ceblau brics.
Deunyddiau cladin: pren, metel, plastig.
Lloriau: llawr gwaelod solet, lloriau pren crog, lloriau pren uchaf, blociau a thrawstiau.
Toeau: fflat, talcen, slip a chafnau, traddodiadol a chypledig, gorchuddion to.
Grisiau syth a gyda throeon: chwarter tro, hanner tro, troellog, llinyn caeedig a thoredig.

## Slide 21: Cydrannau mewnol
Mae cydrannau mewnol yn cael eu gosod ar ôl cwblhau’r uwchstrwythur. Gellir galw’r rhain naill ai’n ffics cyntaf neu ail ffics
Mae’r ffics cyntaf yn golygu unrhyw beth sy’n cael ei wneud cyn y gwaith plastro, hy. pared, fframiau a leinin drysau, plymio a gwaith trydanol.
Mae’r ail ffics yn golygu popeth ar ôl plastro, hy, gosod drysau, mowldinau addurnol, gosodiadau glanweithiol a draeniau, gosod unedau a cheginau, socedi trydan ac offer.
Mae’r gorffeniad terfynol yn cynnwys teilsio, peintio ac addurno.

## Slide 22: Trefn y gwaith
Cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau, mae angen i chi gynllunio’r gwaith i sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau yn unol â gofynion y cleient ac o fewn yr amserlen y cytunwyd arni. Mae’r gwaith o gynllunio unrhyw brosiect adeiladu neu wasanaethau adeiladu yn dechrau ymhell cyn i unrhyw staff gyrraedd y safle, ac mae’n cynnwys:
ysgrifennu’r Rhaglen Waith
ysgrifennu datganiadau dull
cynnal asesiadau risg
cynllunio’r safle
Trefnu cyflenwyr, is-gyflenwyr, cyfleusterau lles a llogi cyfarpar ac ati.

## Slide 23: Trefn y gwaith (parhad)
Cofiwch y 6 P:
Proper Planning and Preparation Prevents Poor Performance (mae cynllunio a pharatoi priodol yn atal perfformiad gwael)

## Slide 24: Dadansoddi llwybr critigol
Mae dadansoddi llwybr critigol (CPA) yn ddull a ddefnyddir i roi trefn ar y tasgau y mae angen eu cyflawni er mwyn cwblhau prosiect. Mae’n dangos yr hyn y mae’n rhaid ei gwblhau mewn trefn a’r hyn y gellir ei gwblhau ar yr un pryd i gyflawni’r canlyniadau’n brydlon.

## Slide 25: Siart Gantt
Mae siart Gantt (sydd wedi’i henwi ar ôl ei dyfeisiwr Henry Gantt) yn rhestru’r holl dasgau sydd eu hangen ar yr echelin fertigol a’r cyfnodau amser ar yr echelin llorweddol mewn oriau, diwrnodau neu wythnosau (yn dibynnu ar faint y prosiect).
Gellir dangos y peiriannau a’r offer hefyd, sy’n eich galluogi i gynllunio’n effeithiol ac archebu deunyddiau.
Mae amser penodol ar gyfer pob tasg yn cael ei ychwanegu yn ystod y broses gynllunio, a gellir ychwanegu’r union amser a gymerwyd yn ystod y broses adeiladu yn nes ymlaen. Mae hyn yn golygu bod modd rhoi’r camau angenrheidiol ar waith ar yr adeg iawn a gellir lliniaru unrhyw newidiadau er mwyn lleihau effaith unrhyw oedi ar y prosiect yn gyffredinol.

## Slide 26: Enghraifft o siart Gantt syml
Gwyrdd = amser arfaethedig
Coch = amser gwirioneddol

## Slide 27: Cyfathrebu ar y safle
Beth yw cyfathrebu a sut mae ei gyflawni?
Mae cyfathrebu’n golygu’r broses neu’r offer y mae pobl yn eu defnyddio i gyfnewid neu drosglwyddo gwybodaeth.
Sut rydyn ni’n cyfnewid neu’n trosglwyddo gwybodaeth?
Mae sawl ffordd o gyfathrebu.

## Slide 28: Pwysigrwydd cyfathrebu
Mae cyfathrebu da yn bwysig. Mae’n gallu helpu i wneud y canlynol:
gwella cynhyrchiant gwaith a helpu i reoli amser
sicrhau bod y gwaith o redeg y safle yn mynd rhagddo’n hwylus o ddydd i ddydd
lleihau costau heb eu rhagweld – storio, difrod, nwyddau’n cael eu dychwelyd, cynnydd araf yn y gwaith
gwella morâl a’r berthynas waith rhwng holl aelodau’r tîm
annog trosglwyddo gwybodaeth yn gyflym ac yn gywir rhwng aelodau’r gweithlu.
sicrhau bod amgylchedd gwaith diogel yn cael ei gynnal.

## Slide 29: Dulliau cyfathrebu
Mae sawl ffordd o gyfathrebu.
Mae cyfathrebu llafar (siarad) yn enghraifft. Mae hyn yn cynnwys:
trafodaethau grŵp
cyfarfodydd, darlithoedd ac ati
wyneb yn wyneb, un i un
sgyrsiau dros y ffôn, cysylltiadau fideo.

## Slide 30: Cyfathrebu ar lafar
Cyfathrebu ar lafar yw’r ffordd gyflymaf a mwyaf cyffredin o gyfathrebu.
Rydym yn defnyddio iaith lafar mewn dwy ffordd:
Anffurfiol – sgyrsiau cyffredinol gyda’ch ffrindiau a’ch teulu ac ati; sgwrsio â phobl.
Ffurfiol – yn y gwaith, yn ystod cyfweliadau, dros y ffôn gyda chwsmeriaid.

## Slide 31: Cyfathrebu’n ysgrifenedig
Llythyrau – personol a swyddogol.
Memos a nodiadau – byr a manwl.
Taflenni amser – amrywiol ffurflenni.
Anfonebau – i filio cwsmeriaid.
Lluniadau a brasluniau.
Manylebau.
Rhestrau o gydrannau adeilad.
Graffiau a siartiau – i ddangos data.

## Slide 32: Cyfathrebu electronig
Mae hyn yn cynnwys defnyddio offer electronig, gan gynnwys:
offer gwneud galwadau ffôn a fideo
peiriant ffacs
teledu a radio
cyfrifiadur – e-bost a’r rhyngrwyd.

## Slide 33: Arwyddion a hysbysiadau
Mae arwyddion a hysbysiadau wedi’u llunio i rannu gwybodaeth mewn fformat gweledol.
Maent yn gallu osgoi rhwystrau ieithyddol drwy ddefnyddio symbolau.
Graddiad RAG.
Maent yn dangos allanfeydd a llwybrau ymadael diogel.
Maent wedi’u lleoli mewn mannau amlwg ac fel arfer yn gysylltiedig â materion Iechyd a Diogelwch penodol.

## Slide 34: Sianeli cyfathrebu: Enghreifftiau
O | I | Dull
Pensaer | Cyfarwyddwyr / Clerc gwaith / Rheolwyr safle | llafar, electronig, ysgrifenedig
Cyfarwyddwyr / Clerc gwaith | Rheolwyr safle | llafar, electronig, ysgrifenedig
Rheolwyr safle | Masnachol | llafar, electronig
Rheolwyr safle | Cyflenwyr adeiladwyr | llafar, electronig, ysgrifenedig
Masnachol | Gweithwyr | llafar, electronig
Gweithwyr | Masnachol | llafar, electronig

## Slide 35: Dulliau cyfathrebu eraill
Iaith y corff: Dull heb eiriau sy’n gallu dangos hwyliau a theimladau unigolyn.
Iaith arwyddion ac ystumiau: Ffordd arall o gyfathrebu heb eiriau sy’n cael ei defnyddio’n aml i gyfathrebu rhwng gyrwyr a phobl mewn banciau.

## Slide 36
Unrhyw gwestiynau?