## Slide 1: PowerPoint 1: Trosolwg iechyd a diogelwch
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Trosolwg iechyd a diogelwch
Dylai iechyd a diogelwch yn y diwydiant adeiladu – ac ym mywyd bob dydd – fod ar frig rhestr flaenoriaethau pawb.
Mae sicrhau lles, llesiant, amodau a pherfformiad corfforol diogel pawb yn hollbwysig i gyflogwyr a gweithwyr.
Mae rheoli iechyd a diogelwch yn y gweithle yn gallu bod yn her.
Mae’n gallu bod yn anodd i staff addasu i reolau, peiriannau’n methu, diffygion gyda deunyddiau a mecanwaith sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n wael. Mae’r rhain i gyd yn gallu cael effaith ar gynllunio prosiectau adeiladu.

## Slide 3: Canllawiau iechyd a diogelwch
Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn cael ei reoli gan gyfraith a deddfwriaeth.
Mae’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau yn eu lle i amddiffyn pobl yn bennaf. Mae’r rheolau hyn yn cael eu creu a rhaid eu dilyn i sicrhau nad oes neb yn dod i gysylltiad â sylweddau niweidiol a, chyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol, bod lles gweithwyr a’r cyhoedd yn cael ei ddiogelu.

## Slide 4: Pam mae angen deddfwriaeth?
Mae angen deddfwriaeth oherwydd efallai na fydd rhai unigolion a sefydliadau yn mabwysiadu arferion diogel fel arall. Gallai peidio â chydymffurfio â deddfwriaeth (y gyfraith) arwain at achosion troseddol.
Mae deddfwriaeth iechyd a diogelwch ym maes adeiladu yn ymdrin â llu o wahanol lwybrau ar gyfer deunyddiau neu beryglon penodol.
Mae pob darn penodol o ddeddfwriaeth neu reoliad wedi’i gynllunio i roi arweiniad ar y pwnc cyfan hwnnw.

## Slide 5: Deddfwriaeth iechyd a diogelwch
Deddf Iechyd a Diogelwch
yn y Gwaith
1974 (HSWA)
Rheoliadau Darparu
a Defnyddio Cyfarpar
Gwaith
(PUWER) 1998
Rheoliadau
(Iechyd, Diogelwch a Lles)
Adeiladu
(HSW) 1996
Rheoliadau Rheoli
Iechyd a Diogelwch
yn y Gwaith
(MHSW) 1999
Rheoliadau
Cyfarpar Diogelu
Personol yn y Gwaith
(PPEW) 1992
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu
Ddigwyddiadau Peryglus
(RIDDOR) 2013
Rheoliadau Rheoli
Sylweddau Peryglus i
Iechyd
(COSHH) 2002
Rheoliadau Codi a Chario
1992
Rheoliadau Rheoli
Sŵn yn y Gwaith 2005
Rheoliadau Dylunio
a Rheoli Adeiladu
(CDM) 2015
Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005
Rheoliadau Trydan yn y Gweithle 1989
Rheoliadau Gweithrediadau Codi a
Chyfarpar Codi
(LOLER)

## Slide 6: Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
Mae'r ddeddf hon yn rheoli pob deddfwriaeth a rheoliad arall. Un ddeddf yw hon sy’n galluogi ac yn gorfodi, gyda’r bwriad o greu rheolau syml a chyfraith ddigonol y gellir ei gorfodi. Mae pedwar prif amcan ynddi:
  Sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb yn y gwaith.
  Diogelu’r cyhoedd rhag risgiau i iechyd a diogelwch a allai godi wrth weithio.
  Rheoli sut mae ffrwydron a sylweddau sy’n fflamadwy dros ben yn cael eu defnyddio, eu trin a’u trafod, eu storio a’u cludo.
  Rheoli sut mae sylweddau gwenwynig neu ddrwg yn cael eu rhyddhau i’r atmosffer.

## Slide 7: Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
Creu dyletswyddau ar gyfer:
  cyflogwyr
  gweithwyr
  eraill.
Mae’r ddeddf yn ei wneud yn gyfrifoldeb i bawb.

## Slide 8: Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999
Daeth Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith i rym ar 29 Rhagfyr 1999 ac mae’n cynnwys y canlynol:
  asesiadau risg
  cynllunio, trefnu a rheoli trefniadau iechyd a diogelwch Cadw golwg ar iechyd
  penodi pobl cymwys
  gweithdrefnau priodol ar gyfer peryglon sydd ar fin digwydd
  cysylltiadau â’r gwasanaethau brys
  Parhad...

## Slide 9: Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999
Parhad...
  darparu gwybodaeth i weithwyr
  cydweithredu a chydlynu â gweithdrefnau tân
  gweithwyr dros dro
  mamau newydd neu fenywod beichiog
  diogelu pobl ifanc

## Slide 10: Rheoliadau (Iechyd, Diogelwch a Lles) Adeiladu 1996
Beth sydd yn y Rheoliadau:
‘Gosod gofynion o ran iechyd, diogelwch a lles pobl sy'n gwneud “gwaith adeiladu”, a phobl eraill y gallai’r gwaith hwnnw effeithio arnynt.’

## Slide 11: Rheoliadau (Iechyd, Diogelwch a Lles) Adeiladu 1996
Mae’r Rheoliadau yn gosod gofynion ar y canlynol:
  cyflogwyr, pobl hunangyflogedig ac eraill sy’n rheoli'r ffordd y mae gwaith adeiladu’n cael ei wneud
  gweithwyr o ran yr hyn maen nhw’n gwneud eu hunain
  pob person yn y gwaith o ran cydweithio ag eraill ac adrodd am berygl.

## Slide 12: Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Mae’r Rheoliadau yn gosod gofynion ar y canlynol:
  cyflogwyr, pobl hunangyflogedig ac eraill sy’n rheoli'r ffordd y mae gwaith adeiladu’n cael ei wneud
  gweithwyr o ran yr hyn maen nhw’n gwneud eu hunain
  pob person yn y gwaith o ran cydweithio ag eraill ac adrodd am berygl.

## Slide 13: Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i bob cyfarpar gwaith. Mae’r rheoliadau hyn yn gosod y safon ar gyfer darparu a defnyddio cyfarpar gwaith yn y gweithle.
Y prif amcan yw darparu cyfarpar diogel a sicrhau ei fod yn ddiogel i’w ddefnyddio. Mae ystod y cyfarpar yn y rheoliadau yn cynnwys:
  peiriannau dadlwytho
  craeniau
  sgaffaldiau
  platfformau mynediad symudol
  peiriannau gwaith coed.
  morthwylion
  driliau mae modd eu cludo
  darnau driliau
  rhawiau
  berfâu

## Slide 14: Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Rhaid i gyflogwyr hyfforddi staff i ddefnyddio’r cyfarpar gwaith yn ddiogel.
Rhaid i’r hyfforddiant fod yn ddigonol a chynnwys:
  defnyddwyr
  goruchwylwyr
  rheolwyr.
Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys dulliau gweithio diogel, risgiau posib a’r rhagofalon sydd i’w cymryd wrth ddefnyddio cyfarpar gwaith.

## Slide 15: Sgyrsiau blwch offer
Mae ‘sgwrs blwch offer’ yn gyflwyniad byr i’r gweithlu am un agwedd ar iechyd a diogelwch.
Gall y sgyrsiau hyn ddigwydd unrhyw bryd yn ystod gwaith ar safleoedd.
Gall sgwrs blwch offer gynnwys materion cyfredol, tueddiadau newydd, syniadau ar sut i ddanfon yn fwy diogel, delio â chydymffurfio, llenwi sgipiau’n ddiogel neu unrhyw fater arall sy’n ymwneud â diogelwch.
Bwriad y sgwrs yw cyfleu negeseuon diogelwch i bawb.

## Slide 16: Sesiynau cynefino ar safleoedd
Mae sesiynau cynefino ar safleoedd yn orfodol ar bob safle adeiladu. Maent wedi’u cynllunio i sicrhau bod pawb sy’n gweithio ar y safle wedi cael eu briffio am y peryglon ac am eu cyfrifoldebau eu hunain yn y gweithle.
Yn aml iawn, gall sesiynau cynefino ar y safle gynnwys prawf o ryw fath i wneud yn siŵr bod y person sy’n dod i’r safle’n gymwys a’i fod yn ymwybodol o beryglon y safle.

## Slide 17: Mynedfeydd ac allanfeydd diogel
Mae mynedfeydd ac allanfeydd diogel yn orfodol ar safle adeiladu.
Mae mynd i mewn i safle mewn ffordd ddiogel a gadael y safle mewn ffordd ddiogel yn rhywbeth y mae pob cyflogwr yn cynllunio ar ei gyfer.
Wrth lunio cynllun y safle, mae’n bwysig bod pawb yn gallu symud o gwmpas y safle heb unrhyw beryglon na phroblemau wrth weithio.
Wrth lunio cynllun y safle, mae angen ystyried yn ofalus a meddwl llawer. Rhaid ystyried mynediad i bobl anabl hefyd.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?