## Slide 1: PowerPoint 14: Meysydd risg penodol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Trosolwg o’r sesiwn
Yn y sesiwn hon, byddwn yn dysgu am y peryglon sy’n gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu.
Byddwch yn dysgu am y dulliau diogel o adnabod, diogelu, comisiynu a datgomisiynu gwasanaethau.
Mae methu â dilyn canllawiau wrth weithio ar y safle yn gallu arwain at ddamweiniau a marwolaethau, hyd yn oed.

## Slide 3: Lleoedd cyfyng
Lle cyfyng:
mae’n ddigon mawr i weithiwr allu fynd i mewn iddo’n gorfforol a chyflawni tasg.
ffyrdd cyfyngedig o fynd i mewn neu allan.
heb ei gynllunio i rywun fod yno drwy'r amser.
Gallai hyn fod yn danc, cwch neu long, siambr, twll, seilo, daeargell neu hopran.

## Slide 4: Lleoedd cyfyng
Mae angen system waith ddiogel ar gyfer gweithio mewn lle cyfyng, a bydd angen:
cynllunio’r gwaith
cael mynediad diogel
defnyddio dyfeisiau lleoli ceblau a phibellau
arferion cloddio diogel
allanfa ddiogel.

## Slide 5: Lleoedd cyfyng
Mae angen trwydded mewn rhai lleoedd cyfyng i wneud unrhyw waith ynddynt. Os oes angen trwydded, bydd rhywbeth ynddynt fel arfer sy’n gallu achosi niwed fel:
cemegion peryglus
trawsnewidyddion trydanol
ystafell peiriannau.

## Slide 6: Pennu pwy sy’n rheoli
Gall unrhyw aelod o’r tîm reoli:
  fel arfer, bydd wedi cael ei hyfforddi i’r lefel uchaf
  modd pasio hyn i rywun arall wrth i fwy o bobl gyrraedd
  angen gwybod am yr ICS
  wedi cael hyfforddiant mewn CSR.

## Slide 7: Cyfrifoldebau wrth weithio mewn man peryglus
Gwneud asesiad cychwynnol a gwerthusiad.
Pennu nodau ac amcanion.
Pennu adnoddau ychwanegol.
Pennu pwy sy’n rheoli.

## Slide 8: Prif archwiliadau cyn mynd i mewn i le cyfyng
Ar ôl i’r wybodaeth ddangos bod y cyfarpar diogelu personol sydd ar gael yn ddigonol:
  cael samplau monitro’r aer
  asesu peryglon
  nodweddion y lle.

## Slide 9: Rhagofalon diogelwch
Rheoli perimedr:
  efallai y bydd angen yr heddlu
  tâp rhwystro, rhaffau, rhwystrau.

## Slide 10: Peryglon sy’n bresennol
Atmosfferig
Ffynonellau ynni
Trapio
Cwympiadau
Tân/ffrwydrad
Deunyddiau peryglus

## Slide 11: Diwydiannau sy’n gwneud gwaith cloddio
Contractwyr dŵr, carthffosiaeth, piblinellau
Contractwyr cyfathrebu a llinellau pŵer
Gweithwyr concrid a chontractwyr drilio

## Slide 12: Peryglon gwaith cloddio
Waliau’n syrthio i mewn
Cyfleustodau o dan y ddaear
Deunyddiau/cyfarpar yn syrthio i mewn i safleoedd cloddio
Damweiniau lle mae gwrthrych wedi taro rhywun
Mygu
Ffrwydradau
Cwympiadau
Cael eu trydanu
Boddi

## Slide 13: Ystyriaethau o ran diogelwch
Cloddio yw un o’r mathau mwyaf peryglus o waith yn y diwydiant adeiladu.
Mae damweiniau’n digwydd oherwydd cynllunio annigonol.
Rhaid cynnwys diogelwch mewn cynlluniau cyn gwneud cais.

## Slide 14: Ystyriaethau o ran diogelwch
Cynlluniwch diogelwch yn rhan o’r gwaith. Dylid ystyried y canlynol:
  traffig
  pa mor agos yw’r strwythurau a beth yw eu cyflwr
  pridd
  dŵr wyneb a dŵr daear
  lefel trwythiad
  cyfleustodau o dan y ddaear/uwchben
  tywydd.

## Slide 15: Lleoli cyfleustodau
Rhaid i gyflogwyr weld lle’n fras mae cyfleustodau wedi’u gosod.
Cysylltwch â chwmnïau cyfleustodau cyn dechrau cloddio.
Rhaid i berchnogion cyfleustodau geisio canfod union leoliad y cyfleustodau.
Ewch yn eich blaen yn ofalus os nad oes modd dod o hyd i union leoliad y cyfleustodau.
Defnyddiwch ddulliau diogel a derbyniol i ganfod union leoliad y cyfleustodau.

## Slide 16: Mae diogelwch yn dechrau ar yr wyneb
Rhybuddiwch y gweithwyr cyfarpar symudol am ymyl y safle cloddio.
Gwnewch yn siŵr bod digon o le i fynd i mewn ac allan.
Byddwch yn ofalus wrth gerdded ger safleoedd cloddio.
Rhowch rwystrau neu orchudd dros ffynhonnau, tyllau a siafftiau.
Defnyddiwch y cyfarpar diogelu personol priodol.

## Slide 17: Diogelu cyfleustodau
Rhaid dod o hyd i union leoliad y cyfleustodau.
Rhaid dangos yn glir lle mae'r cyfleustodau cyn cloddio.
Rhaid diogelu a chynnal safleoedd cloddio er mwyn diogelu gweithwyr.
Byddwch yn ofalus gyda llinellau cyfleustodau.

## Slide 18: Mynedfeydd/allanfeydd i weithwyr o’r gwaith cloddio
Rhaid i unigolyn cymwys ddylunio rampiau.
Rhaid i’r rampiau fod yn strwythurol gadarn a pheidio â chreu perygl baglu.
Defnyddiwch driniaeth arwyneb ar rampiau i atal pobl rhag llithro.

## Slide 19: Mynedfeydd/allanfeydd i weithwyr o’r gwaith cloddio
Mae angen dull diogel o fynd allan o ffosydd sy’n fwy nag 1.2m neu 4 troedfedd o ddyfnder:
  grisiau
  ysgol
  rampiau.
Rhaid i allanfeydd fod yn sefydlog ac yn gadarn.

## Slide 20: Mynedfeydd/allanfeydd i weithwyr o’r gwaith cloddio
Rhaid i’r allanfeydd fod o fewn 7m i’r gweithwyr.
Rhaid i ysgolion ymestyn o leiaf 90cm uwch ben yr ardal lanio.
Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio ysgolion metel wrth ymyl cyfleustodau.

## Slide 21: Amgylchedd peryglus
Ffrwydrol
Fflamadwy
Gwenwynig
Cyrydol

## Slide 22: Cerrig a phridd rhydd yn beryglon
Ceisiwch atal pridd/creigiau rhydd rhag disgyn ar weithwyr mewn safleoedd cloddio.
Defnyddiwch rwystrau i ddal y deunydd.
Cadwch ddeunyddiau arwyneb o leiaf 1m o ymyl safleoedd cloddio.
Cadwch y gweithwyr oddi ar arwynebau ar oleddf os ydynt ar lefel uwch na gweithwyr eraill.

## Slide 23: Systemau cynnal, gwarchod, ac amddiffyn
Mae systemau cynnal yn cynnal ochrau’r gwaith cloddio gyda:
  phren
  alwminiwm
  systemau hydrolig, niwmatig neu fecanyddol.

## Slide 24: Archwiliadau dyddiol
Archwiliwch y gwaith cloddio am unrhyw bosibilrwydd o:
  waliau’n syrthio i mewn
  systemau diogelu diffygiol
  amgylchedd peryglus
  amodau peryglus eraill.

## Slide 25: Peryglon wrth weithio o gwmpas trydan
Mae anafiadau trydan yn cael eu hachosi fel arfer gan effeithiau ffrwydrol cerrynt sy’n gwreichioni, a chan unrhyw dân neu fflamau cysylltiedig a all ddigwydd, pan fydd gwrthrych miniog fel blaen offer, yn torri drwy gebl byw.
Gall effeithiau o’r fath ddigwydd hefyd pan fydd cebl yn cael ei wasgu ddigon i achosi cyswllt mewnol rhwng y dargludyddion neu rhwng gwain fetel ac un neu ragor o’r dargludyddion.
Fel arfer, bydd yr anafiadau yn ddifrifol, o bosib yn angheuol, llosgiadau i’r dwylo, i’r wyneb ac i’r corff, ac mae sioc drydanol yn llai tebygol.

## Slide 26: Peryglon wrth weithio o gwmpas trydan
Gall digwyddiadau ddigwydd hefyd gyda cheblau sydd wedi cael eu difrodi, ond bod neb wedi rhoi gwybod amdanynt nac wedi’u trwsio.
Gallai gwasanaethau eraill cyfagos, fel pibellau nwy plastig, fod mewn perygl o gael eu difrodi gan geblau trydan byw hefyd.
Gallai hyn achosi ffrwydradau a mwy o risg o dân.
Mae angen gofal mawr wrth weithio gyda thrydan ac o’i gwmpas

## Slide 27: Pibellau nwy
Gall difrod i bibellau nwy achosi nwy i ollwng a allai arwain at dân neu ffrwydrad
Mae dau fath o ddifrod:
un sy’n achosi i nwy ollwng ar unwaith
un sy’n achosi i nwy ollwng rywdro wedyn.
Gall y difrod ddigwydd pan fydd y gwaith yn cael ei wneud neu wedyn: er enghraifft, os na fydd gwaith ailosod yn cael ei wneud yn dda, efallai na fydd digon yn cynnal pibellau, neu efallai y bydd grymoedd anghytbwys yn effeithio arnynt.

## Slide 28: Pibellau dŵr a charthffosydd
Er bod difrod i bibellau dŵr yn llai tebygol o arwain at anaf, gall y canlynol ddigwydd:
Gall chwistrell dŵr o brif bibell anafu person. Efallai hefyd y bydd yn cynnwys cerrig neu wrthrychau caled eraill sy’n cael eu gwthio o’r ddaear o amgylch y bibell.
Gall dŵr sy’n gollwng o bibellau tanddaearol effeithio ar wasanaethau cyfagos a lleihau’r gynhaliaeth i strwythurau eraill, er enghraifft: gall difrod i brif bibellau arwain at lifogydd, gan arwain at risg wedyn o foddi neu gwymp sydyn yn y gynhaliaeth i ochrau gwaith cloddio; gall dŵr fynd i mewn i bibellau nwy os ydynt yn cael eu difrodi hefyd.
Er bod rhywfaint o garthion yn cael eu pwmpio dan bwysedd, mae carthffosydd fel arfer yn gweithio mewn ffordd sy’n defnyddio disgyrchiant, ac os bydd ddifrod i garthffos, y prif berygl yw’r posibilrwydd o halogi.

## Slide 29
Unrhyw gwestiynau?