## Slide 1: PowerPoint 13: Peiriannau a pheirianwaith
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2
Mae’r gwaith o drawsnewid dyluniad drwy ei adeiladu’n strwythur defnyddiol yn cael ei gyflawni gan bobl sy’n defnyddio technoleg a pheiriannau.
Wrth i beiriannau ddatblygu ac wrth i dechnoleg wella, mae’r ffordd y caiff prosiectau eu hadeiladu yn newid hefyd.
Ond mae gweithio’n agos at beiriannau a pheirianwaith sy’n symud yn gallu bod yn risg mawr. Mae’n hanfodol sicrhau diogelwch pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau lle defnyddir peiriannau neu’n agos atynt.
Defnyddio peiriannau a pheirianwaith

## Slide 3: Defnyddio peiriannau
Mae dewis y peiriant cywir yn bwysig oherwydd, yn wahanol i’r rhan fwyaf o gategorïau eraill o beiriannau, gall hyd yn oed gynnydd neu ostyngiad bach ym maint ffisegol peiriant effeithio’n fawr ar y defnydd.
Mae tri phrif beth i’w ystyried:
cludiant
cynhyrchiant
cyfyngiadau o ran y safle.

## Slide 4: Peiriant
Peiriant gyda naill ai draciau neu olwynion ac mae’n cael ei ddefnyddio i glirio tir, gwthio pridd, cloddio neu lwytho i dryciau.
Yn gyffredinol, mae’n rhywbeth y gellir eistedd arno/ynddo a’i yrru. Mae cyfarpar fel arfer yn cyfeirio at offer llaw neu debyg.

## Slide 5: Cyfarpar
Cyfarpar symud pridd
Cyfarpar cario
Cyfarpar codi
Cyfarpar cludo
Cyfarpar cynhyrchu concrid a cherrig mân
Cyfarpar gosod stanciau

## Slide 6: Defnyddio peiriannau
Cloddio
Palu a symud llawer iawn o bridd
Lleoli
Cywasgu
Lefelu
Chwalu a dymchwel
Graddoli
Gwaith cario sy’n gysylltiedig â’r gwaith adeiladu

## Slide 7: Peiriant torri ffosydd neu gloddiwr
Yn cael ei ddefnyddio i gloddio ffosydd ar gyfer gosod piblinellau, carthffosydd, ceblau ac ati.
Mae'r gwaith yn gyflym, gan roi'r dyfnder neu'r lled gofynnol.
Dau fath o beiriant torri ffosydd: math olwyn, math ysgol.

## Slide 8: Crafwr
Peiriant unigryw ar gyfer cloddio a chludo deunyddiau y gellir eu troi am bellter hir.
Peiriant sy’n gweithio ar ei ben ei hun.
Does dim angen cyfarpar arall er mwyn iddo weithio.
Mae olwynion y peiriant yn achosi rhywfaint o gywasgu.
Rhannau sylfaenol y crafwr yw’r bowlen, y ffedog a’r drws isaf neu alldaflwr.

## Slide 9: Chwalwr
Mae’r llafn trwm sydd yn sownd wrth y tractor yn gwthio’r deunydd o un lle i’r llall.
Gall y tractor fod yn ymlusgwr neu’n dractor ag olwynion.

## Slide 10: Tryciau dadlwytho
Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i symud pridd.
Mae dewis y math o dryciau dadlwytho ar gyfer tasg benodol yn dibynnu ar y pridd.
Tryciau trwm yw’r rhain, gyda chorff wedi’i adeiladu’n gryf sy’n troi ar ffrâm y tryc yn y pen ôl ac ar un ochr yn y drefn honno. Gellir ei osod yn y cefn i ddadlwytho yn y cefn ac ar yr ochr i ddadlwytho ar yr ochr, drwy ddefnyddio jaciau hydrolig.
Mae’r tryciau hyn yn addas i’w defnyddio i gario clai gwlyb, tywod, graean, creigiau chwarel ac ati.

## Slide 11: Cyfarpar codi
Mae’r cyfarpar hwn yn codi pwysau o un lleoliad a’i symud i leoliad arall sydd o fewn pellter rhesymol. Mae angen cyfarpar codi ar brosiectau mawr fel adeiladu argaeau, adeiladau diwydiannol ac ati.
Mae cyfarpar codi yn cynnwys jacs, winshis, teclynnau codi cadwyni a chraeniau. Craen yw’r unig beiriant sydd, fel un darn, yn gallu symud pwysau mewn tri dimensiwn.
Mae craeniau’n cael eu dosbarthu’n fras fel a ganlyn:
1. Craeniau llonydd neu deric 2. Craeniau symudol 3. Craeniau uwchben neu craeniau nenbont 4. Craeniau teithio 5. Craeniau tŵr

## Slide 12: Craeniau symudol
Mae’r craeniau hyn wedi’u gosod ar unedau symudol sydd naill ai’n fath ymlusgwr neu’n fath gydag olwynion.
Mae craeniau tryciau’n gallu symud yn dda, ac mae’r craeniau ar yr ymlusgwyr yn symud yn araf.
Mae craeniau ar yr ymlusgwyr yn gallu symud ar dir garw.
Mae gan y mathau hyn o graeniau ddwy brif ran: y bont a'r winsh.

## Slide 13: Craeniau tŵr
Mae craen tŵr yn cynnwys craen deric ar dŵr dur.
Defnyddir craeniau tyrrau fel arfer ar gyfer adeiladau diwydiannol a phreswyl uchel iawn. Maent yn cael eu defnyddio’n aml i gydosod gweithfeydd diwydiannol gyda strwythurau dur.
Prif rannau craen tŵr yw’r is-ffrâm, platfform troi, y tŵr gyda chaban y gweithiwr a breichiau mawr.
Mae gan y tŵr strwythur trawstiau, wedi’i weldio o fariau a sianeli dur.

## Slide 14: Belt cludo
Mae’n cael ei ddefnyddio pan fydd yn rhaid cludo llawer iawn o ddeunyddiau dros bellteroedd hir yn gyflym.
Mae’n cynnwys belt sy’n rhedeg dros bâr o ddrymiau neu bwlïau ac yn cael ei gynnal yn rheolaidd gan gyfres o roleri a elwir yn olwynion cyswllt neu bwlïau gweili. Mae ffrâm gludo yn cynnal y rhain.
Mae’r pant canol yn y belt yn atal y deunydd rhag colli drosodd. Yn gyffredinol, rwber sy’n cael ei ddefnyddio fel belt cludo.
Gellir defnyddio’r belt i drosglwyddo cerrig mân rhydd a deunydd i fan uchel neu o amgylch y safle.

## Slide 15: Peryglon
Gall peiriannau a pheirianwaith fod yn arbennig o beryglus pan fyddant yn cael eu defnyddio mewn sefyllfaoedd lle:
mae pobl neu gerbydau eraill yn rhannu’r un safle. Mae cerddwyr yn arbennig o agored i gael niwed mewn ardaloedd lle mae offer symudol a pheiriannau yn cael eu defnyddio, oherwydd efallai na fydd y gweithwyr yn gallu gweld popeth.
does neb yn rheoli’r mynediad i'r safle
mae gwaith yn cael ei wneud wrth ymyl cyfarpar trydanol neu mewn amgylchedd peryglus
mae’r peiriannau/peirianwaith wedi’u difrodi, wedi’u cynnal a’u cadw’n wael, yn cael eu defnyddio ar sylfaen ansefydlog neu eu defnyddio’n anghywir mae’r llwyth yn fwy na chapasiti’r peiriant.

## Slide 16: Mesurau rheoli risg
Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
ynysu cerbydau a pheiriannau sy’n cael eu defnyddio ar y safle neu o’i gwmpas a’r ardal waith oddi wrth y bobl ar y safle
darparu llwybrau neu balmentydd ar wahân i gerddwyr i’w cadw oddi wrth beiriannau a pheirianwaith (ee, pontydd troed, mannau croesi)
defnyddio ffensys, rhwystrau ac arwyddion diogelwch i ddiogelu'r ardal
cynllunio i ba gyfeiriad y mae peiriannau’n symud, fel bod y gweithwyr yn gallu gweld yn iawn
defnyddio gwylwyr i reoli symudiadau traffig
defnyddio pellteroedd gweithio diogel
defnyddio larymau sydd i’w clywed wrth bacio cerbyd
sicrhau bod arwyddion yn eu lle wrth bob mynedfa ac allanfa
defnyddio mannau danfon a throi dynodedig.
gwneud yn siŵr bod yr holl ymwelwyr yn dod i swyddfa'r safle yn gyntaf.

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?