## Slide 1: PowerPoint 12: Offer pŵer
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Gweithio gyda phŵer: diogelwch trydanol
Mae trydan yn ffurf beryglus iawn o ynni.
  mae’n gudd
  mae’n gallu dechrau tanau
  mae’n gallu lladd.
  Yn y diwydiant adeiladu, mae trydanu’n achosi nifer sylweddol o anafiadau a marwolaethau difrifol bob blwyddyn. Mae’n berygl difrifol.
Notes: Teitl
Gweithio gyda phŵer: diogelwch trydanol
Mae trydan yn ffurf beryglus iawn o ynni.
  mae’n gudd;
  mae’n gallu dechrau tanau;
  mae’n gallu lladd.
    Yn y diwydiant adeiladu, mae tua 7 o bobl yn cael eu lladd bob blwyddyn drwy drydanu.
    Mae llawer mwy yn cael eu hanafu’n ddifrifol.

## Slide 3: Gweithio gydag offer pŵer
Cyngor ar ddefnyddio offer pŵer yn ddiogel:
  Dilynwch y gweithdrefnau diogelwch a pheidiwch byth ag ymyrryd â pheiriannau na cheblau trydanol byw.
  Gwnewch yn siŵr bod unrhyw eitemau o offer trydanol, gan gynnwys offer pŵer, mewn cyflwr da ac yn ddiogel i weithio gyda nhw.
  Peidiwch â phlygio'r offer pŵer i mewn cyn rhoi cynnig arno.
  Os byddwch yn plygio'r offer pŵer i mewn a bod nam, gallech gael anaf difrifol neu gael eich lladd.
  Gall siociau bychan sbarduno ail ddamwain, megis syrthio o fan uchel.
Notes: Teitl
Gweithio gydag offer pŵer
Cyngor ar ddefnyddio offer pŵer yn ddiogel:
  Peidiwch byth ag ymyrryd â pheiriannau na cheblau trydanol byw.
  Gwnewch yn siŵr bod unrhyw offer trydanol, gan gynnwys offer pŵer, mewn cyflwr da ac yn ddiogel i weithio gyda nhw.
  Dilynwch y gweithdrefnau diogelwch.
  Peidiwch â phlygio'r offer pŵer i mewn cyn rhoi cynnig arno.
  Os byddwch yn plygio'r offer pŵer i mewn a bod nam, gallech gael anaf difrifol neu gael eich lladd.
  Gall siociau bychan sbarduno ail ddamwain, megis syrthio o fan uchel.

## Slide 4: Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio, edrychwch ar gorff yr offer pŵer bob amser:
    ydy’r corff yn lân?
    ydy’r corff yn sych?
    Label Prawf Dyfeisiau Cludadwy (PAT)
    dim craciau gweladwy
    dim darnau rhydd neu ddarnau coll.
Notes: Teitl
Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio,
edrychwch ar gorff yr offer pŵer bob amser:
      ydy’r corff yn lân?
      ydy’r corff yn sych?
      Label Prawf Dyfeisiau Cludadwy (PAT);
      dim craciau gweladwy;
      dim darnau rhydd neu ddarnau coll.

## Slide 5: Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio, edrychwch ar geblau’r offer pŵer bob amser am:
    wifrau noeth
    pennau wedi treulio
    toriadau neu losgiadau
    difrod amlwg arall.
Notes: Teitl
Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio,
edrychwch ar geblau’r offer pŵer bob amser am:
      gwifrau noeth;
      pennau wedi treulio;
      toriadau neu losgiadau;
      difrod amlwg arall.

## Slide 6: Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio, edrychwch ar label foltedd yr offer pŵer bob amser:
    ydy o’n 110 folt?
    oes ganddo blwg melyn 110 folt?
Edrychwch ar blwg yr offer pŵer am:
    graciau
    pinnau rhydd neu ddi-siâp.
Notes: Teitl
Gweithio gydag offer pŵer
Cyn ei ddefnyddio:
Edrychwch ar label foltedd yr offer pŵer:
      ydy o’n 110 folt?
      oes ganddo blwg melyn 110 folt?
Edrychwch ar blwg yr offer pŵer am:
      graciau;
      pinnau rhydd neu ddi-siâp.

## Slide 7: Gweithio gydag offer pŵer – crynodeb
Cofiwch!
  Edrychwch ar y foltedd - ydy o’n 110 folt? Oes ganddo blwg melyn 110 folt?
  Ydy’r offer, y ceblau a’r plwg mewn cyflwr da?
  Dylech wybod sut mae diffodd pŵer mewn argyfwng.
  Er nad oes trefn benodol ar gyfer gwirio offer pŵer cludadwy, mae’n arfer da llunio eich trefn eich hun.
  Ewch i'r arfer o wirio pob offer pŵer cyn eu defnyddio.
  Efallai y byddwch yn diolch am hyn!
Notes: Teitl
Gweithio gydag offer pŵer – crynodeb
Cofiwch!
  Edrychwch ar y foltedd - ydy o’n 110 folt, oes ganddo blwg melyn 110 folt?
  Ydy’r offer, y ceblau a’r plwg mewn cyflwr da?
  Dylech wybod sut mae diffodd pŵer mewn argyfwng.
  Er nad oes trefn benodol ar gyfer gwirio offer pŵer cludadwy, mae’n arfer da llunio eich trefn eich hun.
  Ewch i'r arfer o wirio pob offer pŵer cyn eu defnyddio.
  Efallai y byddwch yn diolch am hyn!

## Slide 8: Dril pŵer
Mae dril pŵer yn un hyblyg iawn a gellir ei ddefnyddio gyda gwahanol bitiau.
Mae’n gosod ac yn tynnu sgriwiau, yn torri tyllau crwn gyda thorrwr llif, neu’n rhoi sglein a pholish.
Mae gwahanol ddyluniadau o fysedd gafael ar gael i gyfnewid darnau’n gyflym.

## Slide 9: Driliau taro
Mae'r dril yma’n gweithio fel morthwyl, sy’n ei alluogi i wneud tyllau mewn deunyddiau caled, fel brics, blociau, cerrig a choncrid.
Mae’r symudiad taro yma’n ddewisol, ac mae’n cael ei roi ar waith gyda switsh.
Gall hefyd ddrilio heb ddefnyddio’r symudiad taro, a chael ei ddefnyddio i ddrilio tyllau i mewn i ddeunyddiau fel pren, plastig neu ddur.

## Slide 10: Dril morthwyl SDS
Mae'r dril yma’n gweithio fel morthwyl, ac yn cael ei ddefnyddio i wneud tyllau mewn deunyddiau caled gwaith maen, fel brics, blociau, cerrig a choncrid.
Mae’r symudiad troi’n cael ei roi ar waith gyda switsh ac mae’n hawdd ei ddiffodd.
Mae modd defnyddio’r morthwyl llonydd wrth gerfio waliau.
Mae gan y dril yma fys gafael unigryw hefyd, sy’n golygu bod angen bitiau â math penodol o ben mewnosod.

## Slide 11
Mae dau fath o wn hoelion: nwy a batri. Mae’r gwn hoelion nwy yn dibynnu ar bŵer batri hefyd.
Mae gwn hoelion yn cael ei ddefnyddio i yrru hoelion i mewn i’r arwyneb, gan arbed amser, gwaith, difrod a dirgryniad.
Mae’r hoelion yn dod mewn stribedi ac yn cael eu gosod yng ngwaelod y gynau, ac maen nhw’n symud i fyny drwy’r gwn wrth i bob hoelen gael ei thanio.
Gwn hoelion

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?