## Slide 1: PowerPoint 2: Rheoliadau iechyd a diogelwch
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Nod y sesiwn
Yn y sesiwn hon, byddwch yn dod i ddeall y gwahanol reolau a rheoliadau diogelwch. Bydd y rhain yn cynnwys:
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (HASAWA)
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)
Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER)
Rheoliadau Codi a Chario
Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol yn y Gwaith

## Slide 3: Nod y sesiwn - parhad....
Rheoliadau Gweithio ar Uchder
Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith
Rheoliadau Rheoli Dirgrynu yn y Gwaith
Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi (LOLER)
Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM)
Cod Ymarfer Cymeradwy (ACOP)
Gwybodaeth Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

## Slide 4: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Mae Rheoliadau RIDDOR yn ymwneud â rhoi gwybod am ddamweiniau. Maen nhw’n cynnwys:
    marwolaethau ac anafiadau mawr
    anallu i weithio am fwy na 3 diwrnod
    clefydau penodedig
    digwyddiadau peryglus neu ddamweiniau fu bron â digwydd.
  Rhaid rhoi gwybod i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod gan ddefnyddio’r ffurflen ragnodedig.
  Mae'r ffurflen hefyd ar gael ar y wefan yn www.riddor.gov.uk

## Slide 5: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Mae’n bwysig bod cofnodion cywir yn cael eu cadw o unrhyw ddigwyddiad. Er enghraifft, gellir cadw cofnodion drwy:
  gadw copïau o ffurflenni adrodd mewn system ffeilio
  cofnodi’r manylion ar gyfrifiadur
  cadw log ysgrifenedig mewn llyfr nodiadau.

## Slide 6: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Os byddwch yn dewis rhoi gwybod am y digwyddiad dros y ffôn neu drwy’r wefan, bydd y Ganolfan Gyswllt ar gyfer Digwyddiadau yn anfon copi o’r cofnod a gedwir yn ôl atoch.
Byddwch yn gallu newid y cofnod os ydych yn teimlo nad yw’r adroddiad yn hollol gywir.

## Slide 7: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Bydd Rheoliadau RIDDOR yn cynnwys y personél canlynol:
    cyflogwyr
    gweithwyr
    pobl hunangyflogedig
    hyfforddeion
    pobl eraill sydd wedi’u hanafu yn eiddo’r cyflogwyr, fel ymwelwyr.

## Slide 8: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Dyma enghreifftiau o anafiadau mawr:
    unrhyw dorri neu gracio asgwrn, ac eithrio i’r bysedd, bodiau neu fysedd traed
    braich neu goes rhywun yn gorfod cael ei dorri i ffwrdd
    datgymaliad yr ysgwydd, y glun, y ben-glin neu’r asgwrn cefn
    colli golwg neu anaf treiddiol i’r llygaid.

## Slide 9: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Dyma enghreifftiau o gyflyrau difrifol:
  rhai anafiadau i'r llygaid
  sioc drydanol sy’n gofyn am sylw
  bod yn anymwybodol drwy ddiffyg ocsigen
  salwch yn sgil datgywasgu
  gwenwyno
  salwch difrifol oherwydd cyswllt â deunyddiau penodol
  cyfnod yn yr ysbyty am fwy na 24 awr.

## Slide 10: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Dyma enghreifftiau o glefydau y gellir adrodd eu cylch:
  gwenwynau penodol
  rhai afiechydon croen megis dermatitis galwedigaethol a chanser y croen
  clefydau'r ysgyfaint gan gynnwys asthma galwedigaethol, clefyd y ffermwr, niwmoconiosis, asbestosis
  heintiau megis: hepatitis, twbercwlosis, anthracs, legionelosis a tetanws
  cyflyrau eraill fel: canser galwedigaethol, salwch yn sgil datgywasgu a syndrom dirgrynu llaw a braich.

## Slide 11: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
Dyma enghreifftiau o ddigwyddiadau y gellir adrodd eu cylch:
  strwythurau fel adeiladau neu sgaffaldiau’n cwympo
  tanau a ffrwydradau
  nwyon neu sylweddau peryglus eraill yn gollwng
  diffyg gyda’r cyfarpar anadlu wrth iddo gael ei ddefnyddio
  digwyddiadau gyda sylweddau peryglus wrth eu cludo
  cyswllt â cheblau uwchben neu’r ceblau hynny’n gwreichioni

## Slide 12: RIDDOR – Crynodeb
Mae Rheoliadau RIDDOR yn ymdrin â:
  marwolaethau, anafiadau mawr ac anallu i weithio am fwy na 3 diwrnod
  clefydau penodedig
  digwyddiadau peryglus neu ddamweiniau fu bron â digwydd.
Ac yn olaf...
  cadwch gofnod o’r holl adroddiadau
  cofiwch fod RIDDOR yn cynnwys pawb yn y gwaith.

## Slide 13: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Fel arfer, cyfeirir at y rheoliadau hyn fel COSHH, ac maen nhw’n cynnwys cyfrifoldebau ar gyfer:
  cyflogwyr
  gweithwyr
  pobl hunangyflogedig
  is-gontractwyr.
Nod y rheoliadau yw amddiffyn pobl pan fyddan nhw’n gweithio gyda sylweddau sy’n beryglus i’w hiechyd.

## Slide 14: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Mae’r rheoliadau’n dweud beth sydd yn rhaid i gyflogwyr ei wneud.
  Asesu’r risgiau i iechyd a achosir gan sylweddau a ddefnyddir yn y gwaith;
  Atal neu reoli cysylltiad â sylweddau.
  Sicrhau bod dulliau rheoli’n cael eu defnyddio.
  Monitro’r amgylchedd gwaith.
  Cynnal archwiliadau iechyd angenrheidiol.
  Darparu gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant yn ôl yr angen.
  Darparu lle storio priodol ar gyfer sylweddau peryglus.

## Slide 15: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Mae’r rheoliadau’n dweud hefyd beth sydd yn rhaid i weithwyr ei wneud.
  Cydweithredu â’r cyflogwr.
  Defnyddio mesurau rheoli yn gywir (systemau diogel, cyfarpar diogelwch).
  Rhoi gwybod am bob diffyg (peiriannau, peirianwaith ac offer diogelwch a mesurau rheoli eraill).
  Cael archwiliadau meddygol yn ôl yr angen.
  Darparu gwybodaeth am iechyd i gynghorwyr meddygol pan fydd angen.

## Slide 16: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Gall sylweddau peryglus gael eu:
  pennu gan y gyfraith
  adnabod yn sgil profiad
  adnabod wrth ddefnyddio synnwyr cyffredin.
Dyma enghreifftiau o sylweddau peryglus:
sment | plastr | pren
paent | MDF | paentiau
teneuwyr | toddyddion | bitwmen
olew | saim | llwch
mwg |  | 

## Slide 17: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Neu, gall sylweddau peryglus fodoli ym mhob rhan o’n hamgylchedd gwaith a byw.
Er enghraifft, efallai bod sylweddau gwenwynig ar y safle yn barod fel:
  yn y pridd o ddefnydd blaenorol o’r safle
  silica sydd mewn gwaith maen a morterau
  baw adar yn hel
  sylweddau sy'n cael eu gadael gan eraill
  hylifau peryglus yn gollwng.

## Slide 18: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Nid yw COSHH yn berthnasol i weithio gyda’r canlynol:
  asbestos
  plwm
  deunyddiau ymbelydrol.
Mae gan y sylweddau hyn eu deddfwriaeth benodol eu hunain gan eu bod yn llawer mwy peryglus. Mae angen hyfforddiant arbenigol i allu gweithio gyda’r sylweddau hyn.

## Slide 19: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
deunyddiau solid | hylif
nwy | micro-organebau.
hanadlu i mewn | amsugno drwy'r croen
llyncu. | 
Mae’n bosib y bydd sylweddau peryglus ar ffurf:
Gall sylweddau peryglus gael eu:
Mae’r effeithiau’n amrywio rhwng unigolion, ond gall rhai gael effaith ar unwaith ac arwain at salwch tymor hir neu farwolaeth hyd yn oed.

## Slide 20: COSHH – pethau i’w cofio
Ble rydw i’n gweithio?
Beth yw’r peryglon?
Beth yw’r rheolau? (systemau diogel, cyfarpar diogelwch)
Pwy arall sy’n gysylltiedig? Ydw i’n gallu eu rhoi nhw mewn perygl? Ydyn nhw’n gallu fy rhoi i mewn perygl?
Sut ydw i’n cynllunio’r gwaith?
Ydy popeth yn gweithio’n iawn?
Peidio â defnyddio cyfarpar sydd ddim yn ddiogel: rhoi gwybod am bob diffyg.

## Slide 21: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
Cadwch lygad am yr arwyddion hyn:
Gwenwynig neu wenwynig iawn
Fflamadwy/ perygl o dân
Niweidiol/Llidydd
Cyrydol

## Slide 22: Rheoliadau Codi a Chario
Mae’r Rheoliadau Codi a Chario (sy’n cael eu talfyrru’n aml i MHOR) yn ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch sy’n effeithio ar gyflogwyr a gweithwyr.
Daeth yn gyfraith yn 1992, ac fe’i diwygiwyd yn 2002.

## Slide 23: Rheoliadau Codi a Chario parhad
Roedd Rheoliadau Codi a Chario 1992 yn nodi rhestr glir o fesurau ar gyfer delio â risgiau sy’n deillio o godi a chario. Sef:
yn gyntaf: osgoi codi a chario peryglus cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol
yn ail: asesu unrhyw waith codi a chario peryglus na ellir ei osgoi, ac
yn drydydd: lleihau’r risg o anaf cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol.

## Slide 24: Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol yn y Gwaith
Mae gan gyflogwyr ddyletswyddau yn ymwneud â darparu a defnyddio cyfarpar diogelu personol yn y gwaith.
Offer yw cyfarpar diogelu personol a fydd yn diogelu'r defnyddiwr rhag risgiau i iechyd neu ddiogelwch yn y gwaith.
Gall gynnwys eitemau fel helmedau diogelwch, menig, cyfarpar diogelu’r llygaid, dillad llachar, esgidiau diogelwch a harneisiau diogelwch. Mae hefyd yn cynnwys cyfarpar diogelu i anadlu.
Mae Sesiwn 9 yn rhoi golwg fanwl ar y rheoliadau cyfarpar diogelu personol.

## Slide 25: Rheoliadau Gweithio ar Uchder
Pwrpas Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 yw atal marwolaeth ac anafiadau a achosir wrth gwympo o uchder. Os ydych chi'n gyflogwr neu'n rheoli gwaith mewn mannau uchel (er enghraifft, rheolwyr cyfleusterau neu berchnogion adeiladau a all gontractio eraill i weithio mewn mannau uchel), mae'r Rheoliadau'n berthnasol i chi.
Rhaid i gyflogwyr a’r rheini sy’n rheoli unrhyw waith mewn mannau uchel wneud yn siŵr bod y gwaith wedi'i gynllunio, ei oruchwylio a’i gyflawni’n briodol gan bobl gymwys. Mae hyn yn cynnwys defnyddio’r math cywir o gyfarpar ar gyfer gweithio mewn mannau uchel. Bydd tasgau cymharol syml a risg isel yn galw am lai o ymdrech wrth gynllunio.
Mae Sesiwn 12 yn rhoi golwg fanwl ar gyfarpar mynediad a gweithio mewn mannau uchel.

## Slide 26: Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith
Daeth Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith 2005 (y Rheoliadau Sŵn) i rym ar gyfer pob sector diwydiant ym Mhrydain Fawr ar 6 Ebrill 2006 (ac eithrio'r sectorau cerddoriaeth ac adloniant pan ddaethant i rym ar 6 Ebrill 2008).
Nod y Rheoliadau Sŵn yw sicrhau bod clyw gweithwyr yn cael ei amddiffyn rhag gormod o sŵn yn eu man gwaith, a allai achosi iddynt golli eu clyw a/neu ddioddef o tinitws (sŵn parhaol yn y clustiau).
Daeth y Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith 2005 yn lle'r Rheoliadau Sŵn yn y Gwaith 1989

## Slide 27: Rheoliadau Rheoli Dirgrynu yn y Gwaith
Daeth Rheoliadau Rheoli Dirgrynu yn y Gwaith 2005 (y Rheoliadau Dirgrynu) i rym ar 6 Gorffennaf 2005. Y nod oedd diogelu gweithwyr rhag risgiau dirgrynu i iechyd.
Mae’r rheoliadau’n cyflwyno camau gweithredu a gwerthoedd terfyn ar gyfer dirgrynu llaw a braich a chorff cyfan.

## Slide 28: Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
Pwrpas y canllawiau hyn yw tynnu sylw at yr hyn y gall y sawl sydd â dyletswydd ei wneud i sicrhau bod diogelwch trydanol yn cydymffurfio â’r dyletswyddau a osodir gan y Rheoliadau.
Mae’n berthnasol i’r holl waith ac adeiladau ar wahân i rai gweithfeydd ar y môr mawr a llongau penodol. Bydd yn arbennig o berthnasol i’r sawl sydd â dyletswydd, ond hefyd o ddiddordeb a chymorth ymarferol, yn bennaf, i beirianwyr (gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â dylunio, adeiladu, gweithredu neu gynnal a chadw systemau a chyfarpar trydanol), technegwyr a’u rheolwyr.
Daeth Rheoliadau Trydan yn y Gweithle 1989 (SI 1989/635) (fel y'i diwygiwyd) (y Rheoliadau) i rym ar 1 Ebrill 1990. Diben y Rheoliadau yw ei gwneud yn ofynnol i ragofalon gael eu cymryd yn erbyn y risg o farwolaeth neu anaf personol o drydan mewn tasgau gwaith.

## Slide 29: Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi
Mae'r Rheoliadau hyn (a gaiff eu talfyrru'n aml i LOLER) yn gosod dyletswyddau ar bobl a chwmnïau sy'n berchen, yn gweithredu neu sydd â rheolaeth dros gyfarpar codi. Mae hyn yn cynnwys pob busnes a sefydliad lle mae eu gweithwyr yn defnyddio cyfarpar codi, pa un a ydynt yn berchen arnynt ai peidio.
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfarpar codi hefyd yn gyfarpar gwaith felly bydd y Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith hefyd yn berthnasol (gan gynnwys archwiliadau a chynnal a chadw). Rhaid i bob gweithrediad codi gyda chyfarpar codi gael ei gynllunio’n briodol gan berson cymwys, ei oruchwylio’n briodol a’i gyflawni’n ddiogel.

## Slide 30: LOLER – parhad
Mae LOLER hefyd yn mynnu bod yr holl gyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer codi yn addas i’r diben, yn briodol ar gyfer y dasg, wedi’i farcio’n briodol ac, mewn llawer o achosion, yn cael ‘archwiliad manwl’ achlysurol statudol. Rhaid cadw cofnodion o bob archwiliad trylwyr, a rhaid rhoi gwybod i'r person sy'n gyfrifol am y cyfarpar a'r awdurdod gorfodi perthnasol am unrhyw ddiffygion a welir.

## Slide 31: Rheoliadau (Dylunio a Rheoli) Adeiladu
Beth bynnag yw eich rôl ym maes adeiladu, nod Dylunio a Rheoli Adeiladu yw gwella iechyd a diogelwch yn y diwydiant drwy eich helpu i wneud y canlynol:
cynllunio’r gwaith yn synhwyrol fel bod y risgiau dan sylw’n cael eu rheoli o’r dechrau i’r diwedd
cael y bobl iawn ar gyfer y gwaith iawn ar yr adeg iawn.

## Slide 32: Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu - parhad
Mae Dylunio a Rheoli Adeiladu yn eich helpu i wneud y canlynol hefyd:
cydweithredu a chydlynu eich gwaith ag eraill
cael yr wybodaeth gywir am y risgiau a sut maen nhw’n cael eu rheoli
cyfleu'r wybodaeth hon yn effeithiol i’r rheini sydd angen gwybod
ymgynghori ac ymgysylltu â gweithwyr am y risgiau a sut maen nhw’n cael eu rheoli.

## Slide 33: Cod Ymarfer Cymeradwy
Mae pob Cod Ymarfer Cymeradwy yn cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gyda chydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae’n rhoi cyngor ymarferol ar sut mae cydymffurfio â’r gyfraith. Os dilynwch y cyngor, byddwch yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith mewn perthynas â'r materion penodol hynny y mae'r Cod yn rhoi cyngor arnynt. Gallwch ddefnyddio dulliau gwahanol i’r rhai a nodir yn y Cod er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.
Fodd bynnag, mae gan y Cod statws cyfreithiol arbennig. Os cewch eich erlyn am dorri cyfraith iechyd a diogelwch a’i fod yn cael ei brofi na wnaethoch ddilyn darpariaethau perthnasol y Cod, bydd angen i chi ddangos eich bod wedi cydymffurfio â’r gyfraith mewn rhyw ffordd arall, neu bydd llys yn eich cael ar fai.

## Slide 34
Unrhyw gwestiynau?