## Slide 1: PowerPoint 11: Cyfarpar mynediad
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Gweithio mewn mannau uchel – ystadegau
Mae bron i hanner yr holl anafiadau angheuol yn y diwydiant adeiladu yn cael eu hachosi wrth i bobl gwympo o fannau uchel, a dyma'r rheswm mwyaf cyffredin dros anafiadau angheuol mewn gwaith adeiladu. Mae dau brif gategori o gwympiadau:
  cwympiadau uchel (dros 2m)
  cwympiadau isel (llai na 2m).
  Cwympiadau uchel yw’r achos mwyaf o anafiadau angheuol. Mae’r rhan fwyaf o gwympiadau o ysgolion (tua 24%).
Cwympiadau o ysgolion (cyfartaledd o 515 o anafiadau’r flwyddyn).
Sgaffaldiau (cyfartaledd o 150 o anafiadau’r flwyddyn).
Ardal waith/platfformau (cyfartaledd o 128 o anafiadau’r flwyddyn).

## Slide 3: Gweithio mewn mannau uchel – problemau
Dyma’r digwyddiadau mwyaf cyffredin:
  ymestyn gormod
  balansio
  cyfarpar diffygiol
  camddefnyddio cyfarpar
  symudiad annisgwyl (yn enwedig gydag ysgolion)
  arwyneb bregus yn rhoi o dan rywun.

## Slide 4: Gweithio mewn mannau uchel – rhesymau dros ddigwyddiadau
Mae’r digwyddiadau hyn yn codi fel arfer o ganlyniad i reolaeth wael gan reolwyr yn hytrach nag offer diffygiol.
  Methu â gweld bod problem
  Methu sicrhau bod pawb yn dilyn systemau gwaith diogel
  Methu â darparu system waith ddiogel
  Gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant neu oruchwyliaeth annigonol
  Methu â defnyddio cyfarpar priodol
  Methu â darparu cyfarpar/offer diogel

## Slide 5: Defnyddio sgaffaldiau yn ddiogel

## Slide 6: Gweithio mewn mannau uchel
Gwnewch yn siŵr bob tro eich bod yn gwneud y canlynol.
  Cynlluniwch a threfnu’r hyn rydych chi’n ei wneud. Gweithiwch o le neu blatfform saff a diogel gan ddiogelu’r ymylon yn briodol.
  Defnyddiwch sgaffaldiau a thyrau sgaffald sy'n cael eu gosod yn llawn ac yn gywir.
  Defnyddiwch gyfarpar mynediad sydd wedi’u bweru mewn modd diogel.
  Ewch ati i ddiogelu’r prif ymylon a thyllau, ee, gyda rheiliau gwarchod a byrddau troedio
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys ac wedi’ch hyfforddi i wneud y dasg.
  Rhowch wybod i’ch goruchwyliwr am unrhyw broblemau.

## Slide 7: Gweithio mewn mannau uchel – beth i'w wneud a beth i beidio â’i wneud
Wrth wneud gwaith ar do, dylech chi:
  osgoi gweithio mewn tywydd gwael
  osgoi gweithio ar doeau ar oleddf heb ddiogelwch priodol ar yr ymylon
  osgoi taflu gwastraff neu gyfarpar i lawr.
Byddwch yn ofalus wrth weithio ar ddeunydd bregus neu wrth ei ymyl – gallwch ddisgyn drwyddo yn ogystal ag oddi arno.

## Slide 8: Gweithio mewn mannau uchel – beth i'w wneud a beth i beidio â’i wneud
Defnyddiwch ysgolion ar gyfer gwaith ysgafn am gyfnod byr yn unig.
Hefyd:
  Cywirwch yr ongl a gwneud yn siŵr bod y top a’r gwaelod yn ddiogel i atal llithro (1 allan am 4 i fyny).
  Gwnewch yn siŵr bod ysgolion yn cael eu cynnal a’u cadw’n iawn bob amser.
  Peidiwch byth â phaentio unrhyw ysgol – mae hyn yn gallu cuddio diffygion.
  Peidiwch byth â defnyddio ysgol sydd â rhannau coll neu rannau wedi’u difrodi.
  Peidiwch byth ag ymestyn gormod.

## Slide 9: Mathau o gyfarpar mynediad a defnydd
Bydd angen platfform gweithio ar gyfer gwaith nad oes modd ei wneud o lefel y ddaear. Mae hyn yn cynnwys:
  sgaffaldiau
  tyrau symudol/sefydlog
  sgaffaldiau pen metel wedi’i hollti
  trestlau
  platfform ysgafn
  bloc grisiau bach
  ysgolion.

## Slide 10: Sgaffald pen metel wedi’i hollti
  Mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi platfformau gwaith ac mae’n cynnig man gweithio parhaus, delfrydol ar gyfer nenfydau.
  Wedi’u gwneud o fetelau fferrus ac fel arfer maent wedi’u galfaneiddio.
  Bydd angen eu hiro a rhoi olew arnynt yn rheolaidd er mwyn gallu eu haddasu.
  Mae angen o leiaf bedwar pen hollt ar gyfer platfform gweithio.

## Slide 11: Sgaffald tŵr symudol
  Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer mân waith i’w wneud ar lefelau is tu mewn neu’r tu allan i adeilad.
  Mae’n cynnwys cyfres o fframiau sydd wedi eu cysylltu i ffurfio tŵr.
  Mae olwynion yn cael eu gosod ar y tyrrau fel arfer fel bod modd eu symud heb eu datgymalu.

## Slide 12: Sgaffald trestl
  Platfformau sy’n cael eu cynnal gan fframiau ‘A’ neu fath tebyg o gynhaliaeth plygu.
  Ar gyfer gwaith ysgafn am gyfnodau byr.
  Byrddau sgaffald neu blatfform ysgafn sy’n creu’r platfform gweithio.

## Slide 13: Platfform ysgafn
  Platfform pren/alwminiwm wedi’i adeiladu’n arbennig.
  Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer rhychwant lletach na byrddau sgaffald.
  Gellir ei ddefnyddio heb gynhaliaeth hanner ffordd wrth ei ddefnyddio ar drestlau neu drawstiau to.

## Slide 14: Bloc grisiau bach
  Fe’i defnyddir i gyrraedd gwaith lefel isel.
  Fe’i defnyddir yn bennaf gan beintwyr ac addurnwyr neu blastrwyr.
  Wedi’i gynllunio gyda gris i alluogi gweithwyr i gyrraedd yn rhwydd.

## Slide 15: Ysgolion
Mae dau brif fath o ysgol:
  ysgol bolyn
  ysgol estyn
Mae ysgol bolyn wedi'i gwneud o un boncyff coeden syth, wedi’i thorri i lawr y canol; mae hyn er mwyn sicrhau cryfder a hyblygrwydd.
Mae ysgolion estyn wedi’u gwneud o bren neu fetel ac mae mwy nag un rhan yn llithro heibio i’r llall.

## Slide 16: Ysgol fach
Defnyddir y rhain tu mewn yn bennaf, a dylid eu hagor yn llawn wrth eu defnyddio. Mae ysgolion bach yn darparu platfform gweithio lle mae’r ardal waith y tu hwnt i gyrraedd.
Fel ysgolion, gallant fod yn bren neu’n alwminiwm, gyda chamfeydd sy’n cynnal gwadnau gwastad.
Mae ffrâm gefn yn colfachu ar y top ac yn cael ei diogelu ar y gwaelod gan gordyn neu far cloi.
Peidiwch â phaentio ysgolion bach pren – bydd hyn yn cuddio unrhyw ddiffygion

## Slide 17: Mathau o gyfarpar mynediad a defnydd – crynodeb
  Mae digon o fathau o gyfarpar mynediad ar gyfer gwneud unrhyw waith mewn mannau uchel yn ddiogel.
  Mae’r rhan fwyaf o gyfarpar mynediad naill ai’n fetel neu’n bren, yn dibynnu ar ei ddefnydd.
  Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw ddiffygion ar sgaffald neu blatfform gweithio, rhowch wybod i’ch goruchwyliwr ar unwaith.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?