## Slide 1: PowerPoint 9: Adeiladu oddi ar y safle 2
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig

## Slide 2
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: is-osodiadau
Mae is-osodiadau yn gyfuniad o gydrannau sy’n cael eu cynhyrchu oddi ar y safle. Gallant ffurfio systemau panel neu systemau cyfeintiol a bydd angen eu danfon, eu storio a’u cydosod yn fedrus fel rhan o’r rhaglen adeiladu.
Distiau-I
Elfennau dur
Systemau to
Systemau llawr
Grisiau
Drysau
Ffenestri

## Slide 3
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: cydrannau
Cydrannau yw rhannau cyfansoddol adeilad sydd wedi’u gwneud fel unedau annibynnol. Maent fel arfer yn hunangynhwysol ac yn dod gan un cyflenwr.
Defnyddir y term ar gyfer:
caewyr a gosodiadau
metel, gwaith rhwyllog a seliau
gludiau
rhwystrau anwedd
pilenni anadlu
cladin
paneli llenfuriau.

## Slide 4
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: system banel
      System agored
      Wedi’i gwneud ag elfennau strwythurol yn unig, heb ei hinswleiddio, weithiau mae dalennau ar un ochr.
      System gaeedig
      Wedi’i hinswleiddio, dalenau ar y ddwy ochr a pharth gwasanaeth.
      SIPs (Paneli Strwythurol wedi’u Hinsiwleiddio)
      Amrywiad ar baneli caeedig; inswleiddio solid wedi’i ‘frechdanu’ rhwng dwy haen o fwrdd llinynnau (OSB).

## Slide 5
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: unedau cyfeintiol
Unedau tri dimensiwn yw’r rhain sy’n cynnwys gofod y gellir ei ddefnyddio.
Fel arfer, maent wedi’u cwblhau’n llwyr yn fewnol a gellir eu gorffen yn allanol hefyd.
Gallant hefyd fod yn anstrwythurol – podiau: a ddefnyddir ar gyfer ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd planhigion a gwasanaethau ar ben y to

## Slide 6
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: unedau cyfeintiol
Creu paneli. Cyn i’r uned gyfeintiol gael ei chydosod, mae’r paneli’n cael eu cynhyrchu mewn ffordd debyg i ffatri paneli caeedig.
Cydosod yr uned. Gosodir y paneli i ffurfio llawr, waliau a tho’r uned gyfeintiol. Ar y cam hwn, caiff rhai camau ychwanegol eu cwblhau, megis gosod deunydd inswleiddio.
Ffenestri a drysau. Cwblheir amlen yr adeilad drwy osod ffenestri a drysau.
Gosod systemau MEP. Mae MEP yn sefyll am mecanyddol, trydanol a phlymio. Caiff y systemau hyn eu gosod gan weithiwr medrus.

## Slide 7
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: unedau cyfeintiol
Gorffeniad mewnol. Mae’r unedau cyfeintiol yn cael eu cwblhau’n fewnol gyda leinin waliau, fel plastrfwrdd a theils, a chyda systemau llawr, fel parquet. Mewn rhai achosion, mae dodrefn ac offer trydanol yn cael eu gosod hefyd.
Gorffeniad allanol. Efallai y bydd angen cwblhau’r elfennau cyfeintiol gyda philen sy’n anadlu ac yna cladin.

## Slide 8
Cyfuniadau o fwy nag un system yw’r rhain, yn defnyddio cymysgedd o is-osodiadau, systemau panel a/neu systemau cyfeintiol.
Mathau o adeiladu oddi ar y safle: systemau hybrid

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?