## Slide 1: PowerPoint 8: Adeiladu oddi ar y safle 1
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Cyflwyniad i adeiladu oddi ar y safle
Mae adeiladu oddi ar y safle yn golygu bod cynhyrchion yn cael eu gweithgynhyrchu mewn
ffatri ac yna’n cael eu cludo a’u cydosod a’u gosod ar y safle.
Mae cynhyrchion adeiladu oddi ar y safle yn cynnwys:
Cydrannau
Is-osodiadau
Paneli
Podiau.

## Slide 3: Cyflwyniad i adeiladu oddi ar y safle
Mae adeiladu oddi ar y safle yn Ddull Adeiladu Modern (MMC) sy’n ceisio gwneud y gorau o’r broses adeiladu. Fe’i hadwaenir hefyd fel OSM (Cynhyrchu Oddi ar y Safle) neu adeiladu priffáb.
Gallwch ddysgu mwy am adeiladu oddi ar y safle o’r fideos isod:
https://www.youtube.com/channel/UCw8NH6SuOs77wOo1YCL5Vmw
https://youtu.be/Hgq14W6v2vU

## Slide 4: Manteision adeiladu oddi ar y safle
Manteision adeiladu oddi ar y safle yw:
amgylchedd cynhyrchu rheoledig
proses gynhyrchu gyson
nid yw’r tywydd yn effeithio ar gynhyrchu, fel sy’n digwydd ar y safle
proses gynhyrchu gyflymach
llai o wastraff.

## Slide 5: Manteision adeiladu oddi ar y safle
Cynaliadwyedd
Mae amgylchedd y ffatri’n darparu lle gwaith glanach a mwy diogel. Mae’r cynhyrcu’n cael ei reoli, gan ei gwneud yn haws cyflawni meini prawf perfformiad amgylcheddol.
Economaidd: cyflawnir hyn drwy gyflymder cynhyrchu.
Cymdeithasol: cyflawnir hyn drwy lai o risg i staff adeiladu nag ar y safle.
Amgylcheddol: cyflawnir hyn gyda chynnyrch o ansawdd uwch a’r perfformiad sy’n deillio o hynny (e.e. insiwleiddio).
                Off-site fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno, Prifysgol Napier Caeredin

## Slide 6: Manteision adeiladu oddi ar y safle
                Offsite fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno, Prifysgol Napier Caeredin
Gwerth
Mae amgylchedd y ffatri’n gwarantu ansawdd uwch, ymddygiad mwy rhagweladwy o ran cynnyrch, perfformiad gwell heb fawr o ddiffygion, a mwy o foddhad ymysg cwsmeriaid o ganlyniad.
Technegol: mae amgylchedd y ffatri’n gwarantu ansawdd uwch, ymddygiad mwy rhagweladwy o ran cynnyrch.
Ansawdd: caiff ansawdd ei reoli gan yr amgylchedd sych a rheolaidd, gan gynhyrchu cydrannau â pherfformiad gwell rhagweladwy a llai o ddiffygion.
Boddhad cwsmeriaid: canlyniad gwell ansawdd o fewn proses effeithlon.

## Slide 7: Manteision adeiladu oddi ar y safle
Effeithlonrwydd
Mae amgylchedd y ffatri’n fwy effeithlon.
Amser: gellir gwneud arbedion, gan wneud gwaith safle ar yr un pryd â gweithgynhyrchu cydrannau oddi ar y safle.
Gwastraff: gellir cynhyrchu llai o wastraff wrth gynhyrchu cydrannau’n gywir gyda llai o ddiffygion.
Hyblygrwydd: canlyniad gwell ansawdd, o fewn proses effeithlon (awtomataidd o bosib).
                Offsite fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno, Prifysgol Napier Caeredin

## Slide 8: Deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladu oddi ar y safle: pren
                Offsite fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno,
                Prifysgol Napier Caeredin
Mae cynnyrch pren ar gael ar ffurf:
is-osodiadau
paneli
cynhyrchion pren wedi’u peiriannu
unedau cyfeintiol.
Manteision | Heriau
Priodweddau amgylcheddol da (e.e. dal carbon) | Mae angen talu sylw arbennig wrth ddylunio gyda phren, oherwydd ei briodweddau naturiol, sy’n gallu arwain at symudiad gwahaniaethol oherwydd newidiadau yn ei gynnwys lleithder
Perfformiad thermol da ac yn aerdynn | Mae rheoliadau tân sy’n pennu defnyddio deunyddiau nad ydynt yn llosgi yn gallu bod yn rhwystr

## Slide 9: Deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladu oddi ar y safle: concrit
                Offsite fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno,
                Prifysgol Napier Caeredin
Mae concrit ar gael wedi’i rag-gastio mewn
cydrannau
is-osodiadau
paneli
unedau cyfeintiol.
Manteision | Heriau
Yn dileu’r angen am adeiladwaith ‘gwlyb’ gydag amseroedd caledu cysylltiedig | Mae’r cydrannau’n drwm: risgiau iechyd a diogelwch cysylltiedig
Cyfle i adeiladau sydd â gofynion diogelwch a gwydnwch arbennig (carchardai, seilwaith ac ati) | Fel arfer, dim ond y strwythur concrid sy’n cael ei gynnwys; mae angen trefnu’r gwaith sy’n weddill a’i gysoni ar y safle
 | Materion yn ymwneud â thrafnidiaeth; gall lleoliadau anghysbell fod yn rhwystr

## Slide 10: Deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladu oddi ar y safle: dur
                Offsite fundamentals Sleidiau gan Dr Mila Duncheva a Carola Calcagno, Prifysgol Napier Caeredin
Mae dur ar gael ar ffurf:
cydrannau
llawer o siapiau a ffurfiau; oherwydd ei berfformiad strwythurol.
Manteision | Heriau
Yn arbennig o addas ar gyfer prosiectau mawr lle mae angen gorchuddio rhychwantau mawr | Gall ei gludo fod yn her
Dull ‘sych’: mae’n arwain at amgylchedd gwaith glân a chydosod cyflym ar y safle | Does dim modd addasu cydrannau yn hawdd
 | Mae i ddur ddargludedd thermol uchel: mae angen i ddylunio manwl a gwaith inswleiddio fod yn arbennig o gywir er mwyn osgoi pontio thermol
 | Mae cyrydu yn risg

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?