## Slide 1: PowerPoint 7: Technolegau a deunyddiau newydd 3
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Technolegau a deunyddiau newydd ym maes adeiladu
      Dyma rai enghreifftiau o ddefnyddiau sy’n esblygu:
        graffin
        gorchuddion arwyneb
        deunyddiau adeiladu awyredig
        to hylif
        alwminiwm tryloyw
        concrit hunan-drwsio
                Ffynhonnell https://www.letsbuild.com/blog/10-innovative-construction-materials infographic

## Slide 3: Deunyddiau esblygol: Graffin
        Cafodd graffin ei ynysu yn 2004 gan ddau ymchwilydd ym Mhrifysgol Manceinion, yr Athro Andre Geim a’r Athro Kostya Novoselov. Fe wnaethon nhw ennill Gwobr Nobel mewn Ffiseg am eu gwaith arloesol yn tynnu’r graffin o graffit.
        Mae graffin yn chwyldroi meysydd gwyddonol oherwydd ei nodweddion unigryw. Mae iddo gryfder tynnol 200 gwaith yn gryfach na dur a symudedd trydanol (hynny yw, pa mor gyflym mae’r electron yn symud) ddwy neu dair gwaith yn fwy na silicon.
Mae ei ddefnydd posibl mewn pensaernïaeth yn cynnwys cynhyrchion ar raddfa fach fel deunyddiau cotio, celloedd solar ac electroneg, LEDs hirhoedlog, paent anhydraidd, dur gwrth gyrydu, paneli rhyngweithiol, paneli solar wedi’u chwistrellu a choncrit hunanlanhau.

## Slide 4: Deunyddiau esblygol: Graffin
        Mae deunyddiau cyfansawdd graffin:
        Yn gryfach na dur
        1 miliwn gwaith yn deneuach na blewyn dynol
        Yn fwy dargludol na chopr
        Estynadwy, tryloyw a hyblyg
        Amlddisgyblaethol, deunydd dau ddimensiwn cyntaf y byd
https://www.graphene.manchester.ac.uk/learn/applications/composites-and-coatings/Composites_1748x2480.jpg

## Slide 5: Deunyddiau esblygol: gorchuddion arwyneb
        Bioblastigau 3D wedi’u hargraffu
        Mae gwastraff yn broblem fawr yn y diwydiant adeiladu. Cred Aectual, cwmni o’r Iseldiroedd, y bydd argraffu lloriau a grisiau 3D o ffynhonnell bioblastig adnewyddadwy yn gwneud gwahaniaeth i’r amgylchedd.
        Ffynhonnell: https://www.engineering.com/BIM/ArticleID/17639/Aectual-3D-Prints-Everything-from-Floors-to-Walls.aspx

## Slide 6: Deunyddiau esblygol: Paneli Alusion
Y deunydd: honnir bod ewyn alwminiwm pensaernïol wedi’i sefydlogi yn unigryw amryddawn, yn addas ar gyfer gorchuddio adeiladau, drysau, lloriau a mwy.
Mae’r busnes hwn sy’n seiliedig yn Nhoronto wedi darganfod ffordd o chwistrellu aer i alwminiwm tawdd sy’n ffurfio swigod oherwydd gwasgariad gronynnau seramig yn y gymysgedd. Mae’r manteision yn cynnwys lleihau sŵn, ailgylchadwy 100%, cryf ac anllosgadwy.
Cymat Technologies
https://www.alusion.com/files/Brochure_AlusionTM_Feb2020.pdf

## Slide 7: Deunyddiau esblygol: deunyddiau adeiladu awyredig
        Mae awyru’n cyfeirio at y broses o gyflenwi aer ‘glân’ (yn yr awyr agored fel arfer) i ofod, tra bydd aer llonydd yn cael ei dynnu.
        System ffasâd awyru (sgriniau glaw): Mae deunyddiau cladin yn cynnwys paneli wedi’u gwneud o sment ffibr, cerameg, dur, alwminiwm, laminiad pwysedd uchel (HPL) ac alwminiwm.
        Mae ffasâd wedi’i awyru yn ddwy haen o ffasâd wedi’u gwahanu gan geudod aer. Mae’r gwahanu hwn yn creu ceudod agored, gan ganiatáu cyfnewid yr aer sydd rhwng y wal a’r cladin allanol.
        Mae manteision thermol, acwstig a strwythurol i ddefnyddio ffasâd wedi’i awyru.
        Ffynhonnell: https://innowood.com/concealed-fixing/

## Slide 8: Deunyddiau esblygol: deunyddiau adeiladu awyredig
        Waliau anadlu: Dylunio deunyddiau mandyllog ar gyfer cyfnewid gwres ac awyru datganoledig
        Dangosodd yr astudiaeth hon sut i ddylunio mandyllau mewn deunyddiau adeiladu er mwyn gallu tymheru aer ffres sy’n dod i mewn yn effeithlon â gwres gradd isel gan sicrhau cyn lleied â phosib o golledion dargludiad yr un pryd. Gellir defnyddio unrhyw ddeunydd mewn egwyddor, cyhyd â bod modd ei gynhyrchu gyda sianeli awyr ar raddfa milimedr.
        Ffynhonnell: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0378778817300476?token=C8A5BFBB37535EFCB07423266E08B649B8C6C9ABAD35EA81726D0985E0B987EC2E87B4CE26229EC9F68B3A2C86B1A8C9

## Slide 9: Deunyddiau esblygol: waliau anadlu
Ffasâd niwmatig yw hwn, hynny yw, ffasâd sy’n anadlu. Wedi’i orchuddio â thyllau tebyg i fandyllau i ganiatáu i’r aer lifo drwodd.
Arweiniwyd y prosiect biomimetig hwn gan fyfyriwr ym Mhrifysgol Stuttgart, Tobias Becker.
Ffynhonnell: https://youtu.be/a67brMDgiW4
GWEFAN FUTURISM CREATIVE Mehefin 22AIN 2016: http://futurism.com

## Slide 10: Deunyddiau esblygol: ffasâd adeiladu
Datblygodd Decker Yeadon ffasâd anadladwy sy’n dynwared dyluniad crwyn organig. Mae’r system yn gweithio gan ddefnyddio dau banel gwydr wedi’u rhoi at ei gilydd fel brechdan, a elwir yn ‘gyhyrau’. Y tu mewn i’r frechdan mae rhuban hyblyg wedi’i greu o ddeunyddiau polymer y gellir eu polareiddio. Mae’r cyhyrau hyn yn cyfangu neu’n ehangu yn ôl gwahaniaethau pwysedd.
Mae’r ffasâd hwn yn rheoli llif y golau, mater a thymheredd rhwng y tu mewn a’r tu allan. Gellir addasu’r dechnoleg wedyn, gan ei gwneud yn debyg i uned aerdymheru. Dychmygwch len, uned AC a ffenestr i gyd mewn un system heb drydan.
Homeostatic Building Facade (internationalfacade.com)
Material transformations: Martina Decker at TEDxNJIT – YouTube

## Slide 11: Deunyddiau esblygol: to hylif
        Pilen to un darn gyda phriodweddau elastig yw gorchudd to hylifol. Pan fydd yn cael ei roi, bydd yn dod yn haen uchaf system y to. Mae toeau hylif wedi bodoli ers dechrau’r 19eg ganrif, pan gyfunwyd bitwmen naturiol â jiwt, gwellt, ffelt carpiau a deunyddiau eraill a wnaed gan ddyn.
        Toeau hylif modern:
        Cânt eu rhoi’n oer gyda rholiwr neu frwsh
        Maent yn perfformio’n dda, yn caledu’n gyflym
        Gellir eu rhoi ar doeau gwastad neu ar oleddf, wedi’u gwneud o asbestos, ffelt, asffalt, concrit, metel, bitwmen, pren neu fetel
        Gellir eu rhoi ar arwynebau gwlyb neu sych
        Gellir eu defnyddio ar gydrannau adeiladu fel teils, pibellau dŵr, simneiau, goleuadau to, darnau sefyll i fyny a waliau parapet
        Gall ddarparu gorffeniad gwrth-sgidio ar rodfeydd a balconïau dynodedig.

## Slide 12: Deunyddiau esblygol: alwminiwm tryloyw
        Serameg tryloyw wedi’i wneud o alwminiwm, ocsigen a nitrogen yw alwminiwm oxynitrid (a elwir yn fasnachol yn ALON). Mae’n cael ei alw’n alwminiwm tryloyw fel arfer.
        Er bod y deunydd hwn yn dal yn ddrud iawn, mae iddo’r potensial i greu strwythurau gwydr mawr fel acwaria, ffenestri a ffasadau. Ni fydd yn torri fel gwydr silica a gellir ei ddefnyddio ar gyfer amodau amgylcheddol llym.
        Gwyliwch y fideo hwn i gael rhagor o wybodaeth am y deunydd hwn:
                /

## Slide 13: Deunyddiau esblygol: concrit hunan-drwsio
Mae concrit yn ddewis poblogaidd ar gyfer strwythurau ar raddfa fawr, fel pontydd, twneli, ffyrdd ac adeiladau, ond nid yw heb unrhyw broblemau. Bob blwyddyn, mae biliynau o bunnoedd yn cael eu gwario yn cynnal a chadw, yn trwsio ac yn adfer strwythurau concrit, sydd wedi’u difrodi gan symudiadau tir yn deillio o ddirgryniadau ceir.
Bu tîm Ymchwil Prifysgol Caerdydd Materials for Life (M4L) yn edrych ar ddatblygu asiantau gwella neu drwsio. Mae ymchwil yn parhau o dan (RM4L) Resilient Materials for Life. Gwyliwch y fideo i gael gwybodaeth am RM4L.
                Home - M4L (rm4l.com)

## Slide 14: Deunyddiau esblygol: concrit hunan-drwsio
Gwyliwch y fideo i gael gwybodaeth am RM4L.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?