## Slide 1: PowerPoint 4: Modelu Gwybodaeth Adeiladu 3
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Beth yw Model Gwybodaeth Asedau (AIM)?
      Model yw AIM sy’n gallu darparu data a gwybodaeth graffigol a heb fod yn graffigol yn ogystal â metadata a dogfennau sy’n disgrifio gweithdrefnau ar gyfer cyfnod gweithredol yr ased adeiledig.
      Efallai ei fod wedi cael ei greu o’r PIM presennol neu o wybodaeth newydd.
      Gall ddisgrifio bwriad dylunio gwreiddiol yr ased.
      Gall gynnwys modelau 3D.
      Gall gysylltu â gwybodaeth am berchnogaeth, arolygon neu hawliau a chyfyngiadau.
      Dylai gynnwys gwybodaeth am weithrediad a pherfformiad.
      Bydd yn cael ei reoli o fewn yr Amgylchedd Data Cyffredin (CDE).

## Slide 3: Y Gyfnewidfa Wybodaeth Gweithrediadau Adeiladu (COBie)
  Mae’r ‘Gyfnewidfa Wybodaeth Gweithrediadau Adeiladu (COBie) yn fformat data cyffredinol ar gyfer cyhoeddi is-set o fodelau gwybodaeth adeiladu (BIM) sy’n canolbwyntio ar ddarparu data am asedau yn hytrach na gwybodaeth geometrig.’
Beth yw COBie? 29 Hydref 2018 | gan Dr Stephen Hamil

## Slide 4: Termau allweddol
  Mae COBie yn dal y data ar gyfer darparu gwybodaeth am asedau cyfleuster.
  Mae dau fath o ased wedi’u cynnwys yn COBie: offer a gofodau.
  rum/.

## Slide 5: Gofynion Gwybodaeth y Cyflogwr (EIR).
Y wybodaeth sydd ei hangen ar y cyflogwr gan ei dîm a’i gyflenwyr ei hun.
Technegol
Manylion llwyfannau meddalwedd
Fformat cyfnewid data
Diffiniadau o lefelau manylder
Dulliau a gweithdrefnau safonol, hyfforddiant
Rheoli
Safonau
Rolau a chyfrifoldebau
Cynllunio’r gwaith a gwahanu data
Proses canfod gwrthdaro
Proses gydweithio
Proses adolygu enghreifftiol
Iechyd a diogelwch, Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015
Cyfyngiadau ar berfformiad systemau
Cynllun cydymffurfio
Strategaeth gyflawni ar gyfer Gwybodaeth am asedau
Masnachol
Amseriad gollwng data
Pwrpas strategol y cleient
Amcanion diffiniedig prosiect ar gyfer BIM
BIM – asesiad cymhwysedd penodol

## Slide 6: Cynllun Gweithredu BIM (BEP)
  Mae’r cynllun gweithredu BIM cyn-contract yn ddogfen a baratoir gan ddarpar gyflenwyr sy’n amlinellu eu cynigion ar gyfer bodloni Gofynion Gwybodaeth y Cyflogwr.
  Mae’r cynllun gweithredu BIM ôl-gontract yn cael ei ddatblygu o’r BEP cyn-contract gan y cyflenwyr contract llwyddiannus, gan nodi, yn fanwl, sut bydd Gofynion Gwybodaeth y Cyflogwr yn cael eu bodloni.

## Slide 7: Protocol BIM
  Mae protocol BIM yn gytundeb cyfreithiol safonol y gellir ei gynnwys mewn contractau adeiladu.
  Amcanion allweddol:
  Galluogi diffinio’r gwaith o gynhyrchu Model Gwybodaeth Adeiladu ar yr adegau y cytunwyd arnynt yn ystod y prosiect.
  Cefnogi gweithio ar y cyd gan ddefnyddio safonau neu arferion gwaith cyffredin.
  Mae angen penodi Rheolwr/wraig Gwybodaeth.
  Lawrlwythwch gopi o 2il Argraffiad Protocol BIM yn: bim-protocol-2nd-edition-2.pdf (cic.org.uk)
  style for sources.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?