## Slide 1: PowerPoint 10: Adeiladu oddi ar y safle 3
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig

## Slide 2: Astudiaeth achos adeiladu oddi ar y safle: Wernick Buildings
Mae adeilad ‘Y Twyni’ yn floc addysgu modiwlaidd ar gampws Bae Abertawe sydd wedi’i ddylunio a’i adeiladu gan Wernick Buildings Ltd.
Atgynhyrchir y wybodaeth ganlynol gyda chaniatâd caredig Wernick Buildings. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Modular Building Manufacturer UK | Wernick

## Slide 3
2500–3000m2 o theatr ddarlithio hyblyg
Angen ateb y gellir ei adleoli ar gyfer yr adeilad
Mannau mawr cynllun agored gyda lle i hyd at 500 o bobl ym mhob ystafell
Nenfydau uchel gyda gwasanaethau gweladwy ac AV
Adeilad deniadol yn esthetig sy’n ymdoddi i’w amgylchedd
Ynni isel ac yn hawdd ei uwchraddio i fod yn ynni cadarnhaol
Dedlein pendant, sef Tachwedd 2019
Proses gaffael syml a chyflym
Briff y cleient – sefydlwyd ym mis Tachwedd 2018

## Slide 4: System Fodiwlaidd
I fanteisio i’r eithaf ar ateb modiwlaidd, cysylltwch yn gynnar â’ch contractwr modiwlaidd a dod ag ef i mewn i’r tîm ar gam 1 neu 2 RIBA.
Mae hyn yn golygu bod modd dylunio’r adeilad o amgylch y system fodiwlaidd, gan sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl o ran dylunio, gweithgynhyrchu ac adeiladu, gan arwain at raglen sy’n llawer llai o’i chymharu ag adeiladu traddodiadol yn ogystal â gwell gwerth am arian.
                Ffynhonnell: Wernick

## Slide 5
A yw adeiladu modiwlaidd neu oddi ar y safle yn opsiwn?
Penodi tîm dylunio, gan gynnwys gwneuthurwr modiwlaidd
Y tîm dylunio’n gweithio gyda’r gwneuthurwr modiwlaidd i fanteisio i’r eithaf ar fanteision oddi ar y safle
Y tîm dylunio yn goruchwylio’r gweithgynhyrchu ar y safle ac oddi arno
Mae holl fanteision adeiladu modiwlaidd yn cael eu gwireddu
Ymgysylltu cynnar – yr allwedd i lwyddiant modiwlaidd
0 Diffiniad Strategol | 1 Paratoi a Briff | 2 Dyluniad o’r Cysyniad | 3 Dyluniad wedi’i Ddatblygu | 4 Dyluniad Technegol | 5 Adeiladu | 6 Trosglwyddo a Chau | 7 Defnyddio
Cynllun Gwaith RIBA 2013

## Slide 6: Prif fanteision adeiladau modiwlaidd Wernick
Cyfnodau adeiladu sydd hyd at 50% yn fyrrach nag adeiladu traddodiadol
Costau prosiect cyffredinol is o’u cymharu ag adeiladu traddodiadol
Sicrwydd y rhaglen o ganlyniad i weithgynhyrchu oddi ar y safle a gweithio ar yr un pryd
Mae amodau’r ffatri yn gwella iechyd a diogelwch, cywirdeb ac ansawdd
Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu a Chydosod (DfMA) gyda bron dim gwastraff o’r cynhyrchu modiwlaidd
Llai o sŵn, gwastraff a tharfu ar y safle
System paneli wal cwbl anllosgadwy
Màs thermol uwch o’i gymharu â dur modiwlaidd ysgafn traddodiadol

## Slide 7: Dyluniad modiwlau Wernick
Hyd y modiwlau rhwng 6m a 15m
Gwneud y mwyaf o uchder nenfydau mewnol
Hyd at 3300mm i ochr isaf y strwythur
Uchafswm o 3600mm hyd at ochr isaf y soffit
Rhychwantau mewnol clir aml-lawr hyd at 12m
Paneli waliau allanol
Gwerthoedd U- isel (trawsyriant thermol) a systemau cwbl anllosgadwy ar gael
Lloriau perfformiad uchel
Lloriau concrit a phren wedi’i groes-laminadu (CLT) sy’n fwy cynaliadwy
Gallu i wneud 6 llawr

## Slide 8: Rhaglen
Derbyn ymholiad – Tachwedd 2018
Cyflwyno cais cynllunio – Rhagfyr 2018
Archeb wedi’i rhoi – Mawrth 2019
Dechrau ar y safle – Mehefin 2019
Danfon y modiwlau – Gorffennaf 2019
Trosglwyddo – Tachwedd 2019

## Slide 9: Ynni adeilad
Gwerth-U isel, yr arferion gorau o ran priodweddau aerdynn
Mae’r system yn ffrâm gynnes ac mae bron pob pont thermol gylchol wedi’ i thynnu, gan helpu i gynhyrchu ateb ynni isel.

## Slide 10: System sydd wedi’i phrofi’n Rhagorol o dan BREEAM
Golygai’r system nad oedd bron dim gwastraff yn cael ei gynhyrchu wrth weithgynhyrchu’r modiwlau. Roedd 60 modiwl prosiect Abertawe yn pwyso tua 8 tunnell yr un, sy’n golygu bod strwythur modiwlaidd cyffredinol yr adeilad tua 480 tunnell.
Dim ond 650kg o wastraff a gynhyrchwyd gan y 60 modiwl, sef tua 0.15% o wastraff. Mae’r ffigurau a ddyfynnir ar gyfer adeiladu traddodiadol yn aml cyn uched â 10%.

## Slide 11: System sydd wedi’i phrofi’n Rhagorol o dan BREEAM
Targed Rhagorol BREEAM 19kg/m2
Prif Swyddfa Wickford: Swyddfa deulawr 1,000 metr sgwâr
Cynhyrchu modiwlau: 262 kg = 0.62 kg/m2
Paratoi’r modiwlau yn y ffatri: 4,071 kg = 0.62 kg/m2
Paratoi’r safle: 11,080 kg = 0.62 kg/m2
Cyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd = 15.151 kg/m2
Canran y gwastraff a ailgylchwyd a’i ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi = 98%

## Slide 12: Darparu'r modiwlau
Mae defnyddio datrysiad modiwlaidd yn caniatáu gweithio ar yr un pryd. Felly, tra oedd y safle’n cael ei baratoi a’r sylfeini’n cael eu gosod, roedd y 60 modiwl yn cael eu gweithgynhyrchu 10 milltir i ffwrdd yn ffatri Wernick.
Gwaith yn cael ei wneud ar y safle tra oedd yr adeilad yn cael ei gynhyrchu
Cynhyrchu’r modiwlau mewn ffatri gweithgynhyrchu arbenigol

## Slide 13: Astudiaeth achos adeiladu oddi ar y safle: Wernick
Cafodd y modiwlau eu danfon dros bum niwrnod. Codwyd nhw i’w lle gyda chraen a’u selio cyn dechrau’r gwaith gosod ffitiadau.
Gellir darparu system dros dro i ddiogelu’r to, sy’n golygu nad oedd angen sgaffaldiau ar yr adeilad, gan arbed amser ac arian.

## Slide 14: Y prosiect wedi’i gwblhau
Rhith daith 360 - Adeilad ‘Y Twyni’ Prifysgol Abertawe • Wernick

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?