## Slide 1: PowerPoint 22: Clymau waliau mewn waliau ceudod
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Waliau ceudod
Mae wal geudod yn cynnwys dwy ddalen neu groen o waith maen sydd, ar eu pen eu hunain, yn gymharol wan.
Pan fyddan nhw’n cael eu clymu ynghyd gyda chlymau waliau addas, gall anystwythder a chapasiti cynnal pwysau’r crwyn cyfun fod bron yn gyfartal â wal solet debyg.
Cyfrifoldeb y briciwr yw gosod nifer ddigonol o glymau waliau yn gywir.

## Slide 3: Clymau waliau
Yn y gorffennol, roedd clymau'n cael eu gweithgynhyrchu o ddur galfanedig (sy’n golygu eu bod wedi’u gorchuddio gyda sinc i’w hamddiffyn).
Dros amser, roedd y gorchudd amddiffynnol yn gwanhau ac yn arwain at fethiant y clymau.
Roedd hyn at arwain at ddifrod difrifol i lawer o adeiladau gyda waliau ceudod.
Erbyn hyn mae clymau waliau yn cael eu gweithgynhyrchu o ddur gwrthstaen, sy’n llawer mwy gwydn.

## Slide 4: Clymau waliau parhad
Er mwyn i’r clymau waliau weithio’n iawn o ran clymu dwy ochr y wal geudod gyda’i gilydd, rhaid eu gosod yn gywir yn yr uniadau gwely.
Mae’r llun yn dangos y bwlch mwyaf sy’n ofynnol gan reoliadau adeiladu ar gyfer wal sydd â cheudod sy’n llai na 75mm.
Ar gyfer wal geudod gyda cheudod mwy (e.e. 100mm) dylai’r bwlch rhwng y clymau llorweddol fod yn llai.
Uchafswm 150mm
Uchafswm 225mm
Uchafswm 900mm
Uchafswm 450mm

## Slide 5: Clymau waliau parhad
Un o brif swyddogaethau wal geudod yw atal lleithder rhag mynd i mewn i strwythur.
Mae clymau waliau wedi’u dylunio gyda nodwedd y cyfeirir ati fel ‘drip’, sy’n atal dŵr rhag mynd ar eu traws o’r ddalen allanol i’r ddalen fewnol.
Rhaid gosod y drip ar gwlwm wal yng nghanol y ceudod i weithio’n iawn.
Rhaid bod yn ofalus i beidio â gadael i ddarnau o forter gronni ar y clymau waliau, a allai atal y drip rhag gweithio.

## Slide 6: Clymau waliau parhad
Rhaid rhoi pennau’r clymau waliau o leiaf 50mm i mewn i’r uniad gwely.
Wrth osod clymau waliau, peidiwch byth â'u gwthio wysg eu hochr i mewn i uniad gwely fel ôl-ystyriaeth.
Cofiwch eu gosod yn y mannau cywir drwy eu gwasgu i mewn i'r morter newydd o’r top, cyn gosod y fricsen neu'r bloc ar eu pennau.

## Slide 7
Unrhyw gwestiynau?