## Slide 1: PowerPoint 3: Offer ar gyfer gwaith maen
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Tryweli
I adeiladu wal gyda brics, blociau neu gerrig, rydyn ni’n defnyddio trywel osod i greu uniad gwely morter a phwythau’r mur. Mae tryweli o wahanol siapiau a meintiau ar gael.
Dyma brif offeryn y briciwr, ac mae’n ei ddefnyddio’n gyson drwy gydol y diwrnod gwaith.
Mae trywel pwyntio yn offeryn llai sy’n cael ei ddefnyddio i greu gorffeniad uniad mewn gwaith maen ac mae hefyd modd ei ddefnyddio i lyfnhau morter sydd wedi’i ei osod ar arwynebau fel pen pier neu biler.

## Slide 3: Lefelau
Mae lefelau saer yn cael eu defnyddio’n gyson yn ystod gwaith maen i wneud yn siŵr bod y gwaith yn wastad ac yn syth.
Mae lefelau saer ar gael mewn sawl gwahanol hyd a maint ar gyfer amryw o ddefnyddiau.
Byddai modd defnyddio’r lefel llai sy’n cael ei ddangos yma i lefelu brics unigol ar gopin ymyl brics, er enghraifft.

## Slide 4: Morthwylion
Mae’r morthwylion sy’n cael eu defnyddio gan friciwr wedi’u dylunio ar gyfer gwaith torri caled.
Mae’r offer hyn wedi’u dylunio’n benodol i dorri a thocio brics a blociau i’r hyd a’r siâp sydd angen.
Enw’r morthwyl sy’n cael ei ddangos yma gyda llafn ar ei ben yw morthwyl brics ac enw’r morthwyl gyda’r pen mwy swmpus yw morthwyl deuben.
Morthwyl brics
Morthwyl deuben

## Slide 5: Morthwylion parhad
Mae’r morthwyl hwn yn offeryn arbenigol sy’n cael ei ddefnyddio gan fricwyr i docio a siapio deunyddiau gwaith maen yn gywir iawn.
Wrth greu onglau neu hyd yn oed linell grom, mae’n bosibl gwneud mân addasiadau gyda’r offeryn hwn, sy’n cael ei alw’n forthwyl sgolpio.
Mae’n bosibl newid rhan ar wahân o’r morthwyl sy’n cael ei galw’n grib pan fydd wedi treulio.
Morthwyl sgolpio
Crib

## Slide 6: Cŷn bras
Mae sawl gwahanol fath o gŷn ac offer torri yn cael eu defnyddio ar y cyd â morthwyl deuben.
Cŷn bach yw hwn sy’n cael ei ddefnyddio i dorri brics a blociau yn gywir yn ôl dimensiynau penodol.
Rhybudd – mae perygl o anafu eich llaw wrth ddefnyddio morthwyl gwahanol, fel morthwyl brics, gyda chŷn bras - mae'n hawdd iawn peidio taro’r cŷn oherwydd bod pen y morthwyl yn llai.

## Slide 7: Llinell linyn
Offeryn cymharol syml yw un o’r rhai pwysicaf sy’n cael ei ddefnyddio mewn gwaith maen.
Er mwyn adeiladu wal syth sy’n hirach na hyd lefel saer, mae llinell linyn yn ddarn hanfodol o offer.
Mae’r llinell yn cael ei throelli ar binnau sy’n gallu cael eu plannu mewn uniadau morter caled. Mae’r llinellau a’r pinnau yn aml yn cael eu defnyddio gyda blociau corneli, ac mae’n bosibl eu cysylltu i gorneli brics neu flociau.

## Slide 8: Plaen uniadu
Mae plaen uniadu’n cael ei ddefnyddio i greu gorffeniad i’r uniadau gwely a phwythau’r wal. Mae’r offeryn hwn yn rhoi proffil hanner cylch i’r uniad morter.
Cyfeirir at y broses weithiau fel ‘sythu’r uniad’ ac mae’n sicrhau bod gorffeniad yr uniad yn para’n dda.

## Slide 9: Tâp mesur
Mae tâp mesur yn hanfodol er mwyn sicrhau cywirdeb a sicrhau bod eich gwaith yn cyd-fynd â’r lluniadau a’r fanyleb.
Mae mesurau tâp ar gael mewn sawl hyd. Mae’r tâp 10m sy’n cael ei ddangos yma yn gyfleus i’w ddefnyddio yn y rhan fwyaf o weithgareddau gwaith maen.

## Slide 10: Gofalu am offer
Bydd gofalu am eich offer yn golygu eu bod bob amser yn addas i’r diben a’ch bod yn gallu creu gwaith o’r ansawdd gorau posibl bob amser.
Cadwch nhw’n lân, cadwch gynion yn finiog, byddwch yn ofalus wrth drin offer mwy bregus fel lefelau saer, a byddant yn eich gwasanaethu’n dda am amser hir.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?