## Slide 1: PowerPoint 2: Adeiladu’n gywir
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Gwaith cywir â thrywel
Rholio morter ar y bwrdd plastro yw’r ffordd draddodiadol o baratoi’r deunydd i osod uniad gwely.
Cofiwch bod angen cryn dipyn o ymarfer i feistroli’r weithred o rolio.
Yn y pen draw, bydd yn bosibl ffurfio rholyn addas y byddwch yn gallu ei osod yn gywir ar y wal gyda symudiad cyflym sy’n rheoli llif y morter i’r safle rydych yn dymuno.

## Slide 3: Defnyddio lefel saer – lefelu
Cofiwch bod y lefel saer yn offeryn manwl. Peidiwch byth â tharo’r lefel saer i alinio’r brics yn llorweddol.
Rhowch y lefel saer ar yr haen o frics i’w lefelu (fel y mae’r llun yn dangos) a thapiwch y brics yn ysgafn.
Os oes angen eu haddasu yn ormodol, efallai y bydd angen tynnu’r brics yn yr haen a newid trwch yr uniad gwely.

## Slide 4: Defnyddio lefel saer – sythu
Pwyswch gornel y lefel saer yn erbyn ymyl cornel y brics.
I gadw’r lefel saer yn sefydlog, rhowch eich troed yn erbyn gwaelod y lefel a dal pen uchaf y lefel gyda’ch llaw rydd.
Dylech addasu’r brics yn ofalus ar bob pen i’r haen ac edrych i lawr wyneb y wal i wneud yn siŵr ei fod yn cyd-fynd â’r lefel saer.

## Slide 5: Defnyddio lefel saer – sythu parhad
Sythwch ymyl gwrthdro’r gwaith yn yr un ffordd â’r wyneb.
Efallai y bydd angen tapio rhai brics i mewn neu dynnu rhai ymlaen i gwrdd â’r lefel saer er mwyn sicrhau cywirdeb.
Cofiwch – peidiwch byth â tharo’r lefel saer i sythu’r gwaith maen.
Tapiwch y brics i’w leinio’n fertigol bob tro.

## Slide 6: Defnyddio lefel saer – leinio
Bydd leinio wyneb y brics rhwng y pennau sydd wedi’u sythu ar bob haen yn helpu i greu wal sydd â lefel wyneb cywir.
Pwyswch ymyl y lefel saer yn erbyn wyneb y brics ym mhob haen a’u haddasu yn ôl yr angen.
Bydd hyn yn alinio’r brics yn wyneb y wal i roi ymddangosiad gwastad, unffurf.
Peidiwch ag edrych ar unrhyw un o’r swigod yn y lefel saer.
Defnyddiwch y lefel fel ymyl syth yn unig.

## Slide 7: Defnyddio lefel saer – gwirio amrediad
Y gwiriad olaf sydd angen ei wneud gyda'r lefel saer yw gwirio amrediad y gwaith.
Mae hyn yn golygu dal y lefel saer fel y dangosir yn y darlun i wneud yn siŵr bod pen pob haen mewn llinell.
Mae’r lefel saer ond yn cael ei defnyddio fel ymyl syth i addasu’r brics neu’r blociau i gyd-fynd â hi.

## Slide 8: Defnyddio lefel saer – gwaith blociau
Mae’r egwyddorion a ddisgrifiwyd eisoes ar gyfer gwaith brics yn berthnasol wrth lefelu, sythu a leinio gwaith blociau.
Pan fyddwn yn fodlon bod ein conglfeini wedi cael eu cwblhau’n gywir, gallwn eu defnyddio fel canllaw i ‘redeg’ y gwaith maen rhwng y corneli.

## Slide 9: Gosod at y llinell
Mae gosod at y llinell yn agwedd arall ar osod brics lle mae angen amser ac ymarfer er mwyn datblygu cyflymder a chywirdeb.
Peidiwch byth â gosod y brics fel eu bod yn cyffwrdd y llinell. Bydd gwneud hyn yn gwneud i’r llinell symud oddi wrth wyneb y wal a bydd yn arwain at wyneb crwm.
Edrychwch i lawr y wal i sicrhau bod yr wyneb yn llyfn a bod pwythau’r wal mewn llinell fertigol.

## Slide 10: Leinio mewn gwaith cerrig
Mae angen defnyddio dull gwahanol wrth osod gwaith cerrig at y llinell er mwyn sicrhau cywirdeb.
Oherwydd na fydd rhai cerrig yn unffurf ac yn gyson o ran siâp, nid oes modd gosod y llinell linyn yn uniongyrchol ar y conglfeini neu'r corneli.
Mae’r darlun yn dangos sut mae modd defnyddio proffiliau pren i osod llinell linyn fel canllaw er mwyn adeiladu wal syth.

## Slide 11: Cywirdeb wrth fesur morter
Yr enw am ddarparu meintiau cywir o ddeunyddiau ar gyfer cymysgu morter yw ‘dogni’.
Ni fydd mesur deunyddiau fesul ‘llond rhaw’ yn cynhyrchu cymysgedd dibynadwy a chyson.
Mae blwch mesur yn sgwâr dur neu bren heb waelod neu’n flwch petryal sy’n cael ei osod ar arwyneb gwastad, glân, ac yn cael ei lenwi â thywod neu sment nes ei fod yn cyrraedd y brig.
Mae wedyn yn bosibl mesur meintiau cyson.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?