## Slide 1: PowerPoint 6: Cerrig
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Defnyddio cerrig mewn tasgau gwaith maen
Mae rhai cerrig yn cael eu ‘trin’ yn ofalus i greu meintiau penodol a siapiau hafal.
Mae waliau cerrig eraill yn defnyddio deunyddiau naturiol sydd wedi eu tynnu o’r ddaear ac sy’n cael eu defnyddio heb lawer o waith ychwanegol.
Mae trin cerrig yn alwedigaeth fedrus, lle mae angen offer a chyfarpar arbenigol.

## Slide 3: Defnyddio cerrig mewn tasgau gwaith maen parhad
Mae rhai o’r offer llaw sy’n cael eu defnyddio gan saer maen yn debyg i’r rhai mae briciwr yn eu defnyddio.
Mae’n cymryd amser a gofal i greu conglfeini a nodweddion onglog gyda cherrig.
Er mwyn tocio cerrig naturiol, mae angen dealltwriaeth o wneuthuriad y deunydd. Mae saer maen da yn datblygu ‘llygad’ am y ffordd mae haenau yn y garreg wedi eu trefnu.
Mae’n bosibl defnyddio’r haenau hyn er eich mantais i wneud i’r cerrig dorri ar hyd llinellau sy’n cyfateb i’r siâp neu’r ongl a ddymunir.

## Slide 4: Defnyddio cerrig mewn tasgau gwaith maen parhad
Mae cerrig yn ddeunydd cryf a gwydn felly mae angen offer caled i dorri a siapio cerrig.
Rhaid cadw offer llaw mewn cyflwr da. Rhaid i’r cynion fod yn finiog ac ni ddylid gadael iddynt ddatblygu pennau ‘madarch’.
Pan fydd cŷn dur yn cael ei daro dro ar ôl tro, gall golli ei siâp a gallai achosi anaf i’r defnyddiwr.
Wrth dorri cerrig mwy, gallwch chi ddefnyddio rhywfaint o offer pŵer er mwyn gwella cynhyrchiant.

## Slide 5: Defnyddio cerrig mewn tasgau gwaith maen parhad
Oherwydd bod cerrig naturiol yn drwm a’u siapau a’u meintiau’n afreolaidd, gall fod yn anodd eu cludo a’u trin â llaw.
Wrth adeiladu wal gerrig, rhaid caniatáu digon o le yn y man gwaith er mwyn gosod y deunyddiau cerrig i sicrhau bod modd gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon.
Efallai y bydd angen i fricwyr a seiri maen weithio gyda’i gilydd i symud a gosod deunyddiau cerrig yn ddiogel wrth adeiladu wal.

## Slide 6: Defnyddio cerrig mewn tasgau gwaith maen parhad
Drwy ddefnyddio cerrig mewn gwahanol ffyrdd, mae’n ddeunydd sy’n gallu creu amrywiaeth o effeithiau addurniadol.
Mae’n cymryd mwy o amser i godi adeiladau a strwythurau eraill drwy ddefnyddio gwaith maen o’i gymharu â gwaith brics neu waith blociau.
Mae angen amryw o sgiliau a dawn artistig i greu canlyniad deniadol a chadarn.
Gall adeiladu gyda cherrig fod yn werth chweil a rhoi boddhad.

## Slide 7
Unrhyw gwestiynau?