## Slide 1: PowerPoint 4: Offer ar gyfer gwaith maen
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Bwrdd plastro
Mae byrddau plastro yn gyfarpar hanfodol er mwyn cyflawni gweithgareddau gwaith maen. Maen nhw wedi’u gwneud o ddeunyddiau dalennog fel pren haenog.
Mae morter sment yn cael ei roi ar fwrdd plastro i ganiatáu i’r briciwr ei baratoi a’i siapio wrth greu uniad gwely.
Er hwylustod, mae’r byrddau plastro yn cael eu rhoi rhwng pentyrrau o ddeunyddiau gwaith maen ac yn aml yn cael eu cynnal drwy eu gosod ar flociau.

## Slide 3: Berfa drol
Mae llawer o weithgareddau gwaith ar y safle yn dibynnu ar ddefnyddio berfa drol.
Maen nhw’n cael eu defnyddio i gludo morter sment i’r lleoliad gwaith ac mae’n bosibl eu defnyddio, gyda gofal, i symud brics, blociau a cherrig i’w lle.
Er ei bod yn fantais nad yw berfâu plastig yn rhydu nac yn cyrydu, dydyn nhw ddim fel arfer yn ddigon cryf i’w defnyddio ar safleoedd adeiladu.
Mae berfa drol ddur yn fwy sefydlog ac felly’n haws ei symud o gwmpas, a bydd yn para am amser hir, os byddwch yn gofalu amdano.

## Slide 4: Bwcedi
Mae bwced yn gyfarpar hanfodol ar y safle ac mae’n cael ei defnyddio gan y briciwr i gario dŵr i’w gymysgu. Mae rhai bricwyr yn defnyddio bwced i gario offer hanfodol i’r man gwaith.
Os bydd bwced wedi’i chreu o blastig o safon priodol, mae’n gallu bod yn ddigon cryf i’w defnyddio ar y safle.
Yn y gorffennol, roedd bwcedi’n cael eu gwneud o ddur oedd â haen amddiffynnol i atal rhwd a chyrydu (sy’n cael ei alw’n ddur galfanedig). Fodd bynnag, mae bwcedi dur yn amlwg yn drymach i’w defnyddio na rhai plastig.

## Slide 5: Rhawiau
Mae rhawiau’n cael eu defnyddio mewn gweithgareddau gwaith maen i gymysgu a symud morter ac i symud deunyddiau rhydd eraill.
Maen nhw’n amrywio o ran siâp a maint ac wedi’u dylunio ar gyfer gwahanol dasgau. Mae llafn llydan ar y rhaw uchaf sydd i’w gweld yma ac mae’n bosibl ei defnyddio i godi cyfeintiau mawr o ddeunyddiau o sylfaen gwastad, solet.
Mae gan y rhaw isaf sydd i’w gweld yma ‘drwyn’ main, sy’n ei gwneud yn fwy defnyddiol i gloddio'n uniongyrchol i mewn i bentyrrau neu domenni o ddeunyddiau.

## Slide 6: Ymyl syth
Mae ymyl syth yn cael ei ddefnyddio i drosglwyddo lefelau dros bellter sy’n fwy na hyd y lefel saer.
Mae angen ei greu o deunyddiau anhyblyg a sefydlog. Cafodd yr enghraifft uchod ei chreu o fetel ysgafn.
Byddai angen gwirio ymyl syth o bren yn aml i sicrhau ei fod yn gywir gan fod pren yn gallu colli siâp a throi dros amser.

## Slide 7: Rhodenni mesur
Mae rhoden fesur yn darparu cyfeirnod dibynadwy, hawdd ei ddarllen i wirio’r bylchau fertigol rhwng gwaith brics neu waith blociau.
Mae’n bosibl ei greu o bren sydd ar gael ar y safle gan ddefnyddio toriadau llif i’w farcio yn y safleoedd cywir.
Mae’n hawdd ei ddefnyddio i wirio’r gwaith i sicrhau ei fod yn cadw at y mesuriadau penodedig heb ddefnyddio tâp mesur drwy’r amser.

## Slide 8: Sgwaryn safle
Mae'r rhan fwyaf o adeiladau wedi'u gosod allan fel strwythurau sgwâr neu betryal. I osod siapiau adeilad syml gyda chorneli ongl sgwâr, mae’n bosibl defnyddio sgwaryn safle.
Cafodd y sgwaryn yn y darlun uchaf ei greu o fetel i sicrhau ei fod yn aros yn ddigon cadarn a chywir. Mae’n bosibl ei blygu hefyd er mwyn ei wneud yn haws i’w gario neu ei storio.
Mae’n bosibl creu sgwaryn safle ar y safle gan ddefnyddio pren sydd ar gael.

## Slide 9: Blwch mesur
Mae’n bosibl defnyddio blwch mesur i sicrhau cysondeb dibynadwy yng nghymarebau’r deunyddiau sy’n cael eu cymysgu i greu morter sment.
Mae’n flwch di-waelod o fetel neu bren, sy’n cael ei roi ar sylfaen gwastad a’i lenwi â phowdr sment neu dywod.
Rhaid i’r sment neu’r tywod fod yn gyfwyneb â brig y blwch i sicrhau cysondeb.
Yna caiff y blwch ei godi i ffwrdd, gan ailadrodd y broses yn ôl cymarebau’r deunydd sydd ei angen ar gyfer y cymysgedd morter.

## Slide 10: Proffiliau
Mae proffiliau yn ffordd dros dro o ddynodi corneli a safleoedd waliau wrth greu amlinelliad adeilad.
Maen nhw’n cael eu cydosod yn ôl yr angen gan ddefnyddio pegiau pren a byrddau. Mae’n bosibl cysylltu llinellau llinyn i’r proffiliau i farcio llinell y cloddiadau wrth greu sylfeini.
Mae’n bosibl eu gadael yn eu lle i ddangos llinell a lleoliad y gwaith maen a adeiladwyd o dan y ddaear i’r briciwr.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?