## Slide 1: PowerPoint 21: Conglfeini a phen waliau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Conglfeini
Conglfaen yw’r enw a ddefnyddir ar gyfer cornel mewn gwaith maen.
Mae angen medrusrwydd a gofal i adeiladu conglfeini, gan eu bod yn cael eu defnyddio i arwain y gwaith o adeiladu rhannau syth o’r wal.
Pan fydd y conglfeini ar bob ochr i’r wal wedi’u cwblhau, bydd llinell linyn yn cael ei gosod a bydd modd cwblhau’r gwaith mewnlenwi rhwng y corneli.
Felly mae alinio a lefelu’r conglfeini’n gywir yn hanfodol er mwyn i’r wal fod yn syth o un pen i’r llall.

## Slide 3: Conglfeini parhad
Mae’r dull o adeiladu conglfaen yn golygu camu pob haen yn ôl o’r un isod wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.
Yr enw ar y broses hon yw ‘rhacio yn ôl’.
Rhaid mesur pob haen yn gywir wrth eu gosod. Y mesur safonol ar gyfer bricsen ac uniad gwely yw 75mm.
I’w gwneud yn haws i wirio cywirdeb a chysondeb y mesur, gellir gwneud rhoden fesur gyda bylchau’r haen wedi’u marcio arni gyda thoriadau â llif.
Rhacio yn ôl

## Slide 4: Conglfeini parhad
I adeiladu conglfaen gyda brics, dilynwch y camau hyn:
Gosodwch y brics ar gyfer yr haen gyntaf ar hyd llinell y wal sydd wedi’i gosod ymlaen llaw.
Lefelwch y brics hyn o un pen i’r llall. Tapiwch y brics – NID y lefel – i’w alinio.
Defnyddiwch y lefel saer fel ymyl syth ar wyneb y brics i wneud yn siŵr eu bod yn syth. Cofiwch, tapiwch y brics ac NID y lefel i’w alinio.
Cymerwch amser i wneud y cam cyntaf hwn yn iawn. Tynnwch y brics i addasu maint yr uniad gwely os oes angen.
Sylwch: Yr uchder a ddewisir ar gyfer y conglfaen fydd yn pennu nifer y brics i’w gosod yn yr haen gyntaf. Peidiwch ag ymestyn yr haen gyntaf yn hirach na hyd eich lefel saer.

## Slide 5: Conglfeini parhad
Yr enw ar y brics sydd wedi’u gosod ar ongl sgwâr i ffurfio’r gornel yw ‘gwrthdro’.
Gwnewch yn siŵr bod brics y gwrthdro ar ongl sgwâr i linell wyneb y wal. (Mae sgwâr dur fel yr un a ddangosir yma yn ddefnyddiol).
Lefelwch o’r pwynt cornel i ddiwedd y gwrthdro. Peidiwch â gwneud unrhyw addasiadau i safle’r gornel – dim ond pen y gwrthdro ddylech chi ei addasu.
Defnyddiwch y lefel saer fel ymyl syth i alinio wyneb brics y gwrthdro am ei hyd cyfan.
Gwiriwch gywirdeb y gwaith yn gyson.

## Slide 6: Conglfeini parhad
Mae’r conglfaen yn cael ei godi un haen ar y tro, gan ailadrodd yr un camau ar gyfer pob haen.
Rhaid gwirio bod y gwaith yn unionsyth ar bob pen i’r haen wrth iddynt gael eu gosod.
Rhaid gwirio mesuriad pob haen o ran eu trwch er mwyn cynnal uniadau gwely cyson a chywir.
Wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen, rhaid cadw’r pwynt cornel yn unionsyth ar y wyneb a’r gwrthdro.

## Slide 7: Conglfeini parhad
Wrth osod pob haen yn y conglfaen, dylid gosod y lefel saer ar y gwaith fel y dangosir yma.
‘Gwirio amrediad’ yw’r enw ar y broses hon.
Pan fydd y llinell linyn yn cael ei chysylltu o un pen o’r wal i’r llall er mwyn adeiladu’r gwaith mewnlenwi, mae’n sicrhau fod haenau’r conglfaen yn ‘llifo’ i weddill y wal.
Bydd gofal a chywirdeb yn y conglfeini adeiladu yn arwain at greu wal gydag ymddangosiad cyffredinol da.

## Slide 8: Pen wal
Pen wal yw pen unionsyth darn o wal heb waith maen y gwrthdro.
Mae’r egwyddorion a’r camau a ddefnyddir i adeiladu conglfaen hefyd yn berthnasol i adeiladu pen wal, ond heb waith maen y gwrthdro.
Bydd cywirdeb wrth adeiladu pen wal yn effeithio’n uniongyrchol ar gywirdeb y wal orffenedig.
Wrth sythu pen wal, mae hi ond yn bosibl sythu wyneb a phen y wal – nid y cefn.

## Slide 9: Conglfeini a phen waliau o flociau
Mae conglfeini a phennau waliau o waith blociau yn cael eu hadeiladu gan ddilyn egwyddorion a chamau tebyg i’r rheini sy’n cael eu defnyddio mewn gwaith brics.
Gan fod y cydrannau’n aml yn fwy ac yn drymach na brics, mae angen bod yn fwy gofalus wrth eu gosod, er mwyn osgoi anaf.
Bydd angen mwy o ymdrech a rheolaeth i’w alinio’n gywir.
Er mwyn cadw hanner bond mewn conglfaen, rhaid ychwanegu bloc wedi’i dorri wrth ymyl y bloc pen sy’n ffurfio’r gwrthdro.

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?