## Slide 1: PowerPoint 5: Brics a blociau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Defnyddio brics a blociau
Mae’n bosibl defnyddio brics a blociau mewn sawl gwahanol ffordd.
Bydd y fanyleb yn nodi’r dulliau o osod allan waliau a’r math o ddeunyddiau i’w defnyddio.
Er enghraifft, gall wal geudod gynnwys:
  haen allanol o frics wyneb a haen fewnol o flociau (blociau concrit neu insiwleiddio)
  haen allanol o flociau a haen fewnol o flociau
  haen allanol o frics neu flociau a haen fewnol ffrâm bren.

## Slide 3: Mathau o frics
Wrth ddefnyddio brics fel deunydd ar gyfer adeiladu waliau, gallwch eu rhannu’n fras i ddau gategori:
  Brics wyneb
  Brics cyffredin
Gall gorffeniad allanol y strwythur fod yn frics wyneb. Wrth ddylunio adeilad, mae’n bosibl defnyddio amrywiaeth enfawr o frics wyneb o sawl gwahanol liw a gwead.
Gall brics cyffredin fod wedi’u creu o glai neu goncrit ac maen nhw’n aml o’r golwg tu ôl i rendrad neu gladin.

## Slide 4: Mathau o frics parhad
Mae brics peirianneg yn frics trwchus wedi’u creu o fath arbennig o glai. Mae eu lefelau amsugno dŵr yn isel, sy’n golygu eu bod yn llai tebygol o gael eu difrodi gan rew.
Mae’r math hwn o fricsen yn addas ar gyfer safleoedd agored mewn strwythur ac yn cynnig nodweddion atal hindreuliad, fel siliau sy’n estyn allan ar agoriadau drysau a ffenestri.
Mae hefyd yn bosib defnyddio brics peirianneg fel rhwystr lleithder mewn wal. Mae’r math hwn o fricsen yn ddrud, felly gall ei ddefnydd fod yn gyfyngedig.

## Slide 5: Mathau o flociau
Gall blociau gael eu creu o ddeunydd bras (graean) neu ddeunyddiau inswleiddio mân, fel lludw tanwydd maluriedig (PFA).
Fel arfer, rydyn ni’n cyfeirio at flociau graean bras fel blociau concrit.
Mae’n bosibl defnyddio blociau concrit dwys mewn sefyllfaoedd lle mae angen i’r brics fod yn gryfach, fel o dan y ddaear.
Mae’n bosibl defnyddio blociau concrit ysgafn mewn sefyllfaoedd lle nad oes rhaid iddynt gario llwythau uchel.

## Slide 6: Mathau o flociau parhad
Mae blociau inswleiddio thermol yn cynnwys sment, calch, tywod, PFA a dŵr.
.
Caiff PFA ei gymysgu â thywod a dŵr i ffurfio slyri. Yna, mae’n cael ei gynhesu cyn ei gymysgu â sment, calch a rhywfaint o bowdr alwminiwm sylffad.
Mae’r alwminiwm yn adweithio gyda’r calch i ffurfio swigod o hydrogen. Mae’r swigod neu’r ‘bylchau’ hyn yn gweithredu fel rhwystr i leihau trosglwyddiad gwres.
Mae’n hawdd trin a thorri blociau inswleiddio thermol.

## Slide 7
Unrhyw gwestiynau?