## Slide 1: PowerPoint 15: Cyfrifo meintiau - arwynebedd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Meintiau ac arwynebedd
Mae llawer o weithwyr adeiladu yn osgoi cyfrifo meintiau, gan feddwl efallai ei fod yn rhy gymhleth iddynt ddelio ag ef.
Gallai methu cyfrifo’r maint cywir o ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer tasg olygu y byddwch yn rhedeg allan o ddeunyddiau cyn gorffen y dasg.
Mae’n bwysig cyfrifo meintiau brics a blociau yn gywir gan fod camgymeriadau’n gallu arwain at gost ddiangen ac aneffeithlonrwydd.
Ar lefel bersonol, os na allwch chi gyfrifo maint y gwaith a gwblhawyd, ni fyddwch yn gallu cael eich talu'n gywir.

## Slide 3: Meintiau ac arwynebedd parhad
Mae’n haws cyfrifo tasgau drwy ddilyn rhai camau syml.
I gyfrifo nifer y brics sydd eu hangen ar gyfer y wal, yn gyntaf mae angen i ni gyfrifo arwynebedd y wyneb.
I wneud hyn, rydym yn lluosi’r hyd gyda’r uchder.
I’w gwneud yn haws, troswch y mesuriadau o filimetrau i fetrau yn gyntaf.

## Slide 4: Meintiau ac arwynebedd parhad
Er mwyn trosi milimetrau yn fetrau, symudwch y pwynt degol dri cham i'r chwith.
Mesurwch yr hyd yn gyntaf, sef 1790mm.
Mae 1790mm yn troi’n ...
1790.00
179.000
17.9000
1.79m
Rydych wedi symud y pwynt degol dri lle i'r chwith

## Slide 5: Meintiau ac arwynebedd parhad
Pan fyddwn yn gwneud yr un peth ar gyfer dau ddimensiwn y wal, mae gennym:
Hyd 1.79m
Uchder 0.975m
I sefydlu arwynebedd wyneb y wal, lluoswch 1.79x0.975 sy’n hafal i: 1.745m² (neu fetrau sgwâr). Fe allen ni dalgrynnu’r ffigur hwn i 1.75 er mwyn gwneud pethau’n symlach byth.
Ar gyfer wal hanner bric o drwch, mae 60 o frics am bob metr sgwâr (m2), felly os byddwn yn lluosi 1.75x60, byddwn yn cyfrifo bod angen 105 o frics.

## Slide 6: Meintiau ac arwynebedd parhad
I gyfrifo nifer y blociau sydd eu hangen ar gyfer wal, rydym yn dilyn yr un broses ac yn lluosi arwynebedd wyneb y wal â 10, gan fod 10 bloc am bob m2.
Gan ddefnyddio’r arwynebedd o 1.75m², sydd eisoes wedi’i gyfrifo, gallwn gyfrifo bod angen 17.5 o flociau arnom.
Mewn gwirionedd, dylech dalgrynnu’r ffigur hwn i 18 ac ychwanegu swm ychwanegol i ganiatáu ar gyfer gwastraff.
Byddwn yn trafod sut i ganiatáu ar gyfer gwastraff mewn sesiwn arall.

## Slide 7: Meintiau ac arwynebedd parhad
Pan fydd yna agoriadau mewn waliau, mae angen i ni gyfrifo arwynebedd yr agoriad yn yr un ffordd ag a ddisgrifiwyd eisoes ac yna ei dynnu o arwynebedd cyfan y wal.
Pan fydd agoriad llai, gallai fod yn fwy effeithlon anwybyddu’r agoriad a thrin y wal fel un solid heb agoriad.
Y rheswm am hyn yw y byddai angen caniatáu ar gyfer y gwastraff a fydd yn cael ei greu drwy dorri brics a blociau i gynnal y bond y naill ochr a’r llall i’r agoriad.

## Slide 8: Meintiau ac arwynebedd parhad
Wrth gyfrifo meintiau ar gyfer wal sy’n cynnwys gwrthdro, cofiwch y bydd wyneb y wal a gwrthdro’r wal yn gorgyffwrdd.
Caiff hyn ei gynrychioli gan adran goch y lluniad.
Os dyluniad adeilad yn cynnwys llawer o gorneli allanol a mewnol, (neu os yw’r waliau’n un fricsen o drwch), mae’n ddefnyddiol ystyried hyn er mwyn osgoi gwastraff diangen.

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?