## Slide 1: PowerPoint 13: Cynllunio trefn y gwaith (1)
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Amserlen
Mae’r gwaith ar safle adeiladu wedi’i gynllunio i fynd rhagddo o fewn amserlenni penodol.
Mae rhaglen waith yn allweddol i gontract llwyddiannus sy’n cael ei redeg yn effeithlon a bydd yn helpu rheolwr y safle a’r goruchwylwyr i ddilyn cyfres benodol o weithrediadau.
Y ffordd fwyaf cyffredin o greu rhaglen o weithgareddau adeiladu yw defnyddio siart bar.
Mae’r adnodd cynllunio a monitro hwn yn cael ei alw’n aml yn siart Gantt.
Amser (diwrnodau) |  |  |  |  |  |  | 
Tasg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Paratoi’r tir |  |  |  |  |  |  | 
Lledaenu sylfeini |  |  |  |  |  |  | 
Gosod ceblau ar gyfer gwasanaethau |  |  |  |  |  |  | 
Adeiladu waliau hyd at DPC |  |  |  |  |  |  | 
Amser arfaethedig mewn gwyrdd |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: Lluniadau
Un o’r prif ddulliau o gyfathrebu gwybodaeth ar gyfer unrhyw weithgaredd adeiladu yw drwy gyfrwng lluniadau. Maent yn darparu llawer iawn o wybodaeth heb orfod defnyddio llawer o ysgrifen.
Mae’r pensaer yn treulio llawer o amser yn deall gofynion y cleient ac yn trosi’r syniadau a’r gofynion hyn yn lluniadau gwaith.
Mae angen i’r briciwr ddeall sut i ddehongli’r lluniadau hyn a dod â’r strwythur i fodolaeth.

## Slide 4: Lluniadau parhad
Mae lluniadau’n cael eu llunio mewn nifer o wahanol ffyrdd er mwyn rhoi dealltwriaeth lawn o’r dasg waith.
Mae pob math o luniad yn cael ei gynhyrchu i raddfa wahanol, er mwyn rhoi golwg sy’n nes neu’n bellach i ffwrdd.
Dyma gynllun bloc sy’n rhoi darlun eang, gan ganiatáu inni weld safle adeilad mewn perthynas ag eraill.
Mae cynllun bloc yn cael ei lunio i raddfa o 1:2500 neu 1:1250.
12
13
3
1
4
Heol Albert
Ffordd Sutton
Heol George
Cynllun bloc

## Slide 5: Lluniadau parhad
Cynllun safle yw hwn, a elwir weithiau’n lluniad lleoliad.
Mae’n dangos lleoliad yr adeilad arfaethedig a chynllun cyffredinol pethau fel ffyrdd a ffiniau ar y safle.
Mae cynllun safle yn cael ei lunio i raddfa o 1:500 neu 1:200.
Ar ôl i ni gael trosolwg o sut mae safle’r adeilad yn berthnasol i’r ardal o’i amgylch, mae angen i ni edrych yn fanylach ar y lleoliad penodol.

## Slide 6: Lluniadau parhad
Mae'r wedd hon yn rhoi gwybodaeth am sut mae cydrannau fel fframiau drysau a ffenestri yn cael eu lleoli yn y strwythur ac yn dangos dyluniad y to.
Mae hefyd yn rhoi syniad o nifer y lloriau neu lefelau lloriau.
Mae gweddluniau’n cael eu llunio i raddfa o 1:50, 1:100 neu 1:200.
Mae gweddlun yn dangos cynllun cyffredinol yr adeilad o’r tu blaen ac o’r ochrau. Os oes angen, gellir cynnwys gweddlun o’r cefn.

## Slide 7: Lluniadau parhad
Mae cynllun llawr yn dangos dimensiynau allanol y strwythur a’r dimensiynau ar gyfer lleoli waliau mewnol.
Mae hyn yn wybodaeth hanfodol i’r briciwr, gan ei bod yn dangos yn glir leoliad drysau, ffenestri ac agoriadau ar gyfer gwasanaethau.
Mae cynllun safle yn cael ei lunio i raddfa o 1:50 neu 1:100.
.
Mae manylion penodol am gynllun adeiladu, gan gynnwys dimensiynau, yn cael eu darparu gan y cynllun llawr.
5000
5000
765 2664
4910
4000
650 2800 650
4350
4750 5000
9750
6220
1245 913 1387 2000 675
Ystafell Fwyta / Lolfa
Waliau Allanol:
Gwaith brics 100mm 50mm Cabledd
9Mm Prenhaenog gyda rhwystr anwedd
140Mm Fframio ( 140mm x 47mm stydiau @600 ctrs gydag Insiwleiddio Ffibrau Gwydr 150mm i sicrhau isafswm gwerth U: 0.35w/m K
Plastrfwrdd a chroen 12.5mm gyda chefn ffoil
Adeiladu’r grisiau:
Cyfanswm o 13 o esgynwyr Esgynnwr: 204mm Mynd: 225mm
Uchder y canllaw: 850mm
Uchder Giard y Landin: 900mm
Cegin
Garej
Toiled
2548
1912
B
2 haen 12.5mm _ bwrdd plastr
amddiffyn rhag tân
Pob wal bren newydd
f fod i allu gwrthsefyll o leiaf 40dB o sain. wedi’i ffurfio o fwrdd plastr 15mm (i gyflawni 9.8kg/m2) y naill ochr a’r llall, ar 89 a 39 styd sw ar 400 ctrs, gyda nogwaith plât sengl, pen a chroes. Cwilt inswleiddio sain (isafswm dwysedd 10kg/m3) wedi’i lenwi rhwng stydiau.
Drysau Mynediad
i fod â lled agoriad clir o leiaf 775mm

## Slide 8: Lluniadau parhad
Darperir ffynhonnell ychwanegol o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y briciwr gan luniadau croestoriad.
Lluniad sy'n dangos sleisen drwy'r strwythur i ddangos manylion a fyddai fel arall wedi’u cuddio. Mae lluniad corestoriad yn cael ei lunio i raddfa o 1:50 neu 1:100.
Gweddlun ‘B
’
Croestoriad ‘X–X’

## Slide 9: Manyleb
Mae’r fanyleb yn ddogfen contract. Mae hyn yn golygu ei bod yn rhwymo mewn cyfraith.
Fe’i defnyddir ar y cyd â’r lluniadau. Mae rhoi cyfarwyddiadau ysgrifenedig mewn dogfen ar wahân yn osgoi dryswch posibl.
Mae’r enghraifft a ddangosir yma’n cynnwys llawer o wybodaeth am y brics i’w defnyddio ar gyfer prosiect, gan gynnwys:
  math
  edrychiad
  amsugno dŵr, a llawer mwy.

## Slide 10: Rhestr
Defnyddir rhestr yn bennaf ar safleoedd lle ceir nifer o ddyluniadau adeiladau, gyda gwahanol gydrannau a ffitiadau ar gyfer pob math.
Defnyddir rhestr fel arfer ar y cyd â lluniadau.
Bydd gan luniad nodweddiadol ddrysau a ffenestri wedi’u labelu D1, D2, Ff1, Ff2, ac yn y blaen.
Yna, rhestrir y cydrannau hyn sydd wedi’u labelu yn y rhestr ynghyd â gwybodaeth arall.
Prif Restr o Ddrysau Mewnol |  |  |  |  |  |  | 
Cyf: | Maint y drws | Lled S.O. | Uchder S.O. | Math o lintel | FD30 | Cau ei hun | Pa lawr
D1 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D2 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D3 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Na | Na | LLAWR GWAELOD
D4 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | Ddim yn Berthnasol | Ydy | Na | LLAWR GWAELOD
D5 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D6 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D7 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D8 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | Ddim yn Berthnasol | Ydy | Na | LLAWR CYNTAF
D9 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D10 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | Ddim yn Berthnasol | Na | Na | LLAWR CYNTAF
D11 | 686 ×1981 | 748 | 2040 | Ddim yn Berthnasol | Ydy | Na | AIL LAWR
D12 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | AIL LAWR
D13 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH100 HD | Ydy | Ydy | AIL LAWR
D14 | 686 ×1981 | 748 | 2040 | Ddim yn Berthnasol | Na | Na | AIL LAWR

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?