## Slide 1: PowerPoint 11: Dulliau o baratoi’r ardal waith – effeithlonrwydd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Storio ar y safle
Bydd ystyried effeithlonrwydd wrth gynllunio lleoliad cyfleusterau storio ar y safle yn helpu i leihau gwastraff a cholledion o ganlyniad i ddwyn a difrod a achosir gan ymdriniaeth ddwbl.
Mae cynwysyddion storio wedi’u lleoli mewn safleoedd sy’n caniatáu i gerbydau cludo fynd atynt yn rhwydd.
Mae mannau storio agored wedi’u lleoli er mwyn storio eitemau swmpus yn effeithlon er enghraifft pren, brics, pibellau draenio a thrawstiau to.

## Slide 3: Storio ar y safle parhad
Mae cadw deunyddiau ac adnoddau mewn storfeydd diogel i warchod rhag lladrata a difrod yn helpu effeithlonrwydd.
Os bydd eitemau’n cael eu difrodi neu ar goll pan fydd gweithiwr yn barod i’w defnyddio, bydd yn achosi oedi a all fod yn gostus.
I ddarparu mwy o ddiogelwch, gall cynhwysydd y gellir ei gloi fel yr un a ddangosir yma hefyd gynnwys lle storio diogel ychwanegol o’i fewn, fel cell offer i warchod offer bach.
Mae rheoli mynediad at eitemau gwerthfawr yn rhan bwysig o redeg safle adeiladu effeithlon.

## Slide 4: Codi a chario
Mae effeithlonrwydd wrth symud a phentyrru deunyddiau o storfa yn lleihau difrod posibl ac yn cynnal lefelau cynhyrchiant.
Mae offer ar gyfer symud brics â llaw, fel gefeiliau brics neu glampiau brics, wedi’u dylunio i gario brics mewn lluosrifau o chwech yn gyfforddus.
Mae pentyrru a threfnu deunyddiau'n ofalus yn gwneud y gwaith yn haws ac yn gyflymach.
Mae lleoli deunyddiau fel eu bod yn hawdd eu cyrraedd ac y gellir eu hadnewyddu heb darfu yn ffordd effeithlon o weithio.

## Slide 5: Trin a thrafod mecanyddol
Mae deunyddiau ac offer adeiladu yn aml yn drwm ac wedi’u siapio’n anhylaw. Lle bynnag y bo modd, dylid defnyddio trin a thrafod mecanyddol yn hytrach na chodi a chario.
Gall peiriannau fel wagen fforch godi wneud cyfraniad sylweddol tuag at redeg safle effeithlon.
Gall y peiriannau hyn deithio ar draws tir garw a gosod llwythi trwm yn ddiogel mewn lleoliadau anodd eu cyrraedd.
Gall gweithio ar y cyd â gweithredwr peiriannau medrus gynnal lefelau uchel o effeithlonrwydd a chynhyrchiant ar safle.

## Slide 6: Trin a thrafod mecanyddol parhad
Mae safleoedd adeiladu mawr yn aml yn defnyddio craen tŵr i sicrhau effeithlonrwydd wrth storio a symud deunyddiau a chyfarpar yn fecanyddol.
Bydd cynllunio a lleoli craen y safle yn ofalus yn caniatáu i ddeunyddiau gael eu dadlwytho pan fyddant yn cael eu danfon a’u storio. Gellir eu symud wedyn i leoliad y gwaith yn effeithlon, gan leihau difrod ac osgoi ymdriniaeth ddwbl.
Mae’r craen yn aml wedi’i leoli’n ganolog ar y
llain adeiladu er mwyn gallu cyrraedd y safle cyfan yn hawdd.

## Slide 7: Ymdrin â gwahanol ddeunyddiau
Mae gan ddeunyddiau gwaith saer amrywiaeth o siapiau a phwysau gwahanol, sy’n gallu effeithio ar effeithlonrwydd wrth eu symud a’u storio. Mae rhai ar ffurf reolaidd ond mae eraill yn afreolaidd ac yn anodd eu trin.
Mae’n gymharol hawdd delio â brics gan nad ydynt yn rhy drwm ac maent yn rheolaidd eu siâp. Mae blociau concrid trwchus yn llawer trymach ac yn fwy, ac efallai y bydd gweithiwr yn ei chael yn anodd eu symud a’u trin.
Mae deunyddiau gwaith maen yn aml yn afreolaidd eu siâp, yn amrywio o ran pwysau ac yn anodd eu pentyrru a’u storio.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?