## Slide 1: PowerPoint 17: Canrannau gwastraff
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Cyfrifo canrannau gwastraff
Mae’n anodd osgoi cynhyrchu gwastraff yn ystod gwaith adeiladu gwaith maen.
Wrth gludo deunyddiau, gall eitemau gael eu difrodi a’u gwneud yn anaddas i’w defnyddio.
Wrth dorri deunyddiau sydd wedi’u gwneud o frics a blociau, mae gwastraff yn cael ei greu oherwydd efallai na fydd modd defnyddio’r rhan o fricsen neu floc sydd ar ôl ar ôl gwaith torri.
Wrth gyfrifo meintiau deunyddiau ar gyfer tasg waith, mae hyn yn golygu bod yn rhaid ychwanegu canran ar gyfer gwastraff.

## Slide 3: Cyfrifo canrannau gwastraff parhad
Gall y ffigur canran a ddefnyddir i gyfrifo lwfansau ar gyfer gwastraff amrywio gan ddibynnu ar nifer o ffactorau.
Er enghraifft, gall y brics penodedig fod yn feddal ac yn dueddol o gael eu difrodi neu gallent fod yn frau ac yn dueddol o dorri’n chwilfriw. Byddai angen i’r ffigur canrannol roi cyfrif am y gwastraff posibl a ragwelir oherwydd y deunyddiau a ddefnyddir.
Neu gall dyluniad y prosiect gynnwys nodweddion gwaith maen sy’n galw am gynhyrchu nifer fawr o frics wedi’u torri.
Byddai hyn yn cynyddu faint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu drwy waith torri.

## Slide 4: Cyfrifo canrannau gwastraff parhad
Fel rheol, mae’r ffigur canran cyffredin a ddefnyddir ar gyfer cyfrifo gwastraff wrth ddefnyddio deunyddiau gwaith maen yn 5%.
I gyfrifo nifer gofynnol y brics neu’r blociau, rhaid i arwynebedd wyneb y wal gael ei sefydlu’n gyntaf mewn m2 (neu fetrau sgwâr).
Yna, i gyfrifo nifer y brics sydd eu hangen, lluoswch y ffigur m2 â 60 ar gyfer brics a 10 ar gyfer blociau.
Mae'r ganran y penderfynir arni ar gyfer gwastraff yn cael ei hychwanegu at y nifer o frics neu flociau a gyfrifwyd.

## Slide 5
Unrhyw gwestiynau?