## Slide 1: PowerPoint 8: Pentyrru a storio deunyddiau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Amddiffyn
Mae adnoddau ar gyfer gweithgareddau gwaith maen yn werthfawr ac mae angen eu hamddiffyn rhag y tywydd, difrod a dwyn.
Gyda llawer o adnoddau, bydd cynhyrchwyr yn diogelu rhag y tywydd drwy ddefnyddio mesurau fel lapio mewn polythen.
Dylid cadw a chynnal y mesurau amddiffyn hyn pan fydd deunyddiau’n cael eu danfon i’r safle a’u storio.

## Slide 3: Amddiffyn parhad
Dylai holl weithwyr y safle gymryd sylw gofalus o’r mesurau amddiffyn a ddefnyddir i storio deunyddiau.
Os bydd gorchuddion amddiffynnol ar ddeunyddiau sy’n cael eu danfon yn cael eu difrodi, dylid darparu deunydd amddiffyn newydd.
Mae’n ddefnyddiol bod yn gyfarwydd â’r adnoddau sydd ar gael ar y safle y gallech chi eu defnyddio i amddiffyn deunyddiau, yn enwedig os oes rhagolygon am dywydd gwael.
Gall cymryd yr amser i gynnal amddiffyniad rhag y tywydd helpu i gwrdd â dyddiadau cau a chynnal cynhyrchiant.

## Slide 4: Amddiffyn parhad
Bydd cynllunio i storio deunyddiau mewn ffordd drefnus yn eu hamddiffyn rhag difrod damweiniol.
Mae’r blociau a ddangosir yma yn cael eu storio mewn pentyrrau taclus ar baledau er mwyn gallu eu symud yn rhwydd gyda pheiriant i’r lleoliad gwaith. Bydd hyn yn lleihau'r perygl o ddifrod ac yn lleihau colledion posibl.
Mae cadw safle adeiladu yn daclus ac yn drefnus yn amddiffyn y deunyddiau ac yn sicrhau diogelwch y gweithwyr.

## Slide 5: Effeithlonrwydd
Yn ogystal ag amddiffyn deunyddiau, mae cynllunio’n ofalus yn helpu effeithlonrwydd gan y gall difrod i adnoddau gwaith oherwydd storio gwael darfu ar dasgau gwaith.
Nid yw’n anodd storio pethau’n gywir. Er enghraifft, dylid pentyrru rholiau cwrs atal lleithder ar eu hochr, fel y dangosir yma, er mwyn osgoi ystumio a chracio posibl.
Dylid pentyrru bagiau o sment yn daclus, a defnyddio’r swp i gyd cyn rhoi stoc newydd ar y pentwr.

## Slide 6: Effeithlonrwydd parhad
Dylid storio a thrin eitemau trwm yn ofalus i’w diogelu a gwneud yn siŵr bod y gwaith yn mynd rhagddo’n effeithlon.
Mae’r blociau concrit trwm hyn wedi cael eu cludo gan beiriant o’r storfa.
Mae’r strapiau dur sy’n dal y pecyn at ei gilydd wedi cael eu gadael yn eu lle nes bydd y deunyddiau’n cael eu defnyddio, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd blociau’n disgyn ac yn torri.
Sment gwaith maen
Symudwyd y linteli dur hyn i’r lleoliad gwaith gan ddefnyddio’r un dull effeithlon.

## Slide 7: Diogelwch
Er mwyn sicrhau effeithlonrwydd o ran costau, mae’n bwysig diogelu adnoddau ar y safle drwy eu storio’n ddiogel. Yn aml, bydd eitemau o werth uchel yn cael eu storio mewn cynwysyddion y mae modd eu cloi.
Caiff deunyddiau ac adnoddau eraill eu storio’n ddiogel mewn compownd gyda ffens o’i amgylch. Bydd hwn mewn safle a fydd yn caniatáu i gerbydau cludo fynd ato’n rhwydd.
Bydd y compownd storio yn cael ei drefnu fel bod mynediad hawdd ac effeithlon i’r peiriannau sy’n cael eu defnyddio i fynd ag adnoddau i’r lleoliad gwaith.

## Slide 8: Diogelwch parhad
Bydd safle adeiladu’n aml yn cael ei amddiffyn a’i ddiogelu gan fordiau o amgylch yr ardal waith.
Bydd yn bosibl monitro a rheoli’r man lle mae cerbydau’n cyrraedd ac yn gadael er mwyn sicrhau nad oes dim yn cael ei gludo ar y safle nac oddi arno heb ganiatâd.
Yn aml, mae mynedfeydd ar wahân i weithwyr a staff fynd ar droed.
Mae hyn yn atal mynediad heb awdurdod ac yn diogelu rhag y posibilrwydd y bydd adnoddau gwerthfawr yn cael eu dwyn.

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?