## Slide 1: PowerPoint 24: Gweithio yn ôl safonau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Ansawdd y gorffeniad
Pan fydd gwaith maen wedi’i wneud i safon uchel, mae’n cyfrannu at greu amgylchedd deniadol i fyw a gweithio ynddo.
Gall cynhyrchu gwaith o safon uchel roi llawer o foddhad o'r swydd.
Bydd gorffeniad o safon hefyd yn creu strwythur sy’n para ac a fydd yn cael ei weld am flynyddoedd i ddod.

## Slide 3: Ansawdd y gorffeniad parhad
Mae cynhyrchu gwaith i safon uchel yn dechrau gyda chael y pethau sylfaenol yn iawn.
I wneud y gwaith yn gyflymach, mae gan rai bricwyr yr arfer drwg o roi mortar ‘ar ran flaen ac ôl’ uniadau pwythau'r mur fel y dangosir yn y llun.
Mae hyn yn golygu, yn hytrach na llenwi’r uniad yn llwyr, mae ychydig o fortar yn cael ei roi ar ymylon blaen a chefn yr wyneb, sy’n gadael bwlch yn yr uniad gorffenedig.

## Slide 4: Ansawdd y gorffeniad parhad
Mae gweithio i ddatblygu arferion gwaith da yn arwain at gynhyrchu gwaith sy’n edrych yn ddeniadol ac yn gadarn.
Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi gweithwyr medrus sy’n gallu cynhyrchu gwaith i safon uchel.
Mae’n bwysig eich bod yn cymryd amser i edrych yn ofalus ar eich gwaith.
Wrth wneud gorffeniadau uniadau, rhaid datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddewis yr amser priodol i wneud y gwaith uniadu. Mae’n gofyn ymarfer er mwyn osgoi staenio gyda’r morter a chreu uniadau glân sydd wedi’u diffinio’n dda.

## Slide 5: Ansawdd y gorffeniad parhad
Mae rhai tasgau gwaith yn fwy o her, fel pwyntio gwaith maen gyda morter lliw.
Bydd defnyddio’r offer cywir ar gyfer y dasg yn gwneud y gwaith yn haws. Fodd bynnag, ymarfer parhaus a bod yn ddiwyd yw’r unig ffordd o wella technegau a sgiliau.
Gellir dysgu llawer iawn drwy arsylwi’r rheini sydd â mwy o sgiliau ac sydd wedi cael amser i ddatblygu eu galluoedd.
Dadansoddwch ansawdd eich gwaith yn ofalus bob tro y byddwch yn cwblhau tasg.

## Slide 6: Ansawdd y gorffeniad parhad
Mae angen naddu neu smwddio’r uniadau pwytho a gwely er mwyn bodloni dau ofyniad.
  Cynhyrchu’r edrychiad a ddymunir fel y nodir.
  Diogelu’r uniad rhag y tywydd er mwyn atal lleithder rhag treiddio i mewn.
  Mae’n arfer da mewn gwaith brics i uno’r holl bwythau yn gyntaf, cyn yr uniadau gwely.
  Mae hyn yn lleihau nifer y bargodiadau bach lle mae’r uniad pwytho a’r uniad gwely yn croestorri.

## Slide 7: Ansawdd y gorffeniad parhad
Gall peidio â chynnal safonau uchel drwy gwblhau’r gwaith yn iawn arwain at adael bylchau, a fydd yn golygu bod y gwaith maen yn agored i effeithiau tywydd garw.
Pan fydd lleithder yn mynd i mewn i uniad gwely sydd wedi’i orffen yn wael, gall aros yno am beth amser a rhewi yn ystod tywydd oer.
Gan fod dŵr yn chwyddo wrth rewi, gall o bosibl ddinistrio’r uniad morter a bydd yn dirywio dros amser.

## Slide 8: Gweithio ar sail goddefiant
Mae gweithio i safonau yn golygu gweithio o fewn goddefiannau penodol.
Mae goddefiant yn amrywiad a ganiateir rhwng y mesuriad penodol a'r gwir fesuriad.
Fel arfer, mae'n cael ei fynegi fel ffigur plws neu finws, er enghraifft ±4mm fel y dangosir yn y llun. Os yw’r wal allan o blwm y tu hwnt i’r goddefiant, nid yw’n dderbyniol.
Pennir goddefiant o fewn Safonau Prydeinig. Er enghraifft, ni ddylai wal 5m o uchder fod yn fwy nag 8mm allan o blwm i’r naill gyfeiriad neu’r llall.

## Slide 9: Gweithio ar sail goddefiant parhad
Mae goddefiant yn berthnasol i sawl agwedd ar waith maen gan gynnwys lefel, wyneb, maint brics a blociau, a mwy.
Bydd cynhyrchu gwaith mor gywir â phosibl yn golygu y bydd y strwythur gorffenedig yn sefydlog ac yn addas i’r diben. Gwnewch eich gorau glas i gadw eich gwaith o fewn y goddefiant a roddir.

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?