## Slide 1: PowerPoint 10: Dulliau o gymysgu morter
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Cymysgu â llaw
Mae cymysgu morter â llaw yn waith caled, ond drwy ddilyn trefn syml a gweithio ar sylfaen soled lân, gellir ei wneud ychydig yn haws.
Un rheol gyffredin wrth gymysgu â llaw yw ‘tair gwaith yn sych – tair gwaith yn wlyb’.
Mae hyn yn golygu bod y deunyddiau sych yn cael eu symud o’u safle i’r ochr ac yna’n ôl eto dair gwaith drosodd er mwyn cymysgu’r tywod a’r sment yn drylwyr cyn ychwanegu dŵr.

## Slide 3: Cymysgu â llaw parhad
Unwaith y bydd y deunyddiau sych wedi’u cymysgu’n dda ac wedi’u gosod mewn twmpath taclus, mae pant mawr crwn yn cael ei ffurfio yn y canol ac mae dŵr yn cael ei ychwanegu’n ofalus.
Mae’r dŵr yn cael ei gymysgu’n raddol, nes ei fod yn cael ei wasgaru’n gyson drwy’r deunyddiau. Gellir wedyn ei droi dair gwaith yn ‘wlyb’, mewn modd tebyg i’r cymysgu sych a bydd mwy o ddŵr yn cael ei ychwanegu’n araf yn ôl yr angen.
Os defnyddir plastigwr, dylid ei ychwanegu at y dŵr ac nid at y deunyddiau sych.

## Slide 4: Cymysgu â llaw parhad
Wrth gymysgu â llaw, peidiwch â defnyddio rhaw sy’n rhy fawr neu’n rhy anodd i’w thrin. Mae’n fwy effeithlon ac yn haws o lawer defnyddio rhaw lai gyda ‘thrwyn’ sy’n meinhau.
Wrth i ddŵr gael ei ychwanegu at y deunyddiau sych, byddant yn mynd yn drymach, a bydd defnyddio rhaw sy’n addas ar gyfer y gwaith a galluoedd y gweithiwr yn gwneud y cymysgu’n gyflymach ac yn fwy effeithlon.
Mae cynhyrchu cymysgeddau morter â llaw sy’n gyson rhwng sypiau yn dasg sy’n gofyn am sgiliau a phrofiad.

## Slide 5: Cymysgu â pheiriant
Mae cymysgu ar y safle fel arfer yn cael ei wneud gan ddefnyddio cymysgydd drwm. Gall hwn gael ei bweru gan drydan, injan disel neu injan betrol.
Mae cymysgydd drwm o unrhyw faint yn ddarn pwerus o beirianwaith a rhaid ei drin gyda pharch.
Wrth gymysgu morter gyda chymysgydd drwm, ychwanegwch ychydig o ddŵr yn gyntaf, y sment yn ail a’r tywod yn drydydd.
Os ychwanegir y sment ar ôl y tywod, gall ffurfio’n beli bychain, sy’n atal cymysgu trylwyr a gall effeithio ar gryfder terfynol y morter.

## Slide 6: Cymysgu â pheiriant parhad
Gellir cymysgu morter ar y safle â pheiriant gan ddefnyddio cymysgydd seilo.
Mae’r darn hwn o beirianwaith yn cynnwys deunyddiau morter wedi’u storio’n sych mewn seilos mawr sy’n cael eu cludo i’r safle wedi’u llenwi ymlaen llaw ac yn barod ar gyfer gwaith cymysgu.
Mae cyflenwad dŵr yn cael ei gysylltu â’r peiriant, sydd wedyn yn cymysgu’r morter yn fewnol i’r trwch a’r addasrwydd gweithio angenrheidiol.
Gall gweithwyr lled-fedrus ddefnyddio’r peiriant i gynhyrchu’r union swm i gwblhau’r dasg waith gyda chyn lleied â phosibl o wastraff.

## Slide 7: Cymysgu â pheiriant parhad
Gellir cymysgu morter gyda pheiriannau dan amodau ffatri i’w ddanfon i’r safle adeiladu.
Bydd morter a gymysgir oddi ar y safle fel arfer yn cael ei gymysgu yn ôl sypiau pwysau ac nid yn ôl cyfaint. Mae hwn yn ddull cywir iawn o wneud yn siŵr bod y cyfrannau cywir yn cael eu defnyddio.
Gall y morter wedi’i gymysgu a ddanfonir i’r safle gynnwys ‘arafydd’, sef ychwanegyn sy’n arafu cyflymder caledu sment gan hyd at 48 awr neu fwy.
Morter wedi’i gymysgu ymlaen llaw yn cael ei ddanfon i’r safle

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?