## Slide 1: PowerPoint 16: Mesuriadau llinol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Mesuriadau llinol
Mae’r term mesuriad ‘llinol’ yn cyfeirio at fesur hyd. Gall hyn fod yn fesuriad o’r hyd rhwng dau bwynt ar hyd llinell.
Wrth ddefnyddio lluniadau adeiladu, bydd hyd a lled adeilad yn cael ei ddangos fel mesuriad llinol.
Mesuriadau llorweddol yw’r rhain. Gellir disgrifio mesur uchder adeilad hefyd fel mesur llinol (fertigol).
Hyd
Lled

## Slide 3: Mesuriad llinol parhad
Os byddwn yn adio hyd a lled pob ochr i adeilad petryal at ei gilydd, yna byddwn yn dod o hyd i fesuriad llinol y perimedr.
Mae sefydlu mesuriadau hyd neu led a’u lluosi â mesuriadau uchder yn ein galluogi i gyfrifo meintiau o ddeunyddiau gwaith maen sydd eu hangen ar gyfer y dasg.
Mae mesur llinol hefyd yn ein galluogi i ganfod safleoedd nodweddion mewn adeilad.
Hyd
Lled
Lled
Hyd

## Slide 4: Mesuriad llinol parhad
Mae’r mesuriadau llinol yn y llun hwn yn dangos hyd yr adeilad a hefyd yn dangos safle a hyd adran o’r dyluniad sy’n ymestyn allan.
Cyfeirir at y mesuriadau o un pen o’r adeilad i’r llall fel y dimensiwn cyffredinol a chyfeirir at y mesuriadau eraill, sydd gyda’i gilydd yn hafal i’r dimensiwn cyffredinol, fel dimensiynau ‘wrth fynd’ neu rai cronnol.
I gwblhau’r wybodaeth y gall y lluniad hwn ei ddarparu, byddai dimensiynau’r lled yn cael eu hychwanegu.

## Slide 5: Mesuriad llinol parhad
Mae deall sut mae’r dimensiynau hyn yn gweithio gyda’i gilydd yn ein galluogi ni i wirio mesuriadau a chanfod gwallau mewn lluniad.
Mae dimensiwn ar goll yn y llun hwn. Fodd bynnag, gyda’r wybodaeth y gellir ei chymryd o’r mesuriadau llinol a roddwyd, gellir canfod y dimensiwn coll.

## Slide 6: Mesuriad llinol parhad
Mae lluniad gweithredol fel y cynllun llawr hwn yn rhoi llawer iawn o wybodaeth am ddimensiynau’r adeilad hwn.
Mae’n dangos safleoedd y ffenestri a’r drysau, safleoedd waliau mewnol, safleoedd corneli ac yn rhoi syniad o ble mae gwasanaethau’n dod i mewn neu’n gadael yr adeilad.
Sylwch ar y defnydd o ddimensiynau cyffredinol a chronnol mewn nifer o leoedd.
Allwch chi weld unrhyw ddimensiynau sydd ar goll?
5000
5000
765 2664
4910
4000
650 2800 650
4350
4750 5000
9750
6220
1245 913 1387 2000 675
Ystafell Fwyta / Lolfa
Waliau Allanol:
Gwaith brics 100mm, Ceudod 50mm
9mm Pren haenog gyda rhwystr anwedd
Ffrâm 140mm (140mm x stydiau 47mm @600 ctrs gydag Insiwleiddiad ffibrau gwydr 150mm i sicrhau isafswm falf U 0.35w/m K
Plastrfwrdd a chroen gyda chefn ffoil 12.5mm
Adeiladu’r grisiau:
Cyfanswm o 13 Riser Riser: 204mm Yn mynd: 225mm
Uchder y canllaw: 850mm
Uchder Rheilen Pen grisiau: 900mm
Cegin
Garej
W.C.
2548
1912
B
2 haen 12.5mm _ plastrfwrdd
amddiffyn rhag tân
Pob wal bren newydd
gydag o leiaf 40dB o ymwrthedd sain. Wedi’i ffurfio o fwrdd plastr 15mm (i gyflawni 9.8kg/m2) y naill ochr a’r llall, ar 89 a 39 styd sw ar 400 ctrs, gyda phlociau pren plât sengl, pen a chroes. Cwilt inswleiddio sain (dwysedd ciwbig 10kg/m3) wedi’u llenwi rhwng stydiau.
Drysau Mynediad
i gael lled agoriad clir lleiaf o 775mm

## Slide 7
Unrhyw gwestiynau?