## Slide 1: PowerPoint 9: Dulliau o baratoi morter
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Manyleb y morter
Mae morter yn cael ei gymysgu yn unol â chymarebau penodol. Bydd cymhareb y gymysgedd morter yn cael ei bennu yn unol â’r deunydd gwaith maen sy’n cael ei ddefnyddio.
Dylai cymhareb y gymysgedd gynhyrchu morter sydd ychydig yn llai caled na’r brics neu’r blociau sy’n cael eu gosod.
Mae hyn yn caniatáu ar gyfer unrhyw symudiad bychan a achosir gan ymlediad thermol, neu grebachu yn y gwaith maen wrth iddo galedu.

## Slide 3: Manyleb y morter parhad
Mae brics a blociau yn amrywio o ran caledwch a chryfder. Er enghraifft, mae brics peirianneg yn eithriadol o galed ac yn cael eu defnyddio mewn strwythurau sy’n gorfod ymdopi â llwythi a straen uchel, fel pontydd.
Byddai cymhareb y gymysgedd morter a nodir yn cael ei dylunio i greu cymysgedd sydd ychydig yn wannach na’r brics peirianneg ond yn ddigon cryf i wrthsefyll y pwysau a’r grymoedd a roddir arni.
Mae hyn yn golygu y byddai modd lleihau’r ffigur sy’n dangos cyfran y tywod yn y gymysgedd, er mwyn cael cyfran fwy o sment.

## Slide 4: Cymarebau
Byddai cymhareb o 1:5 yn golygu y byddai cymysgedd morter yn cynnwys un rhan o sment am bob pum rhan o dywod.
I’w wneud yn gryfach, byddem yn lleihau maint y tywod neu’n cynyddu maint y sment.
Byddai angen i gymhareb y morter yn y gymysgedd fod yn wannach ar gyfer deunyddiau meddalach fel brics silicad calsiwm (sydd weithiau’n cael eu galw’n frics tywod/calchfaen) neu fathau meddalach o frics clai, fel ‘ffletons’.

## Slide 5: Cymarebau parhad
Gall blociau hefyd amrywio o ran caledwch a chryfder.
Bydd angen i gymhareb y gymysgedd morter fod yn galetach ar gyfer blociau concrit trwchus wedi’u cynhyrchu o agregau bras nac ar gyfer blociau inswleiddio thermol ysgafn, ac wedi’u cynhyrchu o ludw tanwydd maluredig (PFA).
Bydd cymhareb y gymysgedd ar gyfer blociau inswleiddio thermol yn wannach er mwyn caniatáu symudiadau thermol.
Os yw cymhareb y gymysgedd morter ar gyfer blociau inswleiddio thermol yn rhy gryf, bydd cracio’n digwydd wrth ffenestri a drysau ac wrth waliau cyswllt.

## Slide 6: Mesur morter
I wneud yn siŵr bod cymysgedd y morter yn gyson, rydym yn mesur meintiau’r deunyddiau sy’n cael eu defnyddio. Mae’n annhebygol y byddwch yn cael cyfrannau cywir os byddwch yn mesur y deunydd fesul ‘llond rhaw’.
Bydd gwahanol feintiau’n cael eu llwytho ar raw gan ddibynnu ar gryfder y gweithiwr.
Bydd deunyddiau gwlyb neu laith yn drymach na deunyddiau sych a byddant yn glynu at ei gilydd ar y rhaw, sy’n golygu y bydd y maint a ychwanegir at gymysgedd yn amrywio.

## Slide 7: Mesur morter parhad
Gallwch ddefnyddio blwch mesur i wneud yn siŵr eich bod yn ychwanegu cyfrannau cyson o dywod a sment at gymysgedd morter.
Blwch di-waelod wedi’i wneud o bren neu fetel yw’r darn hwn o offer sy’n cael ei lenwi â deunydd nes ei fod yn gyfwyneb â’r brig.
Er mwyn i gymhareb cymysgedd y morter fod yn 1:3 (un rhan o sment am bob tair rhan o dywod) byddai angen un blwch o sment am bob tri blwch o dywod. Yna, bydd y meintiau a fesurwyd yn gywir yn cael eu cymysgu â’i gilydd.

## Slide 8: Mesur morter parhad
Wrth gynhyrchu morter, rhaid glynu wrth gymhareb benodedig y gymysgedd er mwyn cyflawni:
  cryfder digonol – ond ychydig yn fwy meddal na’r deunyddiau gwaith maen
  gwydnwch – gwrthsefyll ymosodiad cemegol a niwed gan rew
  bondio cryf gyda chydrannau gwaith maen – glynu'r cydrannau'n dynn wrth ei gilydd
  selio arwyneb yr uniadau morter i amddiffyn rhag glaw wedi’i yrru gan wynt.

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?