## Slide 1: PowerPoint 7: Deunyddiau morter
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Tywod
Mae tywod i’w ddefnyddio mewn morter yn dod o ddwy brif ffynhonnell.
  Gellir ei gloddio o ddyddodion pwll, sy’n cael ei alw’n ‘dywod pwll’. Mae’r math hwn o dywod yn cynhyrchu morter sy’n hawdd i weithio ag o.
  Wrth i ddyddodion tywod pwll leihau ac wrth iddi hi fynd yn anoddach i gael caniatâd cynllunio i dynnu tywod o byllau, mae tywod yn cael ei echdynnu fwyfwy o’r môr. Cyfeirir at hyn yn aml fel ‘tywod a garthwyd’.
Gwaith prosesu tywod a garthwyd

## Slide 3: Tywod parhad
Rhaid i unrhyw dywod sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith maen fod wedi’i raddio’n dda. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo gynnwys cymysgedd unffurf o ronynnau mân, canolig a bras.
Bydd morter o dywod wedi’i raddio’n wael yn wannach gan y bydd angen llenwi mwy o fylchau bach iawn.
Gall y bylchau neu’r gwagleoedd bach hyn wneud i’r morter grebachu wrth iddo galedu, a gall olygu y bydd craciau’n ffurfio.
Gall glaw dreiddio drwy’r wal, a fydd yn arwain at ddirywiad dros amser.
Grawn mawr: 35% (2.5–5 mm)
Grawn canolig: 40% (0.5–2.5 mm)
Grawn bach: 25% (llai na 0.5 mm)

## Slide 4: Tywod parhad
Rhaid golchi tywod cyn ei ddefnyddio ar gyfer morter ac ni ddylai gynnwys llaid a silt.
Bydd cymysgedd morter sy’n cynnwys llawer o laid neu silt yn cael ei wanhau a dros amser gallai hyn arwain at fethiant strwythurol.
Gallai’r fanyleb nodi bod angen ‘prawf silt’.
Yn y prawf hwn, mae’r tywod glân yn suddo i waelod y llestr profi (tiwb) ac mae modd gweld yn glir faint o silt a llaid neu glai sydd yno.
Haen o glai
Haen o silt
Haenau o dywod

## Slide 5: Sment
Cynhyrchir powdr sment o galchfaen ac mae’n cael ei ddefnyddio fel ‘rhwymwr’ mewn morter.
Mae’n effeithiol wrth lenwi’r bylchau rhwng y tywod ac mae’n gwneud yn siŵr bod y morter gorffenedig yn ddigon caled a chadarn ar gyfer y dasg.
Mae adwaith cemegol yn digwydd rhwng y powdr sment a’r dŵr sy’n cael ei ychwanegu at y gymysgedd. Yr enw am hyn yw ‘hydradu’ ac mae’r adwaith hwn yn gwneud y morter yn galed iawn.
Gwaith cynhyrchu sment

## Slide 6: Sment parhad
Gall llawer o wahanol fathau o sment y gael eu nodi yn ôl gofynion y dasg.
  Sment Portland Arferol (OPC) yw’r sment sy’n cael ei ddefnyddio amlaf. Mae’n addas ar gyfer gwaith maen cyffredinol a bydd yn cynhyrchu morter cryf iawn, o ansawdd uchder.
  Mae sment gwaith maen yn debyg i OPC, ond mae’n cynnwys llenwydd. Felly, er mwyn iddo fod yn ddigon cryf, mae angen cyfran uwch o bowdr sment ar forter sy’n defnyddio’r math hwn o sment.
  Gellir defnyddio Sment Portland sy’n Caledu’n Gyflym (RHPC) pan fydd angen iddo galedu’n gynt.
Sment gwaith maen

## Slide 7: Plastigwr
I wneud morter sment yn fwy ‘ymarferol’, rhaid ychwanegu plastigwr.
Mae plastigwyr modern yn ychwanegion cemegol sy’n cael eu cynnwys yn y broses gymysgu fel hylif neu bowdr.
Dylid cymryd gofal wrth eu defnyddio, gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.
Mae plastigwyr cemegol yn gweithio drwy gyflwyno swigod aer bychain, sy’n caniatáu i’r gronynnau o dywod symud dros ei gilydd yn haws. Gelwir hyn yn fywiogi’r aer.

## Slide 8: Calch
Yn y gorffennol, roedd yn gyffredin i ddefnyddio calch wedi’i hydradu.
Mae hyn yn cynyddu cynnwys powdwr y gymysgedd, sy’n ffurfio glud sy’n iro’r gronynnau o dywod.
Mae calch wedi’i hydradu’n dal i gael ei nodi mewn rhai achosion, ond mae mwy o ystyriaethau iechyd a diogelwch ynghlwm ag o (a gall fod yn fwy peryglus i iechyd), o’i gymharu â phlastigwyr cemegol, sy’n haws gweithio gyda nhw.
Gall cymysgu morter gyda chalch wedi’i hydradu gynhyrchu llawer o wres – digon i doddi bwced blastig.

## Slide 9: Dŵr
Mae dŵr yn gyfansoddyn hanfodol, ac ni fyddai morter yn caledu hebddo.
Dylai’r dŵr sy’n cael ei ddefnyddio i greu morter fod yn yfadwy, sy’n golygu ei fod yn addas i’w yfed.
Drwy defnyddio dŵr addas i’w yfed, ni fydd cemegau’n bresennol a allai ymyrryd â’r broses galedu neu effeithio ar y morter mewn ffyrdd annymunol.
Gallai defnyddio dŵr o nant neu bwll gerllaw safle adeiladu, effeithio ar y broses galedu neu droi lliw’r morter.

## Slide 10: Ychwanegion
Mae rhai ychwanegion llai cyffredin y gallech chi eu defnyddio wrth gymysgu morter.
  Mae arafwr yn cael ei ddefnyddio i arafu’r broses galedu (neu hydradu) er mwyn gallu parhau i weithio gyda’r gymysgedd am amser hirach.
  Mae cyflymydd yn gweithio’n hollol groes i hynny, er mwyn cyflymu’r broses galedu. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol pan fydd y dasg yn golygu tarfu ar lif traffig neu wrth weithio rhwng y llanw.
  Defnyddir amddiffynnydd rhag rhew i atal tymheredd dan y pwynt rhewi rhag difrodi morter yn ystod y broses galedu.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?