## Slide 1: PowerPoint 19: Waliau syth o frics a blociau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

## Slide 2: Bond brics ar eu hyd
Y bond mwyaf cyffredin yw ‘bond brics ar eu hyd’. Mae’r enw’n cyfeirio at wyneb hir y fricsen, sy’n cael ei alw’n wyneb ‘ymestynnol’ (stretcher).
Mewn bond brics ar eu hyd, mae’r brics ym mhob cwrs yn cael eu trefnu gyda lled bricsen o orgyfwrdd (102.5mm).
Mae hyn yn golygu bod yr uniadau pwythau (perp) mewn unrhyw gwrs union hanner ffordd ar hyd wyneb y darnau ymestynnol yn y cwrs isod, felly mae’r bond brics ar eu hyd yn aml yn cael ei alw’n hanner-bond.
65mm
215mm
102.5mm
Wyneb pen
Broga
Ymyl Fain
Wyneb brics ar eu hyd
Bond brics ar eu hyd
Troshaen hanner brics

## Slide 3: Bond brics ar eu hyd parhad
Oherwydd bod y brics yn y bond ymestynnol yn gorgyffwrdd gan hyd hanner bricsen, mae angen torri hanner brics i sefydlu’r bond cywir.
Mae torri brics yn waith na ellir ond ei feistroli gyda phrofiad, felly byddwch yn barod i gael eich siomi ar y dechrau.
Y prif offer ar gyfer torri â llaw yw morthwyl deuben a chŷn brics.
Y nod yw cynhyrchu ymylon glân, main yn enwedig ar ochr wyneb y fricsen sydd wedi’i thorri. Bydd hyn yn sicrhau bod y wal orffenedig yn edrych yn dda.
Torri bricsen yn ei hanner

## Slide 4: Bond brics ar eu hyd parhad
Mae’n arfer da gosod wal yn sych cyn gosod y brics mewn morter, yn enwedig os oes rhaid adeiladu’r wal i fesuriadau llinol penodol.
Mae gosod y cwrs cyntaf yn sych yn golygu y gallwn wirio a fydd maint yr uniadau yn addas a naill ai dynhau neu agor yr uniadau pwythau fel bod y wal yn ffitio o fewn y dimensiynau penodedig.
Drwy amrywio maint yr uniadau pwythau (perp), gellir caniatáu ar gyfer mân wahaniaethau o ran maint brics.

## Slide 5: Hanner bond mewn blociau
Mae blociau hefyd fel arfer yn cael eu hanner bondio i greu wal â chryfder a sefydlogrwydd.
Mae egwyddorion tebyg i waith brics yn berthnasol wrth osod y bond ar gyfer gwaith blociau.
Rhaid torri hanner bloc i sicrhau bod y gorgyffwrdd cywir rhwng cyrsiau’n cael ei greu o ddiwedd y wal neu’r gornel.
Defnyddir morthwyl deuben a chŷn bras i dorri blociau’n gywir â llaw gyda thechnegau tebyg i’r rhai a ddefnyddir ar gyfer torri brics.

## Slide 6
Unrhyw gwestiynau?