## Slide 1: PowerPoint 13: Mowldinau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Mowldinau
Mae’r mathau o fowldinau yn cynnwys:
  architraf
  sgyrtin
  cornis
  pelmet
  rheilen dado
  rheilen lluniau
  bloc plinth
  glain gwydr a staff.

## Slide 3: Mowldinau
Rheilen dado
Cornis
Rheilen lluniau
Architraf
Blociau plinth
Sgyrtin

## Slide 4: Mowldinau
Mae mowldinau’n dod mewn gwahanol siapiau a elwir yn broffiliau, wedi’u diffinio gan y silwét sy’n dangos yr wyneb blaen wedi’i fowldio.
Mae’r rhain yn cael eu peiriannu gan seiri neu beiriannwyr pren sy’n defnyddio mowldiwr gwerthyd.
Mowld ogee ar ddarn o architraf pren meddal
Hyd yr architraf pren caled gyda mowld torws

## Slide 5: Mowldinau
Dyma rai proffiliau eraill:
Ovolo
Tafod oen
Gwrymiog
Trwyn byr
Ymyl pensil
Siamffrog
Goledd
Botwm

## Slide 6: Sgrifellu sgyrtin
Mae sgrifellu yn cyfeirio at dorri un darn o bren i broffil un arall.
Yn yr achos hwn, mae proffil un darn o sgertin wedi cael ei dorri i ddilyn proffil un arall.
Gellir sgrifellu sgyrtin hefyd ar ei hyd i lawr neu wal anwastad drwy bluo’r cefn neu’r ymyl isaf.

## Slide 7: Sgrifellu uniongyrchol
Gellir sgrifellu hefyd drwy ddod â’r ddau arwyneb at ei gilydd a defnyddio pâr o gwmpawdau neu floc sgrifellu i ddilyn proffil yr arwyneb sy’n cael ei sgrifellu. Mae hyn yn ddull cyffredin wrth sgrifellu paneli pen y gegin ar waliau anwastad.
Rhaid bod yn ofalus i gadw’r pwynt sgrifellu a’r lefel pensil i’r arwyneb sy’n cael ei sgrifellu, er mwyn cadw uchder neu safle cywir manylion yr ysgrifell.

## Slide 8: Torri ysgrifellau o feitrau mewnol
Gellir gwneud ysgrifellau drwy dorri meitr mewnol a dilyn proffil y toriad gyda llif dro neu herclif.
Mae’r dull hwn yn gofyn am ddau doriad ac nid yw’n caniatáu i’r lloriau na’r waliau fod yn is na’r lefel.

## Slide 9: Mowldiau meitrog
Mae uniadau meitrog yn ddau ddarn wedi’u torri ar 45º i wneud cornel 90º neu sgwâr.
Gellir eu marcio a’u torri’n groesgornel ar draws wyneb y mowldin, fel mewn ffrâm llun neu architraf, neu ar draws dyfnder y mowldin fel gyda sgertin.
Llifiau meitrog cyfansawdd yw’r ffordd fwyaf cywir, effeithlon a diogel o dorri’r uniadau hyn ar y safle.

## Slide 10: Architraf
Gall yr ymyl fod rhwng 3mm a 12mm, yn dibynnu ar led yr architraf, dyfnder y gorthwr ar gyfer y clo a dyfnder y colfachau. Po fwyaf yw’r architraf, y mwyaf yw’r ymyl.
Dylai’r ymyl aros yr un pellter o amgylch y leinin a gellir ei farcio cyn ei osod â phensel a sgwâr cyfun.
Mae’r architrafau’n cael eu pinio yn y leinin drwy flaen y mowld, sy’n fregus ac yn gadael cymal gwan. Mae cefn yr architraf felly’n aml yn cael ei osod ar y wal gyda mastig.
Amrediad maint safonol
Ymyl 6mm i 9mm

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?