## Slide 1: PowerPoint 3: Deunyddiau a ddefnyddir mewn galwedigaethau gwaith coed
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Pren adeiladu a gwaith coed
Mae pren yn ymwneud â’r holl bren sydd wedi cael ei dorri i’w ddefnyddio wrth adeiladu.
  Mathau o bren
  Mae pren yn cael ei ddosbarthu fel pren caled neu bren meddal, yn dibynnu ar y math o goeden y mae’r pren wedi cael ei dorri ohoni. Mae’r ddau fath hyn o goeden yn wahanol, ac mae strwythur gwahanol i’r pren o bob un.
  Dyma fathau o bren wedi’i brosesu:
  Pren wedi’i weithgynhyrchu
  Pren wedi’i drin yn gemegol
  Byrddau wedi'u gweithgynhyrchu

## Slide 3: Coed meddal
Mae pren coed meddal yn dod o goed conifferaidd, sydd fel arfer yn fythwyrdd, gyda dail tebyg i nodwyddau ac, yn achos coed pinwydd, maent yn cynhyrchu moch coed. Fel arfer, maent yn llai trwchus na choed caled gan eu bod yn tyfu’n gyflymach. Dyma’r coed meddal cyffredin:
  Cochwydd
  Pinwydd (yr Alban, Gwyn, Melyn, Parana)
  Llarwydden
  Cedrwydden (Coch)
  Pyrwydden (Ewropeaidd, Sikta)
  Ffynidwydden Douglas
  Hemlog y gorllewin

## Slide 4: Coed caled cyffredin
Mae pren caled yn dod o goed collddail. Yn gyffredinol, coed dail llydan yw’r rhain sy’n colli eu dail yn yr hydref, fel derw, er nad yw hyn yn wir bob amser. Fel arfer, maent yn fwy trwchus na choed meddal gan eu bod yn tyfu’n arafach. Dyma’r pren caled cyffredin:
  Derwen (Coch, Gwyn, Byw)
  Mahogani (Sapele, Utile, Meranti)
  Tîc (Iroko)
  Onnen
  Ffawydden
  Masarn
  Ceirios
  Balsa
  Cneuen Ffrengig

## Slide 5: Pren a byrddau wedi’u peiriannu
  Pren haenog (argaenau laminedig wedi’i ludo a’i wasgu)
  MDF (pren ffibr dwysedd canolig)
  OSB (pren fflawiau cyfeiriedig)
  Bwrdd ffibr (un neu ddwy ochr)
  Sglodfwrdd (bwrdd gronynnau)
  Trawstiau glulam (pren wedi'i ludo a’i lamineiddio)
  Llawr wedi’i lamineiddio (laminiad bwrdd a phren soled)
  Blocfwrdd

## Slide 6: Nodweddion a chyfyngiadau pren meddal
Rhywogaeth | Rhinweddau | Cyfyngiadau
Pinwydden | Siâp da, modd ei staenio a’i baentio | Gwan iawn gan ei fod yn tyfu'n gyflym, marcio’n hawdd, pocedi o noddion
Llarwydden | Gallu gwrthsefyll tywydd, ar gael yn rhwydd, Caled, cryf | Hollti a rhannu; rhy olewog i'w baentio. Sensiteiddiwr
Cedrwydden | Gallu gwrthsefyll tywydd | Mae’n ddrud, yn rhy olewog i’w beintio. Sensiteiddiwr. Hollti a rhannu
Pyrwydden | Rhad, tyfu’n gyflym | Pocedi o noddion; grawn rhydd
Ffynidwydden Douglas | Cryfder canolig a gwytnwch | Brau; gall hollti a marcio’n hawdd, rhy olewog i’w baentio
Cochwydd | Gorffeniad da, cryfder canolig a gwytnwch, gallu gwrthsefyll tywydd | Drud Sensiteiddiwr

## Slide 7: Nodweddion a chyfyngiadau pren caled
Rhywogaeth | Rhinweddau | Cyfyngiadau
Derw | Caled, gwydn, cryf, siâp da, gorffeniad da, byrddau llydan | Clefyd haearn; ysgwyd, hollti; tyfu’n araf, sychu’n araf. Sensiteiddiwr
Mahogani (sapele,utile) | Meddal a thrwchus, graen syth, gorffeniad cywrain, sefydlog, byrddau llydan | Gor-gynaeafu, prin, drud, tyfu’n araf. Sensiteiddiwr
Tîc (Shorea,Iroko) | Gallu gwrthsefyll dŵr/UV, graen tynn, hawdd ei weithio | Drud; brau; torri offer; olewog. Sensiteiddiwr
Onnen | Gallu gwrthsefyll sioc, golau, siâp da, cryf, caled, gorffeniad da | Gwywiad onnen; gall hollti yn y pen; gwenwynig. Ddim yn addas ar gyfer y tywydd. Anodd ei drin neu ei sgleinio. Brau
Masarn | Trwchus, caled, siâp da, sefydlog Elastig, gwynnin y gellir ei ddefnyddio, | Ddim yn wydn iawn. Llosgi offer. Sensiteiddiwr
Ceirios | Siâp da, graen syth, hawdd i’w weithio, hyblyg, gwydn | Drud, cynnwys namau, difrod dŵr
Balsa | Meddal, ysgafn, hawdd i’w ddefnyddio, tyfu'n gyflym, gwynnin | Gwan; brau, hollti; mae’r gwynnin yn athraidd

## Slide 8: Rhinweddau a chyfyngiadau byrddau wedi’u peiriannu
Math | Rhinweddau | Cyfyngiadau
Pren haenog | Llawer o raddau. Anhyblyg a gwydn, gall fod yn hyblyg. Argaenau od o ran sefydlogrwydd; gorffeniad llyfn, modd ei baentio | Gall ddad-laminadu neu gynnwys gwagleoedd a chlymau, dim modd trwsio’r grawn gorffenedig, pylu, Gall y llwch fod yn wenwynig (h.y. ewcalyptws)
MDF (pren ffibr dwysedd canolig) | Sefydlog a llyfn. Gellir ei drin, ei ailgylchu, ei fowldio a’i gerfio, Gorffeniad da ar gyfer paentio gan nad yw’r grawn yn codi. | Gall ffluwchio a malu'n fân, llosgi offer, dim modd trwsio grawn gorffenedig, llwch niweidiol, chwalu mewn amodau llaith hyd yn oed pan gaiff ei drin
OSB (pren fflawiau cyfeiriedig) | Rhad, wedi’i ailgylchu, cymharol sefydlog yn enwedig ar ôl ei drwsio, gallu gwrthsefyll dŵr, mae’n haws ei drwsio na sglodfwrdd | Brau, ddim yn gallu gwrthsefyll tywydd, gorffeniad garw, ddim yn sefydlog, hollti, dim modd trwsio’r grawn gorffenedig. Angen lle storio gwastad
Sglodfwrdd LDF (bwrdd gronynnau) | Gellir ei drin, ei ailgylchu. Deunydd llawr rhataf, gellir ei fowldio â thafod mecanyddol a rhigol sy’n caniatáu uniadau tynn | Brau, dim llawer o hyblygrwydd, hollti, anodd ei sgriwio/hoelio, gall yr ymylon falu, ddim yn gryf wrth gael ei wasgu'n uniongyrchol
Caledfwrdd HDF (pren ffibr dwysedd uchel) | Gwydn iawn ac yn gwrthsefyll dŵr, wedi’i ailgylchu, ffibrau wedi’u ffrwydro cyn ei wasgu, gan ei wneud yn drwchus iawn | Drud, nid yw bob amser yn cael ei gyflenwi mewn meintiau mawr neu drwchus

## Slide 9: Deunyddiau eraill a ddefnyddir gan saer coed: rhai enghreifftiau
Math | Rhinweddau | Cyfyngiadau
UPVC | Sefydlog a llyfn. Nid oes angen ei drin na’i baentio. Mae’n delio â gosodiadau’n dda ac nid yw’n adweithio i rwd na phydredd | Gall dorri i lawr oherwydd UV a hindreulio. Brau a gall dorri. Anodd iawn ei drwsio.
Gwaith stydiau metel | Hawdd ei gynhyrchu ar raddfa fawr a’i drwsio. Nid yw’n torri i lawr nac yn pydru’n gyflym. Ysgafn a hawdd ei gludo. | Nid yw mor gadarn â stydiau pren. Gall rwygo’n rhydd o osodiadau gan y caiff ei osod drwy ddeunydd tenau. Gall fod yn anodd ei drwsio. Angen patres ar gyfer hongian pethau trwm.
RSJ metel | Darnau dur siâp H wedi’u rholio’n gadarn ar gyfer cynnal llwythi. Priodweddau gorchuddio da o’i gymharu â linteli concrid | Anoddach ei ddrilio a’i siapio na phren, gall ymylon wedi torri fod yn finiog ac yn beryglus.
Bwrdd inswleiddio | Byrddau ewyn ysgafn iawn wedi’u gwasgu rhwng ffoil. Priodweddau da o ran gwres a sŵn, gallu gwrthsefyll dŵr | Cynhyrchu llwch gwenwynig pan gaiff ei dorri, brau
Gwlân creigiau | Gwlân ffibrog ysgafn sy’n cael ei ddefnyddio i inswleiddio atigau a gwasanaethau | Gall llwch gwenwynig effeithio ar anadlu a’r croen.

## Slide 10: Gosodion pren metel: priodoleddau a chyfyngiadau
Math | Rhinweddau | Cyfyngiadau
Sgriwiau pozidriv | Gellir eu cynhyrchu ar raddfa fawr a’r opsiwn rhataf ar gyfer sgriwio cyflym | Gellir eu llyfnu, gan ddibynnu ar y defnydd a’r deunydd
Sgriwiau pen-slot | Gorffeniad da gan fod modd gosod slotiau ar gyfer dodrefn drws | Gallu llithro’n rhwydd felly mae angen eu gosod â llaw
Sgriwiau Torx | Gafael rhagorol ac yn haws eu defnyddio heb lithro | Drutach a llai cyffredin
Pinnau gwifro | Siafft a phen bach sy’n ei gwneud yn hawdd eu cuddio | Gallu plygu’n rhwydd os nad ydynt yn cael eu taro’n syth ar y pen. Gall y pennau dorri
Hoelion hirgrwn (main) | Hoelion gwifren anghymesur mewn hydoedd a thrwch amrywiol. Gellir eu dyrnu’n wastad | Gallu plygu’n rhwydd os nad ydynt yn cael eu taro’n syth ar y pen. Gall morthwyl lithro ar ben bach.
Hoelion bras | Hoelion byr, tew, galfanedig wedi’u hinswleiddio gyda phen mawr sy'n cael ei hoelio’n wastad â’r wyneb. Delfrydol ar gyfer gosod bachau ffelt a distiau | Mae’r siafftiau byr yn eu gwneud yn anodd eu dal a’u hoelio. Gall y pennau gasglu lleithder

## Slide 11: Gosodion pren metel: priodoleddau a chyfyngiadau
Sgriw pen fflat neu sgriw gwrthsodd. Wedi’i gynllunio fel bod y sgriw yn gorwedd yn wastad gyda’r arwyneb yn cael ei osod, fel na fydd y pen yn dal.
Mae sgriw pen uchel neu hirgrwn yn gyfuniad o sgriw gwrthsodd a sgriw pen cromlin. Maen nhw’n wrthsodd ond mae top y pen yn ymwthio uwchben yr wyneb. Fe’u defnyddir yn bennaf fel nodwedd addurnol.
Mae sgriwiau cromennog, crwn neu ben padell yn darparu arwyneb mwy i’r sgriw ‘stopio’ ar yr arwyneb sy'n cael ei osod. Mae’r rhain yn ddelfrydol ar gyfer gosod solet lle nad oes angen i ben y sgriw fod yn rhydd neu o dan wyneb y deunydd.
Mae sgriw pen nodwydd yn amrywiad ar y pen sgriw suddedig, ond mae arwyneb y pen o dan yr wyneb wedi crymu, fel biwgl. Mae hyn yn lleihau’r difrod i’r plastrfwrdd, gan rwygo llai ar y papur, felly fel arfer mae i’w weld ar sgriwiau wal sych.
Mae sgriwiau pen fflans yn darparu arwyneb mawr a llydan, tra hefyd yn darparu pen cadarn ar gyfer trosglwyddo grym drwy’r gyriant. Yn gyffredinol, nid oes angen wasier fflat gyda’r pennau sgriw hyn.

## Slide 12: Gosodion pren metel: priodoleddau a chyfyngiadau
Mae’r broses baratoi ar gyfer gosod yn dibynnu ar y math o ffitiad a ddefnyddir
Fel arfer, tyllau peilot yw maint diamedr y gwreiddyn fel y dangosir i dywys y sgriw drwy’r twll gan adael rhywfaint o ddeunydd i dynnu arno.
Mae tyllau clirio yr un maint â’r prif ddiamedr, felly dim ond wrth osod y pren mae modd gosod y sgriw ac nid yw’n tynnu ar y pren uchaf.

## Slide 13: Adlynion: nodweddion a chyfyngiadau
Math | Rhinweddau | Cyfyngiadau
Glud PVA | Cynnyrch dŵr rhad ac effeithiol; hawdd ei lanhau. Diwenwyn | Gall lleithder effeithio arno. Dim bond cychwynnol; mae’n cymryd 24 awr i gael bond llawn
Glud polywethan | Gellir ei osod yn gyflym; hawdd ei lanhau unwaith y bydd yn sych. Cryf a gallu gwrthsefyll dŵr. Treiddiad da; llenwi bylchau | Drytach na PVA. Cemegau sy’n gallu bod yn niweidiol ac yn anodd eu tynnu oddi ar y croen
Glud resin | Drytach na PVA. Seiliedig ar ddŵr ond yn gwrthsefyll dŵr. Tac cychwynnol da a llai o amser clampio o’i gymharu â PVA | Oes silff fyrrach a llai o haenau na PVA a heb fod mor gryf â glud PU. Ddim yn llenwi bylchau
Cascamite neu wrea fformaldehyd | Rhad gan ei fod yn cael ei gymysgu o bowdr yn ôl yr angen. Gwrthsefyll dŵr a gwres | Prinder amser gwaith cyn gosod Oes silff wael yn cynnwys llidydd cemegol
Adlyn llenwi bwlch | Priodweddau llenwi bylchau a thacio cadarn ar y dechrau | Anodd ei lanhau felly dydy ei wasgu ddim yn cael ei argymell

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?