## Slide 1: PowerPoint 2: Iechyd a Diogelwch
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Cyfarpar Diogelu Personol
Eich cyfrifoldeb chi yw defnyddio cyfarpar diogelu personol. Mae gwarchodaeth gorfforol yn eich amddiffyn rhag anaf corfforol.
  Mae cyfarpar diogelu yn cynnwys:
Het galed
Menig
Sbectolau diogelwch
Dulliau diogelu clyw
Dulliau diogelu’r system anadlu
Esgidiau a dillad gwarchodol
Dillad llachar
Padiau pengliniau

## Slide 3: Cyfarpar Diogelu Personol: Dulliau diogelu’r system anadlu
  Mae masgiau wyneb yn cael eu rhoi mewn categori ar sail pa beryglon maen nhw’n addas ar eu cyfer:
  Mae FFP 1 yn cyfeirio at y masgiau sy'n hidlo leiaf o’r tri masg gyda phroses hidlo aerosol o 80% o leiaf a gollyngiadau i’r tu mewn o uchafswm o 22%. Mae’r masg hwn yn cael ei ddefnyddio’n bennaf fel masg llwch (e.e. ar gyfer gwaith adnewyddu cartrefi)
  Mae gan fasgiau FFP2 ganran hidlo o 94% o leiaf a dim mwy na 8% yn gollwng i’r tu mewn. Fe’u defnyddir yn bennaf ym meysydd adeiladu, amaethyddiaeth, a chan weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn erbyn feirysau’r ffliw.
  Masgiau FFP3 yw’r masg sy'n hidlo fwyaf o’r holl fasgiau FFP. Gyda chanran hidlo o 99% o leiaf a dim mwy na 2% yn gollwng i’r tu mewn, maen nhw’n diogelu rhag gronynnau mân iawn fel asbestos.
  Ffynhonnell: https://standards.cen.eu/index.html

## Slide 4: PPE: diogelu’r system anadlu
  Masg wyneb papur mae modd ei waredu (FFP1 fel arfer)
  Masg wyneb papur â falf arno (FFP1/2 fel arfer)
  Masg silicon wedi mowldio gyda hidlyddion (FFP3 fel arfer)
  Hidlyddion llwch/anwedd
  Anadlydd wyneb-yn-wyneb (FFP3)
  Mae RPE ar gael mewn gwahanol arddulliau yn dibynnu ar y perygl y mae’n addas ar ei gyfer:
  Mae llawer o goed yn wenwynig neu’n cael eu dynodi’n ‘sensiteiddwyr’. Er enghraifft, mae llwch ywen yn wenwynig iawn ac yn gallu achosi marwolaeth.

## Slide 5: PPE: diogelu clyw/sŵn
  ‘Mae'r lefel y mae'n rhaid i gyflogwyr ddarparu dulliau diogelu clyw a pharthau diogelu clyw bellach yn 85 desibel (amlygiad cyfartalog dyddiol neu wythnosol) ac mae'r lefel y mae'n rhaid i gyflogwyr asesu'r risg i iechyd gweithwyr a rhoi gwybodaeth a hyfforddiant iddynt bellach yn 80 desibel.’
  ‘Mae’r safon a dderbynnir yn gyffredinol i leihau’r risg i’r clyw yn seiliedig ar ddod i gysylltiad ag 85 dBA am uchafswm o wyth awr y dydd, wedi’i ddilyn gan o leiaf ddeg awr o amser adfer ar 70 dBA neu is.’
  Ar 91 desibel, gall eich clustiau oddef hyd at ddwy awr o amlygiad.
  Ar 100 desibel, gall difrod ddigwydd gyda 15 munud o amlygiad.
  Ar 112 desibel, gall difrod ddigwydd gydag ond un munud o amlygiad.
  Ar 140 desibel, gall nerfau gael eu niweidio ar unwaith.
  Ffynhonnell: /www.noisehelp.com/noise-dose.html

## Slide 6: Mesurau rheoli ar y cyd: arwyddion
  Arwyddion cylch gorfodol (glas): Pethau y mae’n rhaid i chi eu gwneud. Rhoi gwybod am ofynion gorfodol y safle/gweithdy.
  Arwyddion cylch gwaharddedig (coch): Pethau na ddylech eu gwneud. Rhoi gwybod am weithredoedd sydd wedi’u gwahardd yn y safle/gweithdy.
  Arwyddion rhybudd trionglog (melyn): Byddwch yn ymwybodol. Rhoi gwybod i bawb sy’n dod i mewn y peryglon yn y safle/gweithdy.
  Arwyddion gwybodaeth sgwâr neu betryal (gwyrdd): Dilynwch fi. Rhoi gwybodaeth i bawb sy’n mynd i mewn i’r safle/gweithdy.
  Arwyddion tân sgwâr (coch): Dyma fo. Mae’n rhoi gwybod ble mae’r offer tân.

## Slide 7: Mathau o ddiogelwch: arwyddion
Mae arwyddion eraill ar gael ym manylion COSHH ynghylch cyfansoddion organig anweddol (VOCs). Mae’r rhain yn gyfansoddion sy’n niweidiol i fywyd.
Y symbolau oren yw’r safon Ewropeaidd. Cafodd y rhain eu disodli gan y diemwntau coch sy’n safon fyd-eang ac yn cael eu cydnabod ym mhob man.
Achosi tân
Ffrwydrol
Peryglus i’r amgylchedd
Gwneud tân yn fwy dwys
Hirdymor Perygl cyrydol i iechyd
Gwenwynig
Llidydd
Efallai y bydd yn ffrwydro pan gaiff ei gynhesu
Symbolau Ewropeaidd Symbolau rhyngwladol

## Slide 8: Tanau
Os byddwch yn darganfod tân, dylech wneud y canlynol:
Canwch y larwm drwy weiddi ‘Tân!’, pwyso’r botwm larwm agosaf neu ffonio 999.
Peidiwch â cheisio diffodd y tân oni bai ei fod yn fach, eich bod wedi’ch hyfforddi i wneud hynny a bod y diffoddwr neu’r flanced gywir ar gael. Gwnewch yn siŵr bod eich ffordd allan yn glir cyn ceisio gwneud hynny. Rhaid i’r rheini nad ydynt wedi cael hyfforddiant adael yr adeilad ar unwaith.
Gadewch yr holl eiddo a’r offer a gadael mewn ffordd drefnus, gan helpu’r rheini y gallai fod angen help arnynt.
Dylech ymgynnull yn y man ymgynnull mewn argyfwng ac aros am ragor o gyfarwyddiadau.

## Slide 9: Tanau
Mae tân angen tair ffynhonnell i losgi. Sef:
Ocsigen
Gwres neu wreichionyn
Tanwydd
Os nad oes unrhyw un o’r rhain yn bresennol, ni fydd y tân yn llosgi. Mae’r rhan fwyaf o ddiffoddwyr tân yn tynnu’r ocsigen neu’r gwres o’r sefyllfa. Mae gwahanol fathau o danwydd angen gwahanol fathau o ddiffoddydd.

## Slide 10: LEV: Awyru’r bibell wacáu leol
  Bag llwch
  Uned echdynnu symudol
  Uned echdynnu ddiwydiannol (wedi’i gosod fel arfer mewn gweithdy)
  Hidlydd aer (fel arfer wedi’i osod ar y nenfwd ac yn cael ei ddefnyddio mewn gweithdai a swyddfeydd)

## Slide 11: Rhwystrau a llwybrau cerdded a diogelwch
  Llyfr llofnodi
  Sesiynau cynefino ar safleoedd
  Rhwystrau diogelwch
  Ffens heras
  Llwybrau cerdded dynodedig
  Canllawiau a byrddau cicio
  Mannau diogelwch
  Mannau casglu os bydd tân

## Slide 12: Asesiadau risg, cofnodion cymorth cyntaf a damweiniau a fu bron â digwydd
  Sesiynau briffio iechyd a diogelwch
  Hyfforddiant staff
  Sesiynau cynefino ar safleoedd
  Byrddau diogelwch
  Archwiliadau iechyd a diogelwch
  Swyddogion cymorth cyntaf
  Llyfr damweiniau a fu bron â digwydd
  Asesiadau risg parhaus

## Slide 13: Asesiadau Risg
Gellir dilyn pum cam tuag at asesu risg i sicrhau bod eich asesiad risg yn cael ei gynnal yn gywir, y pum cam hyn yw:
Nodi’r peryglon.
Penderfynu pwy allai gael ei niweidio a sut.
Gwerthuso’r risgiau a phenderfynu ar fesurau rheoli.
Cofnodi eich canfyddiadau a’u gweithredu.
Adolygu eich asesiad a’i ddiweddaru os oes angen.

## Slide 14: Risgiau iechyd a diogelwch
  Risg diogelwch: perygl uniongyrchol i’ch diogelwch
  Syrthio o uchder (ysgolion, sgaffald, MEWP, toeau bregus, eiddo gwag)
  Gweithrediadau codi
  Peiriannau (MEWP wedi'i ddal, gwrthdroi, gwasgu)
  Peiriannau sefydlog a symudol
  Cwympo
  Mygu
  Trydanu
  Gwrthrychau’n syrthio
  Llithro, baglu a syrthio
  Cael eich taro gan deflyn (anafiadau llygaid)

## Slide 15: Risgiau iechyd a diogelwch
  Risg iechyd: risg tymor canolig neu hirdymor i’ch iechyd na ellir ei ddadwneud yn aml
  Sŵn
  Llwch bwrdd pren caled/peirianneg
  Llwch asbestos
  Llwch Silica
  Dirgrynu
  Codi â llaw
  Dermatitis
  Yr amgylchedd (tymheredd, lleithder, goleuo ayb.)
  Gwaith ailadroddus (sefyll, safle), pen-glin y forwyn (bwrsitis)

## Slide 16: Rhoi gwybod am ddamweiniau
Rhaid i chi gydymffurfio â Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR) 2013
Rhaid rhoi gwybod i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am ddamwain sy’n achosi marwolaeth, anaf difrifol neu absenoldeb o’r gwaith am fwy na thri diwrnod gan ddefnyddio Ffurflen Cofnodi Damwain. Fel arfer, rhoddir gwybod am fân ddamweiniau mewn Llyfr Damweiniau.
Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod am bob damwain a damwain a fu bron â digwydd i oruchwyliwr sy’n cwblhau adroddiadau damweiniau. Bydd angen i chi roi gwybodaeth os ydych chi wedi bod mewn damwain neu wedi bod yn dyst i ddamwain neu ddamwain a fu bron â digwydd.
Mae rhoi gwybod am ddamweiniau a damweiniau a fu bron â digwydd yn eich helpu i adnabod peryglon a chymryd camau i osgoi damweiniau yn y dyfodol.

## Slide 17: Deddf a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
  Rheoliadau Trydan yn y Gwaith, 1989
  Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999
  Rheoliadau’r Gweithle (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1992
  Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER), 1998
  Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) 2002
  RIDDOR (Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus), 2013
  Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol yn y Gwaith, 1992 (Rhaid gwisgo PPE a rhaid ei ddarparu am ddim)
  Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith, 2005
  Rheoliadau Rheoli Dyluniad Adeiladu (CDM), 2015

## Slide 18: Bod yn drefnus, bod yn gyfrifol
  Gellir osgoi llawer o ddamweiniau yn y gwaith drwy gadw man gwaith taclus a threfnus a chynnal archwiliadau diogelwch yn rheolaidd.
  Mae damweiniau’n digwydd yn aml oherwydd rhuthro ac eitemau wedi’u gosod yn anghywir.
  Peidiwch byth â defnyddio peiriannau heb gael hyfforddiant perthnasol.
  Rhowch eich diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill yn gyntaf bob amser drwy wneud yn siŵr, yn enwedig wrth osod peiriannau, offer pŵer ac echdynnu.
  Dylech bob amser wirio gofynion gorfodol y gweithle.
  Gwisgo’r cyfarpar diogelu personol priodol ar gyfer y dasg.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?