## Slide 1: PowerPoint 11: Gweithgareddau strwythurol a ffics cyntaf
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Gweithgareddau strwythurol cyn y ffics cyntaf
Beth yw rhai o’r gweithgareddau strwythurol ar gyfer saer cyn y ffics cyntaf?
  Gosod fframiau pren a thrawstiau
  Gosod waliau a thoeau allanol parod
  Torri toeau a gorffen bondoeau
  Adeiladu a gosod dormerau
  Gosod trawstiau to
  Gwaith stydiau strwythurol allanol
  Ffurfwaith ar gyfer padiau concrid
  Gosod trawstiau a linteli dur neu bren
  Gosod cynhalbyst dros dro

## Slide 3: Gweithgareddau ffics cyntaf ac arbenigedd mewn galwedigaethau coed
Yn draddodiadol, mae’r ffics cyntaf yn dechrau pan fydd y to wedi'i osod ac mae’r adeilad yn dal dŵr yn eithaf da. Er weithiau bydd y distiau a’r lloriau mewnol yn cael eu gosod, a gwaith stydiau yn cael ei wneud, cyn gosod y to. Ymysg y gweithgareddau mae:
  Distiau a gwaith stydiau strwythurol
  Ffitio fframiau drysau a ffenestri
  Gorchuddion distiau llawr
  Gosod grisiau
  Gosod nenfydau
  Gosod stydiau pared
  Gosod leininau

## Slide 4: Gweithgareddau ffics cyntaf ac arbenigedd mewn galwedigaethau coed
Beth yw’r prif weithgareddau ffics cyntaf ar gyfer saer?
  Gosod, marcio, gweithgynhyrchu, cydosod a gorffen:
  Grisiau
  Fframiau ffenestri a drysau
  Drysau allanol a sashiau
  Portshis, ystafelloedd haul ac atriwm
  Strwythurau derw gwyrdd

## Slide 5: Toeau cyplau
  Mae’r llun yn dangos to ar oleddf talcen wedi’i wneud â thrawstiau parod.
  Mae hon yn ffordd rad ac effeithlon o osod to. Mae’r trawstiau wedi’u gosod yn wastad ar y walblat, lle maent wedi’u hoelio, ac yna’n cael eu strapio o’r tu mewn i’r grib ac yn groesgornel, gan gryfhau’r trawstiau.

## Slide 6: Toeau cyplau
  Mae’r ddelwedd hon yn dangos cynllun y coed angori.
  Mae hefyd yn dangos yr ysgolion sy’n creu’r talcennau a’r ceibrennau trimiog o amgylch y simnai.
  Bydd sgriwiau a phlatiau wal hefyd yn cael eu gosod ar y waliau gan ddefnyddio strapiau metel.

## Slide 7: Toeau cyplau
  Mae’r llun yma’n dangos to gwastad.
  Mae hefyd yn dangos yr ysgolion sy’n creu’r bondo a’r platiau wal llorweddol a fertigol.
  Bydd sgriwiau a phlatiau wal hefyd yn cael eu gosod ar y waliau gan ddefnyddio strapiau metel a sgriwiau concrit.

## Slide 8: Toeon wedi’u torri
  Mae’r ddelwedd hon yn dangos ceibren gyffredin a’r enwau ar gyfer pob toriad.
  Mae’r darn sy’n cael ei dynnu drwy’r sedd a thoriadau i sodlau ar gyfer y plât wal, yn cael ei alw’n geg aderyn.
  Mae’r rhychwant yn cael ei fesur yn llorweddol o’r tu allan i’r plât wal i ganol y grib.

## Slide 9: Toeon wedi’u torri
  Mae’r ddelwedd hon yn dangos ceibren cyffredin gyda bargod wedi'i dorri i dderbyn ffasgia a soffit.
  Hefyd yn y llun mae’r befelau wedi’u gosod ar yr ymyl i farcio pob toriad allan.
  Sylwch fod y codiad yn cael ei gyfrifo i’r ymyl sy’n cael ei greu gan y toriad rhwng seddi a thoriadau sawdl.

## Slide 10: Toeon wedi’u torri

## Slide 11: Toeon wedi’u torri
  Mae’r ddelwedd hon yn dangos croestoriad rhwng prif do a tho ychwanegol gan ddefnyddio bwrdd gosod dyffryn. Mae’n dangos y grib ychwanegol, y ceinc, y jac a rafftiau’r dyffryn sydd, yn yr achos hwn, yn cynnwys Jaciau.
  Caiff crib ei chefnogi dros dro, ac mae’r ceibrennau wedi’u gosod drwy’r grib i’r ceibren gyferbyn. Mae ceibrennau hefyd yn cael eu gosod ar y platiau wal (nid ydynt yn cael eu dangos) sy’n cael eu gosod ar y waliau gan ddefnyddio strapiau metel.

## Slide 12: Toeon wedi’u torri
  Mae’r ddelwedd hon yn dangos croestoriad rhwng prif do a tho ychwanegol gan ddefnyddio trawst dyffryn. Mae’n dangos y prif grib a’r grib ychwanegol, ceibrennau cyffredin a cheibrennau jac. Sylwch hefyd ar y ceibren dyffryn, sy’n ymestyn o blât wal i grib
  Caiff crib ei chefnogi dros dro, ac mae’r ceibrennau wedi’u gosod drwyddi i’r ceibren gyferbyn. Mae ceibrennau hefyd yn cael eu gosod ar y platiau wal sy’n cael eu gosod ar y waliau gan ddefnyddio strapiau metel.

## Slide 13: Toeon wedi’u torri
  Mae’r llun yma’n dangos to talcen slip. Mae’n dangos y grib, y ceibrennau cyffredin, slip a jacbrennau. Mae’r ceibren slip yn gwneud yr un fath â’r ceibren dyffryn llawn i yn y sleid flaenorol i bob pwrpas, ond mae’n groestoriad allanol yn hytrach nag un mewnol.
  Caiff crib ei chefnogi dros dro, ac mae’r ceibrennau wedi’u gosod drwyddi i’r ceibren gyferbyn. Mae ceibrennau hefyd yn cael eu gosod ar y platiau wal sy’n cael eu gosod ar y waliau gan ddefnyddio strapiau metel.

## Slide 14: Distiau ffics cyntaf
Mae’r ddelwedd yn dangos gwahanol fathau o ddistiau a’r dulliau a ddefnyddir i’w trwsio.
Mae cynheiliaid saethben yn ffordd effeithlon ac effeithiol o gadw distiau’n syth wrth iddynt dynhau wrth i’r pren grebachu ac mae'n defnyddio llai o bren na phlociau pren.

## Slide 15: Distiau wedi’u peiriannu
Mae’r ddelwedd hon yn dangos distiau metel ar lawr fel gwe sy’n defnyddio egwyddor debyg i gynheiliaid saethben i gynhyrchu distiau ysgafn wedi’u peiriannu’n gryf.
Yn gyffredinol, mae trawstiau wedi’u gwneud o fwrdd OSB, sydd wedi’i wneud o bren wedi’i ailgylchu, a phren meddal. Maent yn ysgafnach, yn rhatach ac yn crebachu llai na distiau solid.

## Slide 16: Tocio distiau
Mae’r ddelwedd yn dangos y distiau wedi’u tocio o amgylch grisiau. Sylwch eu bod yn cael eu dyblu a’u bolltio.
Byddai’r distiau rhydd i’r dde ac yn gorgyffwrdd i’r chwith yn eistedd yn syth ar y waliau cynhaliol.
Dangosir distiau wedi’u gosod mewn cambrenni distiau safonol ac mae gan y trimwyr gambrenni llydan sy’n plygu dros gefn yr ail ddist.

## Slide 17: Distiau llawr a gorchuddion to fflat
Mae’r llun yn dangos sut dylid gwasgaru lloriau i osgoi uniadau mewn rhes.
Wrth osod sglodfwrdd, mae’n hanfodol gwasgaru’r uniadau i gryfhau’r llawr ac osgoi uniadau syth neu batrymau sy’n ailadrodd
Sut ddylai cymalau wedi’u gwasgaru edrych a sut na ddylent edrych
Dosbarthiad gwastad sy’n darparu llawr sy’n edrych yn naturiol
Mae’r estyll wedi’u gosod yn rhy wastad. Wedi’u gosod yn anghywir
Mae’r estyll wedi’u gosod yn rhy wastad. Wedi’u gosod yn anghywir

## Slide 18: Distiau llawr a gorchuddion to fflat
Gall gwres dan y llawr wneud i fyrddau llawr solet grebachu a chracio, yn enwedig os nad ydynt yn ddigon sych. Dylid storio lloriau solet yn yr adeilad lle bydd yn cael ei osod am gryn amser er mwyn iddo allu addasu i’r amodau cyn dechrau ei osod.
Mae lloriau fel y rhain fel arfer wedi’u hoelio.
Bydd lloriau solet yn crebachu ac yn ehangu mwy na chynnyrch wedi’i beiriannu. Dylid gadael digon o fwlch ar gyfer ehangu o amgylch y waliau gan y bydd y lloriau’n dechrau crychu os bydd yn ehangu heb le i wneud hynny a gall hyn wthio wal allan.

## Slide 19: Distiau llawr a gorchuddion to fflat
Mae OSB yn cael ei ddefnyddio’n fwy cyffredin ar gyfer gorchuddion to fflat. Yn gyffredinol, mae OSB wedi’i orchuddio â haenau bitwmen neu wydr ffibr sy’n ei amddiffyn rhag lleithder UV a fydd yn achosi iddo ddirywio dros amser.
Mae haen yn cael ei defnyddio mewn mannau llaith fel ystafelloedd ymolchi.
Y sglodfwrdd tafod a rhigolog yw’r cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio amlaf ar gyfer gorchuddion distiau mewnol. Mae sglodfwrdd TGV yn cael ei drin â gwrthiant lleithder ond ni ddylid ei adael mewn amodau gwlyb na llaith cyn i’r uniadau gael eu gludo a’u tapio gan y gallant fod yn feddal a cholli eu cywirdeb. Mae lloriau TGV fel arfer yn cael eu gludo a’u sgriwio i osgoi gwichian wrth i’r cymalau rwbio yn erbyn ei gilydd.

## Slide 20: Stydiau
Mae gwaith stydiau yn cyfeirio at bob ffrâm fertigol sy’n cael ei gwneud i greu waliau strwythurol neu allanol a phared mewnol.
Mae’r stydiau yn sefyll yn syth.
Mae’r darnau pen a gwaelod yn cael eu galw’n ben, yn nenfwd neu’n blât uchaf, ac yn wadn, yn llawr neu'n blât gwaelod yn y drefn honno.
Gelwir y llinellau o ddarnau llorweddol byr sy’n ymuno â’r stydiau yn nogins.
Plât gwaelod
Nogins
Stydiau
Plât uchaf
Canol

## Slide 21: Stydiau
Gosodir y stydiau’n fertigol ac yn gyfochrog â’i gilydd. Maent hefyd yn cael eu gosod ar bellter penodol ar wahân, wedi’i fesur o ganol pob styd i’r nesaf. Ar gyfer partisiynau cyffredinol, mae hyn fel arfer yn ganolbwynt 600mm (i ganiatáu ar gyfer bwrdd 1200mm), a 400mm (eto ar gyfer bwrdd 1200mm) ar gyfer partisiynau cegin neu ystafell ymolchi sydd i’w teilsio ac sydd angen llai o hyblygrwydd.
Gellir gosod gwaith stydiau drwy farcio safleoedd un plât ar y llawr a sgwario’r corneli gan ddefnyddio’r dull 3/4/5.

## Slide 22: Stydiau
Y ffordd fwyaf effeithlon o adeiladu stydiau yw gosod y platiau ar arwyneb gwastad a chroes-fapio’r stydiau a’r bylchau gan sicrhau bod y stydiau i gyd yn aros yn gyfochrog. Yna caiff y stydiau eu torri i’r un hyd a’u gosod allan rhwng y platiau pen a’r platiau unigol sydd wedi’u marcio’n barod. Caiff y stydiau eu gosod wedyn gan ddefnyddio dwy hoelen neu sgriw ym mhob uniad bôn.
Gellir mesur nogins o’r broses osod gyntaf a dylid torri pob un yr un maint, ar wahân i’r tu allan sydd wedi’i deilwra i led y pared.

## Slide 23: Fframiau ffenestri
Mae gwahanol arddulliau o ffenestri ar gael, gan gynnwys ffenestr godi bocs, adeiniog, adeiniog diogel rhag storm, sefydlog neu olau to. Maent wedi’u gwneud o ddeunyddiau gan gynnwys pren meddal, pren caled, alwminiwm a phlastig.
Yn gyffredinol, mae ffenestri yn cael eu gwneud i fesur ac yn cael eu gosod mewn gwahanol ffyrdd, gan ddibynnu ar arddull y ffenestr.
Gellir gosod ffenestri gan ddefnyddio bariau sil, clipiau ffrâm, gosodion ffrâm, neu leininau clipio i mewn, fel gyda rhai ffenestri plastig, ac fel arfer maent wedi’u selio i’r waliau ar ôl gosod yn defnyddio mastig.

## Slide 24: Fframiau drysau
Gall fframiau drysau gael eu gosod yn hongian ar eu hochr, ar bifod, i lithro neu’n ddeublyg, a mwy.
Maent wedi’u gwneud o ddeunyddiau gan gynnwys pren meddal, pren caled, alwminiwm a phlastig; defnyddir y rhain fel arfer ar gyfer drysau allanol.
Gellir gosod fframiau drysau gan ddefnyddio bariau sil, clipiau ffrâm, gosodion ffrâm, neu leininau clipio i mewn, fel gyda rhai drysau plastig, ac fel arfer maent wedi’u selio i’r waliau ar ôl gosod yn defnyddio mastig.

## Slide 25: Fframiau drysau
Rhaid gosod fframiau drysau’n ddigon diogel i gymryd pwysau’r drws a’r straen sy’n cael ei greu drwy agor a chau, cau yn glep a gwynt.
Rhaid gosod fframiau drysau’n unionsyth a’u hatal rhag troi. Mae hyn yn sicrhau bod y drysau’n agor ac nad ydynt yn dal y llawr neu’r soffit.

## Slide 26: Grisiau
Bydd saer yn tynnu llun o gyfanswm y codiad a p’un ai a yw’n addas i fynd am set o risiau.
Yn draddodiadol, mae grisiau’n cael eu hadeiladu heb ddefnyddio gosodiadau metel rhwng y grisiau a’r llinynnau. Mae’r grisiau a’r esgynwyr a ddangosir wedi’u crampio, eu gludo, eu dal ac wedi’u cau gyda’i gilydd yn y pen draw er mwyn cynnig cymorth ychwanegol. Mae sgriwiau wedi’u sgriwio i’r grisiau yn yr achos hwn. Disgwylir weithiau i seiri ar safle osod y grisiau yn y fan a’r lle.
Mike Jones

## Slide 27: Grisiau
Mae’r jig hwn wedi’i osod ar gyfer y codiad a’r safle lle bydd y llinynnau'n mynd. Yna, gellir defnyddio llwybrydd i dorri’r rhigol ar gyfer y pyst a’r grisiau.
Mae llinynnau’r grisiau’n cael eu gosod ar y pyst grisiau gan ddefnyddio tyno unysgwyddog sy’n cael ei dynnu’n dynn gan ddefnyddio hoelbren. Mae cyfrannau’r tyno uchaf yn draean ac mae’r tyno isaf yn chwarteri.

## Slide 28: Grisiau
Dylai’r grisiau mewn anheddau fod o leiaf 900mm o led
Dylai adeiladau cyhoeddus fod o leiaf 1000mm o led rhwng y canllawiau a 1200mm rhwng y waliau
Dylid gosod y grisiau mewn adrannau os yw’n fwy na 2000mm o led

## Slide 29: Gofynion o ran grisiau
Rhaid i risiau gydymffurfio ag adran 1 (K1) o'r Rheoliadau Adeiladu.
Wrth adeiladu grisiau annedd preifat, mae angen i risiau gydymffurfio â thabl 1.1 K1.
  Mae hyn yn darparu:
  o leiaf 220mm o ofod llorwedd
  uchafswm codiad o 220mm
  Gogwydd uchaf o 42º
Rhigol
Llinell ymyl blaen
Codwr
Lletem codi
Grisiau
Lletem gris
Codiad
Gofod llorwedd
. 42°
Ymylon blaen
Uchafswm goleddf

## Slide 30: Cydrannau grisiau
Llinyn mewnol (ar gau)
Llinyn allanol (ar gau)
Grisiau
Codwr
Postyn grisiau
Balwstr (neu werthyd)
Canllaw (neu ganllaw llaw)
Canllaw gwaelod
Leinin ffedog
Pen grisiau
Gris gwtogi

## Slide 31: Cydrannau grisiau
Mae’r ddelwedd ar y chwith yn dangos llinyn ‘agored’ ar yr ochr agosaf, a llinyn cyfan neu ‘gaeedig’ ar yr ochr bellaf. Mae hefyd yn dangos cludwr canolog, neu ‘gludiad’ sy’n cynnal canol y grisiau. Mae grisiau wedi’u torri fel llinynnau yn gyffredin ar gyfer prosiectau gardd lifio.
Mae grisiau agored hefyd yn gyffredin mewn adeiladau hŷn ac mae ganddynt linellau ymyl blaen sy’n ymestyn dros y llinynnau a’r bracedi addurniadol ar ochr weladwy’r llinynnau i orchuddio’r toriad yn y llinyn lle mae’n cwrdd ag ochr isaf yr ymyl blaen.

## Slide 32: Leininau
Darn o PSE neu ddeunydd gorffenedig sy’n gorchuddio neu’n leinio gwaith stydiau o amgylch agoriadau fel drysau a hatshis atig yw leinin. Mae’r cilbyst fel arfer yn cael eu rhoi yn y pen fel y dangosir.
Yna mae’r stop drws yn cael ei osod ar y leinin i ddarparu clep a sêl tynn, gan gael gwared â’r bylchau golau o amgylch y drws. Ar gyfer drysau tân mae’r rhain yn ddyfnach ac yn cynnwys stribedi chwyddedig sy’n ehangu o dan y gwres selio’r bylchau, gan leihau lledaeniad y tân.

## Slide 33: Leininau
Rhaid gosod leininau yn unionsyth a’u hatal rhag troi. Yn gyffredinol maent yn deneuach ac yn fwy hyblyg na fframiau, ac felly mae angen eu pacio’n ofalus y tu ôl i’r sgriwiau er mwyn eu hatal rhag cael eu tynnu o’u siâp.
Yn olaf, mae prif drawst yn cael ei osod i orffen y casin a chreu gorffeniad addurnol. Mae hyn yn cynnwys yr holl fylchau sy’n cael eu creu drwy bacio a’r rheini sydd ar ymylon y plastrfwrdd.

## Slide 34
Unrhyw gwestiynau?