## Slide 1: PowerPoint 4: Taith pren
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: O ble daw pren?
Prosesau i greu cynhyrchion saernïaeth a gwaith coed
  Coetir neu goedwig
  Cynaeafu/storio
  Trosi/storio
  Sychu’r pren/storio
  Llifio garw a graddio’r pren/storio
  Peiriannu’r pren (PSE, CLS)/storio
  Rhoi dimensiwn i’r pren/storio
  Gweithgynhyrchu’r cynnyrch/cyflenwi i’r safle
  Trin a gorchuddio pren
  .
Defnyddiwch yr arddull hon ar gyfer ffynonellau.

## Slide 3: Y goedwig
  Amodau pridd/golau
  Prysgoedio a theneuo er mwyn cynnal coed ac isdyfiant iach
  Effeithiau gwynt (wedi’u lleihau mewn coedwigoedd trwchus)
  Pydru, haint a bwr
  Paraseitiaid ac ymosodiadau gan bryfed
  Cylchoedd twf, twf cyflym/araf

## Slide 4: Dulliau trosi
Mathau o doriadau wrth drosi coed:
Toriadau tangiadol: Mae’r rhain yn cael eu gwneud fel tangiad i’r grawn, yn aml drwy’r boncyff i gyd. Cânt eu galw'n doriadau’r goron hefyd. Mae’r byrddau yn cael eu siapio'n fanwl, ond maen nhw’n dueddol o gwpanu, gwahanu a hollti yn y pen.
Toriadau rheiddiol: Mae’r boncyff yn cael ei lifio i bedwar chwarter ar ongl reiddiol. Caiff hyn ei alw'n llifiad rheiddiol. Ar ôl hynny, bydd pob chwarter wedyn yn cael ei lifio â phlaen. Mae ganddo reiddennau creiddiol unigryw ac mae’n fwy sefydlog na thoriadau tangiadol.

## Slide 5: Mathau o doriadau wrth drosi boncyff
Llifiad drwodd (toriadau coron): Mae’n cynhyrchu byrddau llydan wedi’u torri’n dangiadol. Y broses felino hawsaf gan nad oes angen i chi droi'r boncyff.
Llifiad rheiddiol: Dull traddodiadol o gynhyrchu byrddau rheiddiol. Mae’n cymryd llawer o amser ond mae’n gynnyrch llawer mwy sefydlog.
Llifiad drwodd
Llifiad rheiddiol

## Slide 6: Mathau o doriadau wrth drosi boncyff
Calon mewn bocs: Mae calon mewn bocs yn gyfuniad o ddulliau eraill ond yn osgoi calon y goeden. Defnyddir y dull hwn os yw calon y goeden yn ddiffygiol (h.y. wedi pydru).
Tangiadol: Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer pren strwythurol (fel distiau llawr) gan mai ffurfweddiad y graen sy’n ffurfio’r rhan fwyaf o gryfder cylch y goeden. Yn y llun a ddangosir yma, mae’r galon mewn bocs.
Calon mewn bocs
Tangiadol

## Slide 7: Pentyrru a sychu
Cyn y gellir defnyddio’r rhan fwyaf o bren, mae’n rhaid iddo golli 50% o’r dŵr sydd yn y goeden pan gaiff ei thorri i osgoi pydru, cryfhau a mynd yn ysgafnach, osgoi crebachu ar ôl ffitio a chaniatáu iddo gael ei orchuddio. Rhaid i bren wedi’i sychu fod ag 20% neu lai o ddŵr ar y mwyaf er mwyn osgoi pydredd gwlyb. Gwneir y gwaith sychu mewn dwy ffordd:
Sychu gydag aer: Mae pren yn cael ei bentyrru’n fflat a’i wahanu gan ‘sticeri’ er mwyn i’r aer gylchredeg yn gyfartal. Yna caiff ei orchuddio i’w amddiffyn rhag glaw ac UV a'i adael i sychu fel arfer am flwyddyn i bob modfedd o drwch. Mae sychu gydag aer wedi’u cyfyngu i leihau lleithder cyffredinol i 14% (dim digon ar gyfer rhywfaint o waith coed mewnol).
Sychu gydag odyn: Mae pren yn cael ei stacio a’i wahanu gan ‘sticeri’ er mwyn i’r aer gylchredeg yn gyfartal ac yna’n cael ei sychu’n araf mewn odyn wedi’i wresogi am 10 awr i 28 diwrnod, yn dibynnu ar fath a thrwch. Mae hyn yn lleihau lleithder cyffredinol i 20% neu hyd yn oed i lawr i 6% (angenrheidiol ar gyfer gwaith coed mewnol ger ffynonellau gwres).
cornwallhardwoodsupplies.co.uk

## Slide 8: Graddau pren
Scant: (Pren Sgandinafaidd) sbriws wedi’i dyfu’n araf (pren gwyn) C16
CLS: (Safon coed Canada) lled-orffenedig, pren ymyl esmwyth C16
C16/24: sgoriau cryfder yn seiliedig ar y raddfa y mae’r pren yn tyfu ac yn gallu gwrthsefyll straen. (mwy o gylchoedd tyfiant=coeden gryfach)
PSE: (wedi’i blaenio, gydag ymyl sgwâr) fel arfer yn berthnasol i gochwydd sydd wedi’i blaenio’n sgwâr i’w ddefnyddio y tu mewn ar ôl cael ei lifio'n fras
Pren carcas wedi’i lifio’n fras: wedi’i dorri mewn modfeddi fel arfer, anorffenedig
Pren gydag ymyl ddi-lif: planciau mawr wedi’u llifio'n fras, yn aml gyda’r rhisgl dal ynghlwm ar ôl llifiad drwodd
cornwallhardwoodsupplies.co.uk

## Slide 9: Profi a graddio straen
Mae’r Safon Brydeinig BS 5268 yn nodi bod 12 gradd cryfder, ond y rhai a ddefnyddir fwyaf yw C16 a C24. Defnyddir y ddwy radd mewn cymwysiadau strwythurol ac maent yn addas ar gyfer gwahanol lwythi. Fe’u defnyddir ar gyfer distiau llawr, ceibrennau, stydiau strwythurol, waliau pared, a ffurfwaith a chaeadau.
Dulliau graddio: cyn i bren gael ei werthu fel cynnyrch adeiladu, mae’n aml yn cael ei brofi gan straen i’w raddio am gryfder. Yna mae’n cael ei gysylltu â dimensiynau safonol penodol sy’n addas i’w ddefnydd, fel CLS a Scant sy’n cael eu galw’n bren ‘rheolaidd’.
Stamp C16
Stamp C24

## Slide 10: Diffygion pren
Holltau: a achosir drwy sychu’n gyflym gan greu rhaniadau mewn pren fel arfer ar ddiwedd astell, a elwir weithiau’n wiriadau.
Rhannu: pan fydd hollt yn teithio hyd yr astell gan ei hollti.
Cymysg (hollt taran): crac neu wanhau ar draws lled astell a achosir gan sioc sydyn yn cywasgu’r ffibrau, fel gyda mellt neu daranau, gan leihau’r cryfder yn sylweddol.
Hollt seren: mae hollt seren yn cael ei achosi gan broses sychu gyflym neu anwastad, sy’n achosi i’r tu allan i’r boncyff grebachu’n gyflymach na’r canol. Gall dod i gysylltiad â’r elfennau achosi hollt seren, fel y gall rhew wrth i’r goeden dyfu.
Hollt taran
Hollt seren

## Slide 11: Diffygion pren
Hollt cwpan: mae hollt cwpan neu gylch yn dilyn cylchoedd tyfiant ac mae’n gallu cael ei achosi gan dyfiant y goeden neu ar ôl iddi gael ei phlygu neu ei throelli mewn gwyntoedd.
Hollt calon: sef crac yn agos at galon y goeden a achosir gan dymhorau gwael, neu drwy ddefnyddio coed sydd wedi’u torri ar ôl iddynt aeddfedu.
Hollt rhew: caiff ei achosi gan leithder yn mynd i mewn i’r pren ac yn ymestyn gan galedu’r grawn ar wahân.
Cwympo: caiff ei achosi gan broses sychu’n gyflym sy’n gwneud y pren yn wannach.
Crofennu: sy’n cael ei achosi gan broses sychu'n gyflym, sy’n achosi i’r tu allan galedu tra mae’r tu mewn dal yn llaith.
Clymau: mannau neu wagleoedd naturiol wan wedi’i achosi gan ganghennau a brigau’n tyfu o’r goeden.
Pydredd sych: gall ymosod ar unrhyw bren os oes ganddo un ffynhonnell ddŵr fel dŵr yn gollwng a gall deithio drwy garreg, gan ladd yr holl bren a’i droi yn bowdr gwyn. Gall deithio drwy sborau yn yr awyr neu dendrilau tebyg i winwydd.

## Slide 12: Mwy o ddiffygion o ran pren
Pydredd gwlyb: gall pydredd gwlyb ymosod ar bren sy’n cynnwys 20% o leithder neu fwy. Mae’r ffwng yn ymosod ar y pren ac mae’n pydru i lwch meddal.
Staen glas: ffwng sydd i’w weld yn naturiol pan fo’r cynnwys lleithder yn uwch nag 20% gan achosi colli lliw.
Poced resin: poced wag wedi ei llenwi â resin fel y gwelir yn y rhan fwyaf o goed meddal.
Grawn sbiral: sy’n deillio o straen ar y goeden wrth iddi dyfu, gan gynnwys ei safle a’i chyflwr amgylcheddol
Crwybro: mae crwybro yn digwydd yn rhan fewnol y pren, nad oes modd ei weld bob amser. Gall ddigwydd yn sgil y straen sy’n datblygu wrth sychu’r pren.
Pydredd gwlyb
Crwybro

## Slide 13: Anffurfiadau pren
Bwa: fel arfer yn cael ei achosi gan densiwn anwastad o ganlyniad i sychu a phentyrru gwael neu gellir ei dorri o stoc wedi plygu.
Cam: a achosir fel arfer gan densiwn anwastad o ganlyniad i broses sychu a phentyrru gwael, neu ei fod wedi cael ei rwygo o ddarn o stoc wedi plygu gan ddefnyddio gwasgedd.
Cwpanu: fel arfer i’w weld mewn toriadau tangiadol a achosir gan densiwn anwastad ar wynebau croes.
Troi: fe’i hachosir fel arfer gan rawn wedi troi wrth i’r goeden dyfu, weithiau oherwydd gwyntoedd cryf neu gall gael ei achosi gan broses sychu anwastad a phentyrru gwael.
Ymyl ddi-lif: pan fydd y rhisgl a’r gwynnin i’w gweld ar hyd ymyl y pren.
Bwa
Cwpanu
Troi

## Slide 14: Mathau o orffeniad
Pren moel
Preimar
Paent sgleiniog
Paent satin
Farnais
Olew
Cwyr

## Slide 15: Beth yw manteision defnyddio pren dros ddeunyddiau eraill?
    Mae pren yn ffynhonnell adfywiol o ddeunyddiau adeiladu ac felly mae’n eco-gyfeillgar.
    Gellir trwsio pren yn hawdd, yn aml heb unrhyw dystiolaeth amlwg o ddifrod.
    Gellir trin pren a’i orffen i’w ddiogelu â chynnyrch naturiol, fel olewau a chwyrau.
    Mae pren yn edrych yn hardd ac yn gynnes o’i gymharu â deunyddiau eraill.
    Mae gan bren briodweddau inswleiddio da a gall bara am amser hir os gofelir amdano.
    Mae pren yn ymarferol iawn ac mae’n ymateb yn dda i adlynion a gosodiadau.

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?