## Slide 1: PowerPoint 5: Offer llaw
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Peryglon sy’n gysylltiedig ag offer llaw
Y ddau berygl mwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig â defnyddio offer llaw yw:
  camddefnyddio
  gwaith cynnal a chadw amhriodol neu ddiffyg gwaith cynnal a chadw.
Mae camddefnydd yn digwydd pan ddefnyddir offer llaw ar gyfer rhywbeth ar wahân i’w bwrpas bwriedig.
Enghraifft fyddai defnyddio llif panel i rwygo pren. Gall hyn achosi i’r llif glymu a phlygu, gan dorri braich y defnyddiwr.
Cyngor: Os ydych chi’n defnyddio llawer o gryfder wrth ddefnyddio offer, rydych chi’n ei ddefnyddio’n anghywir, yn defnyddio’r offer anghywir neu mae angen cynnal a chadw’r offer ar unwaith.

## Slide 3: Peryglon sy’n gysylltiedig ag offer llaw
  Cynnal a Chadw
  Mae cynnal a chadw amhriodol yn caniatáu i offer llaw ddirywio i gyflwr anniogel.
Enghraifft o hyn fyddai cŷn miniog. Gallai hyn olygu bod y defnyddiwr yn defnyddio gormod o rym wrth baru gan arwain at ddilyn drwodd a thorri neu drywanu eu hunain. Mae cynnal a chadw’n cynnwys:
  Archwiliadau gweledol (gwneud yn siŵr nad yw llifiau yn gam, holltau metel)
  Archwilio craffter (prawf papur newydd, edrych i lawr yr ymyl)
  Miniogi, glanhau a rhoi olew (glanhau rhwd a gweddillion, diogelu)
  Storio (sych, ymylon ar wahân, diogel)
  Defnydd cywir (e.e. peidio â defnyddio llif pren ar fwrdd plastr neu floc meddal)

## Slide 4: Deddfwriaeth sy’n gysylltiedig ag offer llaw
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
Dyma’r brif ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch sy’n weithredol yn y DU. Mae’n rhoi dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau:
bod peiriannau gwaith coed yn ddiogel i’w defnyddio
bod system weithio ddiogel yn ei lle
bod gweithwyr yn cael gwybod am bob risg a pherygl
bod pob gweithiwr wedi’i hyfforddi ac yn gymwys i weithredu peiriannau.

## Slide 5: Deddfwriaeth sy’n gysylltiedig ag offer llaw
Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER) 1998
Mae’r rheoliadau hyn yn rhoi dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau:
bod yr offer yn addas at y diben y mae’n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer
bod offer gwaith coed yn cael eu cynnal a’u cadw
eich bod yn archwilio offer a pheiriannau
bod y risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio offer gwaith coed yn cael eu lleihau i’r eithaf.

## Slide 6: Pa offer sydd ei angen arnaf?
Mae offer ar gyfer pob swydd. Ein gwaith ni yw nodi’r offer cywir a’i ddefnyddio a’i gynnal a’i gadw’n gywir. Er enghraifft:
Mae cŷn handlen bren yn gofyn am ordd bren neu os nad yw hynny'n bosibl dylech ddefnyddio boch eich morthwyl i osgoi torri handlen y cŷn.
Dylid defnyddio morthwyl lwmp a bolster i dynnu bricsen neu flociau. Gallai morthwyl crafanc dorri, a byddwch yn difrodi’r wyneb, gan ei gwneud yn fwy tebygol o dorri’r croen a llithro ar yr ewinedd.

## Slide 7: Defnyddio morthwyl
Mae morthwylion wedi’u dylunio i gael eu cadw yn agos at ben yr handlen, i ddefnyddio’r pwysau, ac yn aml mae ganddynt afael ymledol i’w hatal rhag llithro o law’r defnyddiwr. Fodd bynnag, nid oes un o’r rhain gyda phob un felly byddwch yn ofalus bob amser bod gennych afael sych heb chwys na saim.
Mae defnyddwyr sy’n dal y morthwyl yn uwch i fyny’r handlen yn tueddu i ddioddef problemau gyda’u breichiau a’u dwylo ac yn dueddol o gael mwy o ddamweiniau.

## Slide 8: Pa offer sydd ei angen arnaf?
Efallai y bydd angen offer wedi’i ddylunio’n arbennig mewn rhai sefyllfaoedd peryglus.
  Offer nad ydynt yn tanio ym mhresenoldeb anweddau neu lwch fflamadwy.
  Rhaid defnyddio offer wedi’u hinswleiddio gyda’r sgoriau priodol ar gyfer gwaith trydanol.
  Handlenni morthwyl dirgryniadau isel ar gyfer gwaith hir.
  Handlenni cŷn sy’n gwrthsefyll sioc ar gyfer gwaith trwm parhaus.

## Slide 9: Yr offer cyntaf a phwysicaf sydd ei angen arnoch
  Mae tapiau mesur ar gael mewn amrywiaeth o hyd, gwneuthuriad a defnydd.
  Dylai’r bachyn fod yn rhydd bob amser i lithro i mewn ac allan a symud trwch y deunydd y mae wedi’i wneud ohono. Mae hyn er mwyn i chi allu ei fachu i gael mesuriad allanol cywir, neu ei wthio am fesuriad mewnol cywir.
  Bydd tâp mesur wedi’i saernïo’n dda yn cynnwys y lled o gefn y cês i’r pwynt sero ar y tâp sydd wedi’i farcio ar y cês. Mae gan y tâp ar y chwith dab colfachog ar gefn y cês union 100mm o’r pwynt sero, sy’n golygu bod mesur elfennau mewnol yn llawer haws ac yn fwy cywir na phlygu tâp i gornel. Ond rhaid i chi gofio ychwanegu 100mm yn ôl at eich hyd!

## Slide 10: Llifiau llaw
Mae pedwar math sylfaenol o lif llaw y mae seiri coed yn eu defnyddio. Sef:
  Llifiau bras
  Llifiau croestoriad
  Llifiau panel
  Llifiau tyno
  Llifiau cynffonnog
  Llifiau pwynt caled
  Llifiau pwynt caled aml-bwrpas
Mae’r llifiau eraill yn cynnwys: toriad cyfwyneb, pad, cribell, hac, bwa, meitr a llifiau bwa bach.

## Slide 11: Llifiau llaw
  Defnyddir rhwyglifiau i dorri ar hyd y grawn.
  Mae llifiau trawstoriad yn addas ar gyfer torri ar draws y grawn.
  Mae llifiau panel yn fath cyffredinol o lifiau trawstoriad (byrddau).
  Mae llifiau tyno yn gul ac wedi’u cyfnerthu i ganiatáu croestoriadau cywir.
  Mae llifiau cynffonnog yn fach, wedi’u cyfnerthu a’u miniogi ar gyfer rhwygo.
  Mae llifiau torri cyfwyneb yn hyblyg ac yn finiog ar un ochr.
  Mae llifiau pad ar gyfer torri agoriadau bach fel tyllau clo.
  Mae llifiau bwa bach a llifiau ffret yn llifiau bwa sydd wedi’u cynllunio i dorri cromliniau fel mewn jig-so. Defnyddir llif ffret ar gyfer gwaith mwy manwl.
  Gosodir llif meitr mewn ffrâm y gellir ei defnyddio i dorri onglau cywir.
  Mae llifiau Japaneaidd (yn y llun) yn torri ar y strôc tynnu ac yn effeithiol iawn.

## Slide 12: Sut i ddefnyddio llif llaw
Wrth ddal llif, dylech bwyntio eich bys i lawr pen y llafn i gadw’r llif yn syth; mae’r rhan fwyaf o’r handlenni wedi’u mowldio i hwyluso hyn. Mae hyn yn eich galluogi i droi’r llafn yn gynnil i newid cyfeiriad y toriad. Gall llifiau heb gefnau fel llifiau paneli dorri cromliniau bas ar fyrddau drwy droi’r llif fel hyn, sy’n ei gwneud yn haws chwistrellu’r llif â deunydd iro.
I ddechrau toriad, dylech osod bawd eich llaw arall ar i fyny gyda’r hoelen yn wynebu am i lawr a rhedeg y llif ddwy neu dair gwaith yn ei erbyn, gan ddefnyddio trawiad cefn a chadw’r llafn yn fertigol. Torrwch mor agos â phosibl at ochr gwastraff eich marc pensil.

## Slide 13: Sut i ddefnyddio llif llaw
Cyn ceisio torri, gwnewch yn siŵr bob amser:
Bod eich ardal waith yn daclus heb unrhyw wrthrychau metel yn agos a allai ddal y llafn a difetha’r dannedd.
Marcio’r pren ar ddwy ochr o leiaf i arwain y llif. Mae’n arfer da nodi ar bob un o’r pedair ochr wrth wneud trawstoriad i wneud yn siŵr bod yr ochrau’n sgwâr a’r wynebau'n gyfochrog.
Gosodwch y llif mor agos at ymyl y pren ag y gallwch ar yr un pryd â chadw braich syth a defnyddio clamp pan fo hynny’n bosibl.

## Slide 14: Sut i ddefnyddio llif llaw
Mae croestoriadau yn well fel arfer yn agos at 45º ac fel arfer mae’n gyflym ac yn gymharol hawdd oherwydd bod y llif yn torri ar 90º i’r grawn, gan dorri drwyddo.
Mae rhwygo’n gofyn am ongl fasach a gwahanu’r pren i lawr y grawn gan ddefnyddio toriad gaing i dynnu’r ffibrau grawn oddi wrth ei gilydd. Ar bren mwy gall hyn fod yn anodd a gall gymryd amser, yn enwedig os bydd rhywun yn ceisio ei wneud gyda’r llif anghywir.

## Slide 15: Llifiau llaw
Sawdl
Dannedd
Llafn
Handlen
Yn ôl
Troed

## Slide 16: Llifiau llaw a TPI
  Ystyr TPI yw dannedd fesul modfedd (25mm). Wrth gyfrif nifer y dannedd, dylech gynnwys y dant cyntaf a’r dant olaf.
Torri
90°
4.5 o ddannedd i bob 25mm
Torri
8 o ddannedd i bob 25mm
65°

## Slide 17: Llifiau llaw
Mae llifiau llaw yn amrywio o ran hyd o 450mm i 650mm.
  Fel arfer, mae’r llifiau’n 650mm o hyd, gyda dant yr un faint â 5 o ddannedd i bob 25mm.
  Mae llifiau trawstoriad yn amrywio o 450 i 600mm o hyd, gyda maint y dannedd yn amrywio o 8 i 10 o ddannedd fesul 25mm.
  Fel arfer, mae llifiau croestoriad o 500–550mm o hyd gyda 10 o ddannedd i bob 25mm yn cael eu galw’n llifiau panel. Defnyddir y llifiau hyn i dorri pren haenog a byrddau tenau neu uniadau mawr
650–750mm
3–5 o ddannedd/25mm
60°
6-8 o ddannedd/25mm
60°
500–550mm
8-10 o ddannedd/25mm
60°
Rhwyglif
Croeslif
Llif banel

## Slide 18: Llifiau llaw
Defnyddir rhwyglifiau i dorri pren ar hyd y grawn. Mae dannedd y llif hwn yn fawr ac yn wastad, wedi’u siapio i dorri fel cŷn.
Rhwyglif:
Torri gyda’r grawn
Torri
90°
4.5 o ddannedd i bob 25mm
Ymylon sisel yn gweithredu fel cyfres o doriadau cŷn

## Slide 19: Llifiau llaw
Mae llifiau trawstoriad wedi’u dylunio i dorri ar draws y grawn. Mae’r dannedd yn debyg i fannau cyllyll, gyda phob un yn cael ei hogi ar ongl ar draws y llafn i greu ymylon cyllyll.
Torri
8 o ddannedd i bob 25mm
Mae pwyntiau cyllell yn hollti ffibrau i greu toriad glân ar draws y grawn
65°
Trawstorri:
Torri ar draws y grawn

## Slide 20: Gogwydd dannedd
I wneud i lifiau gael eu torri’n llyfn, mae wynebau blaen neu ymylon y dannedd yn llithro ymlaen.
Yr enw ar y goledd hwn yw gogwydd ac mae’n amrywio o 30 ar gyfer rhwyglifiau i hyd at 140 ar gyfer llifiau croestoriad.
Rhwyglif Llifiau croestoriad

## Slide 21: Cŷn
Mae sawl math o gŷn ar gael, pob un wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio at ddiben penodol. Dyma’r pump a ddefnyddir amlaf:
Ymyl befel
Ffyrf
Naddu
Mortais
Gaing

## Slide 22: Cŷn ymyl befel
  Mae gan gefn y llafn fefel ar hyd y ddwy ymyl fel y gellir eu defnyddio i dorri mewn corneli llym.
  Ysgafn, addas ar gyfer naddu.
  Ar gael gyda handlenni pren, gwydr ffibr neu blastig.
  Os defnyddir morthwyl ar y math hwn o gŷn, dylid ei ddefnyddio gyda’r foch i osgoi torri’r handlen.

## Slide 23: Cynion ffyrf
  Defnyddir ar gyfer gwaith cyffredinol ar y fainc a’r safle. Fel arfer ar ongl sgwâr.
  Mae llafn dur solet yn llawer cryfach na chŷn ymyl befel.
  Gellir ei ddefnyddio ar gyfer naddu neu dorri uniadau.
  Gallu gwrthsefyll ergydion ysgafn gan ordd, ond rhaid bod yn ofalus.
  Os oes gan y cŷn handlen bren, efallai y bydd yn hollti oherwydd ergydion ailadroddus gan ordd.

## Slide 24: Cŷn mortais
  Mae’n cael ei ddefnyddio i dorri mortais neu slotiau sy’n aml yn ffurfio rhan o uniad.
  Wedi’i wneud yn gryf i wrthsefyll ergydion trwm gan ordd.
  Mae trwch y llafn yn atal y cŷn rhag troi yn y mortais neu’r slot.
  Gall handlen y math hwn o gŷn fod yn bren neu’n blastig.
  Mae gan rai cŷn wasier lledr wedi’i ymgorffori i amsugno’r sioc pan fydd yn cael ei daro gan ordd neu forthwyl.

## Slide 25: Geingiau cau
Cŷn yw gaing, gydag ymyl miniog. Fe’i defnyddir i dorri gwaith crwm neu waith cyfuchlin.
Mae dau brif fath o gaing:
gaing gau wyneb (cannwyll i mewn)
gaing gau gefn (cannwyll allan)
Y gannwyll yw’r befel, felly:
  mae gaing yn y gannwyll ar y tu mewn
  mae gaing yn y gannwyll ar y tu allan.
Llafn
Llafn ar y tu mewn
Gaing gau wyneb
Llafn
Llafn ar y tu allan
Gaing gau gefn

## Slide 26: Geingiau
Mae geingiau cau wyneb yn cael eu gosod ar y tu mewn ac yn cael eu defnyddio ar gyfer gwaith cyfuchlin lle mae angen cromlinau gwag neu geugrwm.
Mae geingiau gau cefn wedi’u seilio ar y tu allan yn addas ar gyfer cromliniau amgrwm ac unrhyw fath o weithrediad gwagio. Mae’r rhain weithiau’n cael eu galw’n gaing cerfio.
Defnyddir y cynion hyn i osod ac i sgrifellu uniadau o bren wedi’i fowldio, e.e. mewn drysau a ffenestri

## Slide 27: Plaeniau
Mathau o blaeniau
Mae sawl math o blaeniau ar gael, pob un wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio at ddiben penodol. Dyma’r rhai a ddefnyddir amlaf, o’r hiraf i’r byrraf:
  Plaeniau hir
  Plaeniau jac
  Plaen llyfnu
  Plaen ysgwydd
  Plaen blocs
  Plaen trwyn tarw

## Slide 28: Plaeniau
Troed
Bwlyn
Ceg
Plân haearn
Gwadn
Sgriw addasu
Broga
Sgriw broga y gellir ei addasu
Handlen
Lifer cymhwyso ochrol
Haearn cefn
Cap trosoli Sgriw cap
Llafn
Cam
Sawdl

## Slide 29: Plaeniau hir
  Y plaen mainc hiraf, yn amrywio o 450mm i 600mm.
  Weithiau mae’n cael ei alw’n blaen uniadu.
  Caiff ei ddefnyddio yn gyffredinol i lyfnu darnau hir o bren.
  Mae’r hyd yn helpu i wneud yr arwyneb mor wastad â phosibl.
  Lled nodweddiadol y llafn yw 60mm.

## Slide 30: Plaeniau jac
  Plaen mainc hyd canolig, fel arfer 350mm i 380mm.
  Lled llafnau tebyg i’r plaen llyfn.
  Mae’n cael ei ddefnyddio i dynnu deunydd gwastraff yn gyflym ac yn gywir, fel drysau gwisgo ar gyfer eu hongian.
  Plaen gwych ar gyfer cydrannau canolig eu maint gydag ymylon sgwâr.
  Cânt eu defnyddio hefyd i lanhau uniadau saernïaeth mainc.

## Slide 31: Plaen llyfnu
  Y byrraf o’r plaeniau mainc.
  Mae’n cael ei ddefnyddio i dynnu marciau pensel a pheiriant ynghyd â gorffeniad terfynol neu lanhau.
  Defnyddiol ar gyfer glanhau gronynnau gwrthwyneb, fel uniadau drysau
  Defnyddir hefyd ar gyfer befelu, codi a siamffro i adael gorffeniad llyfn.

## Slide 32: Plaen blociau
Yn cael ei ddefnyddio fel plaen llyfnu ar gyfer gorffen gwaith
Yn aml gyda llafnau untro rhatach
Hawdd ei drin ac yn ysgafn ar gyfer gwaith manwl
Gellir ei ddefnyddio gydag un llaw
Mae addasiadau manwl ac ongl dorri fas yn golygu bod modd tynnu micronau

## Slide 33: Plaen ysgwydd
Tebyg i blaen blociau ar gyfer gorffen gwaith
Mae ganddo droed estynedig er mwyn gallu plaenio tynoau’n fflat
Mae’r llafn yn rhedeg i ymyl y corff gan alluogi toriadau ysgwydd
Hawdd ei drin ac yn ysgafn ar gyfer gwaith ar draws y grawn

## Slide 34: Plaen trwyn tarw
Tebyg i blaen ysgwydd ond heb y droed estynedig
Mae'n torri i’r ymyl yn yr un modd â’r plaen ysgwydd
Mae’n torri mor agos at yr ymyl flaen â phosibl gan adael ychydig o waith glanhau i gael gostyngiadau mewnol
Gallu ei ddefnyddio ag un llaw ar gyfer gwaith mân
Gellir ei ddefnyddio i lunio ymylon main mewn corneli

## Slide 35: Crampiau
Defnyddir crampiau fel arfer i wneud gwaith yn ddiogel wrth dorri neu osod gwaith wedi’i ludo drwy roi pwysau arno.
Mae crampiau hir (llun ar y brig) yn defnyddio bariau fflat a safn lithr, ac mae modd weindio un o’r rhain i grampio’r deunydd.
Mae crampiau G (isod) yn sefydlog, ar gael mewn gwahanol feintiau ac maent yn llai tueddol o ddirgrynu na chrampiau rhyddhau cyflym er eu bod yn cymryd mwy o amser i’w gosod.

## Slide 36: Crampiau
Mae modd defnyddio crampiau bar rhyddhau cyflym, ac maen nhw’n ysgafnach na’r rhan fwyaf o grampiau, sy’n golygu bod modd eu gosod yn hawdd.
Mae’r crampiau yn debyg i grampiau G ond mae ganddynt safn lithr y gellir ei weindio, gan leihau’r amser a dreulir yn tynhau a llacio.
Mae crampiau eraill yn cynnwys:
Togl
Cramp strap
Cramp sbring
Cramp ffrâm
Cramp sgriw
Lletemau a chŵn mainc

## Slide 37: Dyfeisiau crampio
Mae feisiau yn offer hanfodol ar gyfer gwaith mainc ac maent yn dod gyda dulliau rhyddhau cyflym, sy’n galluogi eu rhoi yn eu lle cyn crampiau. Maent wedi’u cynllunio i ganiatáu i seiri coed weithio ar goed heb ddefnyddio eu dwylo.
Mae crampiau ar y llawr wedi’u dylunio i dorri estyll sydd wedi sychu’n dda gyda’i gilydd yn dynn cyn eu hoelio, gan leihau’r bylchau aer a’r drafftiau.

## Slide 38: Hogi
Carreg fân fawn ac arwyneb garw yw carreg hogi ac mae'n cael ei defnyddio i finiogi rhai offer torri.
Mae’r rhain ar gael ar raddfeydd bras, canolig neu fân, yn aml fel cyfuniad gyda dwy garreg ar ochrau gwahanol.
Gellir defnyddio cerrig cyfun fel y rhain gydag olew neu ddŵr ond byth gyda’r ddau.

## Slide 39: Hogi
Mae cerrig diemwnt yn gwneud yr un gwaith â cherrig hogi. Mae angen iriad tenau neu ddŵr. Maent yn llawer glanach na cherrig hogi.

## Slide 40: Cerrig hogi mân
Mae cerrig hogi mân yn gwneud yr un gwaith â cherrig hogi, ond maen nhw’n aml wedi’u gwneud o raen llawer llai sy’n rhoi sglein mwy manwl. Mae angen iddynt gael eu gwlychu mewn dŵr ac maent yn haws eu marcio na cherrig eraill. Maent yn llawer glanach na cherrig hogi ond mae angen mwy o waith cynnal a chadw na cherrig diemwnt megis ail-hogi.

## Slide 41: Dull
Mae’r ongl miniogi neu hogi ar gŷn neu lafn plaen yn 30°
Wrth hogi offer llaw, rhaid defnyddio’r garreg i gyd i atal y garreg rhag cafnu. Mae ffigur 8 yn ddull da o gafnu.

## Slide 42: Dull
Pryd bynnag y byddwch yn hogi cŷn/plaen ar garreg hogi, dilynwch y tair rheol aur hyn:
Defnyddiwch arwynebedd cyfan y garreg hogi i’w chadw’n fflat.
Dylech iro’r garreg hogi gyda haen denau o olew, a’i sychu ar ôl ei defnyddio er mwyn osgoi tagu arwyneb y garreg hogi.
Dylid cadw’r garreg hogi yn gadarn mewn man feis neu ar arwyneb gwastad.
Gwasgedd
Cadw'n fflat

## Slide 43
Unrhyw gwestiynau?