## Slide 1: PowerPoint 8: Gwaith saer
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Amcanion gwaith coed
  Dyma’r prif resymau dros wneud uniad:
  Ymestyn hyd darn o bren neu fwrdd gan gynnal cryfder y deunydd.
  Uno pren gyda’i gilydd ar ongl o 90º fel mewn fframiau drysau a ffenestri gan ddefnyddio nodweddion uniad mecanyddol.
  Uno onglau crwm a chyfansawdd fel canllawiau.
  Uno pren gyda’i gilydd ar unrhyw ongl gan ddefnyddio uniadau strwythurol fel mewn llinynnau grisiau.
  Osgoi defnyddio adlyn (gyda phren gwyrdd) a chaniatáu i goed sydd wedi’u huno symud gyda’i gilydd wrth iddynt ehangu a chrebachu.

## Slide 3: Yr egwyddorion sy’n sail i waith coed
  Mae cryfder uniad yn seiliedig ar yr ardal gyswllt. Po fwyaf yw’r man cyswllt rhwng pren, y cryfaf yw’r uniad. Enghreifftiau o hyn yw uniad y bys neu uniad y sgarff.
  Mae angen i’r math o uniad a ddefnyddir adlewyrchu’r straen ar y pren neu’r fframiau sydd wedi’u gosod, fel mewn mortais a thyno a ddefnyddir ar ddrysau yn hytrach nag uniadau ffrwyn neu uniadau hanner lap.
  Dylai’r uniadau gael eu rhannu’n gywir er mwyn i’r pwysau ar y ddau bren sydd wedi’u huno fod yn hafal.
  Dylid ystyried ac integreiddio rabedi a mowldinau er mwyn gwella cryfder a gorffeniad mecanyddol yr uniad.
  Mae angen gwahanol uniadau, glud a thriniaethau ar gyfer pren, yn dibynnu ar rywogaethau, cynnwys lleithedd ac amodau.

## Slide 4: Mathau o uniad 90º
  Bôn (sgriw, strap, platiau hoelion, wedi’u llyfnhau neu ar ffurf bisgedi)
  Hanner lap (hoelbren)
  Bagl (hoelbren)
  Rhigol (sgriw)
  Bys neu grib
  Mortais a thyno
  Cynffonnog
  Uniadau blwch
  Bôn meitrog
  Meitr hanner lap

## Slide 5: Mathau o uniad syth: lledu (W) a llinol (L)
  Sgarff (L)
  Tabl wedi’i sbleisio (L)
  Sblae (L)
  Bys neu grib (L)
  Tafod a rhigol (LW)
  Rabed neu hanner lap (LW)
  Hoelbren (W)
  Bisgedi neu sblein (gan ddefnyddio uniad bisged) (W)
  Uniad gwaith neu ganllaw (gyda chysylltyddion mecanyddol) (L)
  Sgriwio pocedi (W)

## Slide 6: Uniadau bôn
Mae sgiwio neu hoelio neu sgriwio cynffonnog yn helpu i atal gwahanu ac yn tynnu pren i mewn wrth iddo grebachu. Mae natur yr uniad bôn yn golygu bod bylchau golau i’w gweld os caiff ei dorri’n anghywir neu os bydd y pren yn crebachu.
Mae angen i uniadau bôn fod wedi’u sgwario ar ddau blaen i gadw’r ffrâm yn sgwâr a heb dro.
Rhan o uniad bôn wedi’i hoelio gan sgiw
Hoelion sgiw
Uniad bôn wedi’i hoelio gan sgiw
Uniad bôn ag angorau fframio

## Slide 7: Meitrau a sgrifellu
Mae uniad meitr yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn croestoriadau sgwâr mewnol ac allanol mowldinau. Gellir ei dorri â pheiriant gan ddefnyddio llif dorri, neu â llaw gan ddefnyddio blwch meitr. Defnyddir sgrifell yn fewnol. Mae sgriwiau a meitrau yn addurniadol ac nid yn strwythurol.
Uniad meitr Uniad sgrifellog

## Slide 8: Torri ysgrifellau o feitrau mewnol
Gellir gwneud ysgrifellau drwy dorri meitr mewnol a dilyn proffil y toriad gyda llif dro neu herclif. Mae’r dull hwn yn gofyn am ddau doriad ac nid yw’n caniatáu i’r lloriau na’r waliau fod yn is na’r lefel.

## Slide 9: Sgrifellu uniongyrchol
Gellir sgrifellu hefyd drwy ddod â’r ddau arwyneb at ei gilydd a defnyddio pâr o gwmpawdau neu floc sgrifellu i ddilyn proffil yr arwyneb sy’n cael ei sgrifellu. Mae hyn yn ddull cyffredin wrth sgrifellu paneli pen y gegin ar waliau anwastad.
Rhaid bod yn ofalus i gadw’r pwynt sgrifellu a’r lefel pensil i’r arwyneb sy’n cael ei sgrifellu, er mwyn cadw uchder neu safle cywir manylion yr ysgrifell.

## Slide 10: Haneru uniadau
Mathau o haneru uniadau: haneru cynffonnog (chwith) a haneru corneli (dde)

## Slide 11: Uniadau rhigol
Defnyddir uniadau rhigol mewn uniadau anstrwythurol megis leininau drysau a byrddau ffenestri. Mae’r pren sy’n cael ei gadw yn golygu na fydd bylchau’n cael eu datgelu os bydd y pren yn crebachu.
Tri math o uniad rhigol: drwodd, wedi’i atal a thafodog

## Slide 12: TGV
Fel arfer, mae byrddau TGV yn cynnwys siamffer V ac weithiau maen nhw’n cael eu huno ar ochrau a phennau. Mae’r uniad yn caniatáu ehangu a chrebachu heb fwlch gweladwy na’r coed yn gwahanu’n llwyr.
Bwrdd uniad V tafod a rhigol
Uniad tafod a rhigol: Uniad V

## Slide 13: Uniadau bôn wedi’u hatgyfnerthu
P’un ai a ydych chi’n defnyddio bisgedi, hoelbren neu sbleiniau, mae’r broses yn debyg. Yn achos lledu uniadau, mae angen proses beiriannu gywir gan fod yn rhaid i’r gorffeniad fod yn wastad. Pan fydd y peiriant neu’r jig wedi’i osod yn gywir, mae hyn yn ffordd effeithlon iawn o uno sawl bwrdd
Uniad ymyl gyda bisgedi Uniad ymyl gyda thafod rhydd Uniad ymyl gyda hoelbrennau Uned cegin gydag uniadau hoelbrennau

## Slide 14: Hoelbrennau a bisgedi
Dylai’r hoelbrennau a’r bisgedi fod yn ffitio’n dynn ac yn gallu chwyddo drwy lud a gwlybaniaeth er mwyn cryfhau’r uniad.
Mae bisgedi’n cael eu torri gan ddefnyddio rhigolwr arbenigol neu uniadwr bisgedi. Mae hoelbrennau'n cael eu drilio gyda chymorth jig i’w gadw’n syth ac i’w osod.

## Slide 15: Hoelbrennau wedi’u peiriannu
Mae hyn yn debyg i gymal hoelbren, ond mae’r hoelbrennau'n siâp gwahanol ac yn edrych fel dominos. Maen nhw’n cael eu gwneud o bren meddal a phren caled i’w defnyddio’n fewnol ac yn allanol, ac mae eu hyd yn gallu bod yn hir, gan eu galluogi i gael eu defnyddio fel tynoau ffug hyd yn oed ar arddulliau drysau.

## Slide 16: Uniadau bys neu grib
Gellir defnyddio uniadau bys ar 90º i wneud droriau a blychau. Mae uniad blwch yn debyg ond gyda thoriadau mwy a llai ohonynt. Po fwyaf o fysedd, y mwyaf yw’r man cyswllt.
Gellir defnyddio uniadau bys i ymestyn hyd y pren. Mae hwn yn uniad cryf oherwydd maint y cyswllt a’r ardal ludiog. Mae angen torwyr arbenigol ar yr uniadau hyn, ac yn gyffredinol maent yn cael eu creu ar fowldiau gwerthyd neu denonwyr.

## Slide 17: Uniadau bagl
Mae uniadau bagl wedi’u rhannu’n draean o drwch y pren er mwyn cynnal cryfder mwyaf y ddau ddarn sy’n cael eu huno. Mae ganddynt wahanol gymwysiadau, gan gynnwys uniadau meitr a T, a byddai angen hoelbrennau drwyddynt fel arfer ar gyfer fframiau trwm er mwyn osgoi gwahanu.

## Slide 18: Uniadau mortais a thyno
Gyda’r uniadau hyn, y tyno yw enw’r rhan wrywaidd a’r enw ar y fenyw yw’r mortais. Maent yn eithriadol o gryf os cânt eu gwneud yn dda.
Gellir atal tynoau fel nad ydynt yn rhedeg drwy gefn y pren. Yn y llun cyntaf, mae’r tyno wedi cael ei stopio yn y mortais sy’n croestorri i roi lle i’r tyno arall.
Gall tynoau hefyd fynd drwodd, fel y dangosir yn y llun ar y gwaelod. Mae’r tyno hwn wedi’i letemu er mwyn osgoi gwahanu.

## Slide 19: Uniadau mortais a thyno
Mae’r llun yn dangos rhaniadau cywir uniad. Mae’r holl dynoau draean o drwch y pren. Mae’r hansiad ar y rheilen uchaf a’r rheilen ganol yn draean o ddyfnder y tyno ac mae dyfnder y tyno isaf wedi’i rannu’n chwarteri.
1/3
1/3
1/3
1/3
2/3
1/4
1/4
1/4
1/4
1–2 gwaith trwch y tynoau
Uniadau mortais a thyno
1/3

## Slide 20
Gall cysylltwyr canllaw fod yn syth neu ar ongl. Mae twll peilot yn cael ei ddrilio i gymryd y sgriw hir sy'n cael ei osod ynddo. Mae dau dwll sy’n croesi drwy’r darn arall yn caniatáu mynediad i’r cysylltydd, sy’n golygu bod modd tynhau’r uniad.
Cysylltwyr canllaw

## Slide 21
Mae cysylltwyr wyneb gweithio yn gysylltwyr syth sy’n cael eu gosod mewn toriadau yng ngwaelod y wyneb gweithio (a elwir yn esgyrn cŵn oherwydd eu siâp). Caiff y rhain eu cadw’n agored i ganiatáu mynediad at y cysylltydd er mwyn tynhau’r uniad. Defnyddir bisgedi’n aml ar y cyd i alinio’r ddau arwyneb a chreu uniad tynnach. Mae glud gwrth-ddŵr neu silicôn yn cael ei ddefnyddio ar yr uniad er mwyn osgoi lleithder.
Cysylltwyr wyneb gweithio

## Slide 22: Cysylltwyr uned cegin
Mae cysylltwyr cam a hoelbrennau wedi’u gwneud o hoelbren sgriwio i mewn. Yna bydd hwn yn cael ei dynnu’n dynn gan fewnosodiad crwn wedi’i gamio sy’n tynnu ym mhen uchaf yr hoelbren wrth iddi droi.
Mae’r mewnosodiad wedi'i gamio yn caniatáu rhoi pwysau ar ddeunydd gwan fel sglodfwrdd heb ei rwygo.
Cau

## Slide 23
Unrhyw gwestiynau?