## Slide 1: PowerPoint 7: Lluniadau a dogfennau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Lluniadau a dogfennau a ddefnyddir mewn galwedigaethau gwaith coed
Defnyddir gwahanol ddogfennau yn y diwydiant adeiladu ar gyfer cynllunio, dylunio ac adeiladu'r prosiect yn y pen draw.
Mae rhai o'r ffynonellau hyn wedi'u hysgrifennu ac mae rhai yn weledol, megis lluniadau, tablau a siartiau.

## Slide 3: Lluniadau a dogfennau a ddefnyddir mewn galwedigaethau gwaith coed
Defnyddir llawer o wahanol ddogfennau i reoli a threfnu prosiect. Mae'r dogfennau hyn yn gysylltiedig â’r canlynol:
  caniatâd cynllunio
  rheoliadau adeiladu
  dyluniadau adeiladu
  canlyniadau carbon isel
  trefniadau cytundebol
  rheoli'r prosiect
  iechyd a diogelwch.

## Slide 4: Manyleb
Defnyddir manyleb i bennu
deunydd neu broses y mae angen i'r dylunydd ei bodloni. Bydd y cleient wedi cytuno arni hefyd.
    Er enghraifft, y fanyleb ar gyfer byrddau cedrwydden fyddai: 'trwch 22mm x lled 120mm o fyrddau gydag ymylon tafod a rhigolog, gorffeniad wedi'i blaenio, heb ei drin, wedi'i osod gan ddefnyddio hoelion cudd i dir pren meddal.

## Slide 5: Amserlenni
Yr amserlen drosfwaol ar gyfer gwaith safle fydd y siart GANTT.
  Siart GANTT neu raglen waith.
  Amserlen gwaith paratoi tir a sylfeini.
  Amserlen brics a blociau.
  Rhestr ffics cyntaf.
  Rhestr ail ffics.
  Rhestr mân broblemau.
Bydd amserlenni mwy penodol eraill yn deillio o’r rhain. Er enghraifft, byddai amserlen drws yn rhoi rhif y drws o’r lluniad, ei faint a pha waith haearn sydd angen ei osod.

## Slide 6: Enghraifft o amserlen
Rhestr o Brif Ddrysau Mewnol |  |  |  |  |  |  | 
Cyf: | Maint y drws | S.O. lled | S.O. uchder | Math o lintel | FD30 | Cau ar ei ben ei hun | Lefel y llawr
D1 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D2 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D3 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Nac ydy | Nac ydy | LLAWR GWAELOD
D4 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | Amherthnasol | Ydy | Nac oes | LLAWR GWAELOD
D5 | 838 ×1981 | 900 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR GWAELOD
D6 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D7 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D8 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | Amherthnasol | Ydy | Nac oes | LLAWR CYNTAF
D9 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | LLAWR CYNTAF
D10 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | Amherthnasol | Nac ydy | Nac ydy | LLAWR CYNTAF
D11 | 686 ×1981 | 748 | 2040 | Amherthnasol | Ydy | Nac ydy | AIL LAWR
D12 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH | Ydy | Ydy | AIL LAWR
D13 | 762 ×1981 | 824 | 2040 | BLWCH 100 HD | Ydy | Ydy | AIL LAWR
D14 | 686 ×1981 | 748 | 2040 | Amherthnasol | Nac ydy | Nac ydy | AIL LAWR

## Slide 7: Rhaglen y Gwaith
Defnyddir rhaglen waith i gynllunio’r gweithgareddau ar y safle er mwyn bodloni dyddiad cwblhau’r cleient. Mae’n galluogi rheolwyr safle neu oruchwylwyr i weld a yw’r gwaith yn digwydd yn unol â’r amserlen, pa ddeunyddiau, llafur ac offer sydd eu hangen, a phryd.
Mae nifer o raglenni cyfrifiadurol ar gael i lunio rhaglenni gwaith. Gelwir rhaglenni’n aml yn siartiau Gantt.
Mae’r gweithgareddau wedi’u rhestru’n fertigol ac mae’r amser yn rhedeg o’r chwith i’r dde. Yn aml, tynnir sylw at weithgareddau fel rhai ‘hanfodol’ ac maent yn ffurfio llwybr drwy’r rhaglen.
Mae’r sleid nesaf yn dangos rhaglen waith syml.

## Slide 8
SIART GANTT |  | Dyddiad calendr |  |  |  |  |  |  |  | 
Gwaith wedi’i raglennu | Gofynnol | 24ain | 25ain | 26ain | 27ain | 28ain | 1af | 2il | 3ydd | 4ydd
Gosod platiau wal Distiau wedi’u cau i ffwrdd Gwaith pibelli wedi’i orffen | Seiri ffics cyntaf Sgaffaldwyr Plymwyr | X |  |  |  |  |  |  |  | 
Arolygiad Groundwork. To wedi'i dorri/cawell adar dormer | Arolygydd NHBC Seiri ffics cyntaf Sgaffaldwyr |  | X | X | X |  |  |  |  | 
Ffics cyntaf trydan FF Bondoeau ac estyll | Trydanwyr Seiri ffics cyntaf |  |  | X | X |  |  |  |  | 
To/bondo/cladin dormer Gorchuddion dros ddistiau GF | Seiri ffics cyntaf Sgaffaldwyr |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Ffelt ac estyll Gorchuddion dros ddistiau FF Waliau wedi'u rendro | Seiri ffics cyntaf Towyr Rendrwyr |  |  |  |  | X | X |  |  | 
To wedi'i deilsio Gwaith stydiau gosod platiau allan GF | Seiri ffics cyntaf Towyr |  |  |  |  |  | X | X | X | 
Sgaffaldiau a gosod cawell adar Gwaith stydiau GF | Seiri ffics cyntaf Sgaffaldwyr |  |  |  |  |  |  |  | X | 
Ffics cyntaf trydan GF Darparu grisiau | Trydanwyr Plymwyr |  |  |  |  |  |  |  | X | X

## Slide 9: Bil priodweddau
Llunnir y dogfennau hyn gan y syrfëwr meintiau. Maent yn crynhoi priodweddau prosiect ac yn gadael colofnau i gontractwr fewnosod pris a chwblhau tendr.
Bil priodweddau |  |  |  |  |  | 
Rhif | Disgrifiad o'r Eitem | Uned | Nifer | Cyfradd | Swm | 
 |  |  |  |  | £ | p
A250 A290 A339.01 A339.02 A339.03 | DOSBARTH A: EITEMAU CYFFREDINOL Gofynion Penodol Profi Deunyddiau Profi agregau wedi'u hailgylchu ac eilaidd Gwybodaeth i’w darparu gan y Contractwr Cynllun Rheoli Cynhyrchu Deunyddiau Costau Cysylltiedig â’r Dull Peiriannau/Offer Ailgylchu; Symudol; Sefydlog Gweithredu; Cysylltiedig ag amser Rhyddhau; Sefydlog | sum sum sum sum sum |  |  |  | 

## Slide 10: Lluniadau
Y ddau brif ddull o gynhyrchu lluniadu yw:
  lluniad technegol â llaw
  CAD (dylunio gyda chymorth cyfrifiadur).
  Mae technegau llaw yn golygu defnyddio offer lluniadu, bwrdd lluniadu, papur, pensil siarp a phinnau ysgrifennu llinellau mân.
  Mae CAD yn defnyddio pecyn meddalwedd a llygoden i greu lluniadau digidol. Mae’r rhain wedyn yn cael eu hargraffu’n ddigidol neu fel copïau caled gan ddefnyddio plotiwr.

## Slide 11: Tynnu llun â llaw
Mae’r offer sylfaenol ar gyfer darlunio â llaw yn cynnwys bwrdd lluniadu gyda phren mesur cyfochrog neu sgwâr T ac amrywiol sgwariau, cwmpawdau ac onglyddion.
Defnyddir beiros llinellau mân i dynnu llinell ysgafnach sy’n fwy cywir.
Fel arfer, bydd y lluniadau'n cael eu gwneud i raddfa sydd wedi’i rhestru yn y gornel ynghyd â manylion eraill y dasg.

## Slide 12: Lluniadau wedi’u gwneud â llaw
Ychydig iawn o waith papur sydd ei angen i lunio a darparu digon o wybodaeth ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau.
Gellir copïo lluniadau graddfa ar bapur maint gwahanol i’r un gwreiddiol, sy’n golygu na ellir mesur y raddfa gan ddefnyddio pren mesur graddfa.
Mae’r eitemau sy’n cael eu llunio fel arfer yn cynnwys mesuriadau o wahanol bersbectif (elfennau) i roi gwybod i’r defnyddiwr am yr holl fesuriadau.
Gellir defnyddio lluniadau manwl i greu rhodenni gosod 1:1 y gellir eu defnyddio i gynhyrchu uniadau pren manwl.

## Slide 13: Graddfa
Defnyddir graddfeydd i leihau maint y cydrannau neu’r adeiladau i lefel a fydd yn ffitio ar bapur lluniadu. Gellir defnyddio graddfeydd gwahanol i chwyddo unrhyw gydran lle mae angen mwy o fanylion.
Y graddfeydd adeiladu nodweddiadol yw:
  1:5 - a ddefnyddir ar gyfer cydrannau manwl
  1:100 - a ddefnyddir ar gyfer blaenolwg a gweddau cynlluniau
  1:500 - a ddefnyddir ar gyfer cydrannau blociau
  1:1250 - a ddefnyddir ar gyfer cynlluniau lleoliad

## Slide 14: Tafluniad orthograffig
Mae tafluniad orthograffig yn cynnwys gweddlun blaen strwythur gyda'r wedd cynllun oddi tano.
Mae gweddau ochr neu ben yn cael eu dangos yn uniongyrchol ar bob ochr i’r blaenlun.
Gweddlun ‘A’
C
A
B
‘X’
Gweddlun ‘B’ ‘X’
Cynllunio
Gweddlun ‘C’
Croestoriad ‘X–X’
Tafluniad orthograffig

## Slide 15: Tafluniad orthograffig
Mae’r ddelwedd 3D yn dangos sut mae pob gweddlun 2D yn cael ei dynnu yn y math hwn o dafluniad.
Gweddlun o’r blaen | 
Gwedd cynllun | Diwedd gweddlun
E
F
P
Tafluniad orthograffig

## Slide 16: Tafluniad isometrig
Mae tafluniad isometrig yn dangos y blaenlun, ochrlun a rhywfaint o’r cynllun. Dyma’r tri dimensiwn.
Cynrychiolir un gornel o’r strwythur yn nes at y gwyliwr, gyda llinellau enciliol sy’n cael eu gosod ar 30º i’r llinell sylfaen.
Mae’r effaith 3D yn ei gwneud yn haws dychmygu’r strwythur cyfan.
90°
30°
Llinell waelod
Tafluniad isometrig

## Slide 17: CAD a BIM
Mae dylunwyr nawr yn defnyddio rhaglen ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) i weithio mewn 2D a 3D. Yn aml, mae lluniadau’r ymgynghorwyr yn cael eu llwytho i fyny i un model 3D. Mae hyn yn golygu bod modd cydlynu unrhyw fanylion ar draws y prosiect cyfan.
Mae modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) yn golygu bod modd cynhyrchu rendrau 2D yn ogystal â manylion am gostau, amserlenni, deunyddiau a’r holl wybodaeth sydd ei hangen.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?