## Slide 1: PowerPoint 6: Offer pŵer
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Peryglon sy’n gysylltiedig ag offer pŵer
Y peryglon mwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig â defnyddio offer pŵer:
  Natur cylchdroi'r offer torri (grym mewngyrchol, cyfrodeddiad)
  Y ffynhonnell bŵer
  Pa mor finiog yw’r torwyr, y cyllyll a’r llafnau
  Ategolion metel rhydd fel cyllyll rhannu, ffensys neu gardiau
  Camddefnydd e.e. pan gaiff offer pŵer ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth ar wahân i’w bwrpas bwriedig. Enghraifft fyddai defnyddio llafn trawstoriad i rwygo pren. Gall hyn achosi i’r llif rwymo a gall hynny arwain at ôl-gic.
Awgrym: Os ydych chi’n defnyddio llawer o gryfder wrth ddefnyddio offer, rydych chi’n ei ddefnyddio’n anghywir, yn defnyddio’r offer anghywir neu mae angen cynnal a chadw’r offer ar unwaith.

## Slide 3: Ffynonellau pŵer
Dyma’r pedwar prif fath o gyflenwad pŵer ar gyfer offer pŵer cludadwy:
  batri
  prif gyflenwad 110V
  prif gyflenwad 230V
  aer cywasgedig.
Dyma fathau eraill o ffynonellau pŵer:
415V 3 Pŵer cyfnod i yrru peiriannau sefydlog mawr
  blwch nwy: yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â batris mewn gynau hoelion

## Slide 4: Diogelwch offer pŵer
Ar gyfer offer y mae angen eu cysylltu â chyflenwad pŵer, gall hyn fod yn 230V (prif gyflenwad domestig arferol) neu 110V (fel foltedd is drwy newidydd).
Nid argymhellir defnyddio offer ar 230V, gan y gall unrhyw sioc drydanol o'r offer ar y foltedd hwn fod yn angheuol. Os ydynt yn cael eu defnyddio, dylid defnyddio RCD (dyfais cerrynt gweddilliol).
Dim ond offer sy’n defnyddio cyflenwad o 110V, wedi’i leihau o 230V drwy newidydd, y gellir eu defnyddio ar safleoedd adeiladu.
Mae’r holl offer pŵer yn cynnwys inswleiddio dwbl erbyn hyn a dylid eu stampio gydag arwydd inswleiddio dwbl.
Rhaid cael trwydded i ddefnyddio gwn hoelion nwy.

## Slide 5: Newidyddion
Yn y llun mae newidydd 110V. Mae’n ofyniad cyfreithiol i ddefnyddio offer 110V ar safleoedd adeiladu ond nid mewn gweithdai.
Ni ellir defnyddio nac addasu offer 230V i’w defnyddio gyda newidydd gan fod y moduron yn cael eu gwneud yn wahanol.
Mae 110V yn lleihau’r risg o farw yn sylweddol os byddwch yn torri drwy gebl yn ddamweiniol.

## Slide 6: Foltedd
Dyma’r plygiau sy’n cael eu defnyddio gyda phob foltedd. Defnyddir lliwiau i ddangos y foltedd a'i gwneud yn glir pa blygiau sy'n ffitio gyda'i gilydd.
Mae safle a nifer y pinnau y tu mewn i'r plwg hefyd yn dangos y foltedd. Maent yn helpu i sicrhau bod y plwg cywir yn cael ei ddefnyddio, gan ei gwneud yn amhosibl cysylltu dau liw gwahanol
110V 1 cam – melyn
230V 1 cam – glas
400V 3 cam – coch

## Slide 7: Deddfwriaeth sy’n gysylltiedig ag offer pŵer
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
Dyma’r brif gyfraith iechyd a diogelwch sy’n weithredol yn y DU. Mae’n rhoi dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau:
bod peiriannau gwaith coed yn ddiogel i’w defnyddio
bod system weithio ddiogel yn ei lle
bod gweithwyr yn cael gwybod am bob risg a pherygl
bod pob gweithiwr wedi’i hyfforddi ac yn gymwys i weithredu peiriannau.

## Slide 8: Deddfwriaeth sy’n gysylltiedig ag offer pŵer
  Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER) 1998
Mae’r rheoliadau hyn yn rhoi dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau:
bod yr offer yn addas at y diben y mae’n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer
bod offer gwaith coed yn cael eu cynnal a’u cadw
eich bod yn archwilio offer a pheiriannau
bod y risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio offer gwaith coed yn cael eu lleihau i’r eithaf.

## Slide 9: Deddfwriaeth
Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith 2005
Gall peiriannau gwaith coed fod yn swnllyd iawn pan fyddant yn cael eu defnyddio. Rhaid cymryd rhagofalon i sicrhau nad yw clyw gweithwyr yn cael ei niweidio wrth ddefnyddio’r offer y maent yn gweithio gyda nhw.
Gall y mesurau mae'n rhaid eu dilyn gynnwys:
ynysu peiriannau swnllyd
hyfforddiant ar eu defnyddio
cyfarpar diogelu personol (PPE) fel amddiffynwyr clustiau

## Slide 10: Deddfwriaeth
Codau ymarfer cymeradwy
Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) wedi cyhoeddi Cod Ymarfer Cymeradwy ar ddefnyddio peiriannau gwaith coed yn ddiogel.
Mae hwn yn manylu ar yr holl fesurau y gellir eu rhoi ar waith i gydymffurfio â phob rheoliad.
Er enghraifft, hyfforddi peirianwyr gwaith coed i weithredu gwahanol beiriannau, diogelu rhag peryglon penodol, cynnal a chadw ac archwilio.

## Slide 11: Canllaw: Taflenni arweiniad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu nifer o gyhoeddiadau a all helpu gyda’r gwaith o ddefnyddio peiriannau gwaith coed. Mae hyn yn cynnwys:
posteri diogelwch llifiau crwn
gwybodaeth am beryglon mewnanadlu llwch pren
Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)
fideos ymarfer diogel
enghreifftiau o asesiadau risg
canllawiau ar godi a chario mewn gwaith coed.

## Slide 12: Canllaw: manylebau gweithgynhyrchwyr a llawlyfrau gwasanaeth
Mae gwneuthurwyr peiriannau gwaith coed yn darparu dogfennau canllaw ar weithredu, cynnal a chadw a defnyddio eu peiriannau.
Mae angen arweiniad ar rannau newydd, pa iriad sydd ei angen, a threfniadau glanhau a gwasanaethu.
Mae hyn yn ofyniad dan HASWA 1974.
Mae’r taflenni hyn yn rhoi gwybodaeth werthfawr am sut i ddefnyddio peiriant yn gywir.

## Slide 13: Pa offer sydd ei angen arnaf?
Ni ddylid defnyddio gyrwyr effaith i wneud gwaith manwl fel gwaith haearn gan eu bod yn rhy ffyrnig. Mae dril cyfun neu yrrwr llaw yn caniatáu mwy o reolaeth, gan osgoi difrodi’r gwaith a’r gweithiwr.
Gall llafn heb fin ar lif gron achosi i’r defnyddiwr orfodi’r llif drwy’r pren. Gall hyn wneud y llafn yn llai miniog byth wrth iddo fynd yn boeth ac achosi camdroadau. Gall llafn wedi camdroi wneud i’r llif neidio.
Mae offer ar gyfer pob swydd. Eich gwaith chi yw nodi’r offer cywir a’i ddefnyddio a’i gynnal a’i gadw’n gywir. Er enghraifft:

## Slide 14: Pa offer sydd ei angen arnaf?
Ni ddylid defnyddio rhai offer pŵer mewn sefyllfaoedd peryglus.
  Offer nad ydynt yn tanio ym mhresenoldeb anweddau neu lwch fflamadwy
  Rhaid defnyddio offer wedi’u hinswleiddio gyda’r sgoriau priodol ar gyfer pob math o waith, yn enwedig y tu allan
  Handlenni dirgryniadau isel ar gyfer gwaith hir
  Rhaid cael trwydded gydag offer poeth (sy’n creu gwres neu wreichion) fel peiriant llifanu onglau

## Slide 15: Offer pŵer
Mae offer pŵer mae seiri yn eu defnyddio yn cynnwys:
  Driliau cyfun, driliau SDS, cywasgwyr, gynnau hoelion a gynnau sgriwiau
  Llifiau crwn (symudol, rheiddiol, meitr cyfansawdd, rheilen)
  Herclifiau, llifiau cilyddu, amlerfyn
  Plaenwyr a sandwyr pŵer (belt, pad, orbital)
  Llwybrwyr, trimwyr laminad
  Peiriannau llifanu onglau
  Uniadau bisgedi, uniadau hoelbren wedi’u peiriannu

## Slide 16: Offer pŵer
Mae offer pŵer mae seiri dodrefn yn eu defnyddio yn cynnwys:
  Driliau cyfun, cywasgwyr, gwn hoelion a gwn sgriwgiau
  Llifiau crwn (symudol, rheiddiol, meitr cyfansawdd, rheilen, panel, dimensiwn, rhwygo)
  Herclifiau, cylchlifiau, llifiau ffret
  Plaenwyr a sandwyr pŵer (belt, pad, orbital, linishers, sandwyr drwm)
  Llwybryddion, trimwyr laminad, llwybryddion bwrdd, mowldinau troelli, tynoau
  Peiriannau llifanu onglau, llifanwyr meinciau,
  Uniadau bisgedi, uniadau hoelbren wedi’u peiriannu
  Mortais, driliau piler

## Slide 17: Driliau a chywasgwyr
Ceir sawl gwahanol fath o ddriliau pŵer ar gyfer llawer o wahanol dasgau.
Mae pedwar prif gategori:
  gyrwyr dril
  tyrnsgriwiau sy'n bwydo’n awtomatig
  driliau taro
  Driliau morthwyl SDS.
Mae llawer o’r driliau hyn yn cyd-fynd â’i gilydd pan fyddant yn cael eu defnyddio i wneud tasgau penodol. Er enghraifft, gellir defnyddio dril morthwyl SDS neu ddril taro i ddrilio twll mewn gwaith maen, ac yna (ar ôl defnyddio’r plwg wal cywir) defnyddir gyrrwr y dril i yrru’r sgriw i mewn i’r plwg gan ddarparu ffitiad diogel.

## Slide 18: Driliau a chywasgwyr
  Hyblyg iawn a gellir eu defnyddio gyda gwahanol ebillion.
  Mae driliau cyfun, peilot a thrwodd, driliau gwrthsoddi, gosod a thynnu sgriwiau, torri tyllau crwn gyda thorrwr llif, neu bwffio a llathru.
  Mae gan gywasgwyr soced i negyddu’r darnau sy’n llithro a’r effaith wrth iddynt droi i yrru’r ffitiad i mewn i’r pren.
  Mae crafangau rhyddhau cyflym ar gael ar gyfer driliau cyfun sy’n golygu bod modd cyfnewid darnau’n gyflym.
  Mae’r rhan fwyaf o ddriliau ac offer yn cael eu pweru gan fatri, sy’n golygu eu bod yn fwy diogel i’w defnyddio

## Slide 19: Driliau SDS
  Mae ganddynt effaith morthwylio sy’n cael ei defnyddio i dyllu tyllau mewn cynnyrch gwaith maen caled fel brics, blociau, cerrig a choncrit.
  Mae’r symudiad troi’n cael ei roi ar waith gyda switsh ac mae’n hawdd ei ddiffodd.
  Mae modd defnyddio’r morthwyl llonydd wrth gerfio waliau.
  Mae gan y dril hwn grafanc unigryw hefyd sy’n golygu bod angen i ebillion y dril fod ag arddull soced mewniad.

## Slide 20: Gynnau hoelion
  Fel arfer caiff gwn hoelion ei ddefnyddio yn ystod y ffics cyntaf a’r modelau ail ffics ysgafnach. Rhaid dewis y math cywir o hoelen ar gyfer yr hyn mae angen ei wneud.
  Gall gynnau hoelion gael eu pweru gan fatri, aer neu fatri a nwy.
  Mae angen hyfforddiant i ddefnyddio gynnau hoelion gan fod llawer o ddamweiniau’n gyffredin, gan gynnwys pobl yn saethu eu hunain yn y frest neu’r stumog.

## Slide 21: Ebillion dril a gwrthsoddyddion
Mae ebillion driliau’n dod gyda phennau soced sy’n cael eu rhyddhau’n gyflym, fel gydag ebillion SDS neu bennau bar plaen y gall crafanc dril ei wasgu o gwmpas.
Dylid gofalu nad ydynt wedi’u plygu a’u bod yn cael eu gosod yn y canol
Mae gwrthsoddion yn creu twll conigol ar gyfer sgriwiau gwrthsoddedig i ffitio’n dynn fel eu bod yn wastad â’r wyneb neu o dan yr wyneb.
Mae’n hawdd tynnu ac ailddefnyddio sgriwiau gwrthsoddedig ac nid ydynt yn difrodi’r pren wrth eu tynnu.
Dylai ebillion a gwrthsoddion pren fod yn finiog bob amser. Gellir hogi rhai ebillion driliau fel rhaw ac ebillion ceibren gyda charreg ddiemwnt.
Ebill taradr
Ebill metel HSS
Gwaith maen arferol
Daliwr ebillion rhyddhau cyflym
Ebill sbardun pren
Pren fflat neu ebill rhaw
Ebill gwaith maen SDS
Gwrthsoddydd a thwll peilot

## Slide 22: Llifiau cylch: llif gron symudol
  Mae’r llif gron symudol wedi’i dylunio’n bennaf i dorri pren i hyd ar draws y graen. Gellir ei ddefnyddio i rwygo pren, ond rhaid bod yn ofalus bod y llafn cywir yn cael ei ddefnyddio i atal y llafn llif rhag mynd yn sownd – gall y llafn ‘frathu’ ac achosi i’r llif gicio’n ôl tuag at y defnyddiwr.
  Gan ddefnyddio ffens briodol a chyda gwahanol addasiadau i’r gwely a dyfnder y toriad, gellir ei defnyddio hefyd i dorri:
  befelau
  befelau cyfansawdd
  rhigol

## Slide 23: Llifiau cylch: llif gron symudol
Dylai llifiau cylch bob amser fod â chyfwyneb sylfaenol a chyswllt llawn â’r pren ac, yn yr achos hwn, y ffens dros dro.
Bydd rhai defnyddwyr yn cael eu temtio i eistedd y gwaelod ar ei droed a gostwng y sawdl yn araf i wneud toriad i arbed amser. Fodd bynnag, mae hyn yn beryglus ac mae’r rhan fwyaf o lifiau crwn wedi’u gosod gyda stop plymiad sy’n caniatáu gweithredu diogel.
Dylid defnyddio cyllyll rhannu bob amser oni bai eich bod yn torri plymiad. Dylid defnyddio lletem y tu ôl i’r toriad os ydych yn rhwymo i ryddhau pwysau ac osgoi ôl-gic, lle gall y llif neidio allan o’i sianel, yn aml tuag at y defnyddiwr.

## Slide 24: Llifiau cylch: llif meitrog gyfansawdd sy'n llithro
  Mae’r llif wedi’i ddylunio’n bennaf i dorri pren i hyd ar draws y graen.
  Gellir ei ddefnyddio i dorri meitrau syth a chyfansawdd gan fod y llafn yn cylchdroi ar estyll fflat ac yn gwyro ar y plaen fertigol gan ganiatáu iddo dorri dwy ongl ar unwaith yn yr un modd â cheibrau byr.
  Yn yr un modd â’r holl lifiau cylch, rhaid gofalu nad yw deunydd yn cicio’n ôl os yw’n cael ei ddal rhwng y llafn a’r ffens.
  Gyda gwahanol addasiadau, gellir ei ddefnyddio hefyd i dorri:
  befelau
  befelau cyfansawdd
  rhigol

## Slide 25: Llifiau cylch: llif fraich rheiddiol
  Mae’r llif fraich rheiddiol wedi’i dylunio’n bennaf i dorri pren i hyd ar draws y graen.
  Dylid gosod y bwrdd estyniad ar y ddwy ochr a dylid dal y pren yn gadarn yn erbyn y ffens.
  Dylid bod yn ofalus wrth dorri i atal llafn y llif rhag mynd yn sownd – gall y llafn ‘frathu’ a thynnu ei hun i ddarnau mwy o’r pren.
  Gyda gwahanol addasiadau i fraich, colyn ac uchder y llif, gellir ei defnyddio hefyd i dorri:
befelau
befelau cyfansawdd
rhigol

## Slide 26: Llifiau bwrdd
Arferion diogel:
Pan fyddwch yn defnyddio llifiau bwrdd, dylech bob amser osod y peiriant a’r echdyniad i’w defnyddio’n ddiogel.
Yn y llun gwelir bwrdd plu, sy’n cadw’r pwysau ar y deunydd – gan ei wthio i mewn i’r ffens.
Gelwir y bachyn y gellir ei dynnu yn ffon wthio. Mae’n galluogi’r defnyddiwr i wthio’r stoc heb i’r dwylo ddod o fewn 15cm (6 modfedd) i’r llafn.

## Slide 27: Llifiau bwrdd
Llif dimensiwn
Mae’r llif hwn wedi’i gynllunio i dorri (rhwygo) pren ar ei hyd, yn ogystal â thorri deunyddiau dalen.
Gyda’i fwrdd llithro a’i ffensys y gellir eu haddasu, mae hwn yn beiriant amlbwrpas sy’n gallu cynhyrchu toriadau sgwâr, befel a thaprog.

## Slide 28: Llifiau bras
Mae’r llif hon wedi’i chynllunio i dorri (rhwygo) stoc pren mawr ar ei hyd.
Gyda’i ffens y gellir ei haddasu a llafn rhwygo mawr, mae hwn yn beiriant sy’n gallu rhwygo’r rhan fwyaf o ddarnau a mathau o bren.
Tri cham fel arfer, gan fod angen i’r motor fod yn bwerus.

## Slide 29: Llafnau: llafn croestoriad
  Mae’r math hwn o lafn yn lleihau’r toriad drwy dorri’r ffibrau. Mae ongl bach negatif yn dueddol o wthio’r pren i ffwrdd oddi wrth llafn y llif.
  Fodd bynnag, mae hefyd yn gwneud cilddant cryfach sy’n gallu gwrthsefyll llymder torri ar draws graen y pren.

## Slide 30: Llafnau: llafn rhwygo
  Mae’r math hwn o lafn wedi'i gynllunio i wahanu’r ffibrau. Dim ond ar gyfer rhwygo ar hyd y graen y dylid defnyddio’r ongl bositif dannedd y bachyn.
  Mae’r dannedd yn dueddol o yrru a brathu’n raddol i’r pren ac efallai y byddant yn cipio pan fyddant yn torri ar draws.

## Slide 31: Llafnau: llafn cyfun
Mae’r math hwn o lafn yn defnyddio nodweddion llafn croestoriad a llafn rhwygo ac yn eu cyfuno i un llafn.
Mae nifer o amrywiadau ar gael y gellir eu defnyddio i dorri gwahanol ddeunyddiau.

## Slide 32: Llifdoriad
  Mae’r llifdoriad yn cael ei gynhyrchu drwy blygu pob dant i wahanol gyfeiriadau, yn yr un modd â llif llaw traddodiadol.
  Gelwir y math hwn o set yn ‘set sbring’ ac fe’i defnyddir ar lafnau cyfochrog.
Llifdoriad: cyfanswm lled toriad y llif

## Slide 33: TCT
  Mae llafnau llif blaen carbid twngsten (TCT) ddarn o dwngsten ar bob dant, ac mae modd cael rhai newydd yn eu lle.
  Mae siâp y twngsten yn golygu bod y llafn llif yn cael ei glirio (set).
  Mae’r rhan fwyaf o’r llafnau welwch chi heddiw’n defnyddio’r math hwn o ddeunydd torri ar flaenau’r dannedd.
  Mae’n ddeunydd caled sy’n para’n hirach ac yn cadw’n fwy miniog
Llifdoriad wedi’i ddarparu gan led blaenau carbid twngsten
Awgrymiadau TCT

## Slide 34: Gwddf
Y gwddf yw’r bwlch rhwng dannedd llafnau’r llif sy’n tynnu’r sglodion sy’n cael eu creu drwy dorri’r pren.
Mae’r llun isod yn dangos gwahanol fathau o yddfau a’r gwahanol gyfraddau bwydo y gellir eu defnyddio i wthio pren drwy’r llif
Gwddf llai
Tynnu llai o sglodion
Cyfradd bwydo arafach
Gwddf mwy
Tynnu mwy o sglodion
Cyfradd bwydo cyflymach

## Slide 35: Cyfyngydd sglodion
    Mae hyn yn lleihau faint y gall pob dant ei dorri ac felly’n lleihau’r risg o gicio’n ôl (deunydd yn cael ei wthio’n ôl tuag at y gweithredwr).
Cyfyngu ar faint y gall pob dant ei symud
Nodwedd diogelwch gwrth-gicio'n ôl
Blaen carbid twngsten

## Slide 36: Herclifiau a llifiau cilyddu
Mae’r llifiau hyn yn defnyddio llafn syth sy’n symud i mewn ac allan (ac yn ôl ac ymlaen ar ffurf pendil yn achos herclifiau) i dorri deunyddiau.
Gellir defnyddio herclifiau i dorri pren a metel ac maent wedi’u cynllunio ar gyfer torri cromliniau.
Mae llifiau cilyddu wedi’u dylunio ar gyfer tynnu hen fframiau a gosodion a gallant dorri drwy bren a metel yn rhwydd.
Mae gan herclifiau wely sy’n gogwyddo hefyd sy’n caniatáu toriadau cyfansawdd.
Gall y llafnau blygu gan wneud toriadau allan o sgwâr felly nid yw’n ddelfrydol ar gyfer toriadau sgwâr ar bren trwchus.

## Slide 37: Llwybrwyr
Cydrannau
Addasiad dyfnder manwl
Crafanc a cholet
Stop dyfnder
Gosodiad cyflymder. Mae hyn yn cael ei leihau wrth ddefnyddio torwyr diamedr mawr
Sbardun a switsh diogelwch
Handlen
Corff
Ffensys
Sylfaen
Addasiad mân ar gyfer ffens
Handlen
Tyred neu gastelliad addasadwy

## Slide 38: Llwybryddion
Mae llwybryddion yn offer pŵer amlbwrpas ac mae ganddynt sawl defnydd.
Maen nhw’n offer pŵer gwych ar gyfer seiri coed a seiri dodrefn.
Dyma rai defnyddiau posibl:
  torri rabed
  torri mowldinau
  tocio a siapio cynhyrchion pren
  torri cromliniau
  bylchu morteisiau a rhigolau.

## Slide 39: Torwyr llwybrydd
Torrwr Ovolo Torrwr rabedi Torrwr siamfferi Torrwr trwyn byr Torrwr V
Torrwr cynffonnog Torrwr trimio Torrwr rhychiog Torrwr ogee Torrwr cilfwâu

## Slide 40: Plaenwyr pŵer
Plaenwyr pŵer yw plaeniau sy’n gallu tynnu pren yn gyflym ac yn effeithlon i sicrhau gorffeniad da.
Mae ganddynt gyllyll neu dorwyr y gellir eu tynnu, wedi’u gosod mewn troell sy’n cylchdroi’n gyflym.
Mae modd addasu uchder rhan flaen y plât sylfaenol, er mwyn i’r defnyddiwr allu addasu dyfnder y toriad.
Cymerwch ofal i gadw’r gwely’n wastad, a defnyddio’r handlenni’n unig. Mae gan y rhan fwyaf o blaenwyr feltiau, yn aml gyda bylchau mynediad sy’n gallu pinsio bysedd. Fel gyda phob offer pŵer, rhaid i chi aros i’r torwyr stopio cyn ei roi i lawr.

## Slide 41
Unrhyw gwestiynau?