## Slide 1: PowerPoint 9: Cynllunio a gosod
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Y broses gynllunio
Lluniad wrth raddfa, dyluniad CAD yn aml gan bensaer, neu fraslun gan reolwr neu gwsmer gyda mesuriadau a meintiau gwirioneddol wedi’u marcio.
Gosod rhoden o faint llawn o’r darluniau, gan gynnwys yr holl fanylion.
Llunio rhestr dorri o’r holl gydrannau i greu rhestr o ddeunyddiau
Defnyddio rhestr ddeunyddiau i gael y swm cywir o bren.
Ymyl sgwâr a dimensiynau’r holl bren sy’n marcio ochr yr ymyl a’r wyneb.
Marcio’r holl bren o’r rhoden osod allan gan gynnwys uniadau, mowldinau a rabedi gan ddefnyddio marciau wyneb i ganolbwyntio ar wynebau.
Gall y broses gweithgynhyrchu ddechrau. Mae modd archwilio’r broses beiriannu yn erbyn y rhoden drwy’r amser.

## Slide 3: Offer gosod a marcio
Mesurydd marcio
Sgrifellwr (medrydd) mortais
Medrydd torri
Amrywiaeth o reolau dur
Sgwâr toi America
Cyllell farcio
Gwahanwyr
Onglydd, lluniadu sgwariau gosod, cwmpawd, pensiliau

## Slide 4: Offer gosod a marcio
Sgwaryn cyfunol
Sgwariau profi saer
Gosod meitr
Medrydd cyfun
Befel llithro
Sgwario dros y blwch
Sgwâr fframio

## Slide 5: Lluniadau
Lluniad manwl wrth raddfa gyda mesuriadau ffenestr ddalennog yn dangos y manylion sydd eu hangen i osod rhoden maint llawn (nodwch y bylchau o amgylch y sasiau)
Ystlysbost
Pen
Estyllod cwrdd
Silff ffenestr

## Slide 6: Rhodenni gosod allan
  Mae rhoden yn caniatáu i’r saer ddylunio union faint ei brosiect, gan ddefnyddio proffiliau go iawn a mesuriadau rabed i gyfrifo’r uniadau.
  Mae rhoden yn caniatáu i’r saer wirio’r cydrannau yn erbyn y lluniad am gywirdeb sy’n helpu i osgoi gwastraff.
  Mae tynnu llun gwahanol weddau o’r prosiect yn helpu’r saer i weld a newid y dyluniad os oes angen.
  Gellir cadw’r rhodenni fel adnodd i’w ddefnyddio ar gyfer swyddi yn y dyfodol.
Beth yw’r prif resymau dros lunio rendrad 1:1 o’r hyn sydd i gael ei adeiladu, a sut y defnyddir rhoden?

## Slide 7: Hyblygrwydd
Safonau’r diwydiant yw’r rhain sy'n berthnasol i ffit a maint bylchau mewn gwaith coed a chynhyrchion saernïaeth.
Fel arfer, maen nhw’n cael eu rhestru fel manylebau gan gyflenwr cynnyrch ond maen nhw hefyd i’w gweld yn lluniadau’r pensaer neu ar-lein.
Enghraifft dda o hyn fyddai drysau tân, sy’n cynnwys manylebau sy’n dangos faint o ddeunydd y gellir ei dynnu, a maint y bylchau a’r rhigolau ar gyfer y stribedi chwyddedig. Mae maint y bylchau’n amrywio o ddrws i ddrws rhwng 2mm a 4mm. Os yw’r bylchau’n rhy fawr, gallant negyddu’r warchodaeth tân yn llwyr y dylai’r drws ei darparu gan wneud i ddrws FD30 30 munud losgi mewn 5 munud.
Mae elfennau hyblygrwydd eraill yn cynnwys y bylchau o amgylch ffenestri sy’n atal dŵr rhag cael ei ddal rhwng y ffenestr ddalennog, y ffrâm a’r silff. Mae’r bwlch rhwng rheilen waelod y ffenestr ddalennog a’r silff yn hanfodol i ganiatáu i ddŵr sy'n cael ei chwythu i fylchau o amgylch y trwyn lifo oddi yno (gweler y lluniau a’r rhodenni).
Dylid cynnwys hyblygrwydd yn y camau cynllunio ac wrth osod allan bob amser, fel y gellir osgoi gormod o gynllunio a ffitio, a allai wanhau strwythur uniad y cynnyrch.

## Slide 8: Rhodenni gosod allan
  Drysau a ffenestri adeiniog, yn enwedig pan fydd ganddynt fowldinau manwl a rabedi panel neu wydrog
  Ffenestri dalennog, yn enwedig yr uniadau yn y silff a'r rheilen gwrdd
  Manylion grisiau fel pyst grisiau newydd ar gyfer grisiau dyrnau barcud
  Gwaith cromlin ac wedi'i siapio sy’n symud drwy ddau neu dri phlaen, fel torchau canllaw
  Gwaith panel manwl
  Fframiau a leininau manwl
Beth yw rhai o’r prif brosiectau lle mae rhodenni yn fwyaf defnyddiol?

## Slide 9: Ochr wyneb ac ymyl wyneb
  Fel arfer, mae ochr wyneb ac ymyl wyneb yn cael eu pennu drwy benderfynu pa un yw’r ochr orau o’r pren. Enghraifft o hyn fyddai tu mewn llinyn wal, a phenderfynu pa un yw’r wyneb glanaf, mwyaf gwastad a heb ddiffygion yn y stoc. Gellir penderfynu ar hyn ar ôl i’r wynebau gael eu cynllunio’n fras i ddangos priodweddau’r pren.
  Ar ôl eu dewis, bydd ochr yr wyneb ac ymyl yr wyneb wedi’u marcio fel y dangosir yn y lluniad. Dyma ddwy ochr gyntaf y pren i gael eu plaenio’n syth ac ar ymyl sgwâr gyda’i gilydd. Unwaith y bydd ymyl sgwâr ac ochr ymyl wedi’u sefydlu, mae’r rhain wedi’u marcio fel y dangosir. Wedyn gellir gwneud yr ochrau eraill yn gyfochrog a’u sgwario oddi arnynt, drwy eu defnyddio fel pwynt datwm. Dangosir hyn yn y llun gan y sgwâr sy’n gweithio o ymyl yr wyneb.
    ymyl

## Slide 10: Rhodenni storio a phwyntiau datwm
Rhoden yw hon, yn achos grisiau, sef yr uchder o’r llawr gorffenedig i’r llawr gorffenedig ac mae’n caniatáu i’r saer gyfrifo’r codiad a’r gofod llorwedd sydd ei angen ar gyfer grisiau.
Gellir hefyd ei bennu gan yr uchder o'r llawr i'r nenfwd ar gyfer tasg lle mae fframiau drws uchder llawr i'w defnyddio a byddent yn dangos uchder agoriad y drws, trwch y trawslath, pellter y golau sefydlog, a thrwch y pen.
Gellir ei ddefnyddio hefyd i farcio eitemau fel cornis, rheilen luniau, dado, paneli ac eitemau eraill mewn adeiladau sydd angen bod yr un uchder uwchben neu o dan y datwm.
Yna gellir marcio safle pob gris ar y rhoden y gellir ei defnyddio’n hawdd i archwilio safleoedd rhigolau newydd drwy eu gosod ochr yn ochr.
Uchder y llawr i’r llawr:
y pellter sydd ei angen
i gyfrifo’r codiad
a gofod llorwedd
grisiau

## Slide 11: Rhodenni storio a phwyntiau datwm
Defnyddir pwynt datwm fel cyfeirnod drwy farcio llinell wastad o amgylch yr ystafell, fel gyda lefel laser, a leinio’r pwynt datwm ar y rhoden. Gellir trosglwyddo pob uchder wedyn.
Silff plât
Sgyrtin
Glain rabed
Mowld bolecsiwn
Sylfaen wedi’i fframio
Dado
Rheilen
Rhigol haearn
Panel solid wedi’i godi
Mowldin solet
Panel haenau Mowldin panel
Sylfeini pren meddal
Manylion drysau fertigol
Sylfaen wedi’i fframio
Sylfaen wedi’i fframio
Panel byrddau cydwedd uchder llawn, wedi’i osod yn fertigol
Gwaelod y cornis
Pen y rheilen lluniau
Datwm
Pen y rheilen dado
Pen y sgyrtin
Pen
Golau wedi’i fenthyg
Trawslath
Mae bwrdd uchder storio
yn rhoi trwch y pen a’r trawslath i chi
Uchder agoriad y drws

## Slide 12: Croesnodi
Mae croesnodi yn gofyn am osod grwpiau o gydrannau wyneb i fyny a’r ymylon gyferbyn fel arfer.
Mae hyn yn defnyddio ochr ac ymyl pren wedi’i blaenio a’i sgwario ar draws yr holl gydrannau ar unwaith o’r camau cyntaf.
Mae’n cael ei ddefnyddio i gynnal elfen gyfochrog yn y broses adeiladu fframiau, gan gynnwys gwaith stydiau a gwaith saernïaeth.
Arbed amser ac yn gwneud masgynhyrchu yn fwy effeithlon, fel gyda ffenestri o’r un uchder ar gyfer yr un adeilad.

## Slide 13: Llinynnau croesnodi, ymyl cyfun a bwrdd gogwydd
  Ar ôl eu rhannu, mae’r marcio’n cael ei wneud gan ddefnyddio bwrdd gogwydd wedi’i osod ar yr ymyl; yma mae templed yn cyfuno’r ddau. Mae templedi codi a grisiau yn cael eu gosod ar ymylon allanol y marciau goleddf er mwyn marcio o’u cwmpas.
Wrth farcio’r grisiau, mae’r broses gosod allan yn cael ei wneud yn syth ar y llinynnau. Dylid croesnodi’r rhain fel y dangosir i sicrhau eu bod yn aros yn adlewyrchiadau o'i gilydd. Nodwch y marciau wyneb.
Codwr dros dro
Grisiau dros dro
Bwrdd gogwydd ac ymyl dros dro
Llinell ymyl
Marc wyneb
Gwahanwyr
Llinyn chwith a dde

## Slide 14: Byrddau gogwydd a thempledi grisiau a chodi
  Mae gan y bwrdd gogwydd hwn ffens sy'n rhedeg ar hyd ymyl y llinynnau ac sy’n croesi’r ymyl. Mae hwn yn cael ei farcio ar wahân gan ddefnyddio bwrdd ymyl neu sgwâr cyfun.
Mae’r templedi ar gyfer grisiau a chodi wedi’u tapro i ganiatáu i’r grisiau a’r codwyr gael eu dal o dan a’r tu ôl.
Templed grisiau a lwfans lletem
Templed codiad a lwfans lletem
Codiad
Gofod llorwedd
Estyll i redeg yn erbyn llinyn

## Slide 15: Crynodeb
Yn gryno, mae rhoden yn gynrychiolaeth go iawn ac yn bwynt cyfeirio corfforol ar gyfer meintiau cydrannau, cyfrannau uniadau a mowldinau.
Mae rhoden mainc yn lluniad 1:1 o’r cynnyrch, sy’n rhoi cymaint o wybodaeth o fanylion ochr a chynllun ag sy’n ofynnol i adeiladu’n gywir ac yn effeithlon.
Defnyddir rhodenni i lunio ‘map meddwl’ o weithdrefn a chaniatáu i saer ragweld problemau a’u goresgyn cyn cynhyrchu cydrannau, gan osgoi gwastraff a phroblemau gyda gwaith peiriannu.
Mae rhoden wedi’i lluniadu’n gywir yn rhywbeth i ymddiried ynddo a’i ddefnyddio fel cyfeiriad cyson drwy gydol y broses osod, marcio a gweithgynhyrchu, gan osgoi camgymeriadau costus a lliniaru’r straen ‘a wnaiff weithio?’ o’r broses gynhyrchu.

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?