## Slide 1: PowerPoint 10: Cyfrifiadau sylfaenol, sgwario a geometreg sylfaenol
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

## Slide 2: Metrig ac imperial
Mae mesuriadau metrig yn ddegolion ac felly mae ganddynt sylfaen o 10. Gellir rhestru mesuriadau llinol mewn milimetrau, centimetrau, metrau a chilomedrau a gynrychiolir fel mm/cm/m neu km, yn y drefn honno.
Mae mesuriadau yn defnyddio gwahanol rifau sylfaen gan gynnwys 12, fel 12 modfedd i un droedfedd, a 4 fel modfeddi’n cael eu rhannu’n 1/4, 1/8,16 ac ati.
Mae’r rhan fwyaf o benseiri, seiri a seiri ym Mhrydain bellach yn defnyddio’r dull metrig fel eu cyfeirnod safonol oherwydd masnach â gwledydd eraill a’i symlrwydd. Oherwydd hyn, byddwn yn cyfeirio at fesuriadau yn y dull metrig sy’n ymwneud â meintiau wrth gynllunio a chynhyrchu gwaith.
Mae mesuriadau imperial yn dal i gael eu defnyddio yn y diwydiant.

## Slide 3: Metrig ac imperial
Imperial
12 modfedd = 1 droedfedd
3 troedfedd = 1 llathen
22 llathen = 1 gadwyn
10 cadwyn = 1 ystaden
8 ystaden = 1 milltir
Metrig
1mm = 1000 metr
1cm = 100 metr
1m = 1000 cilometr
Troi adeilad yn gartref
1 fodfedd = 25.4mm
1 droedfedd = 304.8mm
1 llathen = 914.4mm
1 filltir = 1609.34m
Enghreifftiau: 6” (modfedd) = 25.4 x 6 = 152.4 mm
4’ (troedfedd) = 304.8 x 4 = 1219.2 mm

## Slide 4: Arwynebedd a chyfaint
I gyfrifo faint o orchudd llawr i’w archebu, bydd angen i chi gyfrifo arwynebedd y gofod.
Cyfrifir arwynebedd pedairochrog drwy luosi un ochr â’r llall ac fe’i cynrychiolir gan ² e.e: 400mm×300mm=0.4m×0.3m= 0.12m²
Wrth archebu pren wedi’i lifio'n arw mewn swp, mae’n gyffredin archebu mewn swmp o’r enw ‘ciwbiau’, wedi’i gynrychioli gan ³. Cyfrifir hyn drwy luosi’r lled â’r hyd yn ôl dyfnder e.e. 400mm×300mm×20mm = 0.4m×0.3×0.02=0.0024³ neu 0.0024 metr ciwb.
Gwnewch yn siŵr bod y pwynt degol yn y lle cywir cyn archebu.
ARWYNEBEDD
MAINT

## Slide 5: Defnyddio trigonometreg
Beth yw’r prif ddefnyddiau ar gyfer geometreg sylfaenol mewn galwedigaethau coed?
  Gosod gwaith stydiau
  Sgwario distiau
  Gosod toeau
  Cyfrifo hyd trawstiau
  Gosod grisiau
  Cyfrifo hyd y llinynnau a’r canllawiau
  Sgwario fframiau ac agoriadau
  Gosod ffurfwaith a phostiau

## Slide 6: Theori Pythagoras a’r gymhareb 3/4/5
Ar y triongl arbennig hwn, sylwodd mai 3/4/5 oedd cymarebau’r ochrau.
Mae hyn yn ddefnyddiol wrth geisio dod o hyd i ongl 90º rhwng ochr A a B, e.e. wrth osod gwaith styd allan.
Yn gyntaf, mesurwch 3 uned ar hyd unedau ochr A a 4 ar hyd ochr B. Pan mae’r pellter rhwng y ddau bwynt yn 5 uned, mae’r ongl yn sgwâr
Gellir defnyddio lluosrifau o 3/4/5 hefyd ar yr amod bod y gymhareb yn aros yr un fath: e.e. 9/12/15
Dywed theori Pythagoras:

## Slide 7: Theori Pythagoras a hyd ochr C
Dywed theori Pythagoras:
Mae’r theori hon yn berthnasol i bob triongl ongl sgwâr a gellir ei ddefnyddio fel dull i gyfrifo unrhyw ochr sydd ar goll gan ddefnyddio’r ddwy ochr a roddir.
I ddod o hyd i ochr C lle mae A yn 3, a B yn 6, dylech luosi’r ddau gyda’i gilydd a’u hadio at ei gilydd. Yna, dewch o hyd i ailisradd y canlyniad ac mae gennych: C= 6.7082
Notes: Disodli â model 3/6/6.71

## Slide 8: Croesliniau
Mae angen corneli 90º neu sgwâr ar gyfer saernïaeth a chynhyrchion gwaith coed.
Mae gan bob sgwâr pedair ochr (sgwâr a phetryalau) yr un mesuriadau croesgornel o'i gymharu â siapiau pedrochr fel y paralelogram a ddangosir isod, sydd ag onglau gwahanol ac felly mesuriadau croesgornel gwahanol.
Mae rhoden sgwario yn bren syth pigfain sy’n cael ei dorri i hyd y croesliniau ac mae’n cael ei defnyddio i wneud yn siŵr bod fframiau yn sgwâr wrth ludo.

## Slide 9: Onglau triongl
Pan fyddwch chi’n gwybod un ongl arall mewn triongl ongl sgwâr, mae’n bosib dod o hyd i’r drydedd ongl
Mae onglau triongl bob amser yn adio i 180º
Felly, os ydych chi’n gwybod bod un ongl yn 30º a bod ongl sgwâr yn 90º, yna rydych chi’n gwybod bod rhaid i’r drydedd ongl fod yn 60º gan fod cyfanswm o dair ongl yn 180º

## Slide 10: Onglau triongl
Mae’r egwyddor hon hefyd yn berthnasol i ongl sy’n hollti llinell syth gan fod llinellau syth hanner cylchdro llawn ac felly hanner 360º sy’n cyfateb i 180º fel y gwelir ar gloc am 6 o’r gloch.
Felly, os ydych chi’n gwybod ongl un ochr y llinell sy’n rhannu, gallwch gyfrifo’r ochr arall.
Onglau allano mewn triongl

## Slide 11: Onglau triongl
Mae seiri coed yn defnyddio’r cyfrifiadau hyn yn rheolaidd i gyfrifo toriadau onglog. Maen nhw’n hanfodol ar gyfer tasgau amrywiol o osod toeau a grisiau allan i ddefnyddio llifiau meitrog cyfansawdd.
Mae triongli hefyd yn cael ei ddefnyddio gan syrfewyr a pheirianwyr sifil i gyfrifo’r pellteroedd uchder a ragwelir ac i bennu’r sylfeini i sicrhau bod y gwaith adeiladu’n cael ei wneud yn wastad a'i fod yn sefyll yn syth.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?