## Slide 1: PowerPoint 11: Deall sut mae gosod plastrfyrddau a dellt pren: Offer a chyfarpar
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Offer llaw plastrfwrdd
Notes: Taflen Waith Osod 41

## Slide 3: Offer pŵer
Offer pŵer cludadwy ar gyfer gosod plastrfyrddau ar gefndiroedd o goed a dur.
Mathau o foltedd.

## Slide 4: Pwyslathau a chodwyr
Offer a ddefnyddir i leoli plastrfwrdd cyn ei osod.
Notes: Taflen Waith Osod 42

## Slide 5: Gosod plastrfwrdd
Mae plastrfyrddau’n cael eu cynhyrchu o gypswm, wedi’i wasgu rhwng haenen o bapur ar y ddwy ochr.
Maen nhw’n cael eu defnyddio fel arwyneb cefndir mewn adeiladau newydd a thraddodiadol i ffurfio cefndir adeiladu sych a elwir yn ‘leinio sych’.
Mae plastrfwrdd yn darparu arwyneb gwastad y gellir ei blastro neu ei uniadu.
Mae’r plastrfwrdd wedi cael ei gynhyrchu yn lle’r dellt pren traddodiadol.
Mae plastrfwrdd perfformiad yn cael ei gynhyrchu yn unol â rheoliadau adeiladu.
Wedi’i osod ar gefndir pren a metel.

## Slide 6: Plastrfwrdd
Mae yna dri chwmni sy’n gweithgynhyrchu plastrfyrddau.
Mae’r rheoliadau adeiladu’n rheoli pa fath o blastrfwrdd sy’n cael ei ddefnyddio. Mae plastrfyrddau’n cael ei gynhyrchu mewn amrywiaeth o feintiau. Y mwyaf cyffredin:
2.400m x 1.200m, trwch 9.5mm, 12.5mm, 15mm a 19mm.
1.800m x 0.900mm, trwch 9.5mm a 12.5mm.
Mae gan blastrfyrddau gornel sgwâr neu bigfain, sydd yn aml yn cael eu talfyrru i ‘SE’ ac ‘TE’.
Mae plastrfyrddau perfformiad wedi’i ddylunio i fodloni gofynion amrywiol ac mae wedi’u godio â lliw.

## Slide 7: Plastrfwrdd perfformiad
Plastrfwrdd yw hwn sydd â nodweddion ychwanegol o’i gymharu â phlastrfwrdd safonol ac mae’n gallu gwella perfformiad ystafell:
Inswleiddio sain
Gwrthsefyll tân
Lleithder
Inswleiddio.
Notes: Taflen Waith Osod 43

## Slide 8: Storio plastrfwrdd
Dylid danfon plastrfwrdd yn fflat ar baledau neu ar gludwyr pren.
Mae taflenni data’r gweithgynhyrchwyr yn rhoi gwybodaeth benodol am storio a thrin deunyddiau a chydrannau â llaw.
Mae’n well i blastrfwrdd gael ei gludo ar ei ymyl gan ddau o bobl er mwyn atal y bwrdd rhag torri.
Ni ddylai plastrfwrdd ddod i gysylltiad ag amodau tamp gan y bydd y craidd plastr yn amsugno’r lleithder.
Dylid storio gwahanol fathau o bastrfwrdd ar wahân i osgoi dryswch.
Gellir ailgylchu gwastraff bwrdd plastr.

## Slide 9: Gosod â sgriwiau
Mae sgriwiau waliau sych yn cael eu hystyried yn osodiadau cryfach na hoelion galfanedig ac mae llai o siawns iddyn nhw ddod allan drwy’r arwyneb gorffenedig.
Mae gosod â sgriwiau yn golygu bod arwyneb y plastrfwrdd yn llai tebygol o symud oherwydd ddirgrynu a throi neu symud pren.
Rhaid i’r sgriwiau dreiddio o leiaf 20mm i mewn i’r pren. Mae ganddyn nhw lai o edau ac maen nhw’n rhoi gafael cryfach ar y cefndir pren
Rhaid i’r sgriw dreiddio o leiaf 10mm i mewn i stydiau dur neu leinin. Mae ganddynt edau agosach sy’n gafael yn dynn mewn leininau metel tenau.

## Slide 10: Gosod gyda hoelion wedi’u galfaneiddio
Mae plastrfyrddau’n cael eu cynnal gan osodiadau, wedi’u gosod bob 150mm.
Mae gan hoelion wedi’u galfaneiddio argaen o sinc wedi’i osod ar y dur er mwyn atal cyrydu neu rwbio.
Trwch y bwrdd Maint lleiaf yr hoelen
9.5mm 30mm
12.5mm 40mm
15mm 40mm
19mm 50mm

## Slide 11: Sgriwiau wal sych
Mae sgriwiau’n cael eu gosod bob 230mm ar gyfer stydiau a bob 300mm ar gyfer distiau nenfwd.
Maint y bwrdd Maint lleiaf y sgriw
12.5mm 38mm
15mm 41mm
19mm 51mm
12.5mm Haen ddwbl 51mm
Gosodir sgriwiau wedi’u coladu gan ddefnyddio teclyn bwydo awtomatig wal sych mecanyddol. Mae sgriwiau wedi’u coladu yn amrywio o ran hyd o 25mm i 50mm.

## Slide 12: Sgriwiau wal sych
Gosod ar stydiau neu stribedi metel
Maint y bwrdd Maint lleiaf y sgriw
9.5mm 22mm
12.5mm 25mm
15mm 25mm
19mm 42mm
12.5Mm Haen ddwbl 36mm

## Slide 13: Gosod canol
Rhaid i ganon distiau/stydiau allu cymryd pwysau’r plastrfwrdd. Bydd distiau sy’n rhy bell oddi wrth ei gilydd yn achosi i’r plastrfwrdd ysigo.
Canol: pellter rhwng dau drawst neu styd.
Nogin: pren wedi’i osod rhwng distiau neu stydiau i roi cynhaliaeth.
Plastrfwrdd Canol Canol gyda nogins
12.5mm 600mm 450mm
15mm 600mm 600mm
19mm 600mm 600mm
Laminadau thermol 600mm 450mm

## Slide 14: Gosod plastrfwrdd ar nenfwd
Cyn i chi ddechrau, dylai’r holl wasanaethau, gan gynnwys dwythellau, pibellau a cheblau, fod wedi cael eu gosod (gosodiad cyntaf).
Ystyriaethau.
Gosod allan.
Y drefn osod.

## Slide 15: Gosod plastrfwrdd ar stydiau
Mae dau ddull y gellir eu defnyddio wrth osod plastrfwrdd i stydiau.
Gellir gosod y plastrfwrdd yn llorweddol neu’n fertigol yn unol â’r stydiau.
Ystyriaethau.
Gosod allan.
Y drefn osod.

## Slide 16
Wrth osod plastrfyrddau ar waliau ffrâm, mae’n syniad da stagro’r byrddau ar ochr arall y wal. Bydd hyn yn cryfhau’r wal ac yn dosbarthu’r pwysau a’r straen.
Gosod plastrfyrddau
Plastrfwrdd
Uniad wedi’i osod ar y styd hwn
Uniad wedi’i osod ar y styd hwn
Styd
Notes: Taflen Waith Osod 44

## Slide 17: Gosod dellt pren
Mathau o ddeunyddiau ar gyfer dellt:
Pren wedi’i hollti neu wedi’i lifio. Mae pren wedi’i hollti’n gryfach gan ei fod yn lleihau’r graen byr ac yn cadw ei gryfder cynhenid.
Derw, castan neu larwydd – yn nhrefn eu cryfder.
Gosod
Dylid gosod dellt pren gyda hoelion dur gwrthstaen (hoelion haearn wedi’u torri â llaw yn draddodiadol) gyda bwlch o 10mm rhyngddynt.
Mae’n syniad da stagro’r uniadau tua 1m oddi wrth ei gilydd, er mwyn rhoi sefydlogrwydd ac atal creu ‘ysgolion’.

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?