## Slide 1: PowerPoint 7: Dulliau o baratoi cefndiroedd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Paratoi cefndiroedd
Rhaid i blastrwyr allu adnabod cefndiroedd gwahanol ac adnabod nodweddion canlynol gwahanol arwynebau cefndir wrth blastro a gosod deunyddiau dalen:
arwynebau cryf a gwan
arwynebau wedi’u hallweddu’n wael
arwynebau sugnedd uchel
cefndiroedd pren a metel.

## Slide 3: Nodweddion cefndir
Mae’r termau allweddol y mae angen i chi eu gwybod yn cynnwys y canlynol.
Cydweddoldeb: mae’r deunyddiau plastro a ddefnyddir o'r cryfder cywir ar gyfer y cefndir y maent yn cael eu rhoi arno.
Allwedd: pa mor arw neu lyfn yw arwyneb y cefndir. Mae creu arwyneb garw i gefndir yn helpu’r plastr i ludo.
Allwedd fecanyddol Defnyddir offer brasnaddu mecanyddol ar arwynebau llyfn trwchus i greu arwyneb garw a fydd ag allwedd dda.
Dellt Metel wedi’u Hehangu (EML): Ffordd dda arall o gynnig cefndir sy’n atgyfnerthu ac sydd ag allwedd.
Sugnedd: y gyfradd y mae cefndir yn amsugno lleithder.

## Slide 4: Asesu cefndiroedd
Un o gyfrifoldebau plastrwr yw archwilio ac asesu nodweddion arwyneb gwahanol gefndiroedd cyn rhoi plastr, er mwyn sicrhau bod y plastr yn glynu.
Bydd edrych ar y sugnedd yn dweud wrthych chi a yw’r cefndir yn sych ac yn fân-dyllog.
Mae dim sugnedd neu sugnedd isel yn gallu awgrymu bod y cefndir yn galed neu’n drwchus.
Bydd cefndiroedd sydd â sugnedd uchel yn amsugno lleithder o’r gymysgedd blastr ac yn achosi iddo sychu’n rhy gyflym wrth ei ddefnyddio.
Notes: Taflen Waith Osod 26

## Slide 5: Blociau gwag a solet
Ychydig iawn o waith paratoi fydd ei angen ar adeiladau sydd wedi’u hadeiladu o’r newydd ac sydd â waliau bloc cyn i chi roi plastr ar eu hwyneb, gan fod ganddyn nhw allwedd ganolig i ddigonol.

## Slide 6: Blociau ysgafn wedi’u hawyru
Mae’r blociau hyn yn ysgafn ac yn wan gydag allwedd ddigonol. Mae gan y math hwn o floc lefelau sugnnedd uchel.
Nid yw cymysgeddau sy’n seiliedig ar sment yn addas ar gyfer y cefndir hwn.

## Slide 7: Distiau nenfwd
Mae sawl math gwahanol o blastrfwrdd yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, ond maent i gyd yn cael eu gwneud gyda chraidd plastr a chroen allanol o bapur.
Distiau nenfwd pren
Gwirio canol
Sicrhau bod modd eu rhoi mewn llinell

## Slide 8: Rhaniadau stydiau pren
Gosod plastrfwrdd ar waliau stydiau pren:
canol stydiau
plât unigol
pen
styd.

## Slide 9: Cefndir dellt pren
Yn draddodiadol, roedd dellt yn cael eu defnyddio ar gefndiroedd pren. Mae’r math hwn o gefndir yn dal i gael ei ddefnyddio i adfer adeiladau traddodiadol a rhestredig.
Mae paratoi, trwsio a phlastro’r arwyneb hwn yn gallu bod yn broses sy’n cymryd llawer o amser.

## Slide 10: Plastr solet presennol
Mae’r math hwn o arwyneb yn gyffredin ar waliau solet sydd angen eu trawsnewid.
Mae trawsnewidiadau sgim yn gwella ymddangosiad wal drwy ail-sgimio’r arwyneb heb dynnu’r hen blastr o’r cefndir.

## Slide 11: Brics clai
Roedd brics clai yn boblogaidd iawn ar un adeg ac mae modd eu gweld yy mhob math o adeilad. Nam cyffredin gyda brics clai yw eu bod yn colli eu hwyneb, gan achosi i’r plastr ryddhau.

## Slide 12: Brics concrid
Mae’r brics hyn wedi’u gwneud o agregau bras wedi’u cymysgu â sment. Mae’r arwyneb hwn yn llyfn ac yn galed, sy’n golygu bod yr allwedd yn wael a bod y sugnedd yn isel.

## Slide 13: Brics peirianneg
Mae hwn yn arwyneb caled a thrwchus gydag allwedd wael a dim cyfradd amsugno. Mae gan wyneb y fricsen arwyneb sgleiniog sy’n ei gwneud yn anodd paratoi ar gyfer plastro.

## Slide 14: Cefndiroedd cerrig a llechi
Mae cefndiroedd cerrig yn gallu bod ag arwynebau garw neu lyfn. Oherwydd eu siâp a’u maint afreolaidd, mae’r cefndir hwn yn anwastad iawn a bydd angen haenau ychwanegol i’w gorchuddio.

## Slide 15: Cerrig pad a linteli concrid
Mae’r arwyneb hwn yn wastad ac yn galed gydag ychydig o sugnedd. Defnyddir concrid i wneud linteli a cherrig pad, sy’n arwynebau cynnal llwythi uwchben agoriadau fel ffenestri a drysau.

## Slide 16: Walblatiau a dalenni pren
Ychydig o sugnedd sydd i’r cefndir hwn a dim allwedd. Mae pren yn gallu symud a throi wrth ddod i gyswllt â lleithder.
Notes: Taflen Waith Osod 27

## Slide 17: Plasteri
Mae’r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer plastro mewnol yn amrywio o ddeunyddiau rhydd traddodiadol
i blastr modern sydd wedi’i gymysgu ymlaen llaw ac sydd angen dŵr yn unig. Dyma’r prif ddeunyddiau a ddefnyddir:
plastr calch traddodiadol
plastr sment traddodiadol
cefndir gypswm a phlastr gorffennu.

## Slide 18: Deunyddiau dalen/plastrfwrdd
Mae deunyddiau dalen a phlastrfwrdd yn fwy cyffredin heddiw ac maent wedi disodli dellt a phlastr yn bennaf oherwydd eu bod yn perfformio’n well, gan gynnwys:
gwrthsefyll tân
manteision inswleiddio
gwrthsefyll lleithder
gwrthsefyll trawiad
diogelu rhag sŵn
Notes: Taflen Waith Osod 28

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?