## Slide 1: PowerPoint 12: Nodi a deall sut i osod gleiniau plastro
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Mathau o leoedd ar gyfer gosod gleiniau
Wal ffenestri gyda chilfachau
Waliau gyda drysau
Waliau â chilfachau cornel
Waliau simnai
Pieri annibynnol
Trawstiau
Soffitiau pared
Onglau agored
Notes: Taflen Waith Osod 45

## Slide 3: Gleiniau
Defnyddir gleiniau ongl metel i ffurfio ymylon main syth sy'n gwrthsefyll difrod arferol:
Dylid defnyddio gleiniau P pren ar blastr calch yn hytrach na gleiniau metel.

## Slide 4: Gleiniau côt denau
Gellir gosod gleiniau ongl côt denau ar gorneli soled neu blastrfwrdd.
Glain stopio côt denau

## Slide 5: Glain stopio
Defnyddir gleiniau stopio metel i ffurfio stopiau syth i blaster.

## Slide 6: Glain symud
Maent yn cael eu defnyddio i ganiatáu symud yn yr adeilad.
Maent yn cael eu defnyddio ar waliau uchel neu hir.

## Slide 7: Glain symud cornel
I ganiatáu symudiad gwahanol rhwng waliau.
Mae’n caniatáu symudiad i atal cracio.

## Slide 8: Glain nodwedd
Fel arfer maent yn cael eu gosod o amgylch fframiau drysau ac agoriadau.
Mae’n atal y plastr rhag dod dod i gysylltiad â’r ffrâm.
Mae'n rhoi effaith gysgodol.
Notes: Taflen Waith Osod 46

## Slide 9: Offer ar gyfer gosod gleiniau
Marciwr
Tâp mesur
Snipwyr
Lefel ac ymyl syth
Sgwâr

## Slide 10: Gosod gleiniau
Yn gyffredinol, mae gleiniau ongl safonol yn cael eu gosod gyda dabiau plastr oherwydd ei fod yn ddeunydd mân sy’n caniatáu i adain rwyll y glain sadio yn y plastr.
Mae dabiau’n cael eu gosod bob 400mm yn fras.
Torri’n ôl.
Sylwch na ddylid defnyddio dabiau plastr gypswm gyda phlastr calch a bod gleiniau ongl dur yn gallu gwanhau’r plastr calch.

## Slide 11: Waliau ffenestri
Gosod a lleoli gleiniau ar wal ffenestri.
Gwiriwch y plwm, y lefel, y dimensiynau cywir, yr ymylon a’r sgwâr bob amser.
Notes: Taflen Waith Osod 47

## Slide 12: Gwirio cywirdeb gleiniau
Dylid gosod gleiniau mewn llinell syth
Yn syth
Lefel
Sgwâr
Dimensiynau cywir
Ymylon hafal
Dim grisiau
Torri’n ôl
Wedi’i adael yn lân ac yn siarp

## Slide 13
Ffurfio onglau caled
Weithiau mae angen creu ongl allanol heb ddefnyddio gleiniau sydd wedi’u ffurfio’n barod.
Gallai hyn fod ei angen wrth gyfateb onglau presennol neu os ydynt wedi’u nodi (efallai ar gyfer gwaith treftadaeth).

## Slide 14
Onglau caled traddodiadol

## Slide 15
Ymyl sgwâr
Wedi’i ffurfio gan ddefnyddio’r dull mesur cefn.
Y math mwyaf cyffredin o ongl galed.

## Slide 16: Ffurfio onglau caled
Ystyllen: pren syth wedi’i ddefnyddio fel canllaw.
Defnyddir onglau caled yn aml mewn gwaith cadwraeth ac adnewyddu ar gefndiroedd anwastad.
Blociau
Soffit
Dangos
Lefel
Agoriad ffenestr
Defnyddio estyll mewn ffenestr

## Slide 17: Ymyl sgwâr
Gellir defnyddio sgim a’i orffen gyda chymorth trywel ongl allanol.
Notes: Taflen Waith Osod 48

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?