## Slide 1: PowerPoint 9: Nodi a chydnabod gwahanol ddulliau o gynllunio trefn y gwaith
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Nod
Dehongli a dethol gwybodaeth a dogfennau adeiladu mewn perthynas â chynllunio, paratoi, cymysgu, gosod a gorffen systemau plastro mewnol gan ddefnyddio:
Lluniadau
Manyleb
Amserlenni
Gwybodaeth y gwneuthurwr
Rheoliadau adeiladu.

## Slide 3: Lluniadau
Cyn i chi wneud gwaith plastro, bydd angen i chi astudio’r lluniadau gwaith perthnasol. Mae’r rhain yn cynnig gwybodaeth werthfawr i’ch helpu i gwblhau’r gwaith yn llwyddiannus yn unol â’r safonau sydd wedi’u nodi yn y cytundeb contract.
Wrth ddarllen lluniau, mae’n bwysig riportio unrhyw beth sydd, yn eich barn chi, yn gamgymeriad, rhag ofn y bydd yn achosi mwy o broblemau’n ddiweddarach.
Rhaid riportio camgymeriadau i rywun mewn awdurdod, a fydd yn cysylltu â'r pensaer ac yn gofyn iddynt gywiro'r broblem.
Bydd dysgu am y gwahanol luniadau yn sicrhau eich bod yn gallu gweithio i’r safonau cywir.

## Slide 4: Cynlluniau bloc
Mae cynlluniau bloc yn dangos y datblygiad arfaethedig mewn perthynas ag eiddo cyfagos.
Stryd y Traeth
Stryd Werdd
Plot 1
Plot 2
Plot 3
Graddfa: 1:200

## Slide 5: Cynlluniau llawr
    Mae’n dangos lleoliad y waliau a meintiau’r ystafelloedd, ynghyd â lleoliad elfennau o fewn yr adeilad, fel unedau.
    Gellir defnyddio lluniadau cynllun i gyfrifo deunyddiau plastro mewnol.

## Slide 6: Lluniadau myfyriol
    Maent yn darparu dimensiynau’r nenfydau
      Maent yn darparu’r dimensiynau ar gyfer canol y distiau.

## Slide 7: Gweddluniau
Mae gweddluniau’n dangos sut mae pob wal unigol yn cael ei gweld, p’un ai ydyn nhw’n waliau plaen neu’n cynnwys ffenestri a/neu agoriadau drysau. Gallwch chi gyfeirio at y lluniau hyn wrth fesur agoriadau ar gyfer drysau a ffenestri, neu wrth wirio a ydy’r waliau cefndir yn cynnwys gwahanol briodweddau, fel linteli neu walblatiau.

## Slide 8: Lluniadau manwl
Mae lluniadau manwl yn dangos manylion y gwaith adeiladu, fel arfer fel trawstoriad.
Walblat
Dabs plastr
Gwaith brics
EML
Glain ongl safonol

## Slide 9: Manyleb
Mae dogfen y manylebion yn darparu gwybodaeth benodol am y math o ddeunydd plastro a fydd yn cael ei ddefnyddio.
Bydd yn darparu gwneuthuriad a chynhyrchydd deunydd plastro/dalen neu'r math o lain.
Bydd hefyd yn rhoi manylion am drwch yr haen neu drwch y deunydd dalen.
Bydd y fanyleb yn cyd-fynd â’r lluniad ac yn nodi safonau’r gwaith.
Bydd angen i chi gyfeirio at y fanyleb wrth amcangyfrif meintiau a chostau deunyddiau ar gyfer y gwaith plastro.

## Slide 10: Adborth gan ddysgwyr
Diagram corryn manyleb

## Slide 11: Rhestr ddeunyddiau
Mae dau fath o atodlenni y cyfeirir atynt yn y diwydiant adeiladu.
Amserlen plastro: yn rhestru faint o fagiau o blastr cefn a phlastr gorffen wedi’u cymysgu sydd eu hangen, nifer y gleiniau gwahanol neu nifer y plastrfyrddau perfformiad sydd eu hangen ar gyfer y gwahanol ystafelloedd yn y datblygiad.
Amserlen llafur (a elwir weithiau’n ‘raglen waith’ neu’n ‘restr waith’): rhestr o weithgareddau gwaith i’w cwblhau un ar ôl y llall i osgoi tagfeydd llafur.
Mae’r ddogfen hon yn darparu rhestr o ddeunyddiau adeiladu ac sy’n cael eu hailadrodd ar gyfer datblygiadau tebyg.

## Slide 12: Gwybodaeth y Gwneuthurwr
Mae dogfennau’r gweithgynhyrchwyr yn rhoi gwybodaeth benodol am y cynnyrch plastro sydd i gael ei ddefnyddio.
Mae gwybodaeth y Gwneuthurwr yn rhoi gwybodaeth am ddiogelwch, storio, cymysgu a chyfarwyddiadau gosod i’r defnyddiwr.
Wrth weithio gyda deunyddiau, mae’n hanfodol cyfeirio at gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr i sicrhau bod y cynnyrch wedi’i osod yn unol â’r cyfarwyddiadau, ac felly’n sicrhau bod y warant yn ddilys.
Mae gwneuthurwyr plastr a phlastrfwrdd yn darparu’r taflenni data hyn ar eu gwefannau.

## Slide 13: Storio deunyddiau plastro
Deunyddiau mewn bagiau
Deunyddiau rhydd
Cynwysyddion
Gleiniau
Dellt ac atgyfnerthiadau
Deunyddiau dalen
Cydrannau
Ffitiadau

## Slide 14: Rheoliadau adeiladu
Mae rheoliadau adeiladu yn rheoli safonau crefftwaith ac arferion adeiladu safonol ar draws y DU. Bydd hyn yn sicrhau bod pob adeilad sy’n cael ei godi o dan y rheoliadau adeiladu yn cydymffurfio â’r un perfformiad a safonau.
Rhan C ymwrthedd i halogiad a lleithder
Rhan E ymwrthedd i sain
Rhan B ymwrthedd i dân
Rhan L arbed tanwydd ac ynni
Mae’r dogfennau hyn yn rhoi arweiniad cyffredinol ar y perfformiad a ddisgwylir o ddeunyddiau plastro i fodloni’r rheoliadau adeiladu (gweler www.gov.uk/government/collections/approved-documents).

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?