## Slide 1: Sesiwn 3: Deunyddiau plastro traddodiadol a modern: glynwyr, agregau, atgyfnerthiad ac ychwanegion
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Deunyddiau plastro traddodiadol a modern:
Glynwyr
Agregau
Ychwanegion
Atgyfnerthiadau
Gleiniau
Notes: Taflen Waith Osod 9

## Slide 3: Tywod
Defnyddir tywod fel yr agreg i roi swmp i’r gymysgedd. Bydd gan dywod sydd wedi’i raddio’n dda gymysgedd unffurf o ronynnau bach, canolig a mawr a byddant yn onglog o ran siâp. Bydd gwaddod yn atal y sment rhag rhwymo â’r tywod ac yn achosi i’r gymysgedd fod yn wan.
Mathau o dywod
Tywod wedi’i garthu.
Tywod pwll.
Tywod bras/agreg wedi’i falu
Mae tywod môr yn cynnwys amhureddau fel cregyn, ac mae wedi’i raddio’n wael.

## Slide 4: Plastr cefndir wedi’i wneud o sment
Mae sment yn lynwr sy’n setio’n gyflymach ond sydd hefyd yn rhoi cryfder i’r gymysgedd. Roedd cyflwyno sment mewn cymysgeddau is-haen yn golygu bod gan waith adeiladu a phlastro amseroedd setio cyflymach.
Bydd sment wedi’i gymysgu â thywod a dŵr yn dechrau setio ar ôl 45 munud ac fel arfer mae wedi setio’n gyfan gwbl erbyn y diwrnod canlynol.
Brau
Crebachu
Caledu

## Slide 5: Ychwanegion
Mae’r ychwanegion wedi’u creu i roi nodweddion gwahanol i’r plastr ac i wella ei berfformiad. Mae ychwanegion yn gallu bod ar ffurf hylif neu bowdr ac maent yn cynnwys y canlynol:
plastigwyr
diddoswyr
cyflymwyr/gwrth rew
arafwyr
cyfryngau bondio
Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr bob amser wrth ddefnyddio ychwanegion.

## Slide 6: Plasteri gypswm wedi’u cymysgu ymlaen llaw
Mae gan blastr gypswm sydd wedi’i gymysgu ymlaen llaw lawer o fanteision dros ddeunyddiau plastro traddodiadol, oherwydd eu bod nhw wedi’u dylunio gyda defnydd penodol mewn golwg.
Mae plastr modern sydd wedi’i gymysgu ymlaen llaw yn gymysgedd o gypswm ac agregau ysgafn (fermicwlit a pherlit). Mae amrywiaeth o blastr is-haen a phlastr cotiau gosod wedi’u creu i’w rhoi ar gefndiroedd gwahanol.

## Slide 7: Plasteri gypswm wedi’u cymysgu ymlaen llaw
Mae llawer o fanteision i’r plasteri hyn:
Byddan nhw’n setio’n galed mewn llai na dwy awr, gan ganiatáu nifer o gotiau ar yr un diwrnod.
Mae eu gallu i fondio yn llawer gwell na phlastr traddodiadol, sy’n eu gwneud yn fwy amlbwrpas.
Mae plastr cotiau gosod wedi’i greu i ddarparu gorffeniad rhagorol y gellir ei drywelu’n llyfn ar gyfer ei addurno. Gellir rhoi’r math hwn o orffeniad plastr ar is-haenau tywod a sment, plastrfwrdd a phlastr is-haen gypswm wedi’i gymysgu ymlaen llaw.

## Slide 8: Plastr cefn sment a chalch wedi’i gymysgu ymlaen llaw
Mae’r plastr is-haen hwn yn gymysgedd o sment, calch, perlit a ffibrau synthetig sy’n cael eu hychwanegu wrth eu gweithgynhyrchu i gwella ei gryfder a’i allu i rwymo ac i helpu i leihau crebachu.
Defnyddir y math hwn o blastr ar waith adnewyddu ar ôl i gwrs llaith cemegol gael ei osod neu os ydy lleithder wedi bod yn bresenoldeb parhaus yn y cefndir.
Fel cymysgedd morter calch, mae’r plastr hwn yn gadael i waliau anadlu’n naturiol, gan ganiatáu i leithder sydd wedi’i ddal sychu o’r tu mewn i’r gwaith maen.

## Slide 9: Plastr calch
Mae cymysgedd galch yn cael ei defnyddio’n bennaf i adfer treftadaeth ac mewn gwaith cadwraeth.
Calch anhydrolig (neu byti calch, calch pur, calch aer, calch calsiwm uchel)
Tywod agreg bras/miniog
Atgyfnerthiadau
Ychwanegion Pozzolan
Pigmentau daear i’w lliwio.
Côt orffen: pyti calch, tywod silica man fel llenwad neu agreg man.
Notes: Taflen Waith Osod 11
Beth yw manteision ac anfanteision defnyddio plasteri calch?

## Slide 10: Mathau o leiniau
Mae amrywiaeth o wahanol leiniau’n cael eu defnyddio ar gyfer arwynebau mewnol.
Gleiniau ongl safonol.
Gleiniau ongl côt denau.
Gleiniau stopio.
Gleiniau ehangu.
Gleiniau P pren (a ddefnyddir ar blastr calch)
Mae gleiniau a thrimiau wedi’u gwneud o ddur galfanedig neu blastig ac maent yn dod mewn hydau safonol o 2.4mm.

## Slide 11: Atgyfnerthiadau
Mae atgyfnerthiadau’n cael eu defnyddio i gryfhau arwynebau gwan neu i wella cryfder y cymysgeddau. Maen nhw’n cynnwys:
ffibrau
EML
dellt pren
sgrim hunan-lynu

## Slide 12: Cefndir dellt pren

## Slide 13: Dellt metel wedi’u hehangu

## Slide 14: Plastrfwrdd
Dalenni petryal yw plastrfyrddau sydd wedi’u cynhyrchu o graidd gypswm, wedi’i wasgu rhwng haenen o bapur ar y ddwy ochr. Mae’n cael ei defnyddio fel arwyneb cefndir mewn adeiladau newydd a thraddodiadol i ffurfio cefndir adeiladu sych a elwir yn ‘leinio sych’.
Mae’n cael ei ddefnyddio yn lle dellt a phlastr.
Mae’n gynnyrch sych sydd wedi’i wneud ymlaen llaw ac sydd angen ei orffen drwy roi haen osod.
Mae ymylon naill ai’n bigfain neu ag ymyl sgwâr.
Gall fod yn safonol neu’n seiliedig ar berfformiad.
Yn cael ei osod â sgriwiau, hoelion neu dabiau.

## Slide 15: Plastrfwrdd perfformiad
Diogelu rhag tân
Gwrthsefyll lleithder
Atal anwedd
Atal sain
Haenen thermol

## Slide 16: Storio deunyddiau
Mae angen storio deunyddiau plastro oddi wrth leithder a rhew. Mae angen i chi ystyried y canlynol:
Storio deunyddiau rhydd.
Storio deunyddiau mewn bagiau.
Cynwysyddion.
Gleiniau.
Dyddiadau defnyddio erbyn.
Cylchdroi stoc.
Halogiad.
Cyrydiad.

## Slide 17: Plastr castio
Notes: Taflen Waith Osod 12

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?