## Slide 1: PowerPoint 10: Deall sut mae cyfrifo meintiau o ddeunyddiau plastro
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Mae cynllunio da yn gallu arbed costau
Mae bod yn drefnus ymlaen llaw o ran y llafur, y deunyddiau a’r adnoddau cywir yn golygu y bydd problemau’n llai tebygol o godi. Mae gweithlu anhrefnus yn gallu bod yn gostus yn y tymor hir.
Mae angen paratoi asesiadau risg a datganiadau dull cyn i’r gwaith ddechrau.
Rhaid archebu deunyddiau ac adnoddau cyn dechrau ar y gwaith er mwyn sicrhau eich bod yn cadw at derfynau amser.
Mae angen storio deunyddiau plastro yn gywir er mwyn osgoi difrod.

## Slide 3: Nod
Deall sut mae cyfrifo gwahanol fformiwlâu i fesur deunyddiau ar gyfer plastro mewnol gan ddefnyddio’r canlynol:
Llinol
Perimedr
Arwynebedd
Cyfaint.

## Slide 4: Cyfrifo meintiau deunyddiau
Fel plastrwr, bydd gofyn i chi fesur a chyfrifo amrywiaeth o ddeunyddiau plastro ar gyfer contractau.
Gall y rhain gynnwys: tywod rhydd, sment, calch, plastrau wedi’u cymysgu’n barod, gleiniau, deunyddiau dalen, ychwanegion, EML, gosodiadau, atgyfnerthiadau ac ati.
Wrth dendro am gontractau plastro, mae’n bwysig cyfrifo’n gywir a pheidio â thanamcangyfrif faint o ddeunyddiau sydd eu hangen gan fod hyn yn gallu bod yn gostus iawn.
Rhaid ystyried gwastraff wrth gyfrifo meintiau.

## Slide 5: Unedau mesur
Wrth gyfrifo meintiau deunyddiau plastro, defnyddir yr unedau canlynol i fesur:
Unedau | Deunyddiau
Mesuriadau llinol | Gleiniau onglog
Metrau sgwâr | Bwrdd plastr
Metrau ciwbig | Gwaith tair côt
Litrau | Ychwanegion/cyfryngau bondio
Cilogramau | Sment
Tunelli | Tywod

## Slide 6: Cyfrifo
Wrth gyfrifo ar gyfer deunyddiau plastro, rydym ni’n defnyddio’r gweithrediadau sylfaenol hyn:
Adio +
Tynnu -
Lluosi x
Rhannu ÷

## Slide 7: Canrannau %
Un ffordd hawdd o gyfrifo canran (%) rhif yw rhannu’r rhif â 100 a’i luosi â’r ffigur canran sydd ei angen arnoch chi.
20% yw’r swm a ychwanegir ar gyfer TAW ar ddeunyddiau.
5% - 10% yw’r rhif sy’n cael ei ddefnyddio i ychwanegu gwastraff wrth gyfrifo meintiau deunyddiau ar gyfer contract.
Enghraifft: I gynyddu 19m o 12%:
19 ÷ 100 = 0.19
0.19 × 12 = 2.28
19 + 2.28 = 21.28m
Cyfanswm sydd ei angen 21.28m.

## Slide 8: Mesuriadau llinol
Mesuriadau llinol yw pa mor hir yw eitem.
Mesurir trimiau metel yn llinol.
Wrth osod stribedi EML ar blatiau waliau, rydym yn mesur faint sydd eu hangen mewn metrau llinol.
Mae cilfwadau plastrfwrdd yn ddeunydd plastro arall sy’n cael ei fesur yn llinol.
Wrth fesur ystafell ar gyfer cilfwadau plastrfwrdd, rydym yn mesur y perimedr yn gyntaf (pedair ochr).
I ddod o hyd i’r mesuriad llinol, adiwch hyd y pedair wal a’i rannu â hyd y cilfwadau.
Notes: Taflen Waith Osod 37

## Slide 9: Arwynebedd
I fesur faint o blastr neu blastrfwrdd sydd ei angen i orchuddio arwyneb wal neu nenfwd, mae angen i chi gyfrifo’r arwynebedd.
I ddod o hyd i’r arwynebedd, lluoswch yr hyd â’i led (H x Ll).
Enghraifft
Mae plastrfwrdd safonol yn mesur 2.4m o hyd x 1.2m o led felly mae 2.88m ym mhob dalen gyfan a ddefnyddir.

## Slide 10: Arwynebedd
Gellir rhannu arwynebedd sydd â siâp afreolaidd yn ddarnau ac yna eu hychwanegu at ei gilydd.
Side 6 2.1m
Side 4
Side 2 3.2m
Ochr 1
Ochr 5 2.8m
Ochr 3 2.5m
Cam 1
Rhannwch yr arwynebedd yn ddwy ran, ac yna cyfrifwch arwynebedd pob rhan. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ei rannu'n ddwy adran lai:
Adran A Adran B
Ochr 6 2.1m
Ochr 5 2.8m
Ochr 1
Side 4
Ochr 2 3.2m
Side 3 2.5m
Cam 2
Cyfrifwch arwynebedd adran A ac adran B: adran A = 2.1 × 2.8 = 5.88m²
adran B = 2.5 × 3.2 = 8m²
Cam 3
Ychwanegwch arwynebedd adran A ac adran B at ei gilyddd: adran A + adran B = cyfanswm arwynebedd y llawr
5.88 + 8 = 13.88m²
Cyfanswm arwynebedd y llawr yw 13.88m².
Notes: Taflen Waith Osod 38

## Slide 11: Perimedrau ac arwynebedd cylchoedd
Mae 3.142 o ddiamedrau mewn un cylchdro cyfan

## Slide 12: Cyfaint ciwb
Cyfaint gwrthrych yw cyfanswm y lle mae’n ei gymryd, e.e. cynhwysydd o blastigwr, sylfaen neu gyfaint cymysgwr concrid.
Cyfaint = hyd x lled x uchder
Enghraifft: 3
Mae gan y saer dun o hylif cadw ac mae angen iddo wybod beth yw ei gyfaint. Mae diamedr y tun yn 250mm ac mae ei uchder yn 700mm.
πr²h (π×r²×h) = cyfaint
mae’r radiws (r) yn hanner y diamedr: 250 ÷ 2 = 125mm
3.142 × 0.125² × 0.700 = 0.034m³
Mae cyfaint y tun o baent yn 0.034m³.
250mm
700mm
Notes: Taflen Waith Osod 39

## Slide 13: Cymarebau
Mae cymarebau’n cael eu defnyddio’n aml wrth gymysgu gwahanol gynhwysion i wneud cymysgedd o sment neu galch.
Byddai cymhareb arferol ar gyfer cymysgedd yn cael ei hysgrifennu fel hyn: 6:1:1 tywod, sment a chalch
6 yn cynrychioli’r tywod
1 yn cynrychioli’r sment
1 yn cynrychioli’r calch.
Byddai’r rhain yn cael eu cymysgu â mesurau mesur cyfartal i sicrhau bod y gyfran gywir o bob deunydd yn cael ei ddefnyddio a bod y gymysgedd blastr yn gyson o ran cryfder.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?
Notes: Taflen Waith Osod 40